# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

# NARUČILAC PLANA

O P Š T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOŠEVIĆ NEBOJŠA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

# NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

# SADRZAJ SVESAKA PLANA

SVESKA-01	POSTOJECE STANJE

I    DIO – OPSTI DIO

II   DIO – IZVOD IZ GUP-A

# III  DIO – GEODETSKI PLANOVI

# IV  DIO – POSTOJECE STANJE

V   DIO – PRIRODNI USLOVI

SVESKA-02 	PLANIRANO STANJE

# VI  DIO – PLAN

# VII  DIO – MJERE ZASTITE PRIRODE I ZIVOTNE SREDINE

SVESKA-03	INFRASTRUKTURA

# VIII DIO  – HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

IX    DIO – ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

SVESKA-04  	STRATESKA PROCJENA UTICAJA

# X  DIO – STRATESKA PROCJENA UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU

# GRAFICKI PRILOZI

- POSTOJECE STANJE

- TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN	R 1:  1000

- POSTOJEĆE STANJE			R 1:  1000

- IZVOD IZ GUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:10000

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

- IZVOD IZ POSTOJECEG DUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:  2000

- PLAN

- NAMJENA POVRŠINA I SPRATNOST	R 1:  1000

- NIVELACIJA I REGULACIJA		R 1:  1000

- SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	R 1:  1000

- PEJZAZNA ARHITEKTURA			R 1:  1000

- HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

- ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

- TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

Bar, septembar, 2009.g.				*basketING*doo-BAR

Nebojsa MILOSEVIC,dipl.ing.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

# NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

SVESKA-01   		S A D R Z A J

# I DIO - OPŠTI DIO

- Rješenje o registraciji, licence, potvrde, radni tim

- odluka o izradi

izmjena i dopuna DUP-a TOPOLICA-I

- programski zadatak

za izradu izmjena i dopuna DUP-a TOPOLICA-I

1.1. – pravni osnov za izradu plana

1.2. – povod i cilj izrade plana

1.3. – povrsina i granice zahvata plana

# II DIO - OSVRT NA GENERALNI URBANISTICKI PLAN

2.1. - uslovi Generalnog Urbanistickog Plana

2.2. - položaj Topolice-I

2.3. - uloga Topolice-I u privredi Bara

2.4. - karakteristike područja

2.5. - organizacija po GUP-u

2.6. - orijentacija

2.7. - osvrt na realizaciju postojećeg DUP-a

2.8. - projekcija uredjenja prostora po GUP-u

2.9. - posebni uslovi GUP-a

*** grafički dio : 	IZVOD IZ GUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:10000

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

# III DIO -GEODETSKI PLANOVI

3.1. - geodetska podloga

3.2. - geodetske mreže

3.3. - prenošenje plana na teren

*** grafički dio:-TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN	R 1: 1000

# IV DIO - POSTOJEĆE STANJE

4.1. - namjena prostora

4.2. - granice i površina

4.3. - izgrađenost prostora

4.4. - kvalitet objekata

4.5. - spomenici kulture

4.6. - opremljenost prostora

4.7. - zaključak

*** grafički dio:- POSTOJEĆE STANJE			R 1:  1000

# V DIO - PRIRODNI USLOVI

5.1. - uvodne napomene

5.2. - klimatski uslovi

5.3. - geološki sastav terena

5.4. - inženjersko-geološke karakteristike

5.5. - hidrološke karakteristike

5.6. - seizmički uslovi

5.7. - zaključak

*** grafički dio : 	IZVOD IZ GUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:10000

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

# IZVOD IZ POSTOJECEG DUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:  2000

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

# NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

R A D N I 	  T I M

# ODGOVORNI PLANER

# I RUKOVODILAC RADNOG TIMA

# Arh. MILOŠEVIĆ NEBOJŠA, dipl.ing.

# RADNI TIM

- MILOŠEVIĆ NEBOJŠA, 	dipl.ing.arh.

- VULICEVIĆ VUJICA, 	dipl.ing.arh.

- KARGOVSKI NEVENKA,	dipl.ing.arh.

- KRGOVIĆ MAJA,	 	dipl.ing.gradj.

- MILOŠEVIĆ IGOR, 	dipl.ing.saobr.

- STANIŠIĆ NOVAK,		dipl.ing.elekt.

- NIKCEVIC TIHOMIR,	dipl.ing.elekt.

- KALVESI KALTRINA,	dipl.ing.elekt.

- RAJKOVIĆ VOJO,	 	dipl.ing.gradj.

- LEKIĆ GOJKO,		dipl.ing.geod.

- MILOŠEVIĆ NIKOLA, 	dipl.ecc.

Bar, septembar, 2009.god.		*basketING*doo-BAR

izvrsni direktor

Nebojša MILOŠEVIĆ,dipl.ing.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

# I DIO - OPŠTI DIO

- RJEŠENJE O REGISTRACIJI

- LICENCA

- POTVRDE I OVLAŠĆENJA

- RADNI TIM

- ODLUKA O IZRADI

# IZMJENA I DOPUNA DUP-a *TOPOLICA-I*

- PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU

# IZMJENA I DOPUNA DUP-a *TOPOLICA-I*

1.1. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA

1.2. POVOD I CILJ IZRADE PLANA

1.3. POVRSINA I GRANICE ZAHVATA PLANA

# 1 DIO - OPŠTI DIO

# 1.1. 	PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA

# Izmjene i dopune DUP-a *Topolica-I* urađene su na osnovu sledecih akata :

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana *Topolica-I* Bar broj 031-124, od 22.januara, 2009.g. donešena od strane Predsjednika opstine Bar i objavljena u *Sl CG–opštinski propisi*, broj 3/2009. od 22.01.2009. god.

- Ugovor o izradi Izmjena i dopuna DUP-a potpisanog od strane Naručioca-Opštine Bar i Obrađivača–*Basketing*doo-Bar, broj 031-415, od 16.februar, 2009.god.

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata Sl.list Crne Gore broj-51/2008 od 22.08.2008.g.

- Prostorni plan Republike Crne Gore, od juna 2007.god.

- Generalni Urbanistički Plan Bara, Revizija plana iz decembra, 2007.godine.

- DUP "Topolica-I" izmjene i dopune, iz decembra, 2005.godine.

# 1.2. 	POVOD I CILJ IZRADE PLANA

Prostor zahvata DUP-a *Topolica-I* u smislu namjene površina i koncepcije uređenja prostora Generalnim urbanističkim planom Bara je namijenjeno za centralne i javne funkcije, stanovanje visokih gustina i urbano zelenilo sa ciljem visokokvalitetne valorizacije gradjevinskog zemljista u zahvatu plana.

Postojeći DUP *Topolica-I* je u velikoj mjeri realizovan, sa izuzetkom nekoliko stambeno-poslovnih i poslovnih objekata planiranih prethodnim izmjena i dopuna plana donesenog 2005. godine.

Izrada Izmjena i dopuna postojećeg DUP-a predložena ovim planom je namjenska, uz poštovanje i zadržavanje većeg dijela lokacija i objekata za izgradnju planiranih prethodnim izmjenama plana.

# Definisani povod i cilj izrade Plana je da se prvenstveno definisu lokacije :

- U Zoni-A lokacije Poslovnih i Stambeno-poslovnih Objekata

- U Zoni-E, postojece lokacije objekta centar bezbjednosti, djeciji vrtic, dom ucenika

- U Zoni-G lokacije objekata osnovne skole i djecijeg vrtica

Saobraćajnu mrežu, u najvećoj mjeri, treba zadržati po prethodnom planu, uz korekciju odredjenih saobraćajnica i povecanje broja parking mjesta, koje uskladiti sa GUP-om i planiranom gradskom saobracajnom mrezom.

# 1.3. POVRSINA I GRANICE ZAHVATA PLANA

Po odluci Predsjednika opstine Bar, broj 031-124, od 22.januara, 2009.g. izmjene i dopune DUP-a *Topolica–I* zahvataju podrucije oivičeno Sportsko-rekreativnim centrom *Madžarica*, Bulevarom Revolucije, Bulevarom 24. novembar, Bulevarom JNA, Lučkim gatovima broj III i broj V, gradskom marinom i gradskom plažom.

# Površina zahvata Izmjena i dopuna plana je utvrdjena digitalno i iznosi cca 51,34 ha.

# Sve katastarske parcele u granicama plana pripadaju katastarskoj opštini Novi Bar.

# Granica plana ucrtana je u grafičkom prilogu Geodetska podloga sa granicom plana.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

*** II DIO-OSVRT NA GENERALNI URBANISTICKI PLAN

2.1.   USLOVI GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA

2.2.   POLOŽAJ TOPOLICE-I

2.3.   ULOGA TOPOLICE-I U PRIVREDI BARA

2.4.   KARAKTERISTIKE PODRUČJA

2.5.   ORGANIZACIJA PO GUP-u

2.6.   ORIJENTACIJA

2.7.   OSVRT NA REALIZACIJU VAŽAĆEG DUP-a

2.8.	POSEBNI USLOVI GUP-a BARA, IZMJENE I DOPUNE 2007.G.

2.9.	PROJEKCIJA UREDJENJA PROSTORA PO GUP-u

*** GRAFIČKI DIO IZVODI IZ GUP-a BAR

- NAMJENA POVRSINA			R 1:10000

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

# I1 DIO – OSVRT NA GENERALNI URBANISTICKI PLAN

# 2.1. USLOVI GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA

Dosadasnjim Generalnim Urbanistickim planovima grada Bara, koji su radjeni u prethodnih 40 godina, formiranje grada planirano je u ravničarskom dijelu Bara.

Područje lokalnog planskog dokumenta *Topolica-I* je namijenjeno za stanovanje velikih gustina, turisticke komplekse, centralne i javne funkcije (obrazovanje, zdrastvo, kultura) i urbano zelenilo sa ciljem visokokvalitetne valorizacije građevinskog zemljišta u zahvatu.

Područje lokalnog planskog dokumenta pripada prostornoj zoni Novi Bar, koja treba da se u planskom periodu razvija u skladu sa postojećim značajem gradskog centra opštine. Okosnicu razvoja očekujemo kroz privođenje namjeni neizgrađenog građevin-skog zemljišta prema smjernicama Generalnog urbanističkog plana Bara do 2020.god.

Centralne aktivnosti obrađene su na nivou GUP-a sa koncentracijom u gradskom dijelu, programirane da podmire potrebe Bara i šire okoline.

Stanovanje po GUP-u organizovano je, prema vrsti naselja, sa malim gustinama od     60 do 120 stanovnika po hektaru, srednjim gustinama od 120 do 200 stanovnika po hektaru i visokim gustinama do 350 stanovnika po hektaru.

# Standard stanovanja u Baru treba da dostigne 22-25 m2 po stanovniku.

Saobraćajni, proramski i organizacioni uslovi za izradu detaljnih urbanistickih planova dati su u Generalnom Urbanističkom Planu Bara.

# 2.2.  POLOŽAJ TOPOLICE-I

Topolica-I čini dio gradskog područja sa zahvaćenom površinom od 51,34 hektara sa izraženim specifičnostima i naglašenom ulogom u sadašnjem i budućem razvoju Bara. Prostor Topolice-I je blago nagnut od istoka prema zapadu sa srednjom nadmorskom visinom oko 4,50 m, bez karakteristika izraženih u konfiguraciji terena. Područje Topolice-I je relativno male nadmorske visine, sa visokim nivoom podzemnih voda, što otežava gradnju podzemnih etaža, naročito skloništa.

# 2.3.  ULOGA TOPOLICE-I U PRIVREDI BARA

# Izgradnjom Luke, industrije i razvojem turizma, Bar postaje jak privredni centar.

# Razvojem Bara rastu potrebe za stambenim i pratećim prostorima.

Izgrađeni i planirani stanovi i izgrađeni i planirani poslovni prostori, odigrati će značajnu ulogu u razvoju grada Bara.

U prvoj fazi razvoja grada Topolica-I, vrši ulogu gradskog centra, sa podmirivanjem potreba šireg područja.

# 2.4.  KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Ravan teren sa malim nagibima prema jugozapadu, visok nivo podzemnih voda i izloženost jakim vjetrovima su osnovne karakteristike područja Topolice-I. Povoljan položaj, oslanjanje na Luku i budući gradski centar, čine Topolicu-I atraktivnom.

Dosadašnja izgradnja objekata i infrastrukture na ovom podruciju omogućavaju kvalitetnu i racionalnu gradnju.

# 2.5.  ORGANIZACIJA PO GUP-u

Gradska saobraćajna mreža diferencira kolski saobraćaj na saobraćajnice I-reda, saobraćajnice II-reda i sabirne saobrćajnice.

# Tranzitni saobraćaj riješen je obilaznim putem M-24.

# Putnička željeznička stanica i autobuska stanica riješene su u sklopu putničkog terminala.

Pješački saobraćaj je organizovan uz ulice i kao slobodan pješački saobraćaj sa formiranjem pješačkih zona uz more i trgova u gradskom tkivu.

Gradsko područje organizovano je po namjeni koju čine centralne aktivnosti i stanovanje. Sadržaji definisani namjenom određeni su GUP-om programski i normativno.

# 2.6.  ORIJENTACIJA

Područje zahvata plana Topolica-I pruža se po širini u pravcu sjever-jug, a po dubini u pravcu istok-zapad.

Prirodne karakteristike i položajni uslovi omogućavaju organizaciju prostora korišćenjem najpovoljnije orijentacije.

Pri projektovanju objekata, zbog specifičnosti mikroklimatskih i drugih uslova, posebnu pažnju posvetiti organizaciji, orijentaciji i vizurama objekta.

# 2.7.  OSVRT NA REALIZACIJU VAŽEĆEG DUP-a

Prema do sada izgrađenim stambenim, stambeno-poslovnim i pratećim objektima, realno je zaključiti da je važeći detaljni urbanisticki plan realizovan cca-90,o %, sa neznatnim izuzecima. Izgrađeni prateći objekti i sadržaji dostigli su visok stepen razvijenosti i uglavnom zadovoljavaju sadašnje potrebe.

Dosadašnja gradnja, na području Topolice-I, praćena je gradnjom infrastrukture, uređenjem slobodnih površina, gradnjom kolskog saobraćaja, parking prostora, pješačkog saobraćaja i pješačkih prostora.

Topolica-I će za duži period razvoja grada Bara, svojim položajem i do sada izgradjenim sadržajima obavljati funkciju servisnog centra Bara.

Izgrađenost i opremljenost, područja Topolice-I, stvara uslove za nova kvalitetna ulaganja u gradnji novih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata.

# 2.8.	PROJEKCIJA UREDJENJA PROSTORA PO GUP-u

# GENERALNI USLOVI

# PRAVILA I POKAZATELJI

Uredjenje prostora obuhvata izgradnju i rekonstrukciju objekata i komunalno opremanje zemljista u okviru lokacije. Lokacija je mjesto uredjenja prostora koje se privodi namjeni utvrdjenoj planskim dokumentom. Lokacija je dio urbanisticke parcele, jedna urbanisticka parcela ili vise urbanistickih parcela. Urbanisticka parcela je dio prostora formiran na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrdjuju planskim dokumentom sa detaljnom urbanistickom razradom, a koji obuhvata jednu ili vise katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje utvrdjene tim planskim dokumentom. Lokacijom se utvrdjuje gradjevinska parcela.

# Uslovi za uredjenje prostora utvrdjuju se na osnovu  pravila i pokazatelja.

Pravila su: povrsina lokacije, regulacioni pojas i visina objekta, a pokazatelji indeks zauzetosti (Iz) i indeks izgradjenosti (Iiz).

Pravila i pokazatelji primjenjuju se kumulativno. Ukoliko zbog karakteristika stanja, oblikovanih i drugih razloga, dolazi do odstupanja, mjerodavni pokazatelj je Iiz.

Gustina naseljenosti, odnosno gustina zaposlenosti se koriste kao kreativni kriterijum u pojedinim oblicima namjene. Kriterijumi se primjenjuju na nivou urbanisticke zone. Kriterijumi se primjenjuju i na parceli, unutar odgovarajuceg oblika stanovanja, vrste centra, djelatnosti, uz moguca odstupanja koja ce se utvrditi regulacionim planom. Za iskazivanje pokazatelja racunaju se gabariti, odnosno razvijene bruto izgradjene povrsine nadzemnih etaza objekata. Prilazi, parkinzi, bazeni, igralista (djecija, sportska), otvorene terase i druge poplocane povrsine, krovovi (polu) ukopanih garaza koji nijesu visi od 1,2o m od nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena ne ulaze u obracun pokazatelja. Svaka od generalnim planom utvrdjenih namjena ima i specificne uslove za izgradnju i uredjenje.

Osnov za uredjenje prostora na podrucjima osnovne namjene je detaljni urbanisticki plan i urbanisticki projekat. Podrucja mjesovite namjene zelenila i stanovanja i zelenila i turistickog stanovanja mogu se uredjivati i na osnovu lokalnih studija lokacije, kao i preostala podrucja (poljoprivredno zemljiste, maslinjaci, sume, makije, garig i drugo).

# CENTRALNE FUNKCIJE

Centralne funkcije su klasifikovane prema znacaju i uticaju u prostoru. Optimalna klasifikacija centralnih funkcija u skladu sa sistemom naselja u Opstini je sledeca:

| Uprava i pravosudje, | Sport, rekreacija, zabava i odmor, |
| --- | --- |
| Udruzenje gradjana i nevladine organiz. | Zdravstvo i socijalna zastita, |
| Politicke stranke i druge organizacije | Finansijske i druge slicne usluzne djelat. |
| Vjerske zajednice | Saobracajne usluge |
| Prosvjeta (obrazovanje, skolstvo) | Trgovina i ugostiteljstvo |
| Kultura, umjetnost, i tehnicka kultura | Komercijalne i druge usluge |

Za sadrzaje centralnih funkcija i za djelatnosti ostalih javnih sluzbi i institucija, na nivou regionalnog i lokalnih centara, treba obezbijediti prostorne uslove rada i razvoja.

Ekonomican, racinalan i funkcionalan razvoj, razmjestaj i struktura centralnih funkcija je uslov za ostvarivanje njihovog zadatka: podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa, kao i kvaliteta zdravstvene zastite i standarda stanovnistva, povecanje socijalne zastite sta-novnistva i kvaliteta mreze snabdijevanja, servisa i dr.usluga, kao i rekreacije i odmora.

Razmjestaj i razvoj centralnih funkcija bice blize utvrdjen u okviru regionalnog i lokalnih centara prema datoj klasifikaciji centralnih funkcija lokalnim planskim dokumentima sa detaljnom urbanistickom razradom zavisno od kategorije naseljskih centara. Sve funkcije centara potrebno je dimenzionisati u skladu s razvojem podrucja i broja stanovnika koji gravitira i koristi te usluge u cilju ostvarivanja priblizno jednakih uslova zivota, kvaliteta i standarda zivljenja. Orjentacioni normativi za planiranje nekih centralnih funkcija:

|  | Bruto gradjevinska povrsina (m²) | Po |
| --- | --- | --- |
| Osnovno obrazovanje | 5,00 | Uceniku |
| Srednje obrazovanje | 6,50 |  |
| Djacki domovi | 15,00 |  |
| Domovi zdravlja | 15,00 | Stanovniku |
| Ambulante | 0,04 |  |
| Trgovina (prod. prostor) | 0,60 |  |
| Trgovina (sklad. prostor) | 0,25 |  |
| Zanati | 0,10 |  |
| Ugostiteljstvo | 0,40 |  |
| Domovi za stare | 15,00 | Korisniku |

Visoko obrazovanje prema naucno-nastavnim programima odnosnih studija, a socijalna zastita prema odgovarajucim programima socijalnog staranja u Opstini.

Centri, kao prostori na kojima gravitirajuca naselja ostvaruju svoju ulogu u sistemu naselja i kojima se najznacajnije utice na stvaranje i ocuvanje identiteta i njegove urbane slike, realizuju se na osnovu detaljnih urbanistickih planova, urbanistickih projekata i konkursa za pojedine djelove. U postojecim, vec formiranim, centrima programi investitora se prilagodjavaju planiranim volumenima, nacinu izgradnje i uslovima oblikovanja. U centrima cija realizacija tek predstoji programi investitora mogu uticati na rjesenja u lokalnim planskim dokumentima, a u okvirima datim generalnim urbanistickim planom. Specijalizovani centri kojima grad Bar ostvaruje svoju ulogu regionalnog centra, ili centra sireg znacaja kao sto su fakulteti, bolnicki centar, sportski i poslovni centar i dr., izgradjuju se i uredjuju na osnovu detaljnih urbanistickih planova i urbanistickih projekata pribavljenih putem konkursa, a prema programima razvoja odnosnih institucija.

Objekti javnih sluzbi i drugi koji se grade u namjenama stanovanja i gradskim centrima prilagodjavaju se tim preovladjujucim namjenama, a prema normativima i programima koje donose institucije nadlezne za njihov razvoj. Mreza (prostorni raspored) ovih objekata je sastavni dio generalnog plana i predstavlja minimum koji finansira drzava. Izgradnja objekata javnih sluzbi koje finansira privatni sektor moguca je i izvan utvrdjene mreze, a u skladu sa detaljnim urbanistickim planovima i urbanistickim projektima. Ostali objekti i povrsine koji su generalnim urbanistickim planom definisani kao prostori za srednje skole, parkove, sportske, obrazovne i zdravstvene institucije koje se razvijaju u okviru specijalizovanih centara grade se i uredjuju prema posebnim programima.

Kako ovi objekti znatno uticu na morfologiju grada ne samo svojom povrsinom vec najcesce i polozajem, oblikovanje objekata i uredjenje kompleksa uslovljava se razradom

urbanistickim projektima.

# PROJEKCIJA STANOVNISTVA

Na osnovu analize dosadasnjih demografskih promjena na podrucju Plana i opstine Bar, uradjene su projekcije stanovnistva u dvije varijante. Prva varijanta je uradjena kombinacijom matematickog i analitickog metoda. Druga varijanta je uradjena zbog: velikog broja nepoznanica (nepotpuna evidencija interno raseljenih lica, koja nijesu obuhvacena popisom 2003.g. kao stalno stanovnistvo, a izvjesno je da ce dio ovog stanovnistva ostati da zivi na ovom podrucju; nepredvidivosti migracionih kretanja-doseljavanje mladjih kontigenata i naseljavanje starijeg stanovnistva u zonama sa objektima koji se koriste kao turisticka ponuda u ljetnjoj sezoni; i visokog populacionog rasta stanovnistva u opstini Bar datom u PPCG.

Prema projekcijama do 2021. god. broj stanovnika na podrucju Plana ce se povecati na oko 44.000, odnosno na oko 49.300 prema drugoj varijanti, sto ce u odnosu na 2003. godine (34.818) predstavljati povecanje za oko 9.300 lica tj. oko 14.500 (prosjecno godisnje za 520, odnosno 800 lica).

| Podrucje / naselje | Broj stanovnika po popisu | Broj stanovnika 2021. |
| --- | --- | --- |
|  | 1981 | 1991 | 2003 | I varijanta | II varijanta |
| Opstina | 32.535 | 37.321 | 40.037 | 47.100 | 53.170 |
| podrucje Plana | 22.417 | 28.328 | 34.818 | 44.134 | 49.293 |
| gradska naselja | 9.021 | 14.062 | 17.410 | 21.466 | 23.271 |
| ostala naselja | 13.396 | 14.266 | 17.408 | 22.668 | 26.022 |

# STANOVANJE

# Ciljevi razvoja stanovanja se mogu sazeti u dva kljucna:

a) povecanje kvaliteta stambenog fonda i komunalne opremljenosti naselja; i

b) definisanje minimalnih standarda kvaliteta obavezujucih za cijelo podrucje GUP-a.

Unapredjenje kvaliteta stanovanja i gradjene sredine na podrucju Plana podrazumijeva postizanje saglasnosti izmedju lokalne uprave, gradjana i drugih zainteresovanih aktera za poboljsanje kvaliteta zivljenja, podizanje ekonomske efikasnosti stambenih objekata, njihove okoline, rezima odrzavanja i koriscenja, rekonstrukcije i sanacije i sl.

# ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZASTITA

Unaprijedjenje osnovne zastite, narocito za ranjive i ugrozene drustvene grupe (djeca, trudnice, stari, siromasni, lica sa smetnjama u razvoju...). Jednak pristup uslugama u sistemu socijalne zastite za svu djecu, narocito za djecu iz siromasnih porodica; Sveobuhvatna zastita djece lisene roditeljskog staranja i djece  sa smetnjama u razvoju  i potpuni pristup svim oblicima zastite, sa smjestajem u institucije kao krajnjom mjerom; i Integrisanje djece sa smetnjama u razvoju u standarde drustvene institucije i omogucavanje pristupa svim uslugama (socijalna zastita, obrazovanje i zdravstvo); i osnivanje sluzbi za dnevni boravak i podrsku i pomoc starim licima u njihovim stanovima.

Umrezavanje privatnog sektora u primarnoj/preventivnoj zdravstvenoj zastiti, sto ce na jednoj strani podici konkurentnost i poboljsati kvalitet usluga javnog i privatnog sektora, a na drugoj strani stimulisati bolju prostornu disperziju osnovne zdravstvene zastite. Pored planirane dogradnje objekta Doma zdravlja nuzno je pojacati kapacitete ambulanti (prostor, broj i struktura zaposlenih, uvodjenje redovnih i periodicnih specijalistickih usluga) u naseljima u kojima se povecava broj stanovnika, narocito starije dobi. Unapredjenje zdravstvene zastite moze se postici i organizacijom mobilnih medicinskih sluzbi kao i ostvarivanjem prioritetnih programa za zbrinjavanje i zastitu starih i nemocnih lica, na komercijalnoj i neprofitnoj osnovi u okviru treceg sektora.

# PROJEKCIJA ORGANIZACIJE I UREDJENJA REKREATIVNIH I SPORTSKIH PROSTORA

Rekreacija, fizicka kultura i sport za potrebe stanovnistva Barske rivijere bice na odgovarajuci nacin integrisani sa turistickom ponudom rivijere, radi racionalnosti izgradnje i koriscenja, ali i zbog prijateljskog zblizavanja izmedju gostiju i domacina. Znacajnije unaprjedjenje rekreacije domaceg stanovnistva treba poceti sa uredjenjem osnovnih rekreativnih sadrzaja u okviru stambenih blokova, parkova, radnih organizacija i ustanova, udaljenijih djelova grada i dr. (djecija igralista i tereni za male sportive), uz uredjenje i rentiranje skolskih igralista i sala kad se ne koriste za fizicku kulturu ucenika. Rekreacija ce imati mjesta i u rentiranju postojecih i planiranih sadrzaja glavnog javnog gradskog sportskog centra (Topolica - rijeka Zeljeznica) i manjih javnih sportskih centara po turistickim naseljima. Naravno, domaci stanovnici ce koristiti i sve rekreativne sadrzaje koje koriste turisti (kupanje, rekreativne manifestacije, izleti i dr.).

Fizicka kultura bice unaprijedjena obnavljanjem i izgradnjom sportskih sala i terena za male sportove, sa rentiranjem ovih sadrzaja samo kad nijesu zauzeti nastavnim i vannastavnim aktivnostima ucenika. U odredjenim terminima ucenici bi koristili i sadrzaje javnih sportskih centara (fudbalski teren, atletsko boriliste, bazen i dr.).

Sportska tradicija Bara bice podrzana izgradnjom javnog gradskog sportskog centra na potezu Topolica-rijeka Zeljeznica sa otvorenim i zatvorenim borilistima i trenaznim sadrzajima svih kopnenih sportova koji su tradicionalno zastupljeni u Baru (uz bazene). Slobodni termini centra bili bi rentirani za pripreme sportskih ekipa sa strane (posebno u zimskom periodu), rekreativcima - tiristima (preko ljeta) i domacim (preko cijele godine), uz organizovanje skola raznih sportova. Terminale i poligone sportova na vodi koristice odgovarajuci klubovi za trening i takmicenje, kao i za skole sportova na vodi.

# OPSTI CILJEVI I OPREDJELJENJA

Razvoj rekreacije, fizicke kulture i sporta, odnosno organizacija i uredjenje rekreativnih i sportskih prostora na podrucju Barske rivijere i neposredne okoline zasnivace se na sledecim opstim i posebnim opredjeljenjima, ciljevima i zadacima:

- Drzavno stimulisanje socijalne funkcije rekreacije i sporta, posebno u oblasti zdravstvene i sportske rekreacije, sporta i edukacije djece i omladine;

- Unapredjenje uslova za rekreaciju stanovnistva, prvenstveno u gradskim naseljima i njihovom neposrednom okruzenju, izgradnjom sadrzaja za sportove na vodi, i dr.;

- Omogucavanje uslova za opstu rekreaciju stanovnistva, prvenstveno u funkciji zdravlja i obrazovanja mladih, radi ostvarivanja zdravstvenih uslova u zdravoj zivotnoj sredini i formiranja etickih normi i standarda ponasanja na javnim prostorima;

- Stimulisanje uslova za selekciju mladih u sportskim aktivnostima, od rekreativnih i skolskih do vrhunskih, koje mogu da afirmisu lokalnu sredinu, region i drzavu, ukazujuci na vitalnost sredine i nacije i cineci znacajne uzore za dalje sportsko-rekreativne aktivnosti mladih;

- Uskladjivanje sadrzaja i strukture rekreacije i sporta sa karakteristikama geografskog podrucja, etno-mentaliteta i izgradjene i prirodne sredine, stvaranjem originalnih aktivnosti i sadrzaja koji odgovaraju lokalnom stanovnistvu i mogu predstavljati posebno privlacne motive, kako za regionalnu i nacionalnu, tako i za inostranu turisticku klijentelu; i

- Ukljucivanje rekreacije i sporta lokalne sredine u turisticku ponudu radi racionalizacije ponude i integracije lokalnog stanovnistva sa turistima.

# JAVNE POVRSINE

Saobracajni i drugi infrastrukturni koridori, uslovi (sirine, nagibi i dr.) utvrdjuju se, zavisno od znacaja saobracajnice, u skladu sa normativima i prilagodjavaju naslijedjenom stanju, a osnov za realizaciju su lokalni planski dokument sa detaljnom urbanistickom razradom. Izgradnja i rekonstrukcija saobracajnica i infrastrukturnih sistema od znacaja za jednu ili vise prostornih zona realizuje se na osnovu Generalnog urbanistickog plana. Poseban znacaj imaju ulice u zasticenim zonama grada, sve ulice na kojima se razvijaju opstegradski i specijalizovani centri, kao i novi saobracajni pravci koje treba graditi, ili izgradnjom duz njih oblikovati. Ovi prostori se obavezno razradjuju urbanistickim projektima, a za pojedine djelove pozeljno je raspisivanje konkursa. Postojece trgove u skladu sa njihovom namjenom (manifestacioni, porte, saobracajni i dr.) uredjivati na osnovu konkursa. Formiranje novih trgova obezbjedice se kroz urbanisticke projekte. Znacajne raskrsnice, karakteristicni prostori na saobracajnicama koji doprinose izgledu i oblikovanju prostora, razradjuju se urbanistickim projektom, a za znacajne objekte (prema polozaju, sadrzaju, volumenu) obavezno je raspisivanje konkursa.

Javni parkinzi se obrazuju ili u profilu saobracajnica ili na posebnim povrsinama koje iziskuju specificno uredjivanje, ozelenjavanje, obradu, kontrolu i dimenzionisu se prvenstveno za korisnike javnih sadrzaja, prema normativima za vrste objekata. Lokalnim planskim dokumentom se utvrdjuje razmjestaj javnih garaza, cija je realizacija obavezna zbog funkcionisanja pojedinih djelova grada. Parkiranje i garaziranje putnickih vozila i vozila za obavljanje djelatnosti obezbjedjuje se, po pravilu, na parceli, izvan javnih povrsina i realizuje istovremeno sa osnovnim sadrzajima na parceli. Broj mjesta za stacioniranje koji je moguce ostvariti na parceli korespondira se brojem stanova i poslovnih jedinica, te uslovljava strukturu stanova i vrstu poslovnog prostora.

Infrastrukturni koridori se formiraju u profilima ulica ili u samostalnim koridorima, prema standardima za odredjeni vid infrastrukture i uz mjere zastite koje iziskuje svaki od njih. Na prostoru obuhvacenom zastitnim infrastrukturnim pojasom nije dozvoljeno graditi objekte i vrsiti radove suprotno svrsi zbog koje je uspostavljen zastitni pojas.

# KOMUNALNI OBJEKTI I POVRSINE

Pijace, kupalista, rekreativne i druge povrsine unutar namjena stanovanja, centara i drugih, realizuju se na osnovu lokalnih planskih dokumenata sa detaljnom urbanistickom razradom. Na osnovu generalnog urbanistickog plana mogu se vrsiti samo radovi privremenog uredjenja zelenih i rekreativnih povrsina i rekonstrukcije i dogradnje postojecih objekata ako su u funkciji osnovne namjene.

# PJESACKI I BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Prostorni razmjestaj objekata javnih namjena, kao i pitomost barske obale, definisali su glavne pravce razvoja pjesackih i biciklistickih staza.

Pjesacke koridore je potrebno formirati u uskom gradskom centru, pored javnih sadrzaja koji su veoma aktivni u turistickoj sezoni i uz morsku obalu. Pojedini djelovi koridora vec postoje. Potrebno je nastaviti sa kompletiranjem ovih koridora kako bi se oni svojom funkcionalnoscu u potpunosti odgovorili namjeni.

Biciklisticke staze je potrebno locirati u blizini morske obale. Vodila bi od luckog kompleksa u Baru pa sve do kraja sutomorskog zaliva. Radi ustede prostora potrebno je obezbijediti pjesacke i biciklisticke koridore, ali sa jasnom fizickom odvojenoscu kako se ne bi dovela u pitanje bezbjednost odvijanja oba vida saobracaja.

# 2.9.	POSEBNI USLOVI GUP-a BARA, IZMJENE I DOPUNE 2007.G.

# PROSTORNE ZONE

# NOVI BAR

U Baru se ocekuje najveci demografski prirastaj (prirodni i migracioni). Glavni pravac prostornog razvoja stanovanja i centralnih funkcija ove zone je dolina rijeke Zeljeznice od Mora do Zubaca i Tudjemila u zaledju.

Bulevar JNA je i dalje cvrsta fizicka granica koja dijeli primarni centar i radnu zonu. Podrucje primarnog centra je omedjeno, osim Bulevarom JNA i zeljeznickom prugom, rijekom Zeljeznicom i Jadranskim morem. Razvoj primarnog centra vidimo kroz razvoj preteznih namjena turistickog kompleksa i centralnih funkcija uz obalu do velike gustine stanovanja u zaledju  do pruge.

Turisticko stanovanje, turisticki kompleks i mjesovita namjena zelenila i turistickog stanovanja su pretezne namjene priobalnog podrucja od hotela *Princess* do Ratca.

# STANOVANJE I STAMBENA GRADNJA

Stanovanje, koje je generalnim urbanistickim planom planirano kroz dva osnovna vida, porodicno i vise porodicno i u razlicitim kombinacijama u mjesovitim stambenim zonama, po pravilu se razvija prema uslovima i kriterijumima koji su usaglaseni sa opstim pravilima parcelacije i regulacije. Izgradnja u zonama stanovanja se po pravilu odvija na osnovu detaljnog urbanistickog plana. Zona u generalnom planu je iskljucivo planerska jedinica koja obuhvata djelove gradske teritorije koji su tradicionalna ili nova cjelina koja se tek formira i gdje se zadovoljava znatan dio svakodnevnih i povremenih potreba stanovnika.

# VISEPORODICNO STANOVANJE - VELIKE GUSTINE

U okviru viseporodicnog stanovanja velikih gustina moguca je izgradnja slobodno-stojecih, objekata u prekinutom i u neprekinutom nizu. Optimalna velicina urbanistickih parcela je najmanje 600 m² povrsine, a sirina ulicnog fronta oko 40 m. Pretezna spratnost objekata je 10 (deset) nadzemnih etaza. Indeks zauzetosti zemljista (Iz)  iznosi 40-75 %. Indeks izgradjenosti (Iiz) 1,5o-4,2o.

# POSLOVANJE

Prostori za poslovne djelatnosti gradice se i uredjivati u gradskim centrima, na pravcima sekundarnih i tercijarnih drumskih saobracajnica, kao i u radnim zonama i podrucjima stanovanja. U gradskim centrima poslovanje ce se razvijati prema selektivnim kriterijumima za izbor djelatnosti (bez potreba za vecim skladistima, ogranicenim uslovima transporta i dr.), prema pravilima regulacije koja se utvrdjuju u ovoj namjeni. Programi za izradu lokalnih planskih dokumenata sa detaljnom urbanistickom razradom, kojima se obezbjedjuje prvenstveno razvoj komercijalno-usluznih djelatnosti, utvrdjivace se u saglasnosti sa karakteristikama prostora i znacajem saobracajnice. U podrucjima centralnih funkcija moguce je i stanovanje u funkciji tih djelatnosti. U radnim zonama locirace se preduzeca cija djelatnost zahtijeva vece prostore i koja svojim radnim procesom mogu negativno uticati na okolinu. Realizovace se na osnovu lokalnih planskih dokumenata sa detaljnom urbanistickom razradom, uz obavezu izrade analize uticaja na zivotnu sredinu za potencijalne zagadjivace. Razvoj razlicitih djelatnosti u zonama stanovanja moguc je uz postovanje ekoloskih i sanitarnih kriterijuma.

# OBJEKTI U CENTRIMA

Objekti koji se grade u opstegradskom centru mogu biti poslovni, poslovno-stambeni ili stambeni. Iz i Iiz se odredjuju na nivou parcele i na nivou homogenih cjelina u odredjenim djelovima centra. Po pravilu se krecu do 75,o %, odnosno 4,2o. U novim djelovima centra u kojima je stanovanje u duzem periodu preovladjujuca namjena, uslovi uredjenja se prilagodjavaju odredjenom vidu stanovanja. Pri izgradnji novih objekata u centru mora biti istovremeno obezbijedjen pripadajuci parking-prostor (po pravilu na sopstvenoj parceli) prema normativima za odgovarajuce djelatnosti.

Oblikovanje objekata je jedan od najvaznijih uslova za izgradnju objekata u centrima. Zelenilo ce se razvijati u skladu sa raspolozivim prostornim mogucnostima sa akcentom na ulicne koridore. Sadrzaji centara ce se prostorno i oblokovno ukomponovati sa zelenilom koje treba da preuzme ulogu kako funkcionalnog, tako i estetskog elementa u prostoru. Na prostorima novih centara treba potencirati uredjenje manjih trgova, pjaceta i slobodnih blokovskih povrsina.

U podrucjima pretezne namjene centralnih funkcija i turistickih kompleksa, spratnost objekata, indeks zauzetosti i indeks izgradjenosti mogu biti i veci od propisanih, ali na osnovu uslova utvrdjenih urbanistickim projektom sa idejnim rjesenjima, pribavljenim po pravilu putem konkursa.

Pri rekonstrukciji objekata u centrima voditi racuna o sledecem: moguce je pretvaranje nizih etaza pa i cijelih objekata iz stambene u poslovnu namjenu; pozeljno je i potrebno aktivno koriscenje suterenskih etaza i potkrovlja; dvorisne pomocne objekte treba koristiti za zanate i druge aktivnosti koje ne smetaju drugim namjenama.

# OBJEKTI TURISTICKIH USLUGA

Turisticke usluge obuhvataju pruzanje usluga ishrane i smjestaja u ugostiteljskim objektima. Ugostiteljski objekat je funkcionalna prostorna i gradjevinska cjelina u kojem se pruzaju usluge smjestaja i ishrane, priprema i proizvodi hrana i obavljaju drugi radni procesi u vezi sa pruzanjem ugostiteljskih usluga. Ugostiteljskim objektima smatraju se i kuce, apartmani i sobe, koji se iznajmljuju turistima. Svi ugostiteljski objekti moraju ispunjavati min. standarde za kategoriju usluga koje se u njemu pruzaju.

# OBJEKTI ZA PRUZANJE TURISTICKIH USLUGA SMJESTAJA --- HOTEL

Hotel je objekat za pruzanje usluge smjestaja, po pravilu sa minimalnim kapacitetom od sedam smjestajnih jedinica za nocenje, recepcijom i holom hotela, javnim restoranom sa kuhinjom. Hoteli sa kapacitetom do 25 soba, klasifikuju se kao mali hoteli.

Hotel moze imati depandans. Depandans je gradjevinski samostalni dio hotela (spojen sa glavnom zgradom ili ne), u kojem se pruzaju usluge smjestaja u smjestajnim jedinicama. Recepcija, hol i restoranski kapaciteti su smjesteni u glavnoj zgradi.

# GRAND HOTEL je hotel sa 100 i vise soba u kategoriji 5 zvjezdica.

# GARNI-HOTEL je objekat za pruzanje usluge smjestaja, koji pruza samo uslugu dorucka.

APART-HOTEL je objekat za pruzanje usluge smjestaja, po pavilu sa najmanje 7 potpuno opremljenih apartmana za turiste. Ovi hoteli moraju imati recepciju i hol, apartmane sa dnevnim boravakom, rucavanje i spavanje, opremljenu kuhinju i pristup kapacitetima za pranje vesa. Moze imati i restoran i depadans.

# OBJEKTI ZDRAVSTVA

Zdravstvena  zastita stanovnika opstine Bar u planskom periodu ce se odvijati na nivou vanbolnicke zastite. Danasnja bolnica kapaciteta 157 kreveta zauzima 2,9o ha sto daje 185 m²/postelji sto je manje od zahtijevanog minimuma 200 m²/postelji. Sa ovim brojem postelja, a prema ocekivanoj populaciji Opstine u 2021. godine (izmedju 47.100 i 53.170 stanovnika), ostvario bi se normativ od 3,o odnosno 3,3o postelje na 1.000 stanovnika, sto znaci da postojeci kapacitet zadovoljava opstinske potrebe. S obzirom da ova bolnica u Baru opsluzuje i stanovnistvo susjednih opstina, gdje ce do 2021. godine biti oko 100.000 stanovnika, trebalo bi obezbijediti znatno povecanje broja lezaja i povrsine bolnickog kompleksa od oko 10 ha.

U segmentu vanbolnicke-preventivne zdravstvene zastite na gradskom podruciju treba ocekivati sledece promjene:

- prosirenje, odnosno dogradnja/nadogradnja postojeceg objekta doma zdravlja sa 1.880 m² na minimalno 3.500 m² do 5.000 m²;

# PREDSKOLSKO OBRAZOVANJE

Opsti cilj obuhvata kontigenta predskolskog uzrasta od 35,o % u predskolskim ustanovama na nivou naselja moze da varira od 20-70,o % u zavisnosti od tipa porodice-domacinstva, profesionalnih obilezja i zaposlenosti roditelja. Uspostavlja se obaveza lokalne zajednice da obezbijedi mjesto u predskolskoj ustanovi za svako dijete bilo u predskolskim ustanovama u drzavnom vlasnistvu, bilo davanjem koncesija ili podsticanjem organizovanja privatnih obdanista. Prostorna dimenzija ostvarivanja ovog cilja ukljucuje: (1) obezbjedjivanje novog prostora-otvaranje podrucnih jedinica pri osnovnim skolama i u mjesnim zajednicama; (2) obezbjedjivanje uslova za ukljuciva-nje djece sa razvojnim teskocama u predskolske ustanove-uklanjanje prostornih prepreka za kretanje djece u invalidskim kolicima ili slabije pokretne djece, obezbjedji-vanje specijalizovanog prevoza od kuce do skole i nazad; (3) smanjivanje administra-tivenih i urbanistickih prepreka za koriscenje montaznih objekata za ove potrebe.

U naseljima gdje ne postoje odgovarajuci objekti i mogucnost zakupa privatnog prostora za potrebe organizovanja predskolske zastite djece predvidjeti koriscenje montaznih objekata na parcelama odgovarajuce povrsine u vlasnistvu opstine/drzave. Neophodno je u svakom naselju prioritetno rezervisati odgovarajucu povrsinu u opstinskom-drzavnom vlasnistvu za organizovanje predskolske zastite djece

# OSNOVNO OBRAZOVANJE

Postojeca mreza osnovnih skola predstavlja osnov daljeg razvoja obaveznog obrazovanja. Ostvariti potpuni obuhvat kontingenta ucenika osnovnog obrazovanja, tj. preko 98 %; Radno vrijeme osnovnih skola uskladiti sa radnim vremenom roditelja, sto podrazumijeva prelazak na rad u jednoj smjeni sa organizovanim cjelodnevnim i/ili produzenim boravkom u svim skolama;

# Predvidjeti i ostvariti participaciju roditelja u troskovima produzenog boravka;

- Planirati povecanje prostornih kapaciteta osnovnih skola, odnosno rekonstrukciju postojecih zbog ocekivanog povecanja broja zaposlenih, narocito zena, sto ce povecati potrebu za cjelodnevnom nastavom, uskladjenom sa radnim vremenom roditelja i niskih raspolozivih prostornih kapaciteta u osnovnim skolama, koji su ispod standardnih 6,o m² bruto po uceniku;

- rekonstrukcija objekata osnovnih skola treba da obezbijedi relativno ujednacene standarde i kvalitet osnovnog obrazovanja za sve ucenike na podrucju Plana; i

- uklanjanje prostornih prepreka radi nesmetanog kretanja i koriscenja prostora skole za ucenike sa smetnjama u kretanju.

# SREDNJE OBRAZOVANJE

Prema demografskim projekcijama 2021. godine na podrucju Opstine kontigent lica 15-19 godina starosti ce brojati izmedju 3.480 i 3.950 lica. Sobzirom na intencije u Evropskoj Uniji za uvodjenje srednjeg obrazovanja kao obaveznog vida obrazovanja, cio ovaj kontigent treba uzeti u obzir za planiranje potreba srednjeskolskog obrazovanja. U odnosu na stanje 2005/2006 skolske godine, kada je srednjo-skolskim obrazovanjem bilo obuhvaceno 1.730 ucenika (gdje ima i ucenika sa strane tj. drugih opstina) do kraja planskog perioda formirace se dodatni kontigent od 1.750, odnosno 2.220 ucenika samo sa podrucja Opstine. Postojeci skolski prostor nije dovoljan da prihvati kontigent ove djece, a pri tom postojeci centri vec danas oskudijevaju u skolskom prostoru (oko 5,8o m² BGP  po uceniku). Racunajuci sa 8,o m² skolskog prostora po uceniku, za potrebe srednjeg obrazovanja treba planirati od 27.840 m² - 31.600 m² skolskog prostora i izmedju 87.000 m² i 98.750 m² skolskog kompleksa.

Povecati obuhvat kontingenta populacije srednjoskolskim obrazovanjem, sa sadasnjih 65,o % na 80,o % a perspektivno racunati na potpuni obuhvat generacija 14 do 18 godina srednjim obrazovanjem, i tom cilju prilagoditi prostorni kapacitet objekata srednjeg obrazovanja; U skladu sa intencijama u Evropskoj Uniji racunati sa relativno brzim uvodjenjem srednjeg obrazovanja kao obaveznog vida obrazovanja; Programe srednjih skola uskladjivati sa prioritetnim razvojnim pravcima Opstine (poljoprivreda, turizam, lucko-industrijske djelatnosti itd.); i Obezbijediti adekvatan prostor za rad Gimnazije i Ekonomsko-ugostiteljske skole (koje sada koriste istu zgradu), kroz odgovarajucu adaptaciju i prosirenje.

Razvoj obrazovanja do 2021. godine treba da prati organizovanje komplementarnih sadrzaja. Ovdje se prije svega misli na smjestaj ucenika. Postojeci dom ucenika *Dusan Marovic* sa raspolozivim kapacitetima ne zadovoljava sadasnje potrebe i nije funkcionalan. Takodje, u okviru postojeceg kompleksa nema uslova za prosirenje ovog objekta. S obzirom da se javlja potreba za izgradnjom novih objekata srednjeg obrazovanja, trebalo bi novu lokaciju doma ucenika vezati za buducu lokaciju srednjo-skolskog centra. Objekat dimenzionisati za 700 do 800 korisnika (racunato 20,o % kontigenta). Racunajuci sa najmanje 30,o m² BGP po korisniku potrebno je obezbijediti izmedju 21.000 i 24.000 m². Ovaj  objekat se moze koristiti  u ljetnjoj sezoni za potrebe studentskog, djackog i drugog turizma.

Povecanje dostupnosti srednjih skola moze se ostvariti organizovanjem internata, djackih domova (*koledza*) uz skole, ili kroz organizovanje i umrezavanje smjestaja u privatnom sektoru (ugovori sa skolama) koji bi ucenici koristili tokom pohadjanja skole.

# VISE I VISOKO OBRAZOVANJE

Na lokalnom nivou ostvariti republicke ciljeve u ovoj oblasti, naime, da ce visim i visokim obrazovanjem biti obuhvaceno izmedju 30 % i  40 % generacije uzrasta 20-24 godine odnosno oko 80 % svrsenih srednjoskolaca; i pored ponude odgovarajuceg prostora za visoko obrazovanje za postojece fakultete, predvidjeti odnosno rezervisati prostor/ponudu za otvaranje novih visoko-skolskih ustanova komercijalnog tipa na podrucju Opstine.

# DOMOVI

Nedostatak prostora za smjestaj ucenika/studenata rjesavati partnerskim odnosom i podsticanjem (poreske olaksice i sl.) stanodavcima da izdaju stanove studentima po povoljnijim uslovima; i Racunati na selektivno koriscenje turistickih kapaciteta za smjestaj ucenika i studenata.

# SPORT I REKREACIJA

# POSEBNI CILJEVI I ZADACI

- Radikalno unapredjenje i obogacivanje aktivnosti i sadrzaja rekreacije, fizicke kulture i sporta za potrebe stanovnika Bara, zavisno od specificnih lokalnih uslova;

- Kompletiranje gradskih rekreativnih i sportskih sadrzaja za zadovoljenje potreba gradskih stanovnika i turistickih posjetilaca u pogledu opste i sportske rekreacije;

- Formiranje manjih sportsko-rekreativnih sadrzaja u stambenim blokovima (tereni malih sportova za omladinu i odrasle, djecija igralista); i

- Kompletiranje svih skola neophodnim zatvorenim i otvorenim terenima za male sportove, namijenjenim redovnoj fizickoj kulturi ucenika i studenata, posebnim sportskim aktivnostima dijela ucenika i ukljucivanju u sportsko-rekreativnu ponudu grada (iznajmljivanje spoljnim korisnicima, pod uslovom da su zadovoljene sve redovne i vanredne potrebe skola).

# STRATESKI PRIORITETI ZA SREDNJOROCNI PERIOD

# Prioriteti medju rekreativnim i sportskim aktivnostima i sadrzajima na barskoj rivijeri :

izgradnja sportske hale u Baru;

izgradnja glavnog sportskog centra Topolica-rijeka Zeljeznica;

obnova postojecih i izgradnja novih otvorenih sportskih terena u gradu, skolskih sala i terena, kao i djecijih igralista.

# PARKIRANJE

Problem parkiranja je veoma izrazen pogotovo u uzem gradskom centru uz objekte javne namjene. Postojece povrsine su nedovoljne da prihvate cjelokupan stacionarni saobracaj koji gravitira javnim sadrzajima. Povrsine za parkiranje uz javne centralne sadrzaje iznose, na kontinuirano izgradjenom podrucju grada Bara, 1,37 ha, odnosno 0,09 % povrsine posmatranog podrucja. Nepostojanje veceg broja javnih garaza i parkiralista cini ovaj problem jos vecim. Iz ovih razloga se za parkiranje koriste povrsine koje po svojoj namjeni to nijesu. Siroki bulevari u uzoj gradskoj zoni su jednim svojim svojim dijelom postali parkiralista. Na njima se obavlja koso parkiranje i na taj nacin onemogucava normalno i bezbjedno odvijanje saobracaja na preostalom dijelu kolovoza. Ovaj problem se vise ispoljava u ljetnje sezone kada je povecan broj vozila u gradu.

Potrebe za parkiranjem utvrdjene su za centralne gradske aktivnosti, dok su za ostale oblike koriscenja prostora predlozene normativne vrijednosti. Problem parkiranja razmatran je na prostoru koga zahvata kontinuirano podrucje grada Bara, a posebno u njegovoj centralnoj zoni koja je priblizne povrsine 32,25 ha (2,2o % povrsine kontinuiranog podrucja).

Prema prognozama prethodnog Plana ukupan broj parking mjesta vezanih za centralne sadrzaje trebalo bi da dostigne 950. Medjutim ovaj broj nece biti dovoljan, imajuci u vidu postojece stanje i porast stepana motorizacije u planskom periodu. Ovaj broj je potrebno uvecati za 200 mjesta kako bi u ljetnjoj sezoni bilo dovoljno kapaciteta za stacionarni saobracaj. Problem funkcionisanja parkiranja u periodu turisticke sezone, koji se ispoljava u centralnoj gradskoj zoni manje je posljedica ukupnog deficita parking mjesta, vec razlozi leze u neadekvatnom prostornom rasporedu kapaciteta. O ovome je potrebno voditi racuna prilikom lociranja novih kapaciteta, sto ce biti detaljno uradjeno prilikom dalje izrade plana.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

*** III DIO - GEODETSKI PLANOVI

3.1. - GEODETSKA PODLOGA

3.2. - GEODETSKE MREŽE

3.3. - PRENOŠENJE DETALJNOG PLANA NA TEREN

*** GRAFIČKI DIO

- TOPOGRAFSKO KATASTARSKI PLAN  R 1: 1000

# III DIO – GEODETSKI PLANOVI

# 3.1. GEODETSKA PODLOGA

Topografsko - katastarski plan, za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana urađen je sa aero-fotogrametrijskog snimanja, obavljenog 1990. godine, sa dopunama urađenim 2008. godine.

Matrica topografsko-katastarskog plana dobijena je spajanjem topografsko-katastarskih planova, razmjere 1:1000.

# 3.2.  GEODETSKE MREŽE

U Baru je razvijena trigonometrijska, poligometrijska i nivelmanska gradska geodetska mreža, koja je utvrdjena i na podruciju zahvata plana.

- Trigonometrijska mreža ima dovoljnu potrebnu gustinu sa dovoljnom tačnošću.

-  Poligometrijska mreža je oslonjena na gradsku trigonometrijsku mrežu sa dovoljnom tačnošću za praktične geodetske radove.

- Nivelmanska mreža je osnov za precizna mjerenja pomjeranja tla, slijeganja objekata, izgradnje kanalizacije i slično.

-  Nivelmanska mreža Crne Gore vezana je za nivelmansku mrežu Hrvatske.

# 3.3.  PRENOŠENJE DETALJNOG PLANA NA TEREN

Pri realizaciji detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata čine se greške u vertikalnom i horizontalnom postavljanju planiranih objekata.

Da bi greške bile minimalne, potrebno je, po usvajanju detaljnog urbanističkog plana, izvršiti prenošenje plana na teren.

# Prenošenjem detaljnog plana na teren potrebno je utvrditi:

-  Namjenu površina, sa površinom zahvata i koordinatama graničnih tačaka projekta.

- Saobraćaj sa koordinatama i kotama osovinskih tačaka i elementima uzdužnih i poprečnih profila ulica.

- Urbanističke parcele sa površinama i koordinatama graničnih tačaka, sa građevinskim linijama i visinskim kotama.

-  Geodetsku mrežu za realizaciju projekta.

Za kvalitetno utvrđivanje položaja objekata u vertikalnom i horizontalnom smislu, koristiti koordinatama utvrđene osovinske tačke saobraćajnica i utvrđene planom, građevinske i regulacione linije.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

*** IV DIO - POSTOJEĆE STANJE

4.1. NAMJENA  PROSTORA

4.2. GRANICE I POVRŠINA

4.3. IZGRADJENOST PROSTORA

4.4. KVALITET OBJEKATA

4.5. SPOMENICI KULTURE

4.6. OPREMLJENOST PROSTORA

4.7. ZAKLJUČAK

*** GRAFIČKI DIO

- POSTOJEĆE STANJE 	R 1: 1000

# IV DIO – POSTOJECE STANJE

# 4.1. NAMJENA PROSTORA

Generalnim i detaljnim urbanistickim planovima, područje Topolica-I, namjenjeno je gradnji stambenih objekata, stambeno-poslovnih objekata, poslovnih objekata i pratećeih sadržaja, a u cilju formiranja gradske cjeline.

Gradnja na Topolici-I odvijala se prema detaljnim urbanistickim planovima i izmjenama i dopunama detaljnih urbanistickih planova.

# 4.2. GRANICE I POVRŠINA

Odlukom Predsjednika opstine Bar o izradi Izmjena i dopuna DUP-a *Topolice-I* broj 031-124 od 21.januara, 2009.god. definisane su granice zahvata Plana.

Područje, koje plan obuhvata, omeđeno je Sportsko-rekreativnim centrom "Madžarica, i Bulevarom Revolucije sa sjevera, Bulevarom 24 novembar sa istoka, Bulevarom JNA sa juga, lučkim gatovima broj III i broj V, gradskom marinom i gradskom plažom sa zapada.

Površina zahvata detaljnog urbanistickog plana, određena je granicama koje su utvrdjene digitalno i iznosi 51,34 hektara.

# 4.3.   IZGRADJENOST PROSTORA

Gradnja na području Topolica-I počinje šezdesetih godina, izgradnjom nekoliko stambenih objekata.

Pojedinačna gradnja objekata odvija se do izrade detaljnog urbanistickog plana Topolica-I, u sadašnjim granicama, decembra 1973. godine.

# Izradom i usvajanjem detaljnog urbanistickog plana, intenzitet gradnje naglo raste.

Gradnja na području Topolica-I od 1974. godine, dobija karakter kvalitetnije pripreme i organizovane gradnje čiji intenzitet i razvoj je prekinut 15. aprila 1979. god., dogođenim zemljotresom.

Zemljotresom je veliki broj objekata znacajno oštećen i srušen. Nakon rasčišćavanja i sanacije objekata nastavlja se izgradnja područja Topolica-I, tako da dosadašnjom izgrađenošću Topolica-I, vrši ulogu centra grada Bara.

Topolica-I će za duži period razvoja grada Bara, svojim položajem i do sada izgradjenim sadržajima obavljati funkciju servisnog centra Bara.

Prema do sada izgrađenim stambenim, stambeno-poslovnim i pratećim objektima realno je zaključiti, da je detaljni urbanisticki plan, sa neznatnim izuzetcima, realizovan.

# Spratnost izgrađenih objekata je P+1, P+4 do P+10 spratova.

Objekti sa 10 spratova su veoma do sada su bili rijetki i predstavljaju akcente u pojedinim grupacijama objekata.

Prateći izdrađeni objekti dostigli su visok stepen razvijenosti i zadovoljavaju sadašnje potrebe grada Bara.

# 4.4.  KVALITET OBJEKATA

Skoro svi izgrađeni objekti na području Topolice-I su novijeg datuma, čija starost ne prelazi 30 godina.

Objekti građeni do trećeg novembra 1968.godine su slabijeg kvaliteta i bili su znatno oštećeni zemljotresom 1968. godine.

Objekti građeni od novembra 1968. god do 15. aprila 1979. god. su kvalitetnije građeni, jer su primjenjivani važeći seizmički propisi za projektovanje i gradnju.

Objekti građeni do 1968. godine u zemljotresu 15. aprila, 1979. godine, pretrpjeli su velika oštećenja, a objekti građeni od 1968. do 1979. godine takođe su bili oštećeni uz zaključak, da su zemljotres dobro izdržali.

Nakon zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, gradnja u Baru odvija se od konstrukcija otpornih na seizmičke uticaje, uz primjenu seizmičkih propisa.

Postojeći objekti, područja Topolice-I, su dobrog kvaliteta sa završenim rušenjem i sanacijom oštećenih objekata pogođenih zemljotresima.

# 4.5.  SPOMENICI KULTURE

# Na području Topolice-I nalaze se spomenici kulture koji su pod zaštitom države.

Trikonhalna građevina iz IV vijeka, je najstariji arheološki spomenik kulture u Baru, čiji su zidovi sačuvani iznad temelja.

Dvorac Kralja Nikole-I građen je 1875. godine i zgrada Malog dvorca izgrađena nešto kasnije, značajni su spomenici kulture.

# 4.6.  OPREMLJENOST PROSTORA

Dosadašnja gradnja, na području Topolica-I, praćena je gradnjom infrastrukture, uređenjem slobodnih površina, gradnjom kolskih saobraćajnica, parking prostora, pješačkih saobraćajnica i pješačkih prostora.

Visok stepen izgrađenosti i visok stepen opremljenosti područja Topolica-I, stvaraju    uslove za nova kvalitetna ulaganja.

# 4.7.  ZAKLJUČAK

Izgrađenost prostora Topolice-I predstavlja kvalitetnu podlogu za organizovan i kvalitetan nastavak gradnje sa zaokruživanjem gradnje po pojedinim zonama.

Daljoj izgradnji objekata i uredjenju lokacija treba prići sa većim stepenom pripremljenosti i opremljenosti građevinskog zemljišta.

# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

V DIO - PRIRODNI USLOVI

5.1. UVODNE NAPOMENE

5.2. KLIMATSKI USLOVI

5.3. GEOLOŠKI SASTAV TERENA

5.4. INŽINJERSKO GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

5.5. HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE

5.6. SEIZMIČKI USLOVI

5.7. ZAKLJUČAK

*** GRAFIČKI DIO

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

V-DIO		PRIRODNI USLOVI

# 5.1.  UVODNE NAPOMENE

Posebni uslovi obrađuju klimatske uslove, geološki sastav terena, inžinjersko geološke karakteristike terena, hidrološke karakteristike i seizmičke karakteristike.

Pri projektovanju i građenju objekata, posebni uslovi moraju biti detaljnije proučeni i adekvatno primjenjeni.

U sklopu ovog plana posebni uslovi su načelno obrađeni, sa namjerom da budu prisutni, a njihova primjena i poštovanje regulisana je tehničkim propisima i zakonima.

# 5.2.	KLIMATSKI USLOVI

Klima planskog i sireg podrucja (opstine Bar) definisana je geografskim polozajem u zoni umjerenog klimatskog pojasa, polozajem neposredno pored Jadranskog mora i Skadarskog jezera i postojanjem i smjerom pruzanja planinskog vijenca cija se visina krece od 800 mnv do 1.959 mnv (Rumija). Teritorija barske opstine zahvata prostor izmedju 41°51'48" i 42°18' 36" sjeverne geografske sirine sa otvorenoscu za maritimne uticaje sa zapada i kontinentalne sa istoka i sjeveroistoka.

Ovakav polozaj podrucija Bara uslovljava klimatske uticaje koji daju umjerenu, odnosno sredozemnu klimu, pa kao takvo i ima odlike modifikovane klime mediterana.

# Osnovne karakteristike ovog klimatskog podrucija su sledece :

-  srednja godišnja temperatura 			15,6 (C

-  najvisa srednja mjesecna /juli/ 			23,4 (C

-  najniza srednja mjesecna /februar/ 		  8,3 (C

-  mala dnevna i godišnja temperaturna kolebanja,

-  srednja godisnja vlaznost vazduha 		70,o %

-  srednja godisnja kolicina padavina 	    1.400,o mm

maksimum u novembru 433,o i minimum u julu  0,o

-  intenzivna insolacija, prosjecno 7,o casova dnevno

-  vjetrovi : hladna bura, vlazni jugo i osvjezavajuci maestral.

# Vjetrovitost

U primorskom dijelu Opstine najvecu jacinu i cestinu javljanja ima levant, vjetar iz sjeveroistocnog pravca. Znatno manju cestinu imaju vjetrovi iz ostalih pravaca: pulenat iz pravca zapada, maestral  iz pravca sjeverozapada, jugo iz pravca juga i jugoistoka i tramontana (bura) iz pravca sjevera. Grad Bar se odlikuje najvecom cestinom javljanja vjetra iz pravca sjeveroistoka i istok-sjeveroistoka (oko 39,o %), tisina-bez vjetra   (5,2 %), zapadnog i zapad-jugozapadnog vjetra (15,o %) i sjevernog i sjever-sjeveroistocnog vjetra (14,o %), dok su najredji vjetrovi iz pravca sjeverozapad i sjever-sjeverozapad ( 1,3o % ).

# Temperatura vazduha

Za plansko podrucje, prema podacima za Bar: srednja godisnja temperatura je 15.6 °C najvise srednje mjesecne temperature su u julu i avgustu (23.4 i 23.1), a najnize u januaru i februaru (8.3 i 8.9 °C), dok srednje maksimalne temperature idu i do 28 °C, a srednje minimalne se spustaju i do 1.5 °C.

Apsolutni maksimum za period 1960-1974. godine zabelezen je 18. jula, 1979.god.  i iznosio je 36.8 °C (meteoroloska stanica Bar). Maksimalna amplituda iznosi 44,o °C (od -7.2 °C do 36.8 °C).

Analizirajuci srednje mjesecne temperature vazduha tokom godine, dolazi se do sledecih zakljucaka :

- u priobalnim (Jadransko more i Skadarsko jezero) djelovima Opstine, period sa srednjom dnevnom temperaturom visom od 5 °C traje cijele godine, sa temperaturom od 10 °C oko 260 dana, a od 15 °C oko 180 dana

- sa povecanjem visine smanjuju se ovi periodi : na gornjoj visini naseljenosti (koja se u opstini Bar nalazi na oko 800-1.000 mnv) period sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha visom od 0 °C traje 320 dana, sa visom od 5 °C oko 240 dana, sa visom od 10 °C oko 180 dana i sa visom od 15 °C oko 120 dana.

- period od polovine maja do polovine oktobra (oko 155 dana) moze se smtrati turistickom sezonom, s obzirom da u ovom periodu srednja mjesecna temperatura gotovo ne pada ispod 18 °C (donja granica sobne temperature vazduha)

- ukoliko bi racunali na 20 °C kao donjom granicom temperature vazduha, onda bi se letnja turisticka sezona mogla racunati od 25.maja do 1.oktobra (oko 125 dana).

Najblaze klimatske uslove ima zona grada Bara, gdje su temperaturne amplitude najmanje, a zatim primorje do oko 200-300 metara apsolutne visine, a najvece razlike izmedju letnjih i zimskih perioda javljaju se u priobalju Skadarskog jezera.

# Vlaznost vazduha

Srednja godisnja relativna vlaznost vazduha ima vrijednost do oko 70 % u uskom priobalju Jadranskog mora (Bar, Sutomore) i u zoni nizih djelova Krajine (do oko 400 metara apsolutne visine). Sa srednjom godisnjom vlaznoscu od 70-75 % su ostali, visi djelovi teritorije opstine Bar do visine od oko 1.200 metara apsolutne visine. Iznad ovih visina vlaznost ima vece vrijednosti od 75 %.

Tokom januara srednja relativna vlaznost vazduha na prostorima od oko 200 do 300 metara je nesto manja od 70 %, a zatim se povecava i ima vrijednost vecu od 80 % na terenima iznad 1.000 metara apsolutne visine.

U toku mjeseca jula, srednja relativna vlaznost vazduha je manja od 60 % u priobalju Skadarskog jezera, ima vrijednost od 65-70 % u primorju, a iznad 70 % na visinama iznad 800 mnm. Srednja dnevna ralativna vlaznost (u 14 casova) u toku jula manja je od 50 % u Krajini, do oko 300 mnv, a ima vrijednost od 50-55 % u zoni Bara i Sutomora. Sa visinom relativna vlaznost se povecava i veca je od 65 % na najvisim djelovima teritorije grada Bara.

# Padavine

U prosjeku godisnje se u primorskom dijelu Opstine do oko 200 metara apsolutne visine izlucuje do oko 1.400 do 1.500 mm padavina (Bar, Sutomore). Ovo su prostori gdje se izlucuju najmanje kolicine padavina u okviru opstine Bar. Sa povecanjem visine povecavaju se i kolicine padavina, tako da se 1.500 do 1.750 mm padavina izlucuje iznad priobalja Jadranskog mora na visinama od oko 200 do 600 metara apsolutne visine, ukljucujuci i juzne djelove Opstine i naselja Kunje, Mala i Velja Gorana, Velje Selo. Od 1.750 do 2.000 mm padavina izlucuje se u primorskom dijelu Opstine na visinama izmedju 600 i 800 mnv. Jos vece kolicine padavina (2.000 do 2.500 mm) izlucuju se u Krajini do oko 400 mnv (Ostros), kao i u Crmnici do istih visina (Virpazar) i u primorskom dijelu Opstine od 800 do 1.000 mnv. Od 2.500 do 3.000 mm padavina izlucuje se na vecim visinama do oko 1.200 mnv, a preko 3.000 mm padavina izluci se u zoni Rumije iznad visine od 1.200 mnv. U toplijem periodu godine (april-septembar) izluci se 400 do preko 800 mm padavina, a u hladnijem periodu (oktobar-mart) 1.000 do 2.000 mm padavina.

Mali broj dana sa snijeznim padavinama uz veliki uticaj toplijih maritimnih vazdusnih struja utice na trajanje snijeznog pokrivaca visine od 1,o cm (ili vise). Na terenima od oko 200 do oko 500 metara u primorskom dijelu Opstine, srednji godisnji broj dana sa snijeznim pokrivacem vecim ili jednakim 1,o cm krece se izmedju 1,o i 5,o u Ostrosu i Virpazaru i na terenima do oko 600 metara u Krajini i Crmnici od 5,o do 10,o a preko 10,o na terenima iznad 800 metara apsolutne visine. Na najvisim djelovima Rumije ovakvih dana moze da bude i oko 80,o godisnje.

Na osnovu dosadasnjih meteoroloskih osmatranja utvrdjeno je da se snijezni pokrivac svake godine javlja samo na terenima iznad 800 (1.000) mnv, a prosjecno svake druge godine na terenima od 500 (600) do 800 (1.000) mnv i to (u prosjeku) od 15. januara do 15. februara, u nizim djelovima terena i od 15. novembra do 15. aprila na terenima iznad 1.200 odnosno 1.300 mnv.

# Osuncanost

Prosjecna godisnja oblacnost (u desetinama pokrivenosti neba) iznosi 4,5. Najveca oblacnost je u toku zime, a nesto manja drugom polovinom jeseni i prvom polovinom proljeca, a najmanja ljeti, od pocetka jula do kraja septembra. Zimski mjeseci imaju najvise oblacnih dana – prosjecno 10-15,  a ponekad i preko 20. Potpuno je obrnut slucaj sa letnjim mjesecima; oblacnih dana u prosjeku ima 4-5. Ekstremno najoblacniji mjesec bio je decembar 1969. sa 8,7 desetina, a najvedriji mjesec bio je avgust 1962. sa samo 0,9 desetina prekrivenosti neba oblacima (tog mjeseca nije palo ni kapi kise). Vedrih dana ima najcesce u julu i avgustu, cak 25-28.

Osuncanost je u suprotnosti sa oblacnoscu i za opstinu Bar prosjecan godisnji broj suncanih sati iznosi 2.500 casova (oko 7 casova dnevno). Ekstremno najosuncanija godina bila je 1961. sa vise od 2.800 suncanih sati (oko 7,7 sati dnevno). Godina sa najmanje sunca bila je 1963.g. sa samo oko 2.350 suncanih sati (oko 6,5 sati dnevno). Ovakvi uslovi, koji omogucavaju da se trajanje osuncanosti krece preko 2.500 sati (odnosno dnevno oko 7 sati) utice na stasanje usjeva i na povecanje kvaliteta vocarskih plodova i povrtarskih usjeva.

# Ocjena klimatskih uslova

Osnovne odlike mediteranske klime su blage zime, dugotrajna topla ljeta, jeseni prijatne, duge i toplije od proleca. U toku 300 dana godisnje ovdje vladaju srednje mjesecne temperature iznad 10°C, a u toku 6 mjeseci, temperature su vise od 15°C. Crnogorsko primorje po svakom kvadratnom kilometru dnevno, tokom ljeta, primi oko 7,o miliona kilovat casova, sto je ogroman toplotni potencijal koji u uslovima dugog vegetacionog perioda i drugih cinilaca omogucava uzgoj raznovrsnih poljoprivrednih kultura. Medjutim, ogranicavajuci faktor u pogledu poljoprivrednih aktivnosti jeste nedostatak padavina u vegetacionom periodu, te je neophodno navodnjavanje mnogih kultura. Isto tako, jedan od ogranicavajucih faktora za uzgoj citrusa, pored hladnih i jakih vjetrova, je i pojava temperatura ispod 0 °C (prosjecno godisnje 4-9 dana).

Konfiguracija terena barskog podrucija utice da se na razlicitim podrucijima grada Bara javljaju odredjene mikro-klimatske razlike, odnosno mikroklimatske odlike pojedinih zona u planskom podrucju.

5.3.  GEOLOŠKI SASTAV TERENA

Teren Bara najvećim dijelom sačinjavaju mezozojski sedimenti, položeni u brojnim prekidima od srednjeg trijasa do gornje krede. Najveća raznolikost geološkog sklopa, javlja se na priobalnom pojasu, pa su tu i najčešće deformacije stenskih masa.

Složeni geološki sastav, tektonska poremećenost, hidrološki, klimatski i drugi uslovi, daju specifičnost geološkim karakteristikama. Geološki sastav terena Topolice-I je aluvijalno-glinoviti šljunkoviti sedimenti, sa dijelom u zoni "A" i "C", nasutog materijala.

# Ujednačenost geološkog sastava čini prostor Topolice-I relativno ocjedljivim.

# ALUVIJALNO-GLINOVITO-SLJUNKOVITI SEDIMENTI

Ovi sedimenti izgradjuju centralne predjele Barskog polja, podrucja Topolice, Bjelisa, Donjeg polja i Ronkule. Prema podacima busotina, nalaze se i u dubini ispod vjestackog nasipa u podrucju Luke sto se vidi iz inzinjersko-geoloskih presjeka terena. Granice sa drugim poluvezanim ili nevezanim naslagama su postepeni prelazi, odnosno isklinjavanja jednih u druge zbog cega se mogu smatrati dosta fleksibilni. Po sastavu su to gline, sljunkovi, pjeskovi, prasina i u manjoj mjeri sitna drobina. Ove frakcije se medjusobno cesto nepravilno izmjenjuju zbog cega postoji veliki broj varijeteta ovih naslaga. Prema podacima busotina, do dubine 3-14 m, zastupljene su pretezno gline i prasine. Ispod njih su sljunkovito-pjeskovito-prasinaste i glinovito-sljunkovite naslage. Debljina im iznosi od 9,o m (B-35) do 9,3o m (BP-70), a odlozene su preko fliseva. Donji horizonti u busotini BP-70 vjerovatno pripadaju nanosu Rikavca.

Geomehanicke karakteristike sedimenata su vrlo razlicite. Geomehanicke analize su vrsene na uzorcima u zoni temeljenja, najvise do dubine 13,7 m sa izuzetkom busotine B-55 gdje su analizirani uzorci do dubine 24,8 m. Prirodna vlaznost je u granicama 15,o-36,o %, prirodna zapreminska tezina 18,3-23,o kN/m³, poroznost 38-48 %, indeks konsistencije 0,44-1,5o, ugao unutrasnjeg trenja 13-29°, kohezija sedimenata iznosi 30-240 kPa i jednoosna cvrstoca 50- 480 kPa. Nosivost, uzimajuci u obzir i stisljivost koherenih materijala, iznosi 75-200 kPa.

Poroznost je intergranularna-kapilarna, vodopropusnost varira od nepropusnih glina do vrlo slabo propusnih zaglinjenih sljunkova. Posto ovi sedimenti izgradjuju djelove Barskog polja na kojem se vrsi intenzivna urbanizacija, odnosno gradnjua, treba reci da je nivo podzemne vode na velikom dijelu terena blizu povrsine (0,5o-1,5o m) i da su moguca nejednakomjerna slijeganja tla ispod objekata. Kao gradjevinski materijal su neupotrebljivi. Po GN-200 pripadaju u II-III kategoriju.

# SLJUNKOVITO-PJESKOVITI SEDIMENTI

Sljunkovito-pjeskoviti  sedimenti izgradjuju ravnicarske predjele terena duz povrsinskih vodotoka i djelove morske obale. Medju njima, najvece prostranstvo zauzimaju aluvijalni sljunkovi u Barskom polju, a najmanje savremeni sedimenti vodotoka. Savremeni nanosi rijeka Zeljeznice i Rikavca, nalaze se u koritima rijeka u neregulisanim djelovima tokova. Po sastavu su to pretezno krupnozrni sljunkovi sa pijeskom i krupnim valutcima-samcima. Ovdje spadaju i proluvijalni nanosi aktivnih bujica u gornjem toku Zeljeznice.

Morski, sljunkovito-pjeskoviti sedimenti izgradjuju zone uz morsku obalu siroke najvise do 100 m. U Barskom polju vjerovatno prodiru dublje u unutrasnjost ispod odnosno izmedju aluvijalnih nanosa. Izgradjuju podrucja poznatih plaza i uvala od Canja do Veljeg pijeska. Po sastavu su to srednje do krupnozrni sljunkovi sa pijeskom. Na vecoj udaljenosti od obale je sadrzaj sitnih (pjeskovitih i prasinastih) frakcija nesto veci sto je posledica djelovanja morskih talasa. Zrna su od krecnjaka, roznaca i pjescara. Debljine naslaga nijesu poznate, a po podacima busotina na kopnu u Barskom polju prelaze 25 m. Znacajno za njih je da su u priobalnim djelovima slabo zbijeni i pod uticajem morskih talasa. Dobro su vodopropusni, a upotrebljivi su i u gradjevinarstvu. Iskoristavanjem ovih naslaga unistavali bi plaze zbog cega se iskljucuju kao bilo kakva sirovina. Tim prije, jer je njihovo obnavljanje regulacijom povrsinskih vodotoka, svaki dan manje.

Ostali aluvijalni sljunkovito-pjeskoviti nanosi ispunjavaju usku dolinu izmedju Misica i mora, Sutomorsko polje, depresiju uz more u Donjoj Brci, Barsko polje duz rijeka Zeljeznice i Rikavca i dolinu potoka u zaledju uvale Velji pijesak. Istrazivanja u ovim naslagama vrsena su u Barskom i Sutomorskom polju. Sutomorsko polje izgradjuju slabo zaobljeni sljunkovi, pjeskovi i prasina sa proslojcima glinovitih  sljunkova i glina. Razlika od drugih im je zaobljenost zrna sljunkova. Debljina im je od 10 do 15,3 m, sto je ustanovljeno busotinama B-13,14 i 15. Geotehnicke osobine im zavise od sastava. Geomehanicke analize su  bile izvrsene na uzorcima uzetim iz glinovitih partija. Dobijeni su ovi rezultati: prirodna vlaznost 20,3-27,4 %, prirodna zapreminska tezina 20,1o-20,8o kN/m³, ugao unutrasnjeg trenja 12,8-15º, kohezija 4-35 kPa i indeks konsistencije 0,97-1,04. Opitom standardne penetracije utvrdjeno je da su ove naslage srednje do dobro zbijene. Vodopropusnost im je vrlo promjenljiva po horizontali i po vertikali. Uopste ovaj teren je slab do srednje vodopropusan. Partije glina su vodopropusne. Za vrijeme busenja je voda bila registrovana samo u busotini   B-15 u dubini 3,7o m.

Aluvijalne nanose Zeljeznice i Rikavca sacinjavaju sljunkovi, pjeskoviti i prasinasti sljunkovi, zaglinjeni sljunkovi, glina i prasina. Na povrsini je obicno 2-3 m debeo pokrov pjeskovite prasine i humusa. Debljina naslaga je bila ustanovljena sa nekoliko busotina (prilozi u knjizi 1) i sve su one bile u podrucju Rikavca. Prema njima naslaga varira od 5,20 m u busotini B-77 do 106,5 m u busotini B-59. u nanosu Zeljeznice je bila izbusena busotina B-37 m do 25 m dubine i nije nabusila osnovne stijene. Na osnovu te i susjednih  busotina pretpostavljamo da nanos Zeljeznice nije deblji od 40 m, od cega je vecina slabo glinovit sljunak sa socivima i proslojcima gline i prasine. U podrucju Rikavca su takodje, cesto horizontalne i vertikalne izmjene, a heterogenost je jos izrazitija, U dubljim djelovima preovladjuju zaglinjeni sljunkovi koji su od osnovne stijene obicno odvojeni slojem glinovite drobine ili gline. Nabusena je bila busotinama koje su izbusene do stjenovite osnove. Izmedju sljunkovito-pjeskovitih i glinovitih slojeva, u podrucju Donjeg polja, pojavljuju se tamno plavi jako muljeviti pjeskovi sa morskom travom. Njihova mocnost odnosno cesce javljanje narasta u smjeru ka obali. Debljine su im (5,8-16,o m) bile ustanovljene busenjima u podrucju luke i dubinarna izmedju 6,o i 25,6o m. Takodje je bilo ustanovljeno da u tom podrucju zavrsavaju tipicni aluvijalni nanosi Rikavca pa su nosivi materijali protstavljeni manje ili vise zaglinjenim drobinama i podredjeno jako glinovitim sljunkovima.

Geotehnicke karakteristike aluvijalnih nanosa Zeljeznice i Rikavca su slicne. Dobro su nosivi, od 200-400 kPa i dobro zbijeni. Slijeganja su moguca u povrsinskom prasinasto- glinovitom pokrovu, a daleko izrazitija i veca su u djelovima terena (Donje polje-Topolica-obala Volujice) gdje u sastavu nanosa ucestvuju pjeskovito muljeviti i glinoviti sedimenti. U tim podrucjima (luka) su moguce i pojave nestabilnosti, posebno u seizmickim uslovima, zbog pojava tecenja, pjeskovito-muljevitih materijala ispod temelja objekata. Dubina do  nivoa vode je, po zadnjim mjerenjima, u nanosu Zeljeznice do najvise 4 m, a u nanosu Rikavca do 10 m. Sljunkovito-pjeskoviti sedimenti su intergranularne poroznosti, a vodopropusnost im je na istrazivanom podrucju vrlo razlicita-slaba do dobra. Najbolje vodopropusni su sljunkovito-pjeskoviti nanosi Zeljeznice i Rikavca. U gradjevinarstvu su upotrebljivi za nasipanje. Po GN-200 spadaju u I do II kategoriju. Slicne geotehnicke osobine mozemo ocekivati i na drugim, do sada neistrazivanim terenima slicnog sastava.

# 5.4.  INŽINJERSKO GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

# Ravnomjernost geološkog sastava, čini teren relativno stabilnim sa malim slijeganjima.

Na uskom priobalnom pojasu, poželjno je, izbjegavati teške objekte, dok se ostali tereni mogu smatrati pogodnim za gradnju.

Na području Topolice-I, preporučuje se plitko temeljenje, preko tamponskog sloja granuliranog šljunka, debljine 60,o cm.

# 5.5.  HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE

Područje Topolice-I je ravno, sa blagim nagibom prema moru, okruženo velikim slivnim područjem, sa visokim nivoom podzemne vode.

# Podzemna voda javlja se na oko 1,o metar od površine terena.

Regulacijom atmosferske vode, može se smanjiti nivo podzemne vode, što bi povoljno uticalo na povećanje stabilnosti terena.

# STABILNOST TERENA

Pri kategorizaciji stijena po stabilnosti, u obzir se uzimaju cinioci kao sto su morfometrijske karakteristike terena, ucestalost inzinjersko-geoloskih procesa i pojava, litoloski sastav terena, fizicko-mehanicke i vodnofizicke osobine stijena i stjenskih kompleksa, hidrogeoloske karakteristike, klimatski uslovi, vegetativni pokrivac, a u slucaju Bara i stanje terasasto uredjenih zemljista na pretezno flisnim sedimentima dr. U okviru inzinjersko-geoloskih i seizmoloskih istrazivanja za potrebe izrade GUP-a Bara izdvojene su tri osnovne kategorije terena: stabilni tereni, uslovno stabilni tereni i nestabilni tereni, cije je kartiranje izvrseno na Karti stabilnosti terena (knjiga III) pomenutog elaborata.

U kategoriju Stabilnih Terena uvrsteni su  oni tereni na kojima destruktivno djelovanje egzogenih ili endogenih sila nije dovelo do takvih deformacija koje bi poremetile stabilnost terena. Za ove terene je znacajno i to da promjene prirodnih faktora i ljudska djelatnost ne mogu poremetiti stabilnost terena, izuzev pri usjecima u stabilnim flisevima, kada se ne vodi  racuna o zaleganju slojeva, hidrogeoloskim prilikama, klimi, seizmickoj aktivnosti i slicno. U stabilne terene na istrazivanom podrucju spadaju razliciti djelovi teritorije, po litoloskom sastavu i po morfometrijskim osobinama, iskljucujuci uski pojas uz obalu mora i korita Rijeka (Canjska depresija, Sutomorsko polje, Barsko polje i dr. ravni tereni), blage padine bez pojava nestabilnosti i pretezni dio terena izgradjen od karbonatnih silikatnih stijena.

# NOSIVOST TERENA

Nosivost terena izgradjenih iz poluvezanih stijena, medju kojima su i brece, je vrlo razlicita. Najvecu nosivost imaju tereni izgradjeni iz breca (nosivost cvrstih stijena, obicno preko 30 MPa) i zbijenih drobina, a najmanju tereni na padinama pokriveni glinovitom flisnom raspadinom. Nosivost flisne raspadine na padinama manja je od nosivosti proluvialne, glinovite drobine u perifernim djelovima Barskog polja gdje iznosi 75-250 kPa. Nosivosti ravnicarskih terena izgradjenih iz nevezanih i poluvezanih naslaga racunate su za trakaste temelje dubine 1,5o m i sirine 1,o m. Pri tome, u obzir su uzimani geomehanicki parametri za dubine do najvise 15,o m ispod temelja. Dobijeni rezultati, u Canjskom, Sutomorskom i Barskom polju, krecu se izmedju 75 i 400 kPa. Barsko polje je moguce razdijeliti, prema nosivosti na sest zona sa nosivostima 75 do 400 kPa, a ovdje se prezentiraju neke od njih. Podrucja u donjim tokovima Zeljeznice i Rikavca, izgradjena iz aluvijalnih sljunkovito-pjeskovitih nannosa tih Rijeka imaju najvece nosivosti koje iznose 200 do 400 kPa. Podrucje pokriveno vjestackim nasipima, obicno iz krecnjacke drobine, u podrucju luke i okolini, ima nosivost 120 do 250 kPa.

Centralni dio Barskog polja kojeg izgradjuju aluvijalne i proluvijalne gline sa proslojcima zaglinjenih sljunkova (Topolica, Bjelisi) i periferni djelovi polja (izmedju Starog Bara i Novog naselja) izgradjeni iz proluvijalnih glinovitih naslaga imaju nosivosti 75-200 kPa. Za istocni dio polja (Donje Zaljevo) kojeg izgradjuju aluvijalne i proluvijalne gline ne postoji dovoljno podataka za tacniju procjenu nosivosti. Na osnovu podataka busotina B-85 i 86 nosivosti tog dijela polja iznosi 100-200 kPa. Granice izmedju ovih zona nijesu jasne ni ostre nego su to postepeni prelazi slicni litoloskim, lateralnim granicama sematiziranim u inzinjersko-geoloskim presjecima terena. Navedeni brojcani podaci o nosivostima su samo orjentacionog karaktera i nemogu se upotrijebiti za temeljenje pojedinih objekata. To znaci da je za temeljenje zahtijevanih objekata na ovim terenima potrebno izvrsiti odgovarajuce geomehanicke analize i izracunati nosivost temeljnog tla.

# 5.6  SEIZMIČKI USLOVI

Crnogorsko primorje i neposredno zaleđe je izloženo rušilačkom dejstvu zemljotresa, IX-tog stepena seizmičkog intenziteta po skali MSC.

Broj dogođenih zemljotresa, u periodu od pet vjekova, je 70, što ukazuje na visoku seizmičku aktivnost terena, koja je rezultat tektonskih procesa u zemljinoj kori.

Destruktivni zemljotresi događaju se u intervalima od 8-10 godina, a oni jači sa intenzitetom većim od  8 stepeni u intervalima od 15-20 godina.

Ovakvi procesi ukazuju na vrlo veliku seizmičku opasnost, koja zahtjeva široku primjenu savremenih dostignuća inžinjerske seizmologije, zemljotresnog ižinjerstva i srodnih nauka u planiranju, projektovanju i građenju seizmički otpornih građevina.

Projektom treba definisati seizmičke uticaje koji treba da obezbjede seizmičku stabilnost osnovnog konstruktivnog sistema objekata, uzimajući u obzir nelinearno ponašanje objekata dopuštajući neznatna konstruktivna oštećenja.

Područje Topolice-I izloženo je dejstvu IX-tog stepena seizmičkog intenziteta po skali MCS, a prema karti mikroseizmičke rejonizacije.

Dejstvo jakih zemljotresa na određenoj lokaciji, zavisi od položaja žarišta zemljotresa, mehanizma generisanja seizmičkih talasa u žarištima, veličine dogodjenih i očekivanih magnituda zemljotresa, zakonomjernosti seizmičke aktivnosti terena, tektonske anizotropije sredine kroz koju prolaze seizmički talasi i geotehničkih osobina lokacije.

Rezultati izvršenih ispitivanja u regionu pokazuju, da će i u buduće prostor Bara biti izložen zemljotresima. Očekivane vrijednosti max. ubrzanja kreću se od 0,20-0,38 q, kojim vrijednostima odgovara seizmički intenzitet IX stepena skale MCS, iz čega proizilaze zakonske obaveze primjene principa zemljotresnog inženjerstva pri urbanističkom planiranju i arhitektonsko-gradjevinskom projektovanju objekata.

Gustina izgrađenosti i stanovanja je povoljna sa aspekta zaštite od zemljotresa, jer ne prelazi 350 stanovnika po hektaru.

Primjenjen je otvoreni sistem gradnje, sa dosta zelenih površina, različitom spratnošću maksimum do deset spratova, koji čine akcente u prostoru. Primjenjeni konstruktivni sistemi su okviri ukrućeni platnima i panelni armirano-betonski sistem.

Pri projektovanju aseizmičkih objekata, posebnu pažnju posvetiti dopuštenom stepenu oštećenja objekata za različita seizmička dejstva.

Polazeći od opšteprihvaćeg nivoa seizmičkog rizika i principa u zemljotresnom inženjerstvu, konstrukcije treba projektovati tako:

- da slabije i umjerene zemljotrese objekti prime elastičnim radom, bez oštećenja noseće konstrukcije i sa eventualnim malim oštećenjima nenosećih elemenata.

- da se kod jakih zemljotresa jave programirana konstruktivna oštećenja, uz veća oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Nivo oštećenja treba da bude takav da se ekonomski isplati opravka najvećeg broja zemljotresom oštećenih objekata.

-  da izuzetno jake, katastrofalne zemljotrese, objekti izdrže bez rušenja, sa velikim oštećenjima i kasnijim rušenjem.

Pri projektovanju objekata težiti stvaranju sažetih i simetričnih osnova, a kod nesimet-ričnih objekata, težiti rastavljanju na niz konstruktivno prostih i simetričnih dijelova.

Posebno je značajna, ravnomjerna distribucija krutosti i masa po visini objekta. Nagla promjena krutosti i težine po visini, a naročito fleksibilna prizemlja, mogu prouzrokovati teška oštećenja konstrukcije, ili rušenja objekata.

Dobrim izborom materijala, dobrom koncepcijom i kvalitetnim detaljima, mogu se razni konstruktivni sistemi učiniti otpornim na dejstvo zemljotresa.

Ne preporučuje se primjena čistih armirano-betonskih skeletnih sistema zbog relativno male mase i veće fleksibilnosti, zbog velike horizontalne pomjerljivosti postaju osjetljivi na uticaje drugog reda u stubovima, praćeni velikim oštećenjima.

Potrebno je posvetiti posebnu pažnju medjuspratnim konstrukcijama, koje moraju biti sposobne da prenesu inercijalne sile i rasporede ih na noseće elemente.

Razdjelnica izmedju nezavisnih konstrukcija treba da je dovoljno velika, da se spriječi sudaranje tokom oscilacija izazvanih zemljotresom, što znači, da širina razdjelnica mora biti veća od zbira maksimalnih amplituda objekata.

Temeljenje objekata vršiti na plitkim pločastim temeljima, postavljenim na nabijenom šljunčanom tamponu, ili na krutom temeljnom roštilju, gdje je poželjno izvesti krute armirano-betonske podne ploče. Iskustva dogadjanjem zemljotresa 1979.g. pokazuju da su i relativno slabi objekti fundirani na ovaj način imali zadovoljavajuće ponašanje.

Visoka seizmičnost nalaže potrebu posebne pažnje kod projektovanja infrastrukture, električnih, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, parovoda, rezervoara za gorivo i sl.

Smanjivanjem oštećenja infrastrukturnih objekata, stvaraju se uslovi za efikasno pružanje pomoći nastradalima, kao i otklanjanje posledica zemljotresa.

# SEIZMICKA POVREDIVOST I SEIZMICKI RIZIK

Prema rezultatima Studije prirodnih karakteristika opstine Bar radjene za potrebe izrade GUP-A Bara, kao i seizmoloskih istrazivanja na kojima se ona zasniva (Zavod za geoloska istrazivanja SR Crne Gore-Titograd, OOUR Inzinjerska geologija i hidrologija i Geoloski zavod Ljubljana-TOZD Geologija, geotehnika, geofizika, Sektor za geotehnicko i hidrogeologijo: Seizmoloske podloge i Seizmicka Mikororejonizacija Urbanog  Podrucija Opstine Bar, Ljubljana, Titograd, 1981, kao i IZIS Skopje - Seizmoloske podloge i Seizmicka Mikororejonizacija Urbanog  Podrucija Bara, Skopje, 1980, Institut za zemljotresno inzinjerstvo i inzinjersku seizmologiju - Univerzitet ”Kiril i Metodije”, Skopje,1981.g. Seizmoloske podloge i seizmicka mikroreonizacija urbanog podrucja Bara, knj. II, inzinjersko-seizmoloski radovi. IMS Beograd, Zavod za izgradnju Bara-Studija Seizmicke Povredljivosti (Vulnerabiliteta) Objekata i Prihvatljivog Seizmickog Rizika na Podruciju Bara i Ulcinja, Beograd, Bar, 1984.god.

# SEIZMOLOSKE KARAKTERISTIKE TERITORIJE OPSTINE

Na osnovu podataka iz navedenih izvora, kao prema podacima o zemljotresima koji su praceni nekoliko stotina godina u nazad, a u novije vrijeme i na bazi detaljnih podataka o zemljotresu, mogu se uociti odredjene karakteristike ovog podrucja. Koncentracija epicentara uocava se na podrucju Petrovac-Bar-Ulcinj i dalje, Skadar u Albaniji. Veliki broj epicentara i zabeljezenih potresa govori o izuzetnoj seizmickoj aktivnosti i ugrozenosti teritorije opstine Bar. Seizmogena podrucja Skadra, s jedne strane i Petrovca- Budve-Kotora, s druge strane, su na relativno malom rastojanju od teritorije opstine Bar, zbog cega se mogu tretirati kao bliska seizmogena zarista koja imaju znacajan uticaj na ukupnu seizmicku opasnost ovog prostora. Ove (dvije) seizmogene zone mogu izazvati zemljotrese sa magnitudama do 7,o stepeni. Nesto su udaljenije seizmogene zone Dubrovnika i Draca, koje mogu izazvati zemljotrese sa magnitudom i do 7,5 stepeni (Rihterove skale). Podrucja Titograda, Danilovgrada, Berana i Bileca, su nesto udaljenija, imaju nizi magnitudni nivo potencijalnih potresa i zato su to zone od sekundarnog znacaja za ukupnu seizmicku ugrozenost teritorije opstine Bar. Osnovni stepen seizmickog inteziteta na teritoriji barske Opstine krece se izmedju 6° i 9° po MKS skali (Merkali-Kankani-Ziberg).

Na osnovu do sada zabiljezenih podataka o zemljotresima u zoni opstine Bar, najjaci zemljotres na ovom prostoru je zabiljezen 15. aprila 1979. godine, sa intezitetom od 9,o° MKS skale. Prema navedenim istrazivanjima (vjerovatnoca pojava zemljotresa za stogodisnji period sa maksimalnim mogucim intenzitetom na ovom podrucju je 9,o° po MKS skali i sa magnitudom od 7,4° (po Rihteru), za teritoriju planskog podrucja i opstine Bar iznosi 63,o %.

Analizom ucestalosti pojavljivanja maksimalnih ubrzanja tla, kod zemljotresa koji su do sada zabiljezeni, moze se ocekivati u sljedecih 100 godina maksimalno ubrzanje (na osnovnoj stijeni) od 0,177 g (ubrzanje sile zemljine teze), sto odgovara intezitetu zemljotresa od 8,3° MM skale (Americka modifikovana Merkalijeva skala, 1931.g.).

Analizirajuci seizmoloske karakteristike teritorije opstine Bar, dolazi se do sljedecih konstatacija: a) Tereni sa najvecom opasnosti od pojave jacih (oko 9° MKS skale) zemljotresa nalaue se u zoni grada Bara-izmedju Rumije, Lisinja i Sutormana, od Susnja do Volujice. Prakticno, najveca opasnost od jacih zemljotresa moze se ocekivati na prostoru Barskog polja i obodnih padina pomenutih planina, odnosno na prostorukoji je istvremeno, po velikom broju drugih kriterijuma, najpogodniji za zivot. Cijelo barsko primorje je ugrozeno pojavom zemljotresa slicnog ocekivanog inteziteta i b) visi djelovi barske Opstine (planinski vijenci), ali  i zona ka Skadarskom jezeru, ugrozeni su pojavom zemljotresa jacine do oko 8,o° MKS skale. Na osnovu prethodnih konstatacija, neophodno je u gradjevinarstvu, preduzimati antiseizmicke mjere zastite, kako se ne bi ponovile negativne posljedice zemljotresa iz 1979. godine, ne samo na teritoriji planskog podrucja, vec i na teritoriji cijele opstine Bar.

# SEIZMICKA MIKROREJONIZECIJA PLANSKOG PODRUCJA

Za ove potrebe koriste se rezultati realizovanih seizmoloskih istrazivanja i mikroseizmicke rejonizacije terena na podrucju GUP-a Bara, jer se ovo podrucje smatra najugrozenijim. U okviru ovih istrazivanja izvrsena je mikrorejonizacija urbanog podrucja i predlozene preporuke za urbanisticko planiranje i projektovanje. Mikroseizmickim istrazivanjima utvrdjeno je i na karti seizmicke mikrorejonizacije izdvojeno vise seizmickih zona i podzona i u okviru VIII-og i IX-og stepena seizmickog inteziteta MKS skale sa koeficijentima seizmicnosti ks= 0,04 do ks= 0,14.

-  Zona 8a (ks= 0,04) obuhvata terene izgradjene od karbonatnih kristalastih i kriptokristalastih stijena-manjevise ispucalih dolomita, dolomiticnih krecnjaka, terene izgradjene od kompleksa raspucalih karbonatnih i slikatnih stijena-krecnjaka sa roznacima i cistih roznaca, terene od kompleksa silicijskih masivnih stijena vulkanogenog porijekla-profirita sa kompaktnom stijenom na povrsini i terene izgradjene od konglomerata.

-  Zonu 8b (ks=0,05) sacinjavaju tereni izgradjeni iz kompleksa karbonatnih karbonatno-silikatnih jako ispucalih i izdijeljenih stijena-krecnjaka i krecnjaka sa roznacima i tereni izgradjeni iz takodje jako ispucalih i pri povrsini promijenjenih vulkanskih stijena-porfirita.

-   Zonu 8c (ks=0,06) sacinjavaju tereni izgradjeni iz kompleksa zdravih, na povrsini vrlo malo promijenjenih flisnih stijena i tereni iz breca dobro cementovanih karbonatnim, redje glinenim vezivom cija je debljina ocijenjena na 10-15 m.

-  Zonu 9a (ks=0,08) predstavljaju tereni izgradjeni iz fliseva koji su tektonski jako poruseni, atektonski pokrenuti ili izrazitije izmijenjeni odnosno degradirani u povrsinskim djelovima. U ovu zonu spadaju i tereni izgradjeni iz izdijeljenih (zdrobljenih) karbonatnih breca i breca sa drobinom sa velikim udelom glinenog veziva, te tereni izgradjeni iz nevezanih sljunkovito-pjeskovitih i iz poluvezanih sljunkovito-glinovitih sedimenata i glinovitih drobina debljina naslaga do 15 m, bez stalnog horizonta podzemne vode ili je (u predjelima polja) dublja od 4,o m.

-   Zonu 9b (ks=0,10) sacinjavaju padinski ili ravnicarski tereni izgradjeni iz kompleksa glinovitih drobina-sitne drobine pjescarskog ili karbonatnog (pretezno) sastava debljine 3-6 m i sitne, glinovite drobine sa proslojcima (u ravnini) glinovitog sljunka debljine do 15 m, dalje tereni izgradjeni iz poluvezanih do nevezanih, aluvijalnih glinovito-sljunkovitih sedimenata debljine 5-15 m, bezvodni ili sa dubinom do vode preko 4,o m i tereni izgradjeni iz nevezanih  sljunkovito-pjeskovitih naslaga debljine do 95,o m i sa podzemnom vodom u dubini 1-10 m.

-   Zonu 9c (ks=0,12) sacinjavaju tereni izgradjeni iz nevezanih, sljunkovito-pjeskovitih sedimenata debljine 10-20 m i dubinom do podzemne vode 1-4,o m, tereni iz poluvezanih do nevezanih glinovito-sljunkovitih naslaga debljine 10-30 m i dubinom do  do podzemne vode 0-4,o m i tereni izgradjeni iz glina i glinovitih naslaga debljine do 25 m bez vezanog horizonta podzemne vode koja se moze nalaziti u vecim dubinama u tankim zaglinjenim sljunkovito-pjeskovitim proslojcima.

-  Zona D (ks=0,14) je zadnja, odnosno seizmicki najneugodnija zona u okviru IX-og stepena MKS skale. Sacinjavaju je tereni izgradjeni iz poluvezanih, proluvijalnih i aluvijalnih glinovitih naslaga dubine 30-65 m i tereni nevezanih, sljunkovito-pjeskovito-prasinastih naslaga preko 15-20 m debljine i dubinom podzemne vode 0-4,o m.

-  Zona N obuhvata podrucja sa terenima nestabilnim u seizmickim uslovima, izgradjenim iz stijena svih inzinjersko-geoloskih grupa vrlo razlicitih fizicko-mehanickih osobina. Pretezno su to tereni nestabilni u prirodnim-statickim uslovima sa aktivnim nestabilnostima koju su i opisani kao izrazito nestabilni tereni. Kod planiranja ovi tereni su izrazito nepovoljni i treba ih izbjegavati (zaobilaziti, premostiti i slicno).

- Podrucja sa oznakama 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c i D predstavljaju podzone odgovarajucih zona u kojima su moguce pojave nestabilnosti u seizmickim uslovima. To su uslovno stabilni i nestabilni tereni. Potrebno je prethodno izvrsiti odgovarajuca geotehnicka istrazivanja, za odredjivanje stabilnosti i eventualnih sanacionih mjera.

Istrazivanja seizmo-geoloskih odlika terena obuhvatala su detaljna geofizicka i inzinjersko-geoloska istrazivanja, te je za pojedine geoloske strukture zavisno od lokacije, hidrogeoloskih, inzinjersko-geoloskih odlika i dr, kao i istraznih radova i analiza utvrdjen prirastaj seizmicke intenzivnosti, brzine prostiranja i ubrzanje talasa i dr. Rezultati ovih istrazivanja se obavezno moraju koristiti pri detaljnim istrazivanjima, planiranju i projektovanju za potrebe izgradnje objekata na planskompodrucju.

Vrijednosti ocekivanih maksimalnih ubrzanja krecu se u intervalu a(max)g=0,14-0,28, a vrijednosti koeficijenata seizmickog intenziteta odgovaraju ks=0,07-0,14, za povratni period od 50 god. kao mjerodavan za projektovanje uobicajenih konstruktivnih sistema.

# U okviru proucavanog prostora utvrdjene su zone razlicite seizmicke stabilnosti:

-  Zone definisane kao nestabilne na dinamicka dejstva izazvana zemljotresima su nepovoljne zone koje se iskljucuju iz planiranja izgradnje uobicajenih gradjevinskih objekata. Oblici nestabilnosti u okviru ovih zona koji se mogu ocekivati pri zemljotresima, su pojave nestabilnosti, npr. na rastresitim nekoherentnim pjeskovima.

-  Zone u okviru kojih pojave dinamicke nestabilnosti u pojedinim njegovim djelovima nijesu iskljucene. Ovo su zone u kojima se, u principu, mogu planirati uobicajeni gradjevinsi objekti. Planiranje i projektovanje uslovljava se prethodnim odgovarajucim detaljnim istrazivanjima pojedinih lokacija kojima treba blize definisati mogucnosti i uslove izgradnje. Oblici nestabilnosti u okviru ovih zona koji se mogu ocekivati prilikom zemljotresa su parcijalne povrsinske nestabilnosti rastresitih nekoherentnih slojeva.

-  Zone koje se oznacavaju kao dinamicki stabilne. Ovo su tereni koje treba planski angazovati za razvoj grada Bara. S obzirom na to da dinamicki stabilni tereni imaju ogranicenu povrsinu treba ih sto je moguce racionalnije koristiti.

# PREPORUKE GUP-a ZA PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE

S obzirom da dejstvo zemljotresa na gradjevinski fond zavisi, izmedju ostalog, i od lokacije (kompleks uslova terena), koncentracije i gustine izgradjenosti, namjene pojedinih povrsina, primjena tehnickih propisa i preduzimanje preventivnih, zastitnih mjera predstavljaju veoma vazan faktor minimiziranja steta prouzrokovanim eventualnim zemljotresima. Stoga urbanisticko planiranje i projektovanje i arhitektonsko-gradjevinsko planiranje i projektovanje i izgradnja moraju biti u skladu sa seizmickim uslovima koji vladaju na terenu, kako bi se u svim uslovima sprovela ekonomicnost funkcionisanja urbanog sistema. Cilj preporuka za planiranje i projektovanje je da se postigne sto racionalnija namjena povrsina, veca seizmicka stabilnost, ekonomicnija gradnja i smanjenje steta koje bi nastale u slucaju eventualnih zemljotresa.

Osnovna preporuka je da se pri urbanistickom planiranju i projektovanju koriste rezultati seizmo-geoloskih i inzinjersko-geoloskih istrazivanja uradjenih za potrebe GUP-a Bara. Preporuke sadrze osnovne principe aseizmickog planiranja i projektovanja pojedinih urbanih zona i objekata.

Pri izradi urbanistickih planova i u projektovanju objekata izbjegavati prevelike gustine izgradjenosti i teziti dobroj medjusobnoj povezanosti pojedinih zona:

U procesu urbanistickog planiranjai projektovanja treba teziti da se koliko je moguce usaglasi namjena povrsina, odnosno distribucija pojedinih elemenata, sa intezitetom ocekivane seizmicke pobude po pojedinim zonama. U tom smislu treba nastojati da se objekti odnosno urbani elementi osjetljiviji na seizmicke uticaje distribuiraju po zonama sa nizim vrijednostima ubrzanja. Treba nastojati da se gustina izgradjenosti, stanovanja i dr. usaglasi koliko je moguce sa ocekivanim uticajima po pojedinim zonama u smislu smanjenja sa porastom tih uticaja, sto vazi i za zone urbane rekonstrukcije. Zone koje su definisane kao nestabilne treba svakako iskljuciti kao moguce zone izgradnje, ali one koje su potencijalno, odnosno parcijalno nestabilne mogu se koristiti za planiranje uobicajenih objekata i drugih urbanih elemenata, uz obavezu detaljnog ispitivanja konkretne lokacije u svrhe utvrdjivanja uslova i mogucnosti izgradnje, posebno fundiranja, pri cemu je moguce i odbacivanje pojedinih lokacija za izgradnju.

Pri odredjivanju planiranog rasporeda namjene povrsina i odredjenih uslova obavezno koristiti podatke i Kartu mikroseizmicke rejonizacije radjenu za potrebe izrade GUP-a Bara. Dimenzionisanje slobodnih i zelenih povrsina i rekreativno-sportskih terena moze bit ii vece od uobicajenih urbanistickih normative, a njihov raspored treba uskladiti sa seizmickom mikrorejonizacijom.

Prosjecna gustina izgradjenosti, posebno stanovanja, treba da  je manjaod one koja se predvidja uobicajenim urbanistickim normativima. Preporucuje se  primjena otvorenog sistema gradnje. Na razmatranom podrucju mogu se graditi objekti razlicite spratnosti, uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih sistema i materijala i postovanje urbanistickih pokazatelja. Gabariti u osnovi objekta treba da imaju, po mogucnosti, pravilne geometrijske forme (najpovoljnije su one simetricne u odnosu na glavne ose objekta, kao sto su pravougaona, kvadratna i slicno). Kod objekata koji moraju da imaju slozene gabarite u osnovi a ciji pojedini djelovi imaju razlicite spratnosti (npr. turisticki objekti tipa hotela sa restoranima i slicnim funkcijama) treba seizmickim dilatacionim fugama gabarit objekta podijeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i omoguce projektovanje zasebnih konstruktivnih jedinica.

Nacin projektovanja objekata prilagoditi zahtjevima da se manja povredljivost objekata i stete od zemljotresa minimiziraju. Kod nadgradnje i adaptacije izbjegavati one koje mijenjaju konstruktivni sistem objekata.

# PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE

Pri projektovanju vodova infrastrukture, a narocito glavnih vodova, potrebno je posebnu paznju posvetiti inzinjersko-geoloskim i seizmoloskim uslovima terena tla. Mjere zastite namecu potrebu na potpuno ili djelimicno snabdijevanje vodom pomocu gravitacionog sistema ako za to postoje uslovi obzirom da ovaj sistem ne zahtijeva drugi izvor energije. Potrebno je obezbijediti mrezu zatvaraca, pomocu kojih u svakom momentu biti iskljucen bilo koji dio vodovodne mreze. Preporucuje se primjena cirkulacionih sistema sa vecim brojem medjusobnih veza.

Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbestno-cementne cijevi i slicno) za izradu vodova infrastrukture. Izbjegavati nasipe, mocvarne i nestabilne terene za uspostavljanje trasa glavnih vodova svih instalacija. Elektricne instalacije treba snabdjeti sa uredjajima za brzo prikljucivanje elektricnih masina u slucaju potrebe. Podzemne elektricne instalacije obezbijediti sa uredjajima za iskljucivanje pojedinih rejona.

U sistemu saobracajnica kroz podrucje pozeljno je obezbijediti paralelne veze tj. paralelne saobracajnice tako da u slucaju da jedna postane neprohodna, postoji mogucnost da se preko druge  obezbijedi nesmetano odvijanje saobracaja, prilaz razrusenim zgradama i pruzanje pomoci. U svakom slucaju obezbijediti povezivanje podrucja  sa raznim granama saobracaja sto je veoma pozeljno radi rasterecenja saobracaja u post –zemljotresnim kriticnim momentima, kao u slucaju  kada je jedna grana saobracaja u prekidu. Voditi racuna o kapacitetu i sistemu saobracajnica kako bi se obezbijedile povecane potrebe i nemetan saobracaj i u najkriticnijim momentima.

Projektovanje i izgradnju obala, gatova i nasipa uskladiti sa geoloskim, seizmoloskim, hidroloskim i drugim uslovima i potrebama: primjenjivati sisteme gradje koji obezbjedjuju vecu sigurnost i trajnost objekata.

Aseizmicko projektovanje objekata obavezno sprovoditi u skladu sa propisima o aseizmickoj gradnji sto znaci da se svi objekti moraju projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima, vazecim pravilima i standardima i principima zemljotresnog inzinjerstva.

# 5.7.  ZAKLJUČAK

Projektovanjem objekata obezbjediti njihovu stabilnost na seizmičke uticaje prema karti mikroseizmičke rejonizacije Bara i prema važećim zakonskim propisima.

Za potrebe projektovanja izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji definišu geološki sastav terena, inžinjersko geološke i hidrološke karakteristike terena.

Prirodni i posebni uslovi, prilikom projektovanja i realizacije objekata moraju biti u dovoljnoj mjeri proučeni i primjenjeni, kako bi objekti, u što većoj mjeri, kroz primjenu propisa i uslova dobili adekvatan kvalitet i stabilnost.

Posebni uslovi moraju biti obuhvaćeni urbanističko-tehničkim uslovima, uz obaveznu primjenu pri projektovanju i izgradnji objekata.

*	*	*