NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

F A Z A

ODGOVORNI PLANER

Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

Bar, septembar, 2009. god.

Projekat broj 071-09/09

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

SADRZAJ SVESAKA PLANA

SVESKA-01	POSTOJECE STANJE

I   DIO – OPSTI DIO

II   DIO – IZVOD IZ GUP-A

III  DIO – GEODETSKI PLANOVI

IV  DIO – POSTOJECE STANJE

V   DIO – PRIRODNI USLOVI

SVESKA-02 	PLANIRANO STANJE

VI  DIO - PLAN

VII  DIO – MJERE ZASTITE PRIRODE I ZIVOTNE SREDINE

SVESKA-03	INFRASTRUKTURA

VIII DIO  – HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

IX   DIO  – ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

SVESKA-04  	STRATESKA PROCJENA UTICAJA

X  DIO – STRATESKA PROCJENA UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU

GRAFICKI PRILOZI

- POSTOJECE STANJE

- TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN	R 1:  1000

- POSTOJEĆE STANJE			R 1:  1000

- IZVOD IZ GUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:10000

- KARTA NAGNUTOSTI TERENA		R 1:10000

- INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	R 1:10000

- KARTA SEIZMIČKE MIKROREONIZACIJE	R 1:10000

- KARTA PODOBNOSTI TERENA		R 1:10000

- IZVOD IZ POSTOJECEG DUP-a

- NAMJENA POVRSINA			R 1:  2000

- PLAN

- NAMJENA POVRŠINA I SPRATNOST	R 1:  1000

- NIVELACIJA I REGULACIJA		R 1:  1000

- SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	R 1:  1000

- PEJZAZNA ARHITEKTURA			R 1:  1000

- HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

- ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

- TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA		R 1:  1000

Bar, septembar, 2009.g.				*basketING*doo-BAR

Nebojsa MILOSEVIC,dipl.ing.

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

SVESKA-02   		S A D R Z A J

VI DIO - PLAN

6.1.	PODRUČJE TOPOLICA-I

6.2.	TOPOLICA-I U SISTEMU GUP-a BAR

6.3.	FUNKCIJA TOPOLICE-I U IZGRADNJI BARA

6.4.	KONCEPCIJA

6.5.	ORGANIZACIJA

6.6.	STANOVANJE

6.7.	PRATEĆI OBJEKTI I SADRŽAJI

6.8.	KONSTRUKTIVNI SISTEM

6.9.	REKREACIJA I SPORT

6.10.	SAOBRAĆAJ

6.11.	PEJZAZNA ARHITEKTURA

6.12.	PARCELACIJA

6.13.	NIVELACIJA I REGULACIJA

6.14.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

6.15.	PREGLED URBANISTICKIH PARCELA

6.16.	USLOVI ZA UREDJENJE PROSTORA

*** grafički dio: - NAMJENA POVRŠINA 			R 1: 1000

- GRANICE, ZONE I PARCELACIJA 	R 1: 1000

- NIVELACIJA I REGULACIJA		R 1: 1000

- SAOBRAĆAJ				R 1: 1000

- PEJZAZNA ARHITEKTURA		R 1: 1000

VII  DIO – MJERE ZASTITE PRIRODE I ZIVOTNE SREDINE

7.1.	 Opšte mjere zaštite

7.2.	 Mjere zaštite vazduha

7.3.	 Mjere zaštite voda

7.4.	 Mjere zaštite zemljišta

7.5.	 Mjere zaštite prirodnih vrednosti

7.6.	 Mjere zaštite od buke

7.7.	 Mjere rukovodjenja otpadom

7.8.	 Mjere zaštite pejzaža

7.9.	 Ostale mjere zaštite

7.10. 	 Zastita i racionalno koriscenje na principima odrzivog razvoja

*** grafički dio: - PEJZAZNA ARHITEKTURA			R 1: 1000

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

NOSILAC IZRADE PLANSKOG DOKUMENTA

*BASKETING*doo-BAR

R A D N I 	  T I M

ODGOVORNI PLANER

I RUKOVODILAC RADNOG TIMA

Arh. MILOŠEVIĆ NEBOJŠA, dipl.ing.

RADNI TIM

- MILOŠEVIĆ NEBOJŠA, 	dipl.ing.arh.

- VULICEVIĆ VUJICA, 	dipl.ing.arh.

- KARGOVSKI NEVENKA,	dipl.ing.arh.

- KRGOVIĆ MAJA,	 	dipl.ing.gradj.

- MILOŠEVIĆ IGOR, 	dipl.ing.saobr.

- STANIŠIĆ NOVAK,		dipl.ing.elekt.

- NIKCEVIC TIHOMIR,	dipl.ing.elekt.

- KALVESI KALTRINA,	dipl.ing.elekt.

- RAJKOVIĆ VOJO,	 	dipl.ing.gradj.

- LEKIĆ GOJKO,		dipl.ing.geod.

- MILOŠEVIĆ NIKOLA, 	dipl.ecc.

Bar, septembar, 2009.god.		*basketING*doo-BAR

izvrsni direktor

Nebojša MILOŠEVIĆ,dipl.ing.

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

KOMENTARI OBRADJIVACA NA IZVJESTAJ SA JAVNE RASPRAVE

| DUP *TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE |
| --- |
| REDNI BROJ | INVESTITOR | OBJEKAT | PRIMJEDBA | KOMENTAR |
| 1. | IRINA DABOVIC | F-40 Stara porodicna kuca | Rusenje postojeceg objekta igradnja novog spratnosti S+P+7+Pk P-250 m² BGP 2.100 m² | Planirana rekonstrukcija u skladu sa prethodnim planom se zadrzava |
| 2. | SISEVIC ZARKO | B-4 | Postojeci objekat je P+4, po novom planu je upisano Su+P+3, trazi zamjenu spratnosti | Izvrsena samo korekcija u nazivima etaza |
| 3. | VUJOVIC MILORAD | F-43 | Da li je bilo promjena u odnosu na stari DUP, i da se spratnost poveca sa P+1 na P+2 | Planiran je objekat P+2 iste BGP |
| 4. | SVETLANA KASTRATOVIC | H-2 | Zasto je ukinut predlog iz proslog plana, koji je predvidjao dogradnju i nadogradnju | I ovim planom je planirana dogradnja i nadogradnja u skaldu sa prethodnim planom. |
| 5. | JOVANOVIC PREDRAG | B-16 | Dobio je dogradnju naprijed i nadgradnju, a hteo bi i dogradnju sa zadnje strane gde je trafostanica, ima saglasnost elektroprivrede | Planirana je rekonstrukcija objekta. Trafostanica je zasebna UP predvidjena je prethodnim planovima |
| 6. | CICA PAVLOVIC ZLATICA POPIVODA | H-2 | Medicinska ustanova *Eskulap* zeli da zastakli terasu na juznoj strani, razlog je velika vlaga | Planirana rekonstrukcija objekta u postojecim gabaritima |
| 7. | DRAGOLJUB RADULOVIC | Ulica Popa Dukljanina broj 11 | Trazi dogradnju terase u dvorisnom dijelu | Odluka da se ukine veci broj dogradnji. |

| DUP *TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE |
| --- |
| REDNI BROJ | INVESTITOR | OBJEKAT | PRIMJEDBA | KOMENTAR |
| 8. | KLEUT TANJA | C-2 | Zastupnik firme *USEFA* Predali su inicijativu ali ona nije razmatrana. | Planirana rekonstrukcija u skladu sa prethodnim planom se zadrzava |
| 9. | CALASAN ZELJKO | C-13A | Predlaze da se spratnost poveca | Planirana rekonstrukcija u skladu sa prethodnim planom se zadrzava |
| 10. | *DAG consulting* Upravnik zgrade MARKO GILJACA | C-5 Ul M. Tita 9-11. CKB T-com | Zasto se ukinula stecena dogradnja i nadogradnja i pravo upisano u LN. Uradjen Idejni projekat Sprat galerija i terasa, Dokupili bi gr. zemljiste | Planirana rekonstrukcija i nadogradnja u skladu sa prethodnim planom se zadrzava. |
| 11. | VESNA CEJOVIC Vlasnik posl. prostora Adv.kancelarija |  | Protivi se nadogradnji objekta i trazi rekonstru-kciju istog koja treba da es jasno definise. | Nadogradnja objekta je bila predvidjena prethodnim planovima |
| 12. | ALEKSANDAR RAICEVIC | C-12 | Trazi dogradnju terasa max 2 m cijelom duzinom zgrade sa istoka i zapada i po citavoj vertikali | Odluka da se ukine veci broj dogradnji. |
| 13. | DRAGO VUJOVIC | E-3 GMG | Trazi da se ucrta terasa na postojeci objekat Dostavio je i crtez | Planirana je dogradnja prizemlja objekta |
| 14. | GORAN PAJKOVIC | B-15 | Trazi da se spratnost objekta P+4+Pk poveca na P+5+Pk ili P+6, planirali su da izvedu panoramski lift | Planiran je objekat P+4+Pk sa rekonstrukcijom fasade |
| 15. | GORAN PAJKOVIC | C-10 | Trazi max. spratnost u skladu sa okruznim objektima i gabarite postaviti paralelno sa ul. M.Tita i B.Calovica | Planiran je objekat spratnosti P+5 |

| DUP *TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE |
| --- |
| REDNI BROJ | INVESTITOR | OBJEKAT | PRIMJEDBA | KOMENTAR |
| 16. | MILOS STOJANOVIC *Zetagradnja* DOO Podgorica | A-5 | Trazi izmjenu urbanisticko tehnickih uslova, i kaskadno postavljen objekat. | Planiran je objekat spratnosti P+7-10 |
| 17. | *Avantage Ava* doo Podgorica A.MUGOSA | Concept Mega luke Bar | Predlazu resenje Luke Bar | Zona *Luka Bar* nije u zahvatu plana Topolica-I |
| 18. | STANKO LEKOVIC | Zona – F F-26 | Poseduje stan u prizemlju i hoce da promjeni namjenu u poslovni prostor, kao i nadogradnju istog dijela | Svim stanovima u prizemlju na podruciju Topolica-I omoguceno je pretvaranje u poslovni prostor |
| 19. | GOJKO SUSTER J.P. Vodovod | Zona – A UP 5 I 6 | Trazi da se u datim UP izvedu trazene instalacije. | Plan Hidroenergetske infrastrukture je uskladjen sa planovima i zahtjevima JP. |
| 20. | NEVENKA POPOVIC *Cosmetics shop* | C-14 | Trazi dogradnju i prosirenje lokala | Planirana je rekonstrukcija priyemlja objekta C-14. |
| 21. | VUJACIC DRAGAN |  | Trazi da se stambeni prostor pretvori u poslovni prostor | Svim stanovima u prizemlju na podruciju Topolica-I omoguceno je pretvaranje u poslovni prostor |
| 22. | NOVAKOVIC RADOMIR *Cakan*doo Bar | H-1 | Trazi uredjenje prostora oko zgrade, nadogradnju u prizemlju, dostavio je idejno rjesenje. | Planirana je rekonstrukcija prostora u skladu sa mogucnostima lokacije |

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE

VI DIO - PLAN

6.1.	PODRUČJE TOPOLICA-I

6.2.	TOPOLICA-I U SISTEMU GUP-a BAR

6.3.	FUNKCIJA TOPOLICE-I U IZGRADNJI BARA

6.4.	KONCEPCIJA

6.5.	ORGANIZACIJA

6.6.	STANOVANJE

6.7.	PRATEĆI OBJEKTI I SADRŽAJI

6.8.	KONSTRUKTIVNI SISTEM

6.9.	REKREACIJA I SPORT

6.10.	SAOBRAĆAJ

6.11.	PEJZAZNA ARHITEKTURA

6.12.	PARCELACIJA

6.13.	NIVELACIJA I REGULACIJA

6.14.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

6.15.	PREGLED URBANISTICKIH PARCELA

6.16.	USLOVI ZA UREDJENJE PROSTORA

*** GRAFIČKI DIO

- NAMJENA POVRŠINA,			R  1: 1000

- GRANICE, ZONE I PARCELACIJA 	R  1: 1000

- NIVELACIJA I REGULACIJA		R  1: 1000

- SAOBRAĆAJ				R  1: 1000

- PEJZAZNA ARHITEKTURA			R  1: 1000

V1 DIO - PLAN

6.1.  PODRUČJE  TOPOLICE-I

Izgrađenost Topolice-I, servisna opremljenost, obim izgrađenih infrastrukturnih  objekata i sistema, kvalitet izgrađenih objekata, položajni i drugi uslovi čine dobru osnovu za planiranje i gradnju novih objekata.

Topolicu-I, obuhvaćenu planom, čini površina od 51,32 hektara, bez marine, sa planiranim brojem stanovnika od cca 12.000.

Prema rezultatima popisa 2003. godine, prosječna porodica na području Topolice-I   je 3,20 članova, dok je za obračun planiranog broja stanovnika računato 3,5o člana po jednom domaćinstvu.

Pored stambenih i stambeno-poslovnih objekata, planirana je gradnja pratećih sadržaja, programiranih za potrebe Plana, grada Bara i šireg područja a zavisno od vrste objekta.

Područje Topolice-I, definisano je digitalno, granicama, u skladu sa odlukom o izradi izmjena i dopuna plana.

Dosadašnjim aktivnostima i gradnjom objekata, na području Topolice-I, stvoreni su uslovi kvalitetne izmjene i dopune DUP-a.

6.2.  TOPOLICA-I U SISTEMU GUP-a BARA

Razvoj luke, industrije, saobraćaja i turizma, zahtjevaju šire programsko sagledavanje potreba izgradnje na podruciju plana.

Topolica-I je područje Bara, sa naglašenim područnim centrom i poslovnim objektima, programirana kao zasebna cjelina.

S obzirom da razvoj Bara prelazi lokalne okvire, to interes za stambenim, poslovnim i drugim objektima stalno raste.

Planirana gradnja novih stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih objekata i objekata pratećih sadržaja, omogućit će praćenje potražnje.

Završavanjem izgradnje, Topolica-I će moći da funkcioniše samostalno podmirujući svoje potrebe i potrebe šireg okruženja.

Izgrađeni i planirani prateći sadržaji područja Topolice-I su šireg značaja i treba da zadovolje potrebe šireg okruženja.

Izgrađeni i planirani objekti na podruciju plana stvaraju uslove formiranja funkcionalnog naselja sa potrebnim sadržajima.

6.3.  FUNKCIJA TOPOLICE-I U IZGRADNJI BARA

U narednom periodu razvoja grada Bara, planirani broj stanova, planirana povrsina poslovnog prostora i pratećih sadržaja razrješit će znatan broj potreba, kako u stanovima tako i u pratećim sadržajima.

U razvoju Bara, završavanjem izgradnje planiranih objekata, sa već izgrađenim objektima, Topolica-I, će pružati kvalitetne servisne usluge stanovništvu.

Mogućnost organizovane izgradnje, koju pruža Topolica-I, treba iskoristiti za kvalitetnu, racionalnu i sadržajnu izgradnju.

Organizovana gradnja i uređenje prostora Topolice-I omogućava stvaranje zaokruženog gradskog područja.

Uvođenjem nove opreme, gradnjom stambenih i poslovnih objekata i gradnjom pratećih sadržaja stvaraju se uslovi bržeg razvoja, povećanja standarda i povećanja aktivnosti stanovništva.

Završavanjem izgradnje područja Topolice-I, formira se zaokružena gradska cjelina koja će u narednom periodu, svojim sadržajima i kapacitetima vršiti ulogu gradskog centra.

6.4.  KONCEPCIJA

Plan posebnu pažnju posvećuje programskom i prostornom organizovanju planiranih sadržaja sa ciljem dobre međusobne povezanosti i funkcionisanje naselja kao cjeline.

Planirani kapaciteti programirani su prema urbanističkim normativima i prema GUP-u, uz poštovanje izgrađenih objekata.

Stambeni, stambeno-poslovni objekti, poslovni objekti i objekti pratećih sadržaja, organizonizovani su tako, da sa pješačkim saobraćajem i parternim uređenjem omogući formiranje prospekata.

Izgradnja područja Topolice-I, praćena je gradnjom servisa, čiji nivo prevazilazi lokalne potrebe i služi širem gravitacionom području.

Centar područja Topolice-I, formiran je uz ulice Vladimira Rolovića i Jovana Tomasevica, sa prodorom na obalu, gdje se u zonama "C" i "D" formiraju pješačke zone, sa planiranom gradnjom novih objekata i povezivanjem sa gradskom Marinom.

U okviru postojeće i već formirane urbanističke matrice podrucija Topolica-I, vršene su odredjene intervencije u kolskom i pjesackom saobraćaju, u pratećim objektima, programskom i prostornom organizovanju, u cilju formiranja prospekata kao integralnog dijela parternih rješenja i fizičkih struktura.

Kolski saobraćaj organizovan je prema GUP-u, sa rješavanjem unutrašnjeg kolskog saobraćaja i parking prostora.

Pješački saobraćaj prati kolski i slobodno se razvija unutar zona.

Uz obalu je formirana pješačka zona u *zoni D* plana, sa osloncem na Marinu i pružanjem pored dvorca Kralja Nikole prema sportskom rekreativnom centru Madžarica.

Slobodne površine uređene su prostorima za igru djece i ozelenjene u skladu sa planom pejzazne arhitekture.

U granicama prostornih mogućnosti, težilo se postizanju optimalnih rješenja međusobne povezanosti i optimalnom organizovanju zona područja Topolice-I.

Koncepcijske postavke zasnovane su na principu racionalnog i dobro organizovanog funkcionalnog rješenja.

6.5.  ORGANIZACIJA

Područje Topolice-I organizovano je po zonama, međusobno vezanih namjenom, sadržajem i organizaciono.

Namjena površina, saobraćaj i program rađeni su prema GUP-u, programskom zadatku i odluci o izradi izmjena i dopuna DUP-a Topolice-I.

Programski sadržaji, organizovani po zonama, međusobno se prožimaju i dopunjavaju, čineći u krajnjoj fazi realizacije jedinstvenu gradsku cjelinu.

Stanovanje je riješeno u stambenim i stambeno-poslovnim objektima spratnosti P+4, P+7-8 sa maksimalnom spratnošću od 10 spratova /u zoni-A do 17/.

Centralne aktivnosti i prateći sadržaji riješeni su u stambeno-poslovnim i poslovnim objektima i raspoređeni su u svih osam zona plana.

-  Zona  "A"  je stambeno-poslovna zona, stanovanje i apartmansko stanovanje

sa poslovnim prostorom i pratećim sadržajima i katolicka crkva.

-  Zona "B" je stambeno-poslovna zona sa pratećim sadržajima.

-  Zona "C" je stambeno-poslovna zona sa objektima centra.

-  Zona "D" je stambeno-poslovna zona sa objektima centra.

-  Zona "E" je stambeno-poslovna zona sa objektima centra.

-  Zona "F" je stambeno-poslovna zona sa pratećim sadržajima.

-  Zona  "G" je stambeno-poslovna zona sa školskim objektima, dječijim vrtićem,

telekomom, robnom kućom, pravoslavnom crkvom i pratećim sadržajima.

-  Zona "H" je stambeno-poslovna zona sa pratećim sadržajima.

-  Zona "K" je poslovna zona sadrži dom kulture, muzejske objekte, galeriju

i hotel **** /kategorije cetiri zvjezdice/.

Organizacija centra izvršena je duž ulice Vladimira Rolovića, sa dobrim vezama sa zonama i njenim sadržajima. Topolica-I je dobro povezana sa ostalim područjima grada i vrši ulogu gradskog centra.

6.6.  STANOVANJE

Prema podacima popisa stanovništva 2003.g., prosječna porodica na području Topolice-I je 3,20, a za potrebe urbanističkog planiranja kapaciteti naselja računati su sa prosječnom porodicom od 3,5o člana.

Ukupan broj planiranih i izgrađenih stanova je 3.100 - 3.300, u kom broju učestvuje 2.100 izgrađenih stanova.

Ukupan broj stanova računat je kao planski broj, koji se može mijenjati u zavisnosti od strukture stanova, koja je planom tretirana fleksibilno.

Postojeći broj stanovnika je računat na 8.800, sa gustinom od 160 stanovnika/ha.

Planirani broj stanovnika je 12.000, koji je računat sa 3,5 stanovnika po porodici, što daje bruto gustinu 220 stanovnika po hektaru.

Bruto građevinska površina postojećih i planiranih stanova je cca-550.000 m2 što daje 45,oo m2 po stanovniku bruto građevinske površine.

Karakteristike stambene izgradnje su unutrašnja organizacija, smještajne mogućnosti, racionalnost i mogućnost promjene strukture.

Kako je struktura stanova tretirana fleksibilno, potrebno je pri realizaciji plana vršiti kontrolu strukture, koja treba da se kreće u sledećim okvirima:

- 20 % stanova od dvije do tri postelje

- 65 % stanova od tri do pet postelja

- 15 % stanova preko pet postelja

Primjenjeni stambeni gabariti su projektantski provjereni i omogućavaju zadovoljenje različite strukture stanova, koji u krajnjoj fazi realizacije, treba da bude u skladu planiranih normi.

Struktura stanova bazira na broju postelja, kao mjerilu veličine stana, sa mogućnošću studioznijeg rješavanja veličine i sadržaja stana.

Novi stambeno-poslovni objekti planirani su na slobodnim lokacijama.

6.7.  PRATEĆI OBJEKTI I SADRŽAJI

Programskim analizama i prostornim rješenjima težilo se postizanju jedinstva pratećih objekata u pogledu njihovog razmještaja, organizacije i međusobne povezanosti.

Prateći i poslovni objekti su programirani prema potrebama i normativima GUP-a.

Distribucija i organizacija pratećih i poslovnih objekata izvršena je prema principima prostorne organizacije i prema prostornim mogućnostima.

Na području Topolice-I prateći sadržaji, poslovni objekti i prostori male privrede su naglašeni sa namjerom da podmire lokalne potrebe i potrebe šire okoline.

Prateći objekti i sadržaji raspoređeni su po zonama, a grupisanje i lociranje vršeno je prema namjeni, sadržaju i vrsti objekta ili prostora.

Prateći objekti i sadržaji obrađeni su programski, sadržajno i organizaciono.

6.8. KONSTRUKTIVNI SISTEM

Na osnovu dosadašnjih iskustava i ponašanja konstruktivnih sistema, posebno ponašanje konstruktivnih sistema na dan katastrofalnog zemljotresa,od 15. aprila 1979. godine, preporučuje se primjena panelnog sistema armirano betonskih platana, raspoređenih u dva ortogonalna pravca, da prime vertikalni teret i horizontalne seizmičke sile sa međuspratnom konstrukcijom od pune armiranobetonske ploče ili polumontažne armirano-betonske, fert-tavanice, sa dodatnom armaturom u ploči.

Prema usvojenoj spratnosti, dovoljna je konstruktivna debljina armirano-betonskih platana 15 - 20 cm.

Konstruktivni elementi objekata moraju se pružati od temelja do krova, bez miješanja   razlicitih konstruktivnih sistema.

Primjena jedinstvenog konstruktivnog sistema objekata, omogućava racionalnu, brzu i ekonomičnu gradnju.

Panelni sistem, armirano-betonske konstrukcije je praktičan i racionalan u seizmičkom, arhitektonskom i tehnološkom pogledu.

6.9.  REKREACIJA I SPORT

Pješački saobraćaj i sportski tereni u okviru školskih objekata i Madžarice, površine za igru djece i zelene površine pružaju mogućnost svakodnevne rekreacije.

Zahvaćena površina detaljnim urbanistickim planom prožeta je pješačkim saobraćajem, rješenjem pješačkih površina i uređenjem pješačke zone, što omogućava rekreativnu šetnju i zadovoljenje pravaca interesovanja korisnika.

U neposrednoj blizini stambenih objekata planirana je gradnja površina za igru djece  i odraslih dim. 15,o x 15,o m i 36,o x 18,o m. Površinama za igru djece treba posvetiti posebnu pažnju, kako organizaciji i obradi tako i u pogledu opremanja i tipizacije.

U okviru školskih objekata, planirana je gradnja sportskih terena namijenjenih učenicima, koje može koristiti i vanškolska omladina.

Za aktivnije bavljenje sportom služi sportsko rekreativni prostor Madžarica.

Slobodne površine su obrađene i ozelenjene sa uređenim prostorom za boravak i odmor korisnika.

6.10. SAOBRAĆAJ

6.10.1.  POSTOJEĆE STANJE

Područje izmjena i dopuna DUP-a*Topolica-I* obuhvata površinu od 51,32 ha.

Površina pod saobraćajnicama, trotoarima i pješačkim stazama iznosi 240.000 m2.

Kolski saobraćaj, pristupni kolski saobraćaj sa parkiranjem, parkinzi, pješački saobraćaj i pješačke zone čine saobraćaj zone zahvata plana Topolica-I.

Kolski saobraćaj organizovan je prema saobraćajnoj šemi i uslovima GUP-a Bara.

Bulevar revolucije, Bulevar 24. Novembar, Bulevar JNA, saobraćajnice prvog reda, sabirne saobraćajnice i pristupne saobraćajnice formiraju kolski saobraćaj.

Širine saobraćajnica regulisane su prema GUP-u i vrsti saobraćajnica.

Parkinzi su organizovani uz pristupni kolski saobraćaj i na većim parking prostorima.

Saobracajnice Bulevar 24. Novembar, Bulevar Revolucije i Bulevar JNA po svom geometrijskom i funkcionalnom karakteru pripadaju saobracajnicama primarne putne mreze sa definisanom horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom, omogucavaju dobru povezanost sa svim magistralnim pravcima i strukturama grada i oslanjaju se na saobracajnice regionalnog dometa.

U ljetnjim mjesecima postojeće saobraćajnice imaju vecu frekventnost koja se u tom periodu postiže, ali svojim kapacitetima omogucavaju nesmetano odvijanje saobracaja.

Veze sa kontaktnim zonama ostvarene su u istom gradjevinskom nivou uz primjenu horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije.

Stepen motorizacije prema GUP-u iz 2007.g. je 1,5o putničkih automobila po domaćinstvu, tako da se problem parkiranja mora se ozbiljnije riješavati.

Pješački saobraćaj je riješen kao prateći saobraćaj uz kolski, slobodni pješački saobraćaj, pješačka proširenja i pješačke zone. Pješačke staze su izvedene u zoni izgrađenih objekata kolektivnog stanovanja kao i u zonama škola, vrtića i opštine.

Pjesacke saobracajnice, trotoari i pješačke staze su izvedene od betona, behaton i betonskih ploca. Jedan dio staza i trgova je izveden od kamena, mermera i granita.

Površina pod trotoarima, pješačkim stazama i stazama oko objekata iznosi 111.000 m2

Sve ulice su asfaltirane i u prilicno dobrom stanju a parking prostor je izveden sa podlogom od asfalta ili betonskih raster ploca.

Parkinzi su organizovani uz pristupni kolski saobraćaj i na većim parking prostorima.

Stacionarni saobraćaj se uglavnom svodi na površinsko parkiranje vozila u zoni kolektivne izgradnje i centralnih funkcija i utisak je da u ovom obimu izgradnje jedva zadovoljava potrebe zahvata plana.

Površina pod parkinzima iznosi cca-26.000 m2 (2.000 PM).

Postojeća saobraćajna mreža u zahvatu plana je realizacija prethodnih planova i odlikuje se jakim obodnim saobraćajnicama (tri navedena bulevara) sekundarnim saobracajnica u sredisnjem dijelu plana /ulice V.Rolovica i J.Tomasevica/ i servisnim saobraćajnicama unutar zona uz koje su organizovani parking prostori. Poprečni profili ovih saobraćajnica su zadovoljavajući i mogu biti okosnica daljeg planiranja saobraćaja u bloku.

Kvalitet bulevara, ulica i pripadajućih servisnih ulica je veoma dobar.

Diferenciranost postojeceg i planiranog saobraćaja zaslužuje pažnju doslednog sprovođenja kroz faze realizacije plana.

6.10.2.  IZVOD IZ GUP-a

POSTOJECA JADRANSKA MAGISTRALA

Imajuci u vidu nepogodne karakteristike trase magistralnog puta kroz Sutomore, planirana je poprecna, paralelna saobracajnica u Sutomoru iznad magistrale. Ova saobracajnica bi preko denivelisanog ukrstaja sa magistralom ostvarivala vezu sa auto-putem. Od Sutomora bi se dalje vodila, prateci karakteristike terena i plan razvoja grada, sve do Susnja. Mostom preko rijeke Zeljeznice dalje bi se vodila kroz naselje Bjelisi, maksimalno koristeci koridore postojecih saobracajnica kako bi se izbjeglo rusenje objekata. Odgovarajucim vezama ostvarilo bi se adekvatno povezivanje odredjenih naselja na ovu saobracajnicu, a preko nje i sa ostalim djelovima grada.

Izgradnjom brze saoracajnice trasa postojeceg magistralnog puta M-2.4, bi se rasteretila i dobila bi lokalni karakter na dijelu kojim prolazi kroz Sutomore i Bar. Koridor drumske veze I razreda, koji je planiran i Planom iz 1985, godine, treba voditi uz sam nasip postojece pruge. Sirina ovog koridora ne bi trebalo da prelazi 15-20 metara. Ovim bi se u mnogo manjoj mjeri pribjeglo rusenju ili izmjestanju objekata koji su nelegalno izgradjeni u zoni planiranog koridora.

Ova saobracajnica, pored funkcije vodjenja tranzitnog saobracaja (kao rjesenje u periodu dok se ne realizuje izgradnja obilaznice iznad grada), imala bi i funkciju prikupljanja saobracajnih tokova iz naselja iznad gradskog centra (Bjelisi). Istu funkciju, ali sa suprotne strane imala bi saobracajnica koja ide paralelno sa prugom.

Ovim rjesenjem bi se broj prelaska preko pruge redukovao na jedan, u zoni uzeg gradskog centra, sto bi sa vec postojecim nadvoznjakom kod Biskupade omogucavalo nesmetanu komunikaciju ova dva dijela Bara. Naravno, putni prelaz bi bio dimenzionisan tako da u potpunosti prihvati saobracajne tokove sa obije strane. Na ovaj nacin moglo bi se realizovati denivelisano ukrstanje pruge i puta, buduci da bi to bilo racionalno sa stanovista odnosa troskova izgradnje i efekata (veci broj prelaza sa manjim obimom saobracaja sakupio bi se u jednu-dvije tacke a tako dobijen obim saobracaja zadovoljio bi principe ekonomicnosti izgradnje relativno skupog denivelisanog ukrstanja). Konfiguracija terena, kao i visinski polozaj zeljeznicke pruge namecu izgradnju podvoznjaka ispod pruge. Tip denivelisanog prelaza, kao i tehnicki detalji povezivanja postojece i planirane saobracajne mreze, predmet je dalje razrade plana.

SISTEM SEKUNDARNIH DRUMSKIH SAOBRACAJNICA

Ulicu, koja se vodi sa sjeverne strane zeljeznicke pruge, treba shvatiti kao intermodalni koridor koji bi mogao da posluzi za vodjenje infrastrukturne mreze. Nasip pruge trenutno djeluje kao brana atmosferskim i otpadnim  vodama. Izgradnjom kolektora  za atmosferske padavine, kao i za otpadne vode, iste bi se sakupljale na jednom mjestu i putem ovog koridora, sistemom cijevi, sprovodila direktno u more ili u sistem za preradu otpadnih voda. Koridor ove saobracajnice bi se dalje vodio trasom iznad postojece pruge sve do zeljeznickog tunela kod Rta Ratac, gdje bi se spojio sa postojecim magistralnim putem M-2.4. Bulevar Revolucije se produzava saobracajnicom  iste kategorije do zeljeznicke pruge, koju prelazi denivelisano, i kasnije se nastavlja saobracajnicom iste kategorije do novoplanirane u Bjelisima. Sistem ove dvije saobracajnice predstavljace glavni ulazni pravac ovog naselja u sam centar grada.

Od planiranih saobracajnica kao bitnija se izdvaja saobracajnica prvog reda planirana lijevom obalom rijeke Zeljeznice. Ova saobracajnica se odvaja od brze saobracajnice, prelazi prugu denivelisano i vodi do marine planirane lijevo od usca rijeke.

Do gradskog centra tj do Bulevara, saobracajnica bi bila prve kategorije, dok bi se do marine vodila kao saobracjnica nize kategorije.

Sa druge strane, Bulevar Revolucije bi se takodje spustio do planirane marine i na taj nacin bi se ostvario izlaz na more cjelokupnog uzeg gradskog jezgra. Saobracajnica koja se planira dolinom rijeke Zeljeznice bice glavni ulazni pravac za putnicke automobile u grad, jer se njom ostvaruje veza brze saobracajnice i centra grada. Adekvatnim vezama ostvarice se direktne veze kako sa centrom grada, tako i sa brzom saobracajnicom.

Bulevar 24. novembar je glavna infrastrukturna kicma Grada koja povezuje stambene zone podrucja Susnja, Centra i Privredne zone, kao i sva tri bulevara koji idu na More.

Sekundarna ulicna mreza ce upotpuniti mrezu primarnih saobracajnica cineci optimalnim sistem drumskih saobracajnica. Sistem sekundarnih saobracajnica se zasniva na postojecoj mrezi saobracajnica koja ce biti rekonstruisana i dopunjena nekim novim trasama. Veoma je bitno da se osmisle mehanizmi koji bi za cilj imali zastitu planiranih koridora od svih oblika ugrozavanja, a narocito od izradnje objekata uz saobracajnicu.

PARKIRANJE

Problem parkiranja je veoma izrazen pogotovo u uzem gradskom centru uz objekte javne namjene. Postojece povrsine su nedovoljne da prihvate cjelokupan stacionarni saobracaj koji gravitira javnim sadrzajima. Povrsine za parkiranje uz javne centralne sadrzaje iznose, na kontinuirano izgradjenom podrucju grada Bara, 1,37 ha, odnosno 0,09 % povrsine posmatranog podrucja. Nepostojanje veceg broja javnih garaza i parkiralista cini ovaj problem jos vecim. Iz ovih  razloga se za parkiranje koriste povrsine koje po svojoj namjeni to nijesu. Siroki bulevari u uzoj gradskoj zoni su jednim svojim svojim dijelom postali parkiralista. Na njima se obavlja koso parkiranje i na taj nacin onemogucava normalno i bezbjedno odvijanje saobracaja  na preostalom dijelu kolovoza.

Ovaj problem se jos vise ispoljava u mjesecima  ljetnje sezone kada je povecan broj motornih vozila u gradu. Potrebe  za parkiranjem utvrdjene su za centralne gradske aktivnosti, dok su za otale oblike koriscenja prostora predlozene normativne vrijednosti. Problem parkiranja razmatran je na prostoru koga zahvata kontinuirano podrucje grada Bara, a posebno u njegovoj centralnoj zoni koja je priblizne povrsine 32,25 ha (2,2o % povrsine kontinuiranog podrucja). Prema prognozama prethodnog Plana ukupan broj parking mjesta vezanih za centralne sadrzaje trebalo bi da dostigne 950. Medjutim ovaj broj nece biti dovoljan, imajuci u vidu postojece stanje i porast stepana motorizacije u planskom periodu. Ovaj broj  treba  uvecati za  200 mjesta  kako bi u ljetnjoj sezoni bilo dovoljno kapaciteta za stacionarni saobracaj. Problem funkcionisanja parkiranja u periodu turisticke sezone, koji se ispoljava u centralnoj gradskoj zoni manje je posljedica ukupnog deficita parking mjesta, vec razlozi leze u neadekvatnom prostornom rasporedu kapaciteta. O ovome treba voditi racuna prilikom lociranja novih kapaciteta, sto ce biti uradjeno prilikom dalje izrade plana.

PJESACKI I BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Prostorni razmjestaj objekata javnih namjena, kao i pitomost barske obale, definisali su glavne pravce razvoja pjesackih i biciklistickih staza. Pjesacke koridore je potrebno formirati u uskom gradskom centru, pored javnih sadrzaja koji su veoma aktivni u turistickoj sezoni i uz morsku obalu. Pojedini djelovi koridora vec postoje. Potrebno je nastaviti sa kompletiranjem ovih koridora kako bi se oni svojom funkcionalnoscu u potpunosti odgovorili namjeni. Biciklisticke staze je potrebno locirati u blizini morske obale. Vodila bi od luckog kompleksa u Baru pa sve do kraja sutomorskog zaliva. Radi ustede prostora potrebno je obezbijediti pjesacke i biciklisticke koridore, ali sa jasnom fizickom odvojenoscu kako se ne bi dovela u pitanje bezbjednost oba vida saobracaja.

6.10.3.  PLANIRANO STANJE

Postojeca saobracajna mreza, primarnih saobracajnih tokova, u okviru zone zahvata DUP-a *Topolica-I* je uskladjena sa GUP-om Bara 2007.g. kojim su definisana planska opredjeljenja za prostorni model, rang saobracajnica, saobracajni rezim, odnos saobracajnica prema urbanistickim sadrzajima i drugim elementima znacajnim za funkcionisanje saobracaja, u potpunosti se zadrzava.

Osnovne saobraćajnice u zahvatu plana čine ulica *Vladimira Rolovica* i ulica *Jovana Tomasevica*, oko kojih je i izvrsena organizacija gradskog centra.

Postojeca i planirana sekundarna mreza se medju sobom ne razlikuje po vrsti, kategoriji i nacinu upotrebe, imaju odgovarajuci kapacitet i odgovaraju zahtjevima bezbijednosti.

Raskrsnicom sa kruznim tokom, na ukrstanju Bulevara revolucije i Bulevara JNA, definisana je razmjera kruznog precnika na osnovu prostornih i etetskih kriterijuma. Propusna moc planirane raskrsnice je uskladjena sa brojem voznih traka kruznog kolovoza i odstojanja kolizionih tacaka. U funkcionalnom smislu je planirana za opsluzivanje primarne ulicne mreze (planirane u okviru DUP-a i postojece u okviru kontaktnih zona) i kao jedan od ciljeva smanjenja brzine kretanja vozila. Oblikovanje raskrsnice planirano je projektnim linijama odredjenih geometrijskih zakonitosti ciji oblici i tok treba da prate strujanje vozila na sirem podrucju raskrsnice.

Ostale raskrsnice na bulevarima su definisane na osnovu prostornih i estetskih kriterijuma. Propusna moc raskrsnica je uskladjena sa brojem voznih traka. Oblikovanje raskrsnica je planirano projektnim linijama odredjenih geometrijskih zakonitosti ciji oblici i tok treba da prate kretanje vozila na sirem podrucju raskrsnice.

Trase planiranih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraćajnica sa primjerenim padovima.

Osovine saobracajnica definisane su koordinatama i date u planu u R=1:1000.

Nivelacioni odnosi zasnovani su na kriterijumu efikasnog odvodnjavanja povrsinskih voda, tok nivelete je uskladjen zahtjevima da se nivelacija prilagodi planiranim urbanistickim sadrzajima uz uslov postavljanja granicnih nivelacionih parametara. Poprecni nagibi saobracajnice i trotoara se mijenjaju u zavisnosti od uslova oticanja. Granicni elementi saobracajnica predvidjeni su urbanistickim uslovima, pa je minimalan radijus horizontalnih krivina jednak vrijednosti koja obezbjedjuje prohodnost mjerodavnog vozila.

Saobracajnice treba opremiti odgovarajucom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Ulice su pod režimom jednosmjernog ili dvosmjernog kretanja vozila. U ulicama primarne mreže zabranjeno je ulično parkiranje vozila. U ulicama mreže nižeg ranga od primarnog dozvoljeno je parkiranje uz ulicu. Ukrštanje ulica primarne mreže sa ulicama istog ranga ili ulicama sekundarne mreže regulisati semaforima koji treba da budu zonski kontrolisani.

Odvodnjavanje saobracajnica je rijeseno atmosferskom kanalizacijom.

Sobracajnice i pjesacke staze treba da budu opremljene odgovarajucom rasvjetom.

Kontakt sa okruženjem

Veza sa ostalim kontakt zonama ostvaruje se preko raskrsnice primarnih saobracajnica sa jasno definisanom horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom.

Planom su sagledane saobraćajne veze sa neposrednim okruženjem, Zonama DUP-a  *Topolica-III*, *Topolica-Bjelisi*, *Topolica-II* i *Privredna zona Bara*.

Usaglasene su postojece i planirane raskrsnice na kontaktnim zonama.

Na kontaktnom terenu sa morem, gradska marina i plaza, planirana je pješačka staza u nastavku šetališta uz more.

Kolovozna konstrukcija

Kolovoznu konstrukciju saobraćajnica utvrditi projektima shodno rangu saobraćajnice, saobracajnom opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati.

Postojeću kolovoznu konstrukciju revitalizovati tamo gdje je potrebno.

Predlog slojeva kolovozne konstrukcije i konstrukcije parkinga definisati Projektima saobracajnica, u skladu sa predviđenim saobraćajnim opterećenjem poznavanjem karakteristika tla kao i raspoloživim materijalima.

Predlog kolovozne konstrukcija je data od strane obrađivača shodno predviđenom saobraćajnom opterećenju i poznavanju karakteristika tla, kao i raspoloživim materijalima.

Primjeniti fleksibilnu kolovoznu konstrukciju sastavljenu od sledećih slojeva:

d=   4,o cm - asfaltbeton AB11			- kolovozni zastor

d=   6,o cm - bituminizirani noseći sloj BNS22	- gornji noseći sloj

d= 10,o cm - drobljeni kamen / tucanik		- donji noseći sloj II

d= 26,o cm - granulirani šljunak / tampon		- donji noseći sloj I

d= 46,o cm - ukupna debljina

Ukupna povrsina pod kolovozom iznosi 151.500 m2

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rješavano je u funkciji planiranih namjena. Namjena površina na prostoru predmetnog plana je kombinacija centralnih aktivnosti, funkcije stanovanja i pratećih sadržaja. Težilo se da svaki korisnik svoje potrebe za parkiranjem rješava u okviru svoje urbanističke parcele, ukoliko to uslovi lokacije dozvoljavaju.

Planom je predviđeno da se mjesta za parkiranje vozila obezbjede na parkiralištima duž ulica, na posebnim parkinzima unutar zona, u dvorištima objekata i garažama u objektima.

Ovim izmjenama i dopunama DUP-a nije bilo moguće znatnije uticati na zadovoljenje potreba postojećih objekata, ali je prihvaćen princip da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u istom bloku, zoni).

Na novim urbanistickim parcelama, gdje god postoji mogucnost planirati podzemne garaze, a prilikom projektovanja garaža poštovati sledeće elemente :

- širina prave rampe po voznoj traci min. 2,75 m;

- slobodna visina garaže min. 2,3 m;

- dimenzije parking mjesta min. 2,3 x 4,8 m;

- podužni nagib pravih rampi, max. 12,o % za otkrivene i 15,o % za pokrivene.

Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje. Koristiti po mogućnoscu zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga (poželjno na svaka dva-tri parking mesta) zasaditi drvo.

Parking mjesta na parkiralistima predvidjeti sa dimenzijama 2,5o x 5,o m, min-4,8o m.

Parkiranje je organizovano prema stepenu motorizacije GUP-a Bara, od 1,5 putničkih automobila po domaćinstvu odnosno 1pm/30 m2 poslovnog prostora.

Kapacitet saobracaja u mirovanju dat je adekvatno rjesenjima i namjenama, tako da ukupna povrsina parkinga iznosi  39.500 m², odnosno 3.160 parking mjesta.

Taksi saobracaj

Lokacije taksi stanica na području DUP-a treba da odredi opštinski sekretarijat za uredjenje protora /saobraćaja/ u skladu sa zahtjevima zainteresovanih učesnika u saobraćaju. Taksi stanice treba da budu obilježene po vazecim propisima i poželjno je da budu zasnovane po principu prvi ušao - prvi izašao.

Javni prevoz putnika

Javni gradski prevoz planirati svim primarnim saobracajnicama u zahvatu plana /Bulevar 24. novebra, Bulevar revoluvcije, Bulevar JNA, ulica J.Tomasevica/

Stajališta javnog prevoza treba postavljati po pravilu iza raskrsnica, po mogućnosti u zasebnoj niši min. širine 3,o m, a blizu jakih zona interesovanja korisnika javnog prevoza, poštujući određeni ritam ponavljanja stajališta. Kolovoz stajališta obilježiti horizontalnom signalizacijom po vazecim propisima. Na staničnim frontovima postaviti prateću opremu u vidu uniformnih oznaka stajališta i nadstrešnica.

Biciklistički saobraćaj

Izgradnja zasebnih, odvojenih biciklističkih staza u zahvatu plana nije planirana.

S obzirom da kroz samo naselje ne prolaze saobraćajnice primarne mreže, biciklistički saobraćaj je dozvoljen na svim saobraćajnicama i pješačkim stazama.

Biciklističke staze je moguce izdvojiti (vizuelno naglasiti) u sklopu pjesackih zona, različitom parternom obradom i neophodnom horizontalnom signalizacijom.

Uz sve objekte koji su predmet interesovanja biciklista, komercijalni sadržaji, plaža i dr obezbijediti odgovarajući otvoreni prostor za ostavljanje i čuvanje bicikla.

Pješački saobraćaj

Površine rezervisane za kretanje pješaka planirane su uz sve postojece i planirane saobraćajnice ulične mreže, trotoarima, obostrano ili jednostrano, min. širine 1,5o m.

Trotoari su obavezan dio poprecnog profila pa njihov polozaj, dimenzije i prateca oprema, treba da omoguce punu fizicku zastitu pjesaka od mehanizovanog saobracaja. Sirina trotoara predvidjena je u funkciji inteziteta pjesaka, ivicnog programa i lokacije.

Trotoare uz saobraćajnice i formirane pješačke staze za šetnju kroz zelenilo uraditi od materijala koji je u skladu sa projektovanim parternim rješenjem.

Pješačke staze kroz zelene površine projektovati najmanje širine 3,o m tako da mogu istovremeno da prime pješački i biciklistički saobraćaj.

Površina pod trotoarima uz ulice i pješačkim stazama i trgovima iznosi 123.000 m2.

Predlog konstrukcije trotoara definisati Projektima uredjenja u skladu sa predviđenim opterećenjem poznavanju karakteristika tla, kao i raspoloživim materijalima.

Predlog konstrukcije trotoara od strane obradjivaca :

d= 10,o cm - betonske ploče MB30

d=   3,o cm - međusloj od peska

d= 12,o cm - granulirani šljunak

d= 25,o cm - ukupna debljina

Odnos kolovoza i trotoara se regulise poprecnim nagibima i oivicenjima. Ova dva detalja odmjeravaju se prema potrebama za odvodnjavanje kolovoza i bezbijednost  korisnika.

Odvodnjavanje sa pješačkih površina ostvariti prirodnim padom /cca-1,oo %/ i atmosferskom kanalizacijom.

Uslovi za kretanje lica sa posebnim potrebama

Pri realizaciji pješačkih prelaza, za potrebe savlađivanja visinske razlike trotoara i kolovoza, za lica sa posebnim potrebama /invalidi, djeca, starci i sl./ predvidjeti izgradnju rampi poželjnog nagiba do 8,o % čija najmanja dozvoljena širina iznosi  0,9o m.

Pri projektovanju i realizaciji svih objekata primjeniti rješenja koja će omogućiti licima sa posebnim potrebama nesmetano kretanje i pristup u sve javne objekte i povrsine.

6.11. PARCELACIJA

Prostor Plana je podjeljen na zone, a na lokacijama na kojima je planirana izgradnja objekata određene su urbanističke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom.

Saobraćajne površine su posebno označene ali nemaju svoje urbanisticke parcele.

U granicama DUP-a, izvršena je parcelacija i preparcelacija tako da svaki objekat posjeduje posebnu urbanističku parcelu.

Broj urbanističkih parcela, određuje se prema broju planiranih objekata ili za grupu objekata a zavisno od potreba budućih investitora.

Urbanističke parcele se određuju tako da objekat može da funkcioniše, dok se u fazi izgradnje objekta vrši privremeno zauzimanje potrebnog odnosno moguceg zemljišta.

Parcele dobijene parcelacijom i preparcelacijom su geodetski definisane u grafičkom prilogu Plan parcelacije i preparcelacije.

Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim Planom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama), kao i u drugim opravdanim slučajevima dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana i kada je potrebno izvršiti manje usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem, prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno gradjevinske dozvole.

Nova parcelacija je predstavljena u grafičkom prilogu Plan parcelacije i preparcelacije.

6.12.  NIVELACIJA I REGULACIJA

Nivelaciono riješenje je utvrdjivanje nivelacionih tehnickih uslova uredjenja prostora na osnovu planskog dokumenta, odnosno na osnovu pravila urbanisticke struke.

Nivelaciono riješenje planiranih objekata i saobracajnica je vezano za utvrđene visinske kote kolskih saobraćajnica, prilagođeno planiranim objektima i uslovima terena.

Visinske regulacije definisane su označenom spratnošću na svim objektima gde se jedan nivo računa u prosječnoj vrijednosti od približno 3,o m za etaže iznad prizemlja, odnosno 4,o m za etaže u prizemlju, ukoliko se u njima planira poslovni sadržaj.

Regulaciono riješenje plana je vezano na izgrađeni i planirani kolski saobraćaj i definisano je regulacionim i građevinskim linijama.

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namijenjenih na druge namjene.

### Građevinska linija se utvrđuje ovim planom u odnosu na regulacionu liniju (osovinu saobraćajnice), a predstavlja liniju na kojoj se gradi objekat ili do koje je dozvoljena izgradnja, što je definisano urbanističko-tehničkim uslovima za svaki tip izgradnje.

Gradjevinska linija je linija na iznad i ispod povrsine zemlje i vode definisana graficki i numericki.

### 6.13. 	PEJZAŽNA ARHITEKTURA

6.13.1.	POSTOJEĆE  STANJE

Barsko područje ima raznovrstan i bujan biljni pokrivač, zahvaljujući obilnom vodenom talogu i sastavu tla. Geografski primorski položaj, blizina mora i jezera i pedološka struktura tla omogućili su rast i razvoj biljnih kultura koje su karakteristične za suptropske oblasti.

Topolica-I čini dio gradskog područja sa zahvaćenom površinom od 51,32 hektara sa izraženim specifičnostima i naglašenom ulogom u sadašnjem i budućem razvoju Bara. Prostor Topolice-I je blago nagnut od istoka prema zapadu, bez vecih karakteristika izraženih u konfiguraciji terena.

Područje Topolice-I je relativno male nadmorske visine, /srednja nadmorska visina oko 4,50 m/ sa visokim nivoom podzemnih voda.

Ukupna površina postojećeg zelenila iznosi 107.500 m2, što je cca-21,o % ukupne površine zahvata plana sa stepenom ozelenjenosti od cca-10,o m2/st.

U pojedinim zonama zahvata plana postoje odredjene karakteristične lokacije koje su posebno tretirane ovim planom.

- U sklopu Zone-A postoji djelimično uređena površina koja je rezervisana za spomen prostor ratnog logora.

- U sklopu Zone-E postoji uređena zelena površina sa dječijim igralištem /bivši rasadnik/ koja je denivelisan u odnosu na postojeću saobraćajnicu.

- U sklopu Zone-K postoje uređene zelene površine uz objekte kulture /dom kulture, galerija, mali dvorac/ kao i manji uređeni gradski park uz objekat *Dvorac kralja Nikole-I* sa raznim vrstama ukrasnog drveća.

- U ostalim zonama postoje uređene zelene površine oko objekata.

Na prostoru Detaljnog urbanističkog plana Topolica-I se ne nalaze prirodna dobra od interesa za republiku, koja uživaju posebnu zaštitu.

Na prostoru zahvata plana ne postoje maslinjaci niti voćnjaci.

Koncepcija razvoja Topolice-I insistira na sveobuhvatnom tretmanu gradskog područja Bara po svim njegovim funkcijama, uvažavajući njihove međuzavisnosti i interaktivnosti u programskoj strukturi razvoja. Pored razvoja gradskih kapaciteta, koncepcija razvoja značajno mesto posvećuje rješavanju problema zaštite životne sredine, što je uslovljeno ekološkim propisima Crne Gore, kao i međunarodnim obavezama očuvanja životne sredine Mediterana.

6.13.2.	SISTEM ZELENILA PO GUP-U BARA

CILJEVI

Planiranje novih ili regeneracija vec postojećih zelenih površina u načelu trebalo bi da zadovolji nekoliko osnovnih ciljeva: zaštita biodiverziteta i prirodnih vrijednosti kao bitnog elementa prirodne posebnosti i kvaliteta prirodne sredine; približavanje evropskim standardima i kriterijumima u pogledu nivoa ozelenjavanja prostora; povećanje atraktivnosti obalnog područja i naselja, sa posebnim akcentom na očuvanje i unaprijeđenje područja koja predstavljaju pejzažne i ambijentalne cjeline; preduzimanje odgovarajućih biotehničkih mjera za sanaciju i unaprijeđenje degradiranih djelova prostora; postizanje ravnoteže između izgradjenih i zelenih površina u naseljima, u cilju poboljšanja mikroklimatskih uslova, lakšeg oticanja atmosferskih voda, smanjenja efekata zagađenja i drugih ekoloških razloga; i poštovanje estetskih kriterijuma i pravila, u smislu harmonije odnosa boja i oblika, koji će rezultirati privlačnim i prijatnim prostorima.

Na osnovu opštih ciljeva, koji obuhvataju zaštitu i unapredjenje cjelokupnog sistema zelenih površina, kao značajnog prirodnog potencijala Bara, definisan je veci broj posebnih ciljeva, od kojih su najvažniji: očuvanje i unapredjenje postojećih površina pod zelenilom; poboljšanje kontinualne teritorijalne povezanosti svih prostora pod zelenilom, formiranje zelenih koridora; zaštita vrednijih stabala, maslinjaka, lokaliteta pod šumom i prirodnih i kulturno-istorijskih elemenata visokokvalitetnih estetskih obeležja; podizanje novih zelenih površina; očuvanje i unaprijedjenje svih prirodnih prostora, sa ciljem da se poboljša njihov doprinos kvalitetu života u urbanoj sredini i ambijentalnim vrijednostima; primjena mjera ozelenjavanja i podizanja pojasa zelenila u funkciji zaštite, radi umanjenja potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu, kao i unaprijeđenja ukupne slike predjela; izrada katastra zelenih površina. Posebni  zadaci i ciljevi u velikoj mjeri zavise od postojećih ekoloških uslova, stanja vegetacije i stepena održavanja.

VRSTE ZELENILA

Planom se insistira na stvaranju sistema prirodnih, pejzažnih i zaštitnih slobodnih zelenih površina koji će odgovoriti različitim namjenama uz odgovarajuće uslove korišćenja.

UREDJENO NASELJSKO/GRADSKO ZELENILO

Zelene povrsine namijenjene javnom koriscenju (Javno gradsko zelenilo): parkovi, ulično zelenilo; trgovi i skverovi; i zelenilo oko administrativnih i javnih objekata.

Zelene povrsine ogranicenog koriscenja: blokovsko zelenilo; zelene površine skola i dječijih ustanova; zelenilo sportsko-rekreativnih površina; zelenilo zdravstvenih ustanova

Zelene povrsine u sklopu ostalih namjena: zelene površine u okviru turističkih kompleksa; zelene površine radnih poslovnih kompleksa; i zelenilo u okviru porodičnog stanovanja.

Zelene povrsine specijalne namjene: groblja, arboretum, rasadnici.

ZAŠTITNO ZELENILO

Izvorista i ugrozena podrucija: zaštitna zona izvorišta, zelenilo za održavanje stabilnosti tla; zaštita potencijalno ugroženih područja; zaštitno zelenilo oko izvora zagađenja; i sanacija degradiranih prostora (erodiranih površina, klizišta, odlagališta otpada, i sl.). Zastita prirodnih vrijednosti: zaštićena prirodna dobra i zone zaštite; maslinjaci; zelenilo u zaštitnoj zoni kulturno-istorijiskih spomenika; šetalište uz obalu; i zelenilo u okviru turističkih kompleksa morskog dobra; prirodna i kulturna dobra predložena za zaštitu.

Zone prirodnog pejzaza: poljoprivredno zemljište na terasama; šumski kompleksi; pejzažne cjeline makije i gariga.

DISPOZICIJA

Zelene površine namijenjene javnom korišćenju formiraju se u sklopu javnih površina na kojima se uglavnom zadovoljavaju opšti interesi, odnosno razvijaju specifični sadržaji od značaja za grad, pa i šire, za regiju. Zbog svog značaja ovi prostori čine dio identiteta prostora u kojem se nalaze, i po pravilu se uređuju da zadovolje visoke estetske vrijednosti. Zelenilo je značajan elemenat u oblikovanju gradskih cjelina, naglašavanju pravaca i značajnih lokacija u gradu. Pored toga, zelene površine namijenjene javnom korišćenju su od opšteg značaja za stanovništvo i bitno je obezbijediti njihovu dostupnost svakom pojedincu u zadovoljenju prirodnih i socijalnih potreba.

Gradsko zelenilo, posebno parkovi, trgovi i skverovi  su površine javne namjene koje su od posebne vrijednosti za grad, kao satavni element ambijenta grada, posebno ako sadrže prostorne, sadržajne i oblikovane repere koji daju poseban karakter prostoru i na taj nacin definisu urbani pejzaž grada. Parkovi od svih zelenih površina imaju najveći efekat u poboljšanju mikroklime u naselju, a u preizgrađenom gradskom tkivu su najprijatnija mjesta za odmor i druženje.

Ulično zelenilo formira se uz saobraćajnice radi razdvajanja pješačkih tokova i obodnih objekata od kolskog  saobracaja u cilju stvaranja povoljnijih sanitarno-higijenskih i mikroklimatskih uslova urbanog prostora. Ovo zelenilo ima prvenstveno zaštitni karakter, ali je njegov poseban značaj i u povezivanju svih kategorija  zelenila u jedinstven sistem.

Zelenilo oko javnih objekata (objekti administrativnog karaktera, uprave kulturni centri, objekti, banke itd.), održava se uglavnom parcijalno i samoinicijativno, pa je i održavanje veoma različito ali je poželjno da se poštuju osnovna pravila uređenja javnih površina.

Zelene površine ograničenog korišćenja su takođe dio javnih površina ali su prvenstveno namijenjene određenoj kategoriji ili određenom broju korisnika.

Blokovsko zelenilo  se nalazi u okviru zatvorenih i poluzatvorenih blokova i u okviru mješovitog stanovanja. Ove površine uglavnom koriste stanari. Zadatak ove kategorije  je da koliko je moguće  osigura ambijent zelenila, koji je veoma potreban koliko sa estetske toliko i sa biološke strane.

U kompleksu škola i predškolskih ustanova posebna pažnja ja na uređenju dvorišta namijenjenog igri djece u vrijeme odmora kao prostora sa obaveznim sadržajima za fizičko vaspitanje djece.

Zelene površine zdravstvenih ustanova utiču na psihološko stanje bolesnika i njihov brzi oporavak, tako da treba da budu dostupne svim bolesnicima i licima koje su u posjeti.

Sport i rekreacija, uz stanovanje i rad spadaju u osnone egzistencijalne funkcije življenja u naselju. Sa povećanjem  standarda življenja i dužine  slobodnog vremena , sport i rekreacija zauzimaju sve značajnije mjesto u funkcionisanju  naselja i moraju se planirati za sve kategorije stanovništva.

Zelene površine u sklopu *ostalih* namjena obuhvataju  prostore koji nijesu javni već pripadaju drugim nivoima korišćenja i upravljanja.

Zelenilo u okviru turističkih kompleksa  je vazan element ukupne turističke ponude, koji ukazuje na reprezentativnost i kvalitet usluga, pored ekoloških funkcija i obezbjeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za turiste.

Zelene površine u sklopu radnih zona i drugih poslovnih kompleksa imaju funkciju zastite od zagađenja, zaštite od buke, izolovanja ili maskiranja pojedinih objekata, stvaranja protivpožarnih prepreka i sl. Pored toga, ovi prostori mogu da se planiraju tako da posluze za odmor  i rekreaciju radnika ili kao izložbeni reklamni prostor.

Zelenilo unutar individualnog stanovanja ima značajnu ulogu u ukupnom  zelenom fondu jer porodično stanovanje zauzima najveću površinu u sklopu građevinskog područja.

Zelenilu specijalne namjene, se u savremenim konceptima uredjenja naselja, poklanja sve veća paznja. Groblja se po pravilu uređuju kao parkovske površine, kako bi se dobio grandiozniji izgled prostora, koji treba da ostane uredan i intenzivno uređivan. To se odnosi  kako na postojeća groblja tako i na groblja za koje je planirano „gašenje“.

Mini–botanički vrtovi i arboretumi  su mjesta gdje se uzgajaju razne vrste biljaka u naučne i pedagoške svrhe i u kategoriji zelenih površina posebne namjene imaju izuzetni značaj. Pored njih, u ovoj kategoriji zelenila su rasadnici, koji se dijelom mogu smatrati i zaštitnim zelenilom, ali se prvenstveno tretiraju u okviru komercijalnih namjena.

Zelenilo zaštitnih pojaseva  ima poseban znacaj u skladu je sa potrebama namjene koja se štiti i razlikuju se po obliku, širini i dužini pojaseva kao i hortikulturnom uređenju.

Pored svoje osnovne namjene, djelovi zaštitnih pojaseva mogu se pretvarati u izletišta ili park-šume i imaju veoma veliki znacaj sa aspekta zaštite životne sredine.

Zone pod zaštitom  obuhvataju  prostore zastićenih prirodnih i kulturnih dobara, kao i prostore  sa posebnim osobenostima i ograničenjima koji su u postupku zaštite. Ovi prostori imaju jasno definisane režime korišćenja i posebne mjere uređenja koji proizilaze iz dokumenta višeg nivoa obaveznosti u odnosu na generalni plan. Za prostore koji su predloženi za zaštitu, formalnom stavljanju pod zaštitu prethodi procedura evaluacije i utvrđivanja odgovarajuće kategorije i režima zaštite, u kojima su sadržane smjernice za upravljanje tim područjima, sto su takođe obaveze koje se moraju ispoštovati u urbanističkom planu.

zone prirodnog pejzaža spadaju u posebnu kategoriju zelenila koje se planski ne tretiraju na nivou urbanističkog planiranja, ali predstavljaju značajan pejzažni i ekološki elemenat koji se ne bi smio uništavati. Ovo zelenilo ima važnu ulogu za zaštitu zemljišta od erozije i bujica, stabilizaciju slabih zemljišta, kao održavanje mikroklimatskih uslova.

MJERE ZAŠTITE I UNAPRIJEDJENJA ZELENIH POVRŠINA

Koncepcija ozelenjavanja planskog područja usmjerena je na povećanje zelenih površina rekonstrukciju postojećih i povezivanje svih zelenih površina preko linijskog zelenila.

Sve postojeće javne zelene površine (parkovi, skverovi, trgovi i dr.), zadržavaju se kao sastavni i neodvojivi djelovi ambijenta. U novijim djelovima grada, kao i u sekundarnim centrima, planiraju se javne zelene površine odgovarajućih prostornih volumena, u skladu sa ostalim planiranim namjenama i raspoloživim prostorom. Ove prostore je potrebno urediti na način da postanu istinski estetski, humani i oblikovni prateći elementi stanovanja, poslovanja, turističke ponude, kao i drugih namjena u okviru kojih se nalaze. Generalno pravilo uređenja parkova je da se unutar njih formiraju dvije cjeline, mirni/pejzažni dio parka i sportsko-rekreativni dio sa prostorom za igru djece. Autentičnost parka postiže se malim arhitekturnim rješenjima (vodena ogledala, klupe, svjetlosni elementi, informaciono-reklamne table, korpe za otpatke), uz svu neophodnu opremu za potrebe rekreacije kao i igru djece. Vegetacijsku osnovu u prvom redu čine mediteranske i egzotične vrste biljaka, posebno kvalitetno visoko drveće koje obezbjeđuje veci stepen sanitarno-higijenskog učinka zelenila, kao i poboljšanje mikro-klime šireg područja. Najmanje 70 % površine parka treba da bude pod zelenilom.

Okosnicu centralnog gradskog tkiva cini *Dvorski park*, s obzirom na svoju estetsku i ambijentalnu vrijednost, sa statusom zaštićenog hortikulturnog objekta i gradskog parka. Zahvaljujući postojećim hortikulturnim rješenjima, u ovom dijelu grada zadovoljava se osnovni princip kontinuiteta zelenih površina sto predstavlja znacajnu osnovu za njeno upotpunjavanje i proširivanje. Predviđa se rekonstrukcija i uređenje ovog kompleksa u skladu sa istorijskom oblikovnom formom i postojećom funkcijom. Uz uslov nenarušavanja vrijednog biljnog fonda, potrebno je sprovesti obnavljanje biljnog materijala kao i njegovo dopunjavanje autohtonim biljnim vrstama. Na ovaj  kompleks nadovezuje se zelena površina oko Doma Revolucije, a zatim kroz aveniju palmi do parka-borove šume, koji se prostire do centralne zgrade Luke Bar. Ovaj kompleks se linearnim zelenilom u vidu drvoreda, povezuje sa gradskim jezgrom, a duž obale upotpunjuje ga uređena promenada, koja predstavlja okosnicu planiranog sistema zelenila. Da bi se pojačala funkcija čitavog ovog prostora i omogućila veća pristupačnost i preglednost, planira se uređenje drvoreda od Doma zdravlja do Žukotrlice. Sa druge strane ovog kompleksa, pored rijeke Željeznice, planira se dodatno oplemenjivanje prostora zelenilom kao i šetalištem. U izboru vegetacionog materijala poštuje se primjer dobre prakse, za zeleni pojas prema moru pod palmama, a od gradske saobraćajnice i pored rijeke zasadi maslina uz prisustvo i drugih vrsta sa terapeutskim i zdravstvenim efektom značajnim za sportske i rekreativne aktivnosti.

Ulično zelenilo formira se uz saobraćajnice čiji profili dozvoljavaju linearno formiranje zelenila, sa primarnim ciljem zaštite od zagađenja, ali i povezivanja zelenila svih kategorija u sistem. Kod primarnih saobraćajnica obavezni su dvostrani drvoredi, a gdje je to moguce oni bi trebali biti drvoredi sa pratećim zelenilom (travnjaci, nisko rastinje). Sekundarne saobraćajnice gdje postoje za to mogućnosti sadržaće obostrane drvorede. Hortikulturno opremanje i uredjivanje treba predvidjeti onim vrstama koje posjeduju listove velikih povrsina, ne generišu tvrde i teške plodove i ne luče veliku količinu medne rose. Pored toga pri izboru vrsta za ulicno zelenilo treba voditi racuna da budu prilagodjene uslovima rasta u ulicnim profilima (otpornost na zbijenost tla, vodni kapacitet zemljišta, prašinu, gasove).

Trgovi i skverovi kao najprometnije zelene površine u naseljima, daju poseban pečat urbanom pejzažu grada i imaju poseban značaj u oblikovanju grada.

U hortikulturnom uređenju dominantno je ucešće cvjetnica u gustom sklopu, uz njegovane travnjake kao podlogom a mogu se kao element pojaviti i vodene površine koje upotpunjuju ukupan sklop.

Uređenje površina oko javnih objekata trebalo bi biti dekorativno, na visokom estetskom nivou sa ciljem da se istakne važnost samih objekata ispred kojih se nalaze. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alothonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza kompleksu, isticanje reklaminh i informacionih tabli, uz ostale elemente kao sto su klupe, korpe za otpatke i svjetlosna infrastruktura. Prostor unutar stambenih blokova potrebno je oplemeniti zelenilom koje pored estetskih ima izražene i druge funkcije: socijalne, zaštitne, rekreacione i dr. U okviru ovog zelenila treba predvidjeti: pješačke staze, travnjake za igru i odmor, prostor za igru djece i rekreaciju odraslih, kao i zelenilo parking prostora i „niša“ za kontejnere.

U okviru stambenih blokova neophodno je obezbijediti 30 % zelenih površina.

Kompleksi škola i predškolskih ustanova moraju biti oplemenjeni odgovarajućim uređenim zelenim površinama u okviru dvorišta i prostora za igru. Ove prostorne cjeline unutar kompleksa treba da zauzimaju najmanje 40% površine kompleksa. Zelene površine treba da imaju i funkciju izolacije samog kompleksa od okolnih saobraćajnica i susjeda.

U izboru biljnih vrsta treba voditi racuna da ne generišu mesnate i otrovne plodove, da nemaju bodlje i da odgovaraju uslovima sredine. Zelene površine u sklopu radnih zona i drugih poslovnih kompleksa treba da cine minimalno 30% ukupne površine kompleksa. Sirina zaštitnog pojasa kao i izbor zelenila zavisi od karaktera proizvodnje, vrste i koncentracije štetnih materija, nivoa buke, protivpožarnih zahtjeva i drugih faktora koji se utvrdjuju procjenom uticaja na životnu sredinu. U okviru protivpožarnih zahtjeva i drugih faktora koji se utvrdjuju procjenom uticaja na životnu sredinu. U okviru zelenih površina mogu se planirati tereni za rekreaciju i prateći objekti u kompleksu koji svojom namjenom ne zagađuju okolinu, a takodje bi trebalo da posluži u isticanju ili pak maskiranju pojedinih proizvodnih objekata. U sistemu rekreativnih i sportskih objekata definisani su: sportski centar regionalnog i opštinskog nivoa, specijalizovani sportsko-rekreacioni centri i sportska igrališta kao izdvojene funkcionalne cjeline. Zelenilo unutar sportsko rekreacionih kompleksa, treba da cini minimum 30% od ukupne površine, uređeno u pejzažnom stilu sa maks. ucešćem visokog drveća. Obodom podizati gusto zelenilo sa upotrebom visokog zelenila u skladu sa ozelenjavanjem okolnih površina.

U zonama duž obale, koje su samo dijelom uređene kao šetališta, planira se uređenje zelenih koridora sa pješackim i biciklističkim stazama, koji treba da čine dio buduće kontinualne pješacke linije duž čitave obale Morskog dobra.

Uređenje prostora oko zastićenih prirodnih objekata kao i prostora zaštite kulturno-istorijskih spomenika, radi se pojedinačno prema kategorijama zaštite i posebnim propozicijama koji su sastavni dio posebnih akata o njihovom proglašenju.

### 6.13.3.	PLANIRANO STANJE

Postojeći zeleni fond, na prostoru zahvata detaljnog urbanističkog plana Topolica-I,  je poštovan, zavisno od prostornih mogućnosti i kvaliteta zelenila.

Projektom su dati principi i smjernice ozelenjavanja slobodnih površina, određeni su pravci i mjesta drvoreda, koncepcijski su rješene grupacije visokog i niskg rastinja sa akcentom na formiranje kompozicija budućeg zelenila.

Izbor biljnih vrsta urađen je na temelju ekoloških uslova sredine. Zastupljene kategorije zelenila su palme, visoki, srednji i niski četinari i lišćari, zimzeleno i listopadno šiblje i sl.

Pri izradi pejzažne arhitekture i ozelenjavanja prostora vodilo se računa o kompoziciji stvaranju siluete i prijatnog ambijenta. Raznovrsni sadni materijal, sa različitim periodima cvjetanja, formira impresivnu sliku zelenila. Slobodne površine ozeleniti autohtonim sadnicama visokog i niskog rastinja prema projektima ozelenjavanja, uz poštovanje principa i zahtjeva datih detaljnim urbanističkim planom.

Prema datom programskom zadatku, pri planiranju pejzažne arhitekture prostora vodilo se računa o korišćenju vrsta koje će odgovarati uslovima koje pruža ovaj prostor i okruženje. Koncept planiranog zelenila u daljem projektovanju treba da doprinese ukupnom ambijentalnom izgledu prostora.

Pejzažna arhitektura je u saglasnosti sa mjerama za zaštitu i očuvanje zivotne sredine.

Programska opredjeljenja koja se odnose na dio faze pejzažne arhitekture su sledeća:

- U pogledu parternog uređenja, predvidja se stvaranje prepoznatljivih ambijenata: malih parkova i pjaceta, kao repera naselja sa potrebnim sadržajima

- U zelenim površinama primjeniti dijela umjetnosti: parkovske skulpture, fontane i sl.

- Posebnu pažnju treba posvetiti izboru i rasporedu gradskih zelenih površina.

#### I.   Smjernice za uređenje zelenih površina

Koncept pejzažne arhitekture usklađen je sa odredbama GUP-a planiranim urbanističko -arhitektonskim rješenjima i utvrđenim normativima zelenih površina (stepen i nivo ozelenjenosti).

GUP nalaže formiranje sistema zelenih površina gradskog i prigradskog karaktera.

Gradsko i prigradsko zelenilo međusobno se povezuje drvoredima koje treba podići u svim gradskim ulicama. Prigradsko zelenilo čine makija, maslinjaci, šumske kulture, zeleni pojas duž drumskih saobraćajnica i u okviru istih gdje postoje veći šumski kompleksi i maslinjaci mogu se urediti šetališta, izletišta i sl.

Ukupna površina planiranih zelenih površina iznosi 107.500 m2.

Obezbijeđen nivo ozelenjenosti naselja 21,o %. i stepen ozelenjenosti od 10,o m2/st.

Kada se govori o ljepoti grada i kvalitetu življenja u njemu, zelenilo zauzima značajno mjesto. Planirane i postojeće zelene površine treba da doprinesu poboljšanju sanitarno-higijenskih uslova, boljim uslovima za odmor i rekreaciju svih starosnih grupa, estetskom oplemenjivanju sredine i vizuelnom identitetu naselja. Zbog toga i metodologija urbanog planiranja treba da polazi od temeljnih načela da je cilj organizacije prostora unapređenje uslova života i kvaliteta životne sredine, naročito, kada su izloženi nagloj urbanizaciji kao što je to slučaj u mnogim mjestima na Crnogorskom primorju.

Funkcija urbanog zelenila je veoma značajna i složena, ono unosi prirodni duh među oštre arhitektonske linije i vještačke materijale (asfalt, beton, cigla, metal, staklo), povezuje razuđeni prostor, ističe pojedine objekte u gradskoj strukturi, oplemenjuje čovjeka i sredinu u kojoj se nalazi. Napominjemo da pored dekorativno-estetske uloge, zelene površine obavljaju niz značajnih funkcija kao što su: higijensko-sanitarne, inžejersko-tehničke, kulturno-prosvjetne i psihološke. Treba takodje istaći pozitivni uticaj zelenila na poboljšanje mikroklimata naselja, ublažavanje klimatskih ekstrema, smanjenje buke, aerozagađenja, pozitivnih strujanja vazduha, kao i fitoncidnih i bakteri-cidnih svojstava pojedinih biljnih vrsta, koja su od vitalnog značaja za razvoj populacije.

Voda kao značajan elemenat pejzaža ne smije biti zapostavljena, u tom smislu treba posvetiti pažnju izgradnji fontana, bazena, vodoskoka i sl. elemenata, što korisnicima parkovskih površina smanjuje mogućnost vizuelne percepcije i doživljavanja prostora.

Predviđene su sledeće kategorije zelenila:

## Zelene površine opšte namjene

- Linearno zelenilo - drvored

- Parkovsko zelenilo

- Zelenilo duž vodotoka

- Skver

- Zelenilo trgovačko-administrativnih objekata

## Zelene površine ograničenog korišćenja

- Zelenilo dječjih vrtica

- Zelenilo školskih ustanova

- Zelenilo objekata sa kolektivnim stanovanjem

## II.  Zelene površine opšte namjene

## Linearno zelenilo (drvoredi)

Ozelenjavanje saobraćajnica, pješačkih staza sprovodi se linearnom sadnjom. Ovo zelenilo rješava se tako da cini vezu vangradskog sa zelenilom gradskog područja. Ima veliki uticaj na opštu sliku urbanog pejzaža, utiče na poboljšanje higijensko-sanitarnih uslova, mikroklimatskih karakteristika i estetskih vrijednosti. Da nizovi drvoreda ne bi bili monotoni planirati promjenu sadnog materijala, smjenjivanjem sadnica različitih habitusa.

Formiranjem drvoreda postiže se zasjena mjesta duž pravca kretanja. Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formiran habitus, deblo visoko 2,5o m. Sade se u jame dimenzije 80 X 70 cm. Treba takođe voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom. Drvored može biti od sledećih vrsta:

Quercus ilex, Ligustrum japonica, Lagerstroemia indica, Olea europea,

Albizzia julibrissin Magnolia grandiflora i razne vrste palmi.

Najbolji način sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duž saobraćajnica.

U dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara ali pod uslovom da nema podzemnih instalacija, a drugi način je da se u projektima uređenja privatnih vrtova planira linearna sadnja duž granica parcela prema ulicama.

Ukoliko se sadnja izvodi u trotoarima treba obezbijediti dovoljan prečnik sadne jame i birati niže vrste drveća npr. Quercus ilex, Ligustrum japonica, Magnolia grandiflora...

Zaštitno zelenilo se formira kao višefunkcionalan biljni kompleks u granicama plana sa funkcijom zaštite od negativnih klimatskih uticaja, prečišćavanja i dotoka svježeg vaz- duha, poboljšanja organizacije rekreacije stanovnika i formiranja umjetničkog lika naselja.

Kod izbora biljnih vrsta i za ovu kategoriju važi da je znacajan estetski momenat koji je uslovljen klimatskom tipu vegetacije, a koristiti uglavnom autohtone vrste.

## Parkovsko zelenilo

Na prostoru DUP-a planirano je nekoliko parkovskih površina u cilju podizanje kvaliteta života na ovom prostoru. Parkovi su površine dostupne svima i treba da su uređene u službi stanovnika i posjetioca i njihovih potreba za odmorom i pasivnom rekreacijom.

Parkovske površine treba da budu na neki način izolovane od okolnih saobraćajnica, buke i zagađenja, pa je u skladu sa njegovom površinom najbolje postaviti pojas zelenila samim obodom parka. To se postiže sadnjom žbunja i visokog drveća tako se spratnošću vegetacije dobije što bolji tkz.*biološki zid* od negativnih uticaja okoline.

Sadržaj gradskog parka zavisi od njegove veličine i položaja koji zauzima u gradu a može biti različit i prema tome da obuhvata: dječije igralište, otvorene površine, različite vodene površine (fontane, vještačka jezera i sl.), restorani, bine ili pozornice i sl.

Sve staze gradskog parka najčešće  se prave od čvrstog materijala, asfalta ili kamena.

Izbor sadnog materijala prije svega zavisi od uslova staništa i stepena zagađenosti, samim tim treba saditi vrste koje su dokazale visoku otpornost a istovremeno su dekorativne. Osjetljivije vrste treba smjestiti u unutrašnjost parka.

Zelenilo javnih ustanova i administrativnih centara

Ove površine su najčešće organizovane kao javne zelene površine i sadrže vrlo dekorativni sadni materijal. Iako je osnovni karakter ovih zelenih površina dekorativno-estetski mora se naglasiti da one imaju i određenu sanitarnu funkciju.

Travnjaci se ovdje podižu na ograničenom prostoru, a najčešće služe samo kao vizuelna podloga za sadnju pojedinih dekorativnih žbunastih ili cvjetnih vrsta.

## Blokovsko zelenilo

Na prostoru DUP-a planirano je blokovsko zelenilo, što je veoma korisno za podizanje kvaliteta života na ovom prostoru. Blokovsko zelenilo predstavlja površine koje su dostupne svima i treba da su uređene u službi stanovnika i posjetioca i njihovih potreba za odmorom, pasivnom rekreacijom, a mogu biti i mjesta održavanja nekih manifestacija ili sličnih sadržaja u dnevnim i večernjim satima, naročito u toku sezone.

Prostor između objekata unutar bloka planom je opredijeljen  za rekreativne i društvene sadržaje. Prostor unutra bloka upotpunjen je u smislu unošenja novih stremljenja organizacije življenja unutar bloka koja se oslikavaju kroz iznalaženje modela koji teži ka ujednačenju i integraciji potreba svih korisnika prostora, što se ostvaruje kroz pravilan odnos i potpuno prožimanje aktivne i pasivne rekreacije.

Blokovsko zelenilo, u  zavisnosti od njegove veličine i položaja može biti različito i prema tome da obuhvata : dječije igralište, otvorene površine, različite vodene površine (fontane), česme itd.

Sve staze najčešće  se prave od čvrstog materijala, asfalta ili kamena.

Izbor sadnog materijala prije svega zavisi od uslova staništa i stepena zagađenosti, pa treba saditi vrste koje su dokazale visoku otpornost a istovremeno su dekorativne.

## S k v e r

Za ovu kategoriju zelenila najbitnije je izabrati vrste koje se najbolje odupiru uticajima gradske sredine. Ove površine mogu pozitivno da utiču na arhitektonsko i estetsko ujednačavanje prostora. Čitav prostor skvera ne treba pokrivati zelenilom, već naprotiv zbog neometanog prolaska i zadržavanja potrebno je da postoji mnogo slobodnog prostora. Ovdje se veoma praktično pokazala sadnja u velikim izdignutim dekorativnim žardinjerama sa mogućnošću sjedenja na njihovom obodu.

## Zelene povrsine duž vodotoka

Sadnja po obalama akumulacija, ribnjaka i rijeka formira se radi umanjenja isparavanja vode, zaštite vodotoka od zagađenja, učvršćivanja obala, padina i dr.

Među mnogim faktorima koji utiču na protok poseban značaj ima vodozaštitna vegetacija. Ona utiče na to da zemljište intenzivnije upija padavine, da sporije otiče do vodotoka, čime se otklanjaju jake proljetnje poplave, a stvaraju vodotoci bogati vodom. Odsustvo vodozaštitnih pojaseva kod malih rijeka vodi ka tome da nivo vode u toku ljeta jako opada. Planom je predviđen zaštitni pojas oko postojećeg izgrađenog korita rijeke Željeznice, u širini do min.10,o metara, obostrano. Ovaj pojas je neophodno ostaviti zatravnjen, bez prisustva guste vegetacije.

Izbor zasada po obodu ovog pojasa od raznovrsnog drveća ( bor, topola, hrast, jova) u različitim kombinacijama treba da se sprovodi vodeći računa o zemljišnim uslovima i njihovog pozitivnog uticaja na hidrološki režim i mikroklimu mjesta.

III. Zelene površine ograničene namjene

Zelene površine oko objekata

Površina predviđena za ovu kategoriju zelenila, zauzima značajno mjesto u smislu stvaranja sanitarno-higijenskih, estetskih i humanih uslova za život turizam i poslovanje, i planirana je neposredno pored objekata.

Planom je predvidjeno uređene pješačkih staza zelenilom i pratećim urbanim mobilijarom.

Kompozicija zelenila, raznovrsni sadni materijal, u neposrednoj blizini objekata se odlikuje jednostavnim oblicima i čistim koloritnim rješenjima sa razlicitim periodima cvjetanja tako da formiraju povoljnu sliku zelenila.

Parking prostori su predviđeni od raster-elemenata u koje je planirano zatravljivanje smjesom sjemene trave otporne na susu i gaženje.

Na svaka dva parking mjesta planirano je zasadjivanje drveta.

U cilju povećavanja zelenih površina objekta planirano je tkz. vertikalno ozelenjavanje (sadnja raznih oblika i vrsta puzavih biljaka koje stvaraju razgranatu vegetacionu površinu i koje pritom djeluju svojim mikro-klimatskim i sanitarno-higijenskim pokazateljima).

Zelenilo objekata kolektivno stanovanje i stanovanje sa djelatnostima

Objekti kolektivnog stanovanja sa djelatnostima su predviđeni kao stambeni objekti u kojima se prizemlje koristi za poslovni prostor.

Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste.

Ova kategorija ima pored estetsko-dekorativno-higijenskog i funkcionalan karakter jer je potrebno da zadovolji potrebe ljudi koji će živjeti u novim objektima.

Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste su dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima.

Travnjaci su predviđeni na svim slobodnim površinama, a posebnu pažnju treba posvetiti odabiru travne smješe, a kasnije njihovom održavanju.

Zelene površine oko skole

Kompleks oko škole treba da sadrži više različitih djelova: školsko dvorište (uz glavni prilaz školi), otvorene površine za fizičku kulturu, ekonomsko dvorište, školski vrt i slobodne zelene površine. Školska sredina ima odlučujući  uticaj na društveno i fizičko zdravlje djece, koja u njoj provode najveći dio dana, stoga je nesumnjiv značaj pravilne organizacije školskog prostora.  Pri rješavanju slobodnih prostora školskog kompleksa treba zadovoljiti dvije osnovne funkcije : stručno oglednu i fiskulturno-rekreativnu.

Školsko dvorište je najfrekventniji dio kompleksa. Koristi se pri dolasku u školu, kao i za vrijeme pauza između časova. Po nekim notrmativima predviđa se 4,o m2 po učeniku sa pogodno odabranim zastorom. Na pojedinim mjestima poželjno je ukidanje zastora i ostavljanje prostora za sadnju visokog listopadnog drveća šire krošnje za zasjenu od sunca i zaštitu od vjetra.

Otvorene površine za fizičko vaspitanje predstavljaju neophodnu dopunu fiskulturne sale u toplijim mjesecima. Potrebno ih je izolovati pogodnim zelenilom od okolnih ulica i školskih prozora. Položaj igrališta treba da bude orjentisan u pravcu sjever-jug.

Školski vrt predstavlja neophodnu dopunu nastave iz biologije. Za nastavu iz botanike obično se organizuje : povrtnjak, cvjetnjak i dendro vrt. Uz školski vrt, na pogodnim mjestima, potrebno je predvidjeti platoe za ljetne učionice sa niskim elementima za sjedenje: zidovima, klupama, drvenim trupcima.

Ekonomsko dvorište se obično sastoji od ekonomskog prilaza sa manjim i većim proširenjem. Ovaj dio treba izolovati od ostalih površina gustom sadnjom.

Zelene površine najčešće se postavljaju obodno, gdje će imati funkciju izolacije samog komleksa od okolnih saobraćajnica i susjeda. Ovaj tampon treba da bude dovoljno širok i gust, sastavljen od četinarskog i listopadnog drveća i šiblja.

Zelene površine oko vrtica

Da bi obezbijedio očekivane funkcije, otvoreni prostor dječije ustanove mora da pruža uslove za bezbijedan boravak u njemu, da zadovoljava zdravstveno higijenske uslove (da je osunčan i ocjedit ) i da ima:

Dovoljnu veličinu i naglašenu konfiguraciju terena,

Raznovrsne zastore za prostore različitih namjena,

Opremu koja obezbjeđuje bogatstvo i kreativnost igre, sa min mogućnošću povrede.

Dovoljno zelenila, drveće sa velikim krošnjama radi potrebnog zasjenčenja, sa ostavljanjem sunčanih prostora za igru.

Veliku važnost na ovakvim površinama ima dobro odabrani sadni materijal. Osim autohtonog sadnog materijala, biraju se vrste koje mogu da podnesu penjanje, lomljenje i savijanje, a izbjegavaju se sve biljke sa izraštajima koji mogu da povrijede (trnovi, oštre grane, plodovi) i one vrste koje imaju otrovne djelove.

Usled velikog opterećenja i izloženosti zelenila oštećivanju, ove zelene površine zahtijevaju intezivno održavanje.

IV. 	Karakteristicne zelene površine

U pojedinim zonama zahvata plana gdje postoje određene karakteristične lokacije koje su posebno tretirane ovim planom.

- U sklopu Zone-A postoji djelimično uređena površina koja je rezervisana za spomen prostor ratnog logora.

- Izmjenama i dopunama plana u Zoni-A, u skladu sa prethodnim planom, planirana je gradnja stambeno-poslovnog kompleksa /apartmansko stanovanje, stambeno -poslovni objekti i poslovni prostori/.

- Izmjenama i dopunama plana, rezervisana je površina za spomen prostor ratnog logora, očuvanjem postojećeg zelenila, kao i uređenje novih zelenih površina oko lokacije objekata i uređenje i natkrivanje kanala *Rena*.

- U sklopu Zone-E postoji uređena zelena površina sa dječijim igralištem /bivši rasadnik/ koja je denivelisana u odnosu na postojeću saobraćajnicu.

- Prethodnim planom je predviđena izgradnja objekta visoko-školske ustanove

- Izmjenama i dopunama plana, nije predviđena izgradnja objekata, već je planirano uređenje prostora sa očuvanjem i oplemenjivanjem postojećeg zelenila, kao i izrada dječijeg igrališta i fontane sa pješackim stazama.

- U sklopu Zone-K postoje uređene zelenile površine uz objekte kulture /dom kulture, galerija, mali dvorac/ kao i manji uređeni gradski park uz objekat *Dvorac kralja Nikole-I* sa raznim vrstama ukrasnog drveća.

- Izmjenama i dopunama plana u Zoni-K, u skladu sa prethodnim planom, planirano je uređenje i oplemenjivanje postojećeg zelenila sa izradom umjetničkih skulptura, fontane, pješackim stazama sa rasvjetom i sl.

- U ostalim zonama je planirano očuvanje, uređenje i oplemenjivanje postojećeg zelenila sa izradom dječijih igrališta, umjetničkih skulptura, fontane, pješačkim stazama sa rasvjetom i sl.

6.13.4.	OPŠTI PREDLOG SADNOG MATERIJALA

Ovdje nabrojani lišćarski i četinarski rodovi i vrste služe samo kao predlog za pojedinačni izbor vegetacijskog potencijla koji će se konačno definisati prilikom detaljnog planskog uređenja prostora – glavnim i izvođačkim projektima.

UKRASNO DRVEĆE

Abies cephalonica		Grčka jela

Abies pinsapo			Španska jela

Cupressus sempervirens	Primorski čempres

Cupressus arizonica		Arizonski čempres

Cedrus atlantica		Atlantski kedar

Eucaliptus cinereo		Eukaliptus

Ginkgo biloba			Ginko

Laurus nobilis			Lovorika

Magnolia purpurea		Purpurna magnolija

Magnolia grandiflora		Magnolija

Quercus ilex			Cesmina

Pinus pinea			Bor pinjol

Pinus maritima		Primorski bor

Prunus pisardi			Ukrasna šljiva

UKRASNO BILJE

Camellia japonica		Kamelija

Juniperus sp.			Juniperus

Lagerstroemia indica		Indijski Jorgovan

Nerium oleander		Oleander

Pittosporum tobira		Pitospor

Pyracantha coccinea		Ognjeni trn

Prunus laurecerasus		Lovor višnja

Tamarix sp.			Tamaris

Taxus baccata		Tisa

Viburnum tinus			Lemprika

LJEKOVITO BILJE

Achillea millefolium		Hajdučka trava

Hypericum pertbratum	Kantarion

Lavanda officinalis		Lavanda

Mentha piperita		Nana

Origanum vulgare		Vranilova trava

Salvia oificinalis		Kadulja

Satureia montana		Vrijesak

Valeriana officinalis		Valerijana

6.14. URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

Programska obrada Topolice-I, vršena je prema programskim postavkama GUP-a i prema  urbanističkim normativima, sa prethodnim provjerama i analizama.

Programski su obrađeni urbanističko-tehnički uslovi po zonama sa prikazom postojećih i novoplaniranih objekata.

Na prostoru plana od 51,32 ha, izgrađeno je 2.080 stanova, planirana je gradnja 1.017-1.176 novih stambenih jedinica, što sa postojećim brojem iznosi ukupno 3.097-3.256 stambenih jedinica.

Postojeći broj stanovnika je 8.800, a kapacitet područja Topolice-I je 12.000 stanovnika, računat sa izgrađenim i novoplaniranim stambenim jedinicama.

Izgrađena površina poslovnog prostora i novoplanirana površina poslovnog prostora, treba da zadovolji potrebe prostora za trgovinu, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, prateće prostore i sadržaje, čime prestaje potreba za privremenim objektima na području Topolice-I, čije se uklanjanje može riješiti supstitucijom.

Radi utvrđivanja položaja objekata, u vertikalnom i horizontalnom pravcu, planom su utvrđene regulacione i građevinske linije utvrđene su kote ukrsnih tačaka saobraćajnica.

Projektovanjem i izgradnjom novih objekata, i objekata planiranih za dogradnju i nadogradnju, posebnu pažnju posvetiti mikroklimatskim uslovima, intenzitetu vjetra, temperaturi, padavinama i organizaciji.

Naročitu pažnju posvetiti organizaciji, projektovanju i izgradnji /rekonstrukciji/ dogradnje i nadogradnje objekata. Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju, odobrenje za nadogradnju i realizacija dogradnje i nadogradnje, moraju obuhvatiti čitav objekat, grupaciju objekata, a najmanje jednu lamelu.

Rekonstrukciju jedne zasebne cjeline /jedinice/ moguce je vršiti uz prethodno uradjeno Idejno Rjesenje rekonstrukcije citavog objekta i usvojeno od nadleznog sekretarijata.

Nadogradnju objekata, građenih prije katastrofalnog zemljotresa 1979. godine, vršiti od lakih materijala, sa ciljem da se ne ugrozi stabilnost objekata.

Projektovanjem rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta, sačuvati autentičnost postojećih fizičkih struktura i intervencije uklopiti u fasadu čitavog objekta, uz poštovanje autorskih prava, kao i izvršiti potrebnu provjeru stabilnosti, sa dokazom konstruktivne i seizmičke stabilnosti objekata.

Urbanističku parcelu, čini površina zemljišta pod objektom i zemljište potrebno za organizaciju gradilišta i funkcionisanje objekta.

Prostor plana karakteriše ravnomjernost geološkog sastava, sa visokim nivoom podzemnih voda, koja se javlja na jedan metar od površine terena.

Za potrebe projektovanja i izvođenja objekata, vršiti geomehanička ispitivanja terena, za novoprojektovane objekte.

Projektovanjem i izvođenjem objekata, obezbjediti seizmičku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.

Parkiranje je organizovano prema stepenu motorizacije GUP-a Bara, od 0,565 - 0,590 putničkih automobila po domaćinstvu.

Obradu i uređenje površina zahvaćenih planom, vršiti u skladu sa rješenjem detaljnog plana, prema posebno urađenim projektima uređenja, uz primjenu kvalitetnih materijala za obradu površina (mermer, kamen, betonski prefabrikati i slično).

6.14. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

RASPORED PLANA PO ZONAMA

*** ZONA "A"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  63.800,00 m2

- BGP OBJEKATA				126.800,00 m2

*** ZONA "B"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  41.300,00 m2

- BGP OBJEKATA				  47.600,00 m2

*** ZONA "C"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  39.800,00 m2

- BGP OBJEKATA				  38.800,00 m2

*** ZONA "D"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  24.600,00 m2

- BGP OBJEKATA				  16.100,00 m2

*** ZONA "E"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  34.350,00 m2

- BGP OBJEKATA				  38.200,00 m2

*** ZONA "F"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  93.650,00 m2

- BGP OBJEKATA				141.500,00 m2

*** ZONA "G"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				115.300,00 m2

- BGP OBJEKATA				  60.300,00 m2

*** ZONA "H"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  45.100,00 m2

- BGP OBJEKATA				  57.200,00 m2

*** ZONA "K"

- NAMJENA 					POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  55.300,00 m2

- BGP OBJEKATA				  21.000,00 m2

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA		513.200,o M2

UKUPNA BGP OBJEKATA				547.500,o M2

INDEKS ZAUZETOSTI IZ			                    0,20

INDEKS IZGRADJENOSTI IIZ		                    1,07

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

6.14.1.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

ZONA "A"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "A"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  63.800,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		  15.500,00 m2

- BGP UKUPNA				126.000,00 m2

- BGP  POSLOVNA				  38.000,00 m2

- BGP STAMBENA				  75.000,00 m2

- POVRŠINA SUTERENA			    2.000,00 m2

- POVRŠINA GARAZA			  11.000,00 m2

- BROJ NOVIH STANOVA			 305-355

- BROJ APARTMANA			       130,o

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,24

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           1,97

- BROJ PARKINGA 				       290,00

- POVRŠINA PARKINGA			    3.600,00 m2

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  22.700,00 m2

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	  14.000,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE	 	    8.100,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

U sklopu zone "A" rezervisana je površina za spomen prostor ratnog logora.

U zoni "A" restoransko-kafanski prostor, sa otvorenom terasom, bivšeg hotela "Agava", planiran je za rušenje.

*** PLAN

Izmjenama i dopunama plana, planirana je izgradnja objekata Katolicke crkve i Zupnicke kuce koje su obradjena je prema zahtjevu barske katoličke crkve.

Izmjenama i dopunama plana, planirano je uredjenje spomen prostora ratnog logora.

Izmjenama i dopunama plana, planirano je natkrivanje kanala *Rena*.

Izmjenama i dopunama plana, planirana je izgradnja stambeno-poslovnih objekata i apartmansko-poslovnih objekata.

ZONA "A"					 				USLOVI PLANA

GRUPACIJA OBJEKATA A-1, A-2 i A-3

- Površina pod objektom	   8.000,00 m2

- BGP prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	    8.000,00 m2

- BGP podzemne etaze		    2.000,00 m2

- BGP nadzemne etaze		  64.000,00 m2

- BGP objekta ukupna		  66.000,00 m2

- BGP garaze 			  11.000,00 m2

- broj garaznih mjesta		       250 - 300

- BGP stambena 			  27.000,00 m2

- broj stanova 			       200 - 250

- BGP poslovna			  28.000,00 m2

- broj poslovnih prostora	         80 - 120

- spratnost 			S+P+4 – S+P+17

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori /agencije, banke, trgovina, ugostiteljstvo i

uslužno zanatstvo/ ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje koje se u jednom dijelu

moze koristiti kao poslovni prostor ili kao hotel

poslovni apartmani, poslovni prostori,

poslovni centar, wellness centar, garaze

** Odnos povrsina Stambena / Poslovna / Garaze --- cca-38% / 44% / 18%

Stambena --- 35-40,o %

Poslovna ---- 40-50,o %

Garaze ------ 15-20,o %

*** NAPOMENA

POVRSINE I BROJEVI STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA SU ORIJENTACIONE.

TACNE POVRSINE I BROJEVI CE SE UTVRDITI PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM U SKLADU SA DATIM PARAMETRIMA POVRSINA U UKUPNOJ BGP - 66.000 M2.

*** OBJEKAT *A*	 /broj-1/				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    1.900,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	    1.900,00 m2

- BGP ukupna			  15.500,00 m2

- BGP stambena 			    7.000,00 m2

- BGP poslovna 			    8.500,00 m2

- broj stanova 			       70 - 80

- spratnost 			S+P+16

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori, ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje, poslovni prostor

poslovni centar, wellness centar, garaze

*** OBJEKAT *B*	 /broj-2/				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       950,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	       950,00 m2

- BGP ukupna			  12.000,00 m2

- BGP stambena 			    6.000,00 m2

- BGP poslovna 			    6.000,00 m2

- broj stanova 			       50 - 60

- spratnost 			S+P+15

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori, ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje, poslovni prostor

poslovni centar, wellness centar, garaze

*** OBJEKAT *C*	 /broj-3/				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	      850,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	       850,00 m2

- BGP ukupna			  13.000,00 m2

- BGP stambena 			  11.000,00 m2

- BGP poslovna 			    2.000,00 m2

- broj stanova 			      90 - 100

- spratnost 			S+P+17

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori, ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje, poslovni prostor

poslovni centar, wellness centar, garaze

*** OBJEKAT *D* /prateci objekti/			STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    1.900,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	    1.900,00 m2

- BGP ukupna			    8.800,00 m2

- BGP poslovna 			    5.800,00 m2

- BGP stambena 			    3.000,00 m2

- broj stanova 			       10 - 15

- spratnost 			S + P + 5

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori, ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje, poslovni prostor

poslovni centar, wellness centar, garaze

*** OBJEKAT *E* 	/prateci objekti/			STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       400,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	       400,00 m2

- BGP ukupna			    3.200,00 m2

- BGP poslovna 			    3.000,00 m2

- BGP stambena 			       200,00 m2

- broj stanova 			       2 - 3

- spratnost 			P + 4

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- poslovni prostori, ulazi, garaze

** Spratovi-Namjena --- stanovanje, apartmansko stanovanje, poslovni prostor

poslovni centar, wellness centar, garaze

*** OBJEKAT  *F*	 /prateci objekti/			GARAZA-WELLNESS

- površina pod objektom	    2.000,00 m2

- površina prizemlja,

garaza i ulazi			    2.000,00 m2

- BGP ukupna			  13.000,00 m2

- BGP poslovna 			    2.000,00 m2

- BGP garaza 			  11.000,00 m2

- broj garaznih mjesta		250 - 300

- spratnost 			P + 6

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Prizemlje-Namjena --- garaza, ulazi

** Spratovi-Namjena --- garaza, wellness centar

*** OBJEKAT broj A-4	   				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       400,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	       400,00 m2

- BGP ukupna			    5.200,00 m2

- BGP stambena			    4.800,00 m2

- broj stanova			     40-50

- spratnost			P + 10

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, mermer, rustika

** Prizemlje-Namjena --- agencije, banke, trgovina, ugostiteljstvo i uslužno zanatstvo.

*** OBJEKAT broj A-5					STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    1.050,00 m2

- površina prizemlja

poslovni prostori i stam.ulazi	    1.050,00 m2

- BGP ukupna 			    9.450,00 m2

- BGP stambena 			    8.400,00 m2

- broj stanova 			    85-90

- spratnost 			P+7 - P+10

- krovovi 				kosi, nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, mermer, rustika

** Prizemlje-Namjena --- agencije, banke, trgovina, ugostiteljstvo i uslužno zanatstvo.

*** OBJEKAT broj A-6		  			STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    2.300,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	    2.300,00 m2

- BGP ukupna			  22.300,00 m2

- BGP stambena 			  20.000,00 m2

- broj stanova 			   50 - 60

- spratnost 			P + 7 - 10

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Prizemlje-Namjena --- agencije, banke, trgovina, ugostiteljstvo i uslužno zanatstvo.

*** OBJEKAT broj A-7		  			STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    2.300,00 m2

- površina prizemlja,

poslovni prostori i stam.ulazi	    2.300,00 m2

- BGP ukupna			  22.300,00 m2

- BGP stambena 			  20.000,00 m2

- broj stanova 			   50 - 60

- spratnost 			P + 7 - 10

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Prizemlje-Namjena --- agencije, banke, trgovina, ugostiteljstvo i uslužno zanatstvo.

*** OBJEKAT broj A-8					KATOLIČKA CRKVA

- površina u osnovi		    1.300,00 m2

- BGP 1.300 x 2 =		    2.600,00 m2

- spratnost				  P+1

- krovovi				kosi, kupole

- pokrivač				kanalica, bakar, olovo i sl.

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Lokacija katoličke crkve obradjena je prema zahtjevu barske katoličke crkve.

*** OBJEKAT broj A-9					ŽUPNIČKA KUĆA

- površina prizemlja			  220,00 m2

- BGP ukupna				  440,00 m2

- spratnost				  P+1

- krovovi				kosi

- pokrivač				kanalica, bakar, olovo i sl.

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Lokacija zupnicke kuce obradjena je prema zahtjevu barske katoličke crkve.

ZONA "B"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "B"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  41.300,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		  10.050,00 m2

- BGP UKUPNA				  47.600,00 m2

- BGP postojeca				  43.400,00 m2

- stambena					  23.100,00 m2

- prateci i poslovni prostori		  20.300,00 m2

- BGP nova					    4.200,00 m2

- nova stambena				    1.150,00 m2

- nova prateci i poslovni prostori	    3.050,00 m2

- broj novih stanova 			     27-31

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,24

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           1,15

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  11.800,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			    2.850,00 m2

- BROJ PARKINGA 				       230

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	  10.300,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE	 	    6.300,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

Zona "B" je uglavnom izgrađena poslovnim i stambeno-poslovnim objektima.

U sklopu zone "B" nije planirana gradnja novih objekata.

Na pojedinim postojećim objektima planirana je nadogradnja spratova.

*** PLAN

Izmjenama i dopunama plana, planirana je izgradnja stambeno-poslovnih objekata, kao i rekonstrukcija postojecih objekata.

ZONA "B"					 				USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj B-1					STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       380,00 m2

- BGP poslovna			       350,00 m2

- BGP stambena			    1.640,00 m2

- BGP ukupna			    1.990,00 m2

- spratnost			P+4 - P+4+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Na objektu je zavrsena nadogradnja sprata i potkrovlja na jugozapadnom dijelu objekta, radi proširenja postojećih stanova planirana prethodnim izmjenama plana.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-2  				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       960,00 m2

- BGP postojeća			    6.700,00 m2

- BGP poslovna postojeća	       790,00 m2

- BGP stambena postojeća	    5.910,00 m2

- BGP nova poslovna		       300,00 m2

- BGP nova stambena		       300,00 m2

- BGP ukupna poslovna		    1.090,00 m2

- BGP ukupna stambena		    6.210,00 m2

- BGP ukupna objekta		    7.300,00 m2

- spratnost 			P+6-7

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Planirana je dogradnja i nadogradnja objekta, radi proširenja stanova i poslovnih prostora u prizemlju.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-3 							FAKULTET

- površina pod objektom	       770,00 m2

- BGP prizemlja			       770,00 m2

- BGP tipskog sprata		       570,00 m2

- BGP ukupna			    3.050,00 m2

- spratnost nova			P - P+4

- krovovi				ravni i kosi nagiba 15°

- pokrivač				al.lim

- obrada fasade			mermer, staklo, rustika

** Izvedena je rekonstrukcija objekta sa nadogradnjom sprata sa kosim krovovima planirana prethodnim izmjenama plana.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-4 							STAMBENI

- površina pod objektom	       320,00 m2

- BGP stambena			    1.290,00 m2

- BGP ukupna			    1.290,00 m2

- broj stanova			         25,o

- spratnost			S+VP+3

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj B-5 							STAMBENI

- površina pod objektom	       260,00 m2

- BGP stambena			       780,00 m2

- BGP ukupna			       780,00 m2

- broj stanova			         16,o

- spratnost			S+VP+2

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj B-6  				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       420,00 m2

- BGP poslovna			       360,00 m2

- BGP stambena			    1.740,00 m2

- BGP ukupna 			    2.100,00 m2

- broj stanova			         32,o

- spratnost			P+4

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Izvedena je rekonstrukcija objekta sa rekonstrukciju prizemlja i fasade objekta, sa formiranjem terasa (lođa) na dnevnim sobama, kao i nadogradnja dijela IV-sprata koja je planirana prethodnim izmjenama plana.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-7  				POSLOVNI

- površina pod objektom	       600,00 m2

- površina prizemlja		       600,00 m2

- BGP postojeća			    2.400,00 m2

- BGP nova		     	       500,00 m2

- BGP ukupna			    2.900,00 m2

- spratnost postojeća		P+3-4

- spratnost nova			P+4

- krov				ravan

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja IV-sprata u dijelu ravnog krova, namjenjena poslovnom prostoru, tako da citav objekat dobije spratnost P+4.

** Nadogradnjom sprata izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj B-8  				POSLOVNI

- površina pod objektom	    1.060,00 m2

- površina prizemlja		    1.060,00 m2

- BGP postojeća			    2.860,00 m2

- BGP nova prizemlja	     	       100,00 m2

- BGP ukupna prizemlja	     	    1.160,00 m2

- BGP nova IV-sprata	     	       700,00 m2

- BGP nova ukupna	     	       800,00 m2

- BGP ukupna		   	    3.660,00 m2

- spratnost postojeca 		P - P+3

- spratnost nova			P - P+4

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja IV-sprata iznad visokog dijela objekta /poslovanje/, kao i dogradnja prizemlja objekta /zatvorena terasa/ ispred jugozapadnog dijela objekta *Restoran Gurman* namjenjena poslovnom prostoru.

Nadogradnjom izvršiti rekonstrukciju pripadajuceg dijela prizemlja i fasade prizemlja.

*** OBJEKAT broj B-9  				STAMBENO-POSLOVNI

OBJEKAT broj B-9 se sastoji od dvije Lamele B-9A I B-9B

*** OBJEKAT broj B-9A  				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom		   330,00 m2

- BGP postojeća				1.600,00 m2

- BGP stambena				1.450,00 m2

- BGP poslovna postojeća	           150,00 m2

- BGP nova poslovna			   100,00 m2

- BGP ukupna 				1.700,00 m2

- spratnost 				S+VP+4

- krovovi					ravni

- obrada fasade			 	kamen, staklo, rustika

** Planirana je dogradnja visokog suterena objekta namijenjena poslovanju.

** Izvršiti rekonstrukciju sa dogradnjom poslovnih prostora i rješenjem fasade.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-9B  				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom		   330,00 m2

- BGP postojeća				1.600,00 m2

- BGP stambena				1.450,00 m2

- BGP poslovna postojeća	           150,00 m2

- BGP nova poslovna			   100,00 m2

- BGP ukupna 				1.700,00 m2

- spratnost 				S+VP+4

- krovovi					ravni

- obrada fasade			 	kamen, staklo, rustika

** Planirana je dogradnja visokog suterena objekta namijenjena poslovanju.

** Izvršiti rekonstrukciju sa dogradnjom poslovnih prostora i rješenjem fasade.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-10  				 STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       400,00 m2

- površina prizemlja		       400,00 m2

- BGP poslovna			       400,00 m2

- BGP stambena			    2.600,00 m2

- BGP ukupna			    3.000,00 m2

- spratnost			P+6-7

- krov				ravan

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Ispod objekta je izgradjeno sklonište.

** Na Objektu nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj B-11  				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       660,00 m2

- BGP objekta postojeca	    3.300,00 m2

- BGP poslovna/stambena	    3.300,00 m2

- BGP nova		     	       660,00 m2

- BGP ukupna 			    3.960,00 m2

- spratnost			P+4+Pk

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Prizemlje je namjenjeno poslovnom prostoru.

** Na spratovima omogućiti promjenu namjene poslovnog prostora u stambeni.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade.

*** OBJEKAT broj B-12 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       480,00 m2

- BGP postojeća			    2.080,00 m2

- BGP poslovna postojeća	       800,00 m2

- BGP stambena postojeća	    1.280,00 m2

- BGP nova poslovna		         32,00 m2

- BGP ukupna 			    2.112,00 m2

- spratnost 			P - P+M+3-4

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Djelimicno je izvedena dogradnja prizemlja /sjeverni dio/, koja je planirana na dva kraja objekta, namijenjena poslovanju, u skladu sa prethodnim planom.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade.

*** OBJEKAT broj B-13 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	    1.300,00 m2

- BGP postojeća			    5.200,00 m2

- BGP poslovna postojeća 	    2.600,00 m2

- BGP stambena postojeća	    2.600,00 m2

- BGP nova stambena		       850,00 m2

- BGP nova poslovna		       450,00 m2

- BGP ukupna 			    6.500,00 m2

- broj novih stanova		      8 - 9

- postojeća spratnost 		S+P+3

- nova spratnost			S+P+4

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja sprata namjenjena poslovnom prostoru i stanovanju.

** Izvršiti rekonstrukciju prizemlja sa rješenjem fasade u skladu sa prethodnim planom.

** Za objekat *Barske plovidbe* izvršiti adaptaciju i rekonstrukciju čitavog objekta, u postojecim gabaritima.

*** OBJEKAT broj B-14 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	       930,00 m2

- BGP poslovna			       860,00 m2

- BGP stambena			    2.410,00 m2

- BGP ukupna			    3.270,00 m2

- broj stanova		   		36,o

- spratnost 			P - P+M+3-4

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Izvršiti rekonstrukciju fasade.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj B-15  				POSLOVNI

- površina pod objektom	       330,00 m2

- BGP postojeća			    1.650,00 m2

- BGP nova		     	       330,00 m2

- BGP ukupna		   	    1.980,00 m2

- postojeća spratnost		P+4

- nova spratnost 		P+4+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja potkrovlja namjenjena poslovnom prostoru.

** Izvršiti rekonstrukciju prizemlja sa dogradnjom vertikalne komunikacije i rješenjem fasade.

*** OBJEKAT broj B-16  				POSLOVNI

- površina pod objektom	       180,00 m2

- BGP postojeća			         55,00 m2

- BGP nova		     	       305,00 m2

- BGP ukupna		   	       360,00 m2

- postojeća spratnost		Prizemlje

- nova spratnost 		P+1

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo i rustika

** Planirana je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta, namjenjena poslovanju

*** OBJEKAT broj B-17 				CRKVA

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj B-18 				POSLOVNI

- ukupna površina prizemlja	       240,00 m2

- BGP postojeca			       240,00 m2

- površina rekonstrukcije prizemlja    150,00 m2

- BGP nadogradnje sprata	       150,00 m2

- BGP ukupna objekta		       390,00 m2

- postojeća spratnost		Prizemlje

- nova spratnost			P - P+1

- krovovi				ravni, kosi

- obrada fasade			kamen, staklo i rustika

** U toku je Rekonstrukcija prizemlja objekta, sa nadogradnjom sprata u skladu sa prethodnim planom.

*** OBJEKAT broj B-19				POSLOVNI

- postojeća BGP prizemlja	       136,00 m2

- postojeća BGP sprata		       156,00 m2

- dogradnja stepeništa 2x17=         34,00 m2

- nadogradnja sprata BGP	       174,00 m2

- BGP ukupna			       500,00 m2

- postojeća spratnost		P+1

- nova spratnost			P+2

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo i rustika

** U toku je Rekonstrukcija prizemlja objekta, sa nadogradnjom drugog sprata u skladu sa prethodnim planom.

ZONA "C"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "C"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  39.800,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		    9.050,00 m2

- BGP UKUPNA				  38.800,00 m2

- BGP postojeća				  34.900,00 m2

- postojeca stambena			  27.550,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji	 	    7.350,00 m2

- BGP nova					    3.900,00 m2

- nova stambena				           0,00 m2

- nova prateći i poslovni prostori	    3.900,00 m2

- broj novih stanova 			           0,o

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,23

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           0,97

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  10.900,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			    4.600,00 m2

- BROJ PARKINGA				       370,00

- POVRŠINA PJEŠAČ. SAOBRAĆAJA	  10.100,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE 	    5.100,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

Ovu zonu čine stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti.

*** PLAN

U zoni "C" planirana je rekonstrukcija objekata, dogradnja, nadogradnja i gradnja novih objekata.

** Planiranu rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata koji su obuhvaceni postojecim *URBANISTICKIM PROJEKTOM za djelove ZONA C, D i E* tretirati u skladu sa ovim Urbanistickim Projektom.

ZONA "C"				 					USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj C-1       				 	 POSLOVNI

- površina prizemlja 		       560,00 m2

- BGP postojeća			    1.680,00 m2

- spratnost 			S+P+2

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-2 	        				 POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja 	    1.310,00 m2

- nova površina prizemlja	       350,00 m2

- ukupna površina prizemlja 	    1.660,00 m2

- BGP postojeća	 		    1.610,00 m2

- BGP nova			    1.340,00 m2

- ukupna BGP			    2.950,00 m2

- spratnost postojeća		P, P+galerija

- spratnost nova			P+G - P+1+Pk

- krovovi				kosi 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je dogradnja prizemlja, nadogradnja sprata i potkrovlja.

** Objekat "C-2" projektantski obraditi kao jedinstveni objekat.

*** OBJEKAT broj C-3					STAMBENO-POSLOVNI

- BGP postojeća prizemlja 	       360,00 m2

- BGP nova prizemlja		       160,00 m2

- BGP ukupna prizemlja		       520,00 m2

- BGP ukupna galerija		       360,00 m2

- BGP ukupna poslovna 		       520,00 m2

- BGP stambena			       720,00 m2

- BGP ukupna			    1.600,00 m2

- postojeća spratnost 		P - Su+P+G+2

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je je dogradnja prizemlja objekta /zatvorena terasa/ prema ulici M.Tita. namjenjena poslovnim prostorima.

** Dogradnjom izvršiti rekonstrukciju pripadajuceg dijela prizemlja i fasade prizemlja.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-4					STAMBENI

- BGP prizemlja			       585,00 m2

- BGP stambena			    2.985,00 m2

- BGP ukupna			    2.985,00 m2

- broj stanova			         30

- spratnost 			S+P+3

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen i rekonstruisan

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-5					STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja 			       420,00 m2

- BGP stambena			    1.140,00 m2

- BGP poslovna			       120,00 m2

- BGP postojeca			    1.240,00 m2

- BGP nova			       420,00 m2

- BGP ukupna			    1.660,00 m2

- spratnost 			S+P+2+Pk

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je rekonstrukcija i nadogradnja objekta, namjenjena stanovanju

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-6					STAMBENI

- BGP prizemlja 			       420,00 m2

- BGP stambena			    2.100,00 m2

- BGP ukupna			    2.100,00 m2

- spratnost 			S+P+4

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-7 	          			STAMBENO-POSLOVNI

- BGP postojeća prizemlja	       135,00 m2

- BGP nova prizemlja 		         45,00 m2

- BGP postojeca			       315,00 m2

- BGP nova 			       225,00 m2

- BGP ukupna			       540,00 m2

- spratnost 			P+1+Pk

- krovovi				ravni i kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Djelimicno je izvedena dogradnja i nadogradnja objekta /juzni dio objekta/ u skladu sa prethodnim planom.

** Planirana dogradnja prizemlja i nadogradnja sprata i potkrovlja.

*** OBJEKAT broj C-8					STAMBENI

- BGP prizemlja			       420,00 m2

- BGP stambena			    2.100,00 m2

- BGP ukupna			    2.100,00 m2

- spratnost			S+P+4

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-9					STAMBENI

- BGP prizemlja			       420,00 m2

- BGP stambena			    2.100,00 m2

- BGP ukupna			    2.100,00 m2

- spratnost			S+P+4

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen,staklo, rustika

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-10 	        		POSLOVNI

- površina pod objektom 	   400,00 m2

- BGP poslovna			   800,00 m2

- BGP stambena			1.600,00 m2

- ukupna BGP			2.400,00 m2

- spratnost         		P+5

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				staklo, al.lim

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je izgradnja novog Stambeno-Poslovnog Objekta.

** Prizemlje i I-sprat su namijenjeni poslovanju a ostali spratovi stanovanju.

*** OBJEKAT broj C-11				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja			    1.120,00 m2

- BGP poslovna			    1.400,00 m2

- BGP stambena			    4.100,00 m2

- BGP ukupna			    5.500,00 m2

- spratnost			VP+1+Pk - P+M+4-6

- krovovi				rani, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Na objektu je zavrsena dogradnja prizemlja i nadogradnja sprata i potkrovlja na poslovnom prostoru "Jadroagent", planirana prethodnim izmjenama plana.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-12				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja 			   550,00 m2

- BGP ukupna stambena		1.650,00 m2

- spratnost 			S+P+2+Pk

- krovovi  				ravni, kosi

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je rekonstrukcija objekta sa rekonstrukcijom fasade.

** Stambeni prostor u prizemlju objekta se moze rekonstruisati u poslovni prostor.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-13A				POSLOVNI

- BGP postojeća prizemlja	    55,00 m2

- BGP nova prizemlja 		    40,00 m2

- BGP ukupna prizemlja 		    95,00 m2

- BGP nova 			  135,00 m2

- BGP ukupna			  190,00 m2

- spratnost postojeća 		VP

- spratnost nova			P+1

- krovovi				kosi min. 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana dogradnja prizemlja i nadogradnja sprata u skladu sa prethodnim planom.

*** OBJEKAT broj C-13B				POSLOVNI

- površina prizemlja		    22,00 m2

- BGP ukupna			    44,00 m2

- spratnost			P+1

- krovovi				kosi min. 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Objekat je zaseban, odvojen dilatacijama od postojećih, namijenjen poslovanju.

*** OBJEKAT broj C-13C					POSLOVNI

- BGP postojeća prizemlja 	         55,00 m2

- BGP nova prizemlja		         40,00 m2

- BGP ukupna prizemlja		         95,00 m2

- BGP nova			       135,00 m2

- BGP ukupna			       190,00 m2

- spratnost postojeća		VP

- spratnost nova			P+1

- krovovi				kosi min. 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Planirana je dogradnja prizemlja i nadogradnja sprata.

*** OBJEKAT broj C-13D				POSLOVNI

- površina prizemlja		         95,00 m2

- BGP ukupna 	  		       190,00 m2

- spratnost			P+1

- krovovi				kosi min. 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Planirana je izgradnja novog objekta prizemlje i sprat.

** Objekat je namjenjen poslovanju /ugostiteljstvu ili trgovini/.

*** OBJEKAT broj C-14				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja 			       280,00 m2

- BGP ukupna 			    1.680,00 m2

- BGP poslovna			       280,00 m2

- BGP stambena			    1.400,00 m2

- broj stanova			     10-15

- spratnost			P+5

- krovovi				kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Izvedena je rekonstrukcija objekta sa nadogradnjom sprata sa kosim krovovima planirana prethodnim izmjenama plana.

** Prizemlje je namjenjeno trgovini i uslužnom zanatstvu.

**  Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj C-15				STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja		       510,00 m2

- BGP ukupna			    5.200,00 m2

- BGP poslovna 			       750,00 m2

- BGP stambena 		            4.450,00 m2

- broj stanova			   34-42

- spratnost 			P+8+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Prizemlje je namjenjeno poslovanju /trgovini i uslužnom zanatstvu/.

** I-sprat je namjenjen poslovanju i stanovanju.

** Ostali spratovi su namjenjeni stanovanju.

*** OBJEKAT broj C-16				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja			       800,00 m2

- BGP ukupna			    5.600,00 m2

- BGP poslovna 			       800,00 m2

- BGP stambena 			    4.800,00 m2

- broj  stanova			    48-60

- spratnost 	                  P+6

- krovovi				lucni

- pokrivač				tegola

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Objekat je izgradjen u skladu sa prethodnim planom

** Prizemlje je namjenjeno trgovini i uslužnom zanatstvu.

** Na objektu nijesu planirane intervencije.

ZONA "D"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "D"

- NAMJENA 				STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA ZONE 				  24.600,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		    4.630,00 m2

- BGP UKUPNA 				  16.100,00 m2

- BGP postojeća				  11.600,00 m2

- postojeca stambena			    7.910,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		    3.690,00 m2

- BGP  nova					    4.500,00 m2

- nova stambena				           0,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		    4.500,00 m2

- broj novih stanova 			           0,o

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,17

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           0,65

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	   7.150,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			   1.700,00 m2

- BROJ PARKINGA				       130

- POVRŠINA PJEŠACKOG SAOBRAĆAJA	   6.550,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE	 	   5.000,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

U  zoni "D" izgrađeni su stambeni objekat, lučka kapetanija, dva poslovna objekta i  stambeno-poslovni objekat "D5".

*** PLAN

Planirana je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata.

** Planiranu rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata koji su obuhvaceni postojecim *URBANISTICKIM PROJEKTOM za djelove ZONA C, D i E* tretirati u skladu sa ovim Urbanistickim Projektom.

ZONA "D"				 				USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj D-1 	          			POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja 		 1.200,00 m2

- nova površina prizemlja		    360,00 m2

- ukupna površina prizemlja		 1.560,00 m2

- BGP postojeća			          1.550,00 m2

- BGP nova				 1.750,00 m2

- ukupna BGP				 3.300,00 m2

- spratnost postojeća			P, P+galerija

- spratnost nova				P+G - P+1+Pk

- krovovi					kosi nagiba 15º

- pokrivač					kanalica, meridijal

- obrada fasade				mermer, kamen, rustika

** Djelimicno je izvedena rekonstrukcija objekta planirana prethodnim izmjenama plana.

** Planirana je dogradnja prizemlja, nadogradnja sprata i potkrovlja.

Objekat D-1 projektantski obraditi kao jedinstveni objekat.

*** OBJEKAT broj D-2 	          			POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja 	       440,00 m2

- nova površina prizemlja	       210,00 m2

- ukupna površina prizemlja	       650,00 m2

- BGP postojeća			       580,00 m2

- BGP nova			    1.120,00 m2

- BGP poslova turistička	       800,00 m2

- BGP poslovna			       900,00 m2

- BGP ukupna 			    1.700,00 m2

- spratnost postojeća		P - P+galerija

- spratnost nova			P+G - P+1+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			mermer, kamen, rustika

** Djelimicno je izvedena rekonstrukcija objekta planirana prethodnim izmjenama plana.

** Planirana je dogradnja prizemlja, nadogradnja sprata i potkrovlja.

** Objekat D-2 projektantski obraditi kao jedinstveni objekat.

*** OBJEKAT broj  D-3					STAMBENO-POSLOVNI

- BGP postojeća prizemlja	       530,00 m2

- BGP ukupna			    2.120,00 m2

- broj stanova				18,o

- spratnost postojeća		S+P+3

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

** Planirana je rekonstrukcija kompletnog prizemlja i pretvaranje stambenog prostora u poslovni. Jedan dio prizemlja je vec rekonstruisan u poslovni prostor.

Neophodno je ispitati stabilnost postojećeg objekta, obzirom, da objekat nije građen za seizmički aktivno područje.

*** OBJEKAT broj  D-4	           			POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	       300,00 m2

- BGP postojeća			       900,00 m2

- BGP nova			       300,00 m2

- BGP ukupna			    1.200,00 m2

- spratnost postojeća		P+2

- spratnost nova	        		P+3

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja sprata namjenjenog poslovnom prostoru.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj  D-5					STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja	   	       725,00 m2

- BGP poslovna			       660,00 m2

- BGP stambena 			    5.785,00 m2

- BGP ukupna			    6.445,00 m2

- broj stanova			         48,o

- spratnost 			P+G+5+tavan

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Prizemlje je namjenjeno uslužnom zanatstvu, trgovini i ugostiteljstvu.

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj D-6					POSLOVNI

- površina prizemlja		   520,00 m2

- BGP ukupna			1.320,00 m2

- spratnost			P+G - P+1+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

**  Objekat je namijenjen ugostiteljstvu i trgovini.

ZONA "E"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "E"

- NAMJENA 				STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA ZONE 				 34.350,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		   6.750,00 m2

- BGP UKUPNA 				 38.200,00 m2

- BGP postojeća				 14.200,00 m2

- postojeca stambena			   6.700,00 m2

- postojeca prateći i poslovni sadržaji	   7.500,00 m2

- BGP  nova					 24.000,00 m2

- nova stambena				 17.500,00 m2

- nova prateći i poslovni sadržaji	   6.500,00 m2

- nova sutereni				   2.400,00 m2

- broj novih stanova			   40-50

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,20

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           1,11

- POVRŠINA PARKINGA			   2.900,00 m2

- BROJ PARKINGA				      230

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	   7.500,00 m2

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	   7.700,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE		 10.500,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

U sklopu zone "E" izgrađeni su stambeno-poslovni objekti, poslovni objekti, dječiji vrtić, dom Revolucije, dom poljoprivredne škole, objekat CB Bar, objekat karantinske stanice i muzička škola.

*** PLAN

** Planirano je rusenje objekata, rekonstrukcija objekata, dogradnja, nadogradnja i izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata.

** Planirano je rusenje postojecih objekata /objekat CB-Bara, dom poljoprivredne škole i dječiji vrtić / i na istim lokacijama izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata.

** Planirana je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekata /objekat E-3 i objekat karantinske stanice E-9/.

** Planiranu rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata koji su obuhvaceni postojecim *URBANISTICKIM PROJEKTOM za djelove ZONA C, D i E* tretirati u skladu sa ovim Urbanistickim Projektom.

ZONA "E"				 					USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj E-1	          			DOM REVOLUCIJE

- površina pod objektom	       620,00 m2

- BGP prizemlja			       620,00 m2

- BGP ukupna			    2.150,00 m2

- spratnost			P+2

- krovovi				ravan, kosi

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj E-2

*** POSTOJECI OBJEKAT broj E-2	         	POSLOVNI

Planirano je rusenje postojeceg poslovnog objekta *CB BAR*.

- površina pod objektom 	       420,00 m2

- BGP prizemlja 			       420,00 m2

- spratnost			     P+2

- BGP ukupna			    1.260,00 m2

*** PLANIRANI OBJEKAT broj E-2	         	STAMBENO-POSLOVNI

** Planirano je rusenje postojeceg poslovnog objekta *CB BAR* i na istoj lokaciji izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta. Novi objekat *CB BAR* je planiran u Zoni DUP-a *Topolica-Bjelisi*.

- površina pod objektom 	       600,00 m2

- BGP suterena 			       600,00 m2

- BGP prizemlja 			       600,00 m2

- BGP poslovna			       600,00 m2

- BGP stambena 			    6.000,00 m2

- BGP ukupna			    7.200,00 m2

- spratnost			S+P+10

- broj stanova			50-60

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Suteren je namijenjen garažama i ekonom. prostoru.

** Prizemlje je namijenjeno trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru.

** Spratovi su namijenjeni stanovanju.

*** OBJEKAT broj E-3 				 	POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja     1.060,00 m2

- planirana dogradnja prizemlja	         60,00 m2

- BGP postojeća			    2.120,00 m2

- BGP nova			    1.120,00 m2

- BGP ukupna			    3.240,00 m2

- spratnost postojeća		S+P - S+P+1

- spratnost nova 		S+P+1 -  S+P+2

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** OBJEKAT E-3: Planirana je dogradnja Prizemlja na juznoj strani objekta i nadogradnja sprata, prvog odnosno drugog iznad postojeceg dijela objekta, namjenjenih poslovanju /trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru/.

Izvršiti rekonstrukciju prizemlja i riješiti fasadu objekta.

*** OBJEKAT broj E-3A					STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom 	       900,00 m2

- BGP suterena 			       900,00 m2

- BGP prizemlja 			       900,00 m2

- BGP I-sprata 			       900,00 m2

- BGP ekon. i poslov. suteren 	       900,00 m2

- BGP poslovna, prizemlje i sprat 1.800,00 m2

- BGP stambena, spratovi    	    5.400,00 m2

- BGP ukupna /sa suterenom/	    8.100,00 m2

- spratnost			S+P+7

- broj stanova			30-40

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** OBJEKAT 3A:  Izgradnja objekta je u toku.

** Suteren je namijenjen garažama, ekonomskom prostoru i poslovanju.

** Prizemlje i prvi sprat su namijenjeni poslovanju

/trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru/.

** Ostali spratovi su namijenjeni stanovanju.

*** OBJEKAT broj E-4

*** POSTOJECI OBJEKAT broj E-4 			DJECIJI VRTIC

** Planirano je rusenje postojeceg objekta *djeciji vrtic*.

- površina pod objektom 	       440,00 m2

- BGP ukupna 			       440,00 m2

- spratnost 			Prizemlje

*** PLANIRANI OBJEKAT broj E-4	         	STAMBENO-POSLOVNI

** Planirano je rusenje postojeceg objekta *djeciji vrtic* i na istoj lokaciji izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta. Novi objekat *djeciji vrtic* je planiran u neposrednoj blizini ove lokacije u Zoni-G DUP-a *Topolica-I*.

- površina pod objektom 	       400,00 m2

- BGP prizemlja 			       400,00 m2

- BGP poslovna 			       400,00 m2

- BGP stambena 			    2.800,00 m2

- BGP ukupna			    3.600,00 m2

- spratnost			S+P+7

- broj stanova			30-40

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je izgradnja novog objekta.

** Suteren je namijenjen garažama i ekonom. prostoru.

** Prizemlje je namijenjeno trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru.

** Spratovi su namijenjeni stanovanju.

*** OBJEKAT broj E-5 i E-6				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom 	       700,00 m2

- BGP prizemlja 			       700,00 m2

- BGP poslovni prostor		    1.400,00 m2

- BGP stambena 			    4.550,00 m2

- BGP ukupna			    5.950,00 m2

- broj stanova 			52

- spratnost 			P+5-6 - P+7-8

- krovovi 				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj E-7

*** POSTOJECI OBJEKAT broj E-7 			DOM UCENIKA

** Planirano je rusenje postojeceg objekta *doma ucenika*.

- površina pod objektom 	       700,00 m2

- spratnost 			     P - P+2

- povrsina sprata 		       480,00 m2

- BGP ukupna 			    1.660,00 m2

*** PLANIRANI OBJEKAT broj  E-7			STAMBENO-POSLOVNI

** Planirano je rusenje postojeceg poslovnog objekta *dom ucenika* i na istoj lokaciji izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta. Novi objekat *dom ucenika* je planiran u Zoni DUP-a *Topolica-Bjelisi*.

- površina pod objektom 	       400,00 m2

- BGP prizemlja 			       400,00 m2

- BGP poslovna 			       400,00 m2

- BGP stambena 			    2.800,00 m2

- BGP ukupna			    3.600,00 m2

- spratnost			S+P+7

- broj stanova			30-40

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je izgradnja novog objekta.

** Suteren je namijenjen garažama i ekonom. prostoru.

** Prizemlje je namijenjeno trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru.

** Spratovi su namijenjeni stanovanju.

*** OBJEKAT broj  E-8	           			STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja			    1.050,00 m2

- BGP sprata			       450,00 m2

- BGP stambena			    1.800,00 m2

- BGP poslovna			    1.050,00 m2

- BGP ukupna			    2.850,00 m2

- spratnost			S+P - P+4

- krovovi				ravni

- obrada fasade	        		kamen, staklo, rustika

** Izvedena je rekonstrukcija prizemlja objekta, planirana prethodnim izmjenama plana.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

** Na Objektu nijesu planirane druge intervencije.

*** OBJEKAT broj E-9 					STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja 	      360,00 m2

- BGP postojeća	poslovna	       360,00 m2

- BGP postojeća	stambena	       360,00 m2

- BGP postojeća			       720,00 m2

- BGP stambena nova		       360,00 m2

- BGP ukupna poslovna	 	       360,00 m2

- BGP ukupna stambena		       720,00 m2

- BGP ukupna			    1.080,00 m2

- broj novih stanova		         2-4

- spratnost postojeća		P+1

- spratnost nova			P+2

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač			     	kanalica, meridijal

- obrada fasade	        		kamen, staklo, rustika

** Planirana je nadogradnja sprata, namjenjenog stanovanju.

** Moguce je izvrsiti promjenu namjene poslovnog prostora u stambeni i obrnuto.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj E-10					MUZIČKA ŠKOLA

- površina pod objektom	       220,00 m2

- BGP prizemlja			       220,00 m2

- BGP ukupna			       440,00 m2

- spratnost			S+P+1

- krov				četvorovodni

- fasada				rustika

** Objekat je izgradjen i zaštićen.

** Na Objeku nijesu planirane intervencije.

ZONA "F"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "F"

- NAMJENA                       		STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE		                    93.600,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		  18.900,00 m2

- BGP UKUPNA				141.500,00 m2

- BGP postojeća				126.500,00 m2

- stambena					109.000,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		  17.500,00 m2

- BGP nova					  15.000,00 m2

- stambena					  13.700,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		    1.300,00 m2

- broj novih stanova 			 314-365

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,20

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           1,51

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  34.900,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			  10.600,00 m2

- BROJ PARKINGA				       850,00

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA   13.100,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE		  16.200,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

** Zona "F" je najveća koncentracija stanova, sa dobrom iskorišćenošću zemljišta.

U ovoj zoni je izgradjeno vise od 90 % planiranih objekata.

*** PLAN

** Planirana je rekonstrukcija objekata, dogradnja, nadogradnja i izgradnja novih poslovnih i stambenih objekta.

ZONA "F"				 					USLOVI PLANA

*** GRUPACIJA-I objekti broj F-1, 2, 3, 4, 5 i 6

STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	    2.400,00 m2

- BGP postojeća		           17.400,00 m2

- BGP nova			    1.800,00 m2

- BGP ukupna			  19.200,00 m2

- spratnost postojeća		P+4 - P+9

- spratnost nova	        		P+4+Pk - P+9+Pk

- broj novih stanova		24-30

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Planirana je nadogradnja potkrovlja namjenjenih stanovanju.

** Na Lameli-1 je planirana dogradnja i nadogradnja na šlicu, prema sjeveru.

*** GRUPACIJA-II objekti broj F-7, 8, 9, 10, 11 i 12

STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	    2.400,00 m2

- BGP postojeća		           18.600,00 m2

- BGP nova			    1.400,00 m2

- BGP ukupna			  20.000,00 m2

- spratnost postojeća		P+4 - P+10

- spratnost nova	        		P+4+Pk - P+10+Pk

- broj novih stanova		14

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Planirana je nadogradnja potkrovlja namjenjenih stanovanju.

** Prostori prizemlja, koji se koriste za smeće i kućne ostave, preporučuje se za pretvaranje u poslovni prostor.

** Planirano je zatvaranje dva pasaža u prizemlju objekata i pretvaranje istih u poslovne prostore ukupne BGP 120 m2.

*** OBJEKAT broj F-13	 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja             	       400,00 m2

- BGP poslovna			       400,00 m2

- BGP stambena			    4.800,00 m2

- BGP ukupna			    5.200,00 m2

- spratnost			P+9+Pk

- broj stanova			50-60

- krov				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			rustika

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

** Prizemlje je namjenjeno trgovini i uslužnom zanatstvu a spratovi stanovanju.

*** GRUPACIJA-III

objekti broj F-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25

STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	    4.800,00 m2

- BGP postojeća		           38.800,00 m2

- BGP nova			    3.600,00 m2

- BGP ukupna			  42.400,00 m2

- spratnost postojeća		P+4 - P+10

- spratnost nova	        		P+4+Pk - P+10+Pk

- broj novih stanova		48-60

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Planirana je nadogradnja potkrovlja namjenjenih stanovanju.

** Planirano je pretvaranje stambenih prostora u prizemlju objekta u poslovni prostor.

** U prizemlju je planirana dogradnja na Lameli-14, a na Lameli-18 proširenje frizerskog salona, sa obezbeđenjem prolaza kroz pasaž.

** U ulici 24.Novembra br.10, zatvoriti pasaž širine 80 cm.

** Na Lameli-20, prema belevaru 24.Novembar, omogućiti proširenje stanova na račun terasa, po zahtjevu Mrgudović Mileve.

*** GRUPACIJA-IV

objekti broj F-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35

STAMBENA

- postojeća površina prizemlja	    4.000,00 m2

- BGP postojeća			  23.000,00 m2

- BGP nova			    5.900,00 m2

- BGP ukupna			  28.900,00 m2

- spratnost postojeća		P+3-4 - P+6

- spratnost nova	        		P+4+Pk - P+6+Pk+G

- broj novih stanova		40

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Planirana je dogradnja šliceva po vertikali, nadogradnja potkrovlja namjenjenih stanovanju i pretvaranje pasaža u poslovni prostor ("Veradent")

** Atraktivnost lokacije nameće potrebu promjene namjene prizemlja u poslovni prostor, adaptacijom i rekonstrukcijom objekta, uključujući i nadstrešnice nad ulazima.

** Na svim Lamelama iznad ulaza u poslovni prostor omoguciti izgradnju nastersnica sirine do 180 cm u skladu sa zajednickim uslovima opstine Bar.

*** GRUPACIJA-V

objekti broj F-36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42A 42B i 42C

STAMBENO-POSLOVNI

*** OBJEKAT broj F-36				STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	    1.200,00 m2

- postojeća BGP			    7.200,00 m2

- nova BGP			       900,00 m2

- BGP UKUPNO			    8.100,00 m2

- postojeća spratnost		P+M+4-6

- nova spratnost			P - P+4+M+4-6+Pk

- broj novih  stanova		12-15

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Planirana je nadogradnja potkrovlja namjenjenog stanovanju.

*** OBJEKAT broj F-37 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	      400,00 m2

- BGP prizemlja

poslovna i stambeni ulaz	       400,00 m2

- BGP stambena			    3.200,00 m2

- BGP ukupna			    3.600,00 m2

- broj stanova			40

- spratnost			P+7-8

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-38 				POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	       170,00 m2

- BGP ukupno			       510,00 m2

- spratnost			P+1+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-39 				POSLOVNI

- površina pod objektom 	       600,00 m2

- BGP prizemlja postojeca	       600,00 m2

- BGP postojeća		             2.600,00 m2

- BGP nova			       400,00 m2

- BGP ukupna			    3.000,00 m2

- spratnost postojeća		P+3-4

- spratnost nova			P+4

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, mermer, rustika

** Poslovni objekat "Zavod za izgradnju Bara"ad-Bar.

** Planirana je nadogradnja IV-sprata u dijelu ravnog krova, namjenjena poslovanju "Zavod za izgradnju Bara"ad-Bar, tako da citav objekat dobije spratnost P + 4.

** Nadogradnjom sprata izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj F-40					STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	       110,00 m2

- postojeća BGP			       220,00 m2

- nova BGP			       110,00 m2

- BGP UKUPNO			       330,00 m2

- postojeća spratnost		P

- nova spratnost			P+2

- broj novih  stanova		1-2

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Planirana je rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata namjenjenog stanovanju.

** Planirano je pretvaranje objekat u stambneo-poslovni objekat.

*** OBJEKAT broj F-41				TRAFOSTANICA 35/10 KV

- prizemni objekat BGP		  360,00 m2

** Poslovni objekat Trafostanica *Topolica 35/10*.

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-42A 				STAMBENO-POSLOVNI

- površina pod objektom	      940,00 m2

- BGP prizemlja

poslovna i stambeni ulaz	      940,00 m2

- BGP stambena			   6.580,00 m2

- ukupna BGP			   7.520,00 m2

- broj stanova			75

- spratnost			P+7-8

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-42B 				POSLOVNI

- površina pod objektom	       500,00 m2

- BGP prizemlja			       500,00 m2

- ukupna BGP			    1.000,00 m2

- spratnost			P+1

- krov				ravan, kosi

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-42C 				POSLOVNI

- površina pod objektom	       170,00 m2

- BGP prizemlja			       170,00 m2

- ukupna BGP			       510,00 m2

- spratnost			P+2

- krov				ravan, kosi

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj F-43	                       		POSLOVNI

- površina prizemlja             	      425,00 m2

- BGP sprata				      425,00 m2

- BGP ukupno				   1.275,00 m2

- spratnost				P+2

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Planirana je izgradnja novog Poslovnog Objekta.

** Objekat je namjenjen poslovanju /trgovini, ugostiteljstvu i uslužnom zanatstvu/.

ZONA "G"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "G"

- NAMJENA                       		STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				115.300,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		  19.000,00 m2

- BGP UKUPNA				  60.300,00 m2

- BGP postojeća				  31.000,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		  31.000,00 m2

- BGP  nova					  29.300,00 m2

- stambena					  18.100,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		  10.200,00 m2

- nova suteren				    1.000,00 m2

- broj novih stanova 			  144 - 180

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,16

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           0,53

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  36.500,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			    6.900,00 m2

- BROJ PARKINGA				       550,00

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	  26.600,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE		  26.300,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

** U zoni "G" izgrađena je gimnazija, osmogodišnja škola, dom zdravlja, pošta i robna kuća. Izgrađenost zone je relativno mala.

*** PLAN

** U ovoj zoni planirana je izgradnja stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, pravoslavne crkve i regulacija unutrašnjeg saobraćaja.

** Planirano je rusenje objekta *posta* i na istoj lokaciji izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta.

** Planirana je izgradnja novih i poslovnih objekata, /pravoslavna crkva i djeciji vrtic/, i stambeno-poslovnih objekata /G-10. G-11. G-12. i G-13./.

** Planirana je rekonstrukcija i dogradnja objekata /prizemlje *Objekta G-9.* i dogradnja *osnovne skole*/ rekonstrukcija i nadogradnja /*gimnazija* i *dom zdravlja*/.

ZONA "G"				 					USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj G-1					ROBNA KUĆA

- površina pod objektom	    5.650,00 m2

- BGP prizemlja			    5.650,00 m2

- BGP ukupno			  12.050,00 m2

- spratnost			P+G - P+1 - P+2

- krovovi				kosi

- krovni pokrivač			lim

- obrada fasade			staklo, beton, lim

** U slucaju zainteresovanosti vlasnika, odnosno Investitora, urbanisticku parcelu obraditi posebnim Urbanistickim rjesenjem.

** Idejno Urbanisticko-Arhitektonsko Rjesenje ce se uraditi na osnovu javnog Konkursa, a u skladu sa zakonskim propisima, smjernicama odnosno uslovima GUP-a Bar i ovog detaljnog urbanistickog plana.

*** OBJEKAT broj G-2					DOM ZDRAVLJA

- postojeća površina prizemlja	    1.400,00 m2

- BGP postojeća		             2.800,00 m2

- BGP nova			    1.400,00 m2

- BGP ukupna			    4.200,00 m2

- spratnost postojeća		P+1

- spratnost nova			P+2

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- obrada fasade			kamen, mermer, rustika

** Planirana je nadogradnja sprata namjenjenog proširenju Doma zdravlja.

Sa projektovanjem nadogradnje izvršiti rekonstrukciju i riješiti fasadu objekta.

*** OBJEKAT broj G-3					TELEKOM

- postojeća površina prizemlja	       340,00 m2

- BGP ukupna			    1.020,00 m2

- spratnost 			P+2

- krovovi				ravni

- obrada fasade			staklo, rustika

** Objekat TELEKOM-a je završen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj G-4					GIMNAZIJA

- postojeća površina prizemlja 	   2.500,00 m2

- postojeća BGP			   5.800,00 m2

- BGP nova			   1.600,00 m2

- BGP ukupna			   7.400,00 m2

- postojeća spratnost		VP - P+1

- nova spratnost			VP, P+1, P+2

- krovovi			         ravni, kosi min. 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Djelimicno je izvedena nadogradnja sprata, za izgradnju novih učionica i kabineta, planirana prethodnim izmjenama plana, koja se moze zavrsiti i u skladu sa ovim planom.

** Iznad ostalih prostora, mogu se izgraditi krovovi, ukoliko za to postoje uslovi.

*** OBJEKAT broj G-5 					OSNOVNA ŠKOLA

- postojeća površina prizemlja	   2.700,00 m2

- postojeća BGP			   4.550,00 m2

- nova površina prizemlja	      600,00 m2

- ukupna površina prizemlja	   3.300,00 m2

- BGP nova			   1.000,00 m2

- BGP ukupna			   5.550,00 m2

- postojeća spratnost		P - P+1

- nova spratnost			P - P+1

- krovovi				ravni

- obrada fasade			staklo, rustika

** Planirana je dogradnja prizemlja učioničkog bloka dilatacija-D, kapaciteta 4 učionice.

** Planirana je dogradnja prizemlja i nadogradnja sprata učioničkog bloka dilatacija-C, kapaciteta 4 učionice.

*** OBJEKAT broj G-6					DJEČIJI VRTIĆ

- površina prizemlja 		   1.830,00 m2

- površina prizemlja           1.130,00 m2

- BGP ukupno			   2.960,00 m2

- spratnost			P - P+1

- krovovi				kosi nagiba 15º

- krovni pokrivač			kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen rustika

Planirana je izgradnja kombinovane dječije ustanove, četiri jedinice dječijeg vrtića i dvije jedinice dječijih jaslica, sa pratećim prostorima.

*** OBJEKAT broj G-7

** Ovim planom nije planiran objekat G-7.

HRAM SVETOG JOVANA VLADIMIRA

*** OBJEKAT broj G-8   				PRAVOSLAVNA  CRKVA

- površina u osnovi		   1.200,00 m2

- spratnost				P - P+1

- BGP ukupna			   2.400,00 m2

- krovovi 				kupole, kosi

- pokrivač				kanalica, bakar, olovo i slično

- obrada fasade			kamen, mermer, rustika

** Na urbanističkoj parceli izgradjen je parohijski dom, spratnosti P+1, površine 380,00 m2. Izgradjena je hagijazma i gumno.

Na urbanističkoj parceli je zapoceta izgradnja pravoslavnog hrama, u skladu sa planom.

Urbanistička parcela pravoslavne crkve, označena brojem-3, zadržava se u postojećim granicama. Urbanističko-tehnički uslovi i lokacija pravoslavnog hrama utvrdjeni su planom i identični su sa već datim uslovima.

Urbanisticku parcelu obraditi posebnim Urbanistickim rjesenjem, koji će definisati prateće sadržaje u funkciji pravoslavnog hrama, kao i uredjenje urbanističke parcele koje ce se uraditi na osnovu javnog Konkursa za izradu Urbanisticko-Arhitektonsko Idejnog rjesenje, a u skladu sa zakonskim propisima, smjernicama odnosno uslovima GUP-a Bar i ovog detaljnog urbanistickog plana.

*** OBJEKAT broj G-9					POSLOVNI

- BGP prizemlja			      970,00 m2

- površina pod objektom	      970,00 m2

- postojeća površina prizemlja	      970,00 m2

- postojeća BGP			   4.850,00 m2

- nova površina prizemlja	        80,00 m2

- ukupna površina prizemlja	   1.050,00 m2

- BGP nova			       80,00 m2

- BGP ukupna			   4.930,00 m2

- spratnost			P - P+G+3

- krovovi				ravni, kosi

- obrada fasade			staklo, kamen, rustika

** Objekat je poslovni, izgradjen.

** Planirana je dogradnja prizemlja Objekta na zapadnoj strani, *Royal* caffe-restoran

sa pratećim prostorima.

** Na spratovima objekta nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj G-10				STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja	 	       600,00 m2

- BGP poslovna			       540,00 m2

- BGP stambena		             3.660,00 m2

- BGP ukupna			    4.200,00 m2

- broj stanova			36,0 - 42,0

- spratnost 			P - P+8+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Poslovni prostori u prizemlju namjenjeni su ugostiteljstvu, uslužnom zanatstvu, trgovini i administraciji.

** Izgradnja objekta je u toku. Moguca je izgradnja potkrovlja.

*** OBJEKAT broj G-11			        STAMBENO POSLOVNI

- površina prizemlja	 	       600,00 m2

- BGP poslovna			       540,00 m2

- BGP stambena			    4.460,00 m2

- BGP ukupna			    5.000,00 m2

- broj stanova			45–52

- spratnost 			P - P+10+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Poslovni prostori u prizemlju namjenjeni su ugostiteljstvu, uslužnom zanatstvu, trgovini i administraciji.

** Izgradnja objekta je u toku. Moguca je izgradnja potkrovlja.

*** OBJEKAT broj G-12				STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja	 	       600,00 m2

- BGP poslovna			       540,00 m2

- BGP stambena		             3.660,00 m2

- BGP ukupna			    4.200,00 m2

- broj stanova			36,0 - 42,0

- spratnost 			P - P+8+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Poslovni prostori u prizemlju namjenjeni su ugostiteljstvu, uslužnom zanatstvu, trgovini i administraciji.

** Izgradnja objekta je u toku. Moguca je izgradnja potkrovlja.

*** OBJEKAT broj G-13

*** POSTOJECI OBJEKAT broj G-13 		POSTA

** Planirano je rusenje postojeceg objekta *posta*.

- površina pod objektom 	     1.000,00 m2

- spratnost 			Prizemlje

- BGP ukupna 			    1.000,00 m2

*** PLANIRANI OBJEKAT broj G-13      		STAMBENO-POSLOVNI

** Planirano je rusenje postojeceg poslovnog objekta *posta* i na istoj lokaciji izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta. Novi poslovni prostori *posta* su planirani u prizemlju ovog i drugih objekata u Zoni DUP-a *Topolica-I* i grada Bara.

- površina pod objektom 	    1.150,00 m2

- BGP suterena 			    1.150,00 m2

- BGP prizemlja 			    1.150,00 m2

- BGP poslovna			    1.050,00 m2

- BGP stambena 			    9.300,00 m2

- BGP ukupna			  11.500,00 m2

- spratnost			S+P+8

- broj stanova			100-120

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15°

- pokrivač				kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirana je izgradnja novog objekta.

** Suteren je namijenjen garažama i ekonom. prostoru.

** Investitor ce, nakon izvrsenih geotehnickim istraznim radovima, u skladu sa dobijenim

rezultatima i svojim potrebama, donijeti odluku o izgradnji Suterena objekta.

** Prizemlje je namijenjeno poslovanju /trgovini, ugostiteljstvu i poslovnom prostoru/.

** Spratovi su namijenjeni stanovanju.

ZONA "H"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "H"

- NAMJENA 					STAMBENO-POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE				  45.100,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA		  10.200,00 m2

- BGP UKUPNA 				  57.200,00 m2

- BGP postojeća				  57.200,00 m2

- stambena					  47.300,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		    9.900,00 m2

- BGP  nova					  14.600,00 m2

- stambena 				  13.500,00 m2

- prateći i poslovni sadržaji		    1.100,00 m2

- broj novih stanova 		   100,00 -115,00

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,23

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           1,27

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	  12.700,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			    4.300,00 m2

- BROJ PARKINGA				       350,00

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA   10.100,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE		    7.750,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

** Zonu "H" čine stambeni i stambeno-poslovni objekti. Izgrađenost zone je velika, te je potrebno završiti planirane kapacitete u stambenim i poslovnim prostorima.

*** PLAN

**U ovoj zoni nije planirana je izgradnja novih objekata.

Na objektu broj H-1 planirana je dogradnja suterena i prizemlja objekta na zapadnoj strani *butik Cakan* sa pratećim prostorima.

Na objektu broj H-14 planirano je ukidanje planskih pasaza i dogradnja tehnickog prostora uz objekat H-14 za potrebe rtv-bar.

ZONA "H"				 					USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj H-1					 STAMBENO-POSLOVNI

- postojeća površina prizemlja	   1.545,00 m2

- BGP nova povrsina prizemlja	        20,00 m2

- BGP postojeća		            6.590,00 m2

- BGP ukupna			   6.610,00 m2

- spratnost postojeća		S+P+6-8

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je stambeno-poslovni, izgradjen /tri kule/.

** Planirana je izrada nadstrešnice nad prizemljem na juznoj strani objekta, radi nadkrivanja postojecih ulaza.

** Planirana je dogradnja suterena i prizemlja objekta na zapadnoj strani *butik Cakan* sa pratećim prostorima.

** Na spratovima objekta nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj H-2					STAMBENO-POSLOVNI

- površina prizemlja		       800,00 m2

- BGP postojeća		             4.760,00 m2

- BGP nova		             2.300,00 m2

- BGP ukupno		             7.060,00 m2

- broj stanova	  		  75-85

- spratnost			P+5+Pk

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je stambeno-poslovni, izgradjen.

** Planirana je rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata namjenjenog stanovanju.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj H-3					STAMBENI

- površina prizemlja		       750,00 m2

- BGP postojeća		             4.320,00 m2

- BGP nova		             2.100,00 m2

- BGP ukupno		             6.420,00 m2

- broj stanova	  		  75-85

- spratnost			S+P+4+Pk

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekat je stambeno-poslovni, izgradjen.

** Planirana je rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata namjenjenog stanovanju.

** Izvršiti rekonstrukciju fasade objekta.

*** OBJEKAT broj H-4					STAMBENI

- postojeća površina prizemlja     1.200,00 m2

- BGP ukupna			    7.200,00 m2

- broj stanova			  60 - 75

- spratnost			P+4-6

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekti su stambeni, izgradjeni.

** Na objektima nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj H-5					STAMBENI

- postojeća površina prizemlja	    1.200,00 m2

- BGP postojeća		             8.400,00 m2

- broj stanova			  72 - 90

- spratnost postojeća		S+P+4-7

- krovovi				ravni

- obrada fasade			rustika

** Objekti su stambeni, izgradjeni.

** Na objektima nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj H-6					STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja postojeca	       720,00 m2

- BGP prizemlja nova	 		60,00 m2

- BGP ukupna			    4.380,00 m2

- BGP stambena			    3.660,00 m2

- BGP poslovna i stambeni ulazi       720,00 m2

- broj stanova			    40-45

- spratnost 			P+4+Pk

- krovovi				ravni, kosi nagiba 15º

- pokrivač			        meridijal

- obrada fasade			rustika

** Objekat je stambeno-poslovni, izgradjen.

** Planirana je dogradnja prizemlja na istocnoj strani objekta.

***OBJEKAT broj H-7					POSLOVNI

- BGP prizemlja			       360,00 m2

- ukupna BGP			    1.080,00 m2

- spratnost			P+G – P+2

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač			        kanalica, meridijal

- obrada fasade			kamen, rustika

** Objekat je izgradjen, moguca je rekonstrukcija objekta u postojecim gabaritima.

*** OBJEKTI broj H-8, H-9 i H-10

** Ovim planom nijesu planirani objekti H-8, H-9 i H-10.

*** OBJEKAT broj H-11				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja	 		       520,00 m2

- BGP ukupna			    5.720,00 m2

- BGP stambena			    5.200,00 m2

- BGP poslovna i stambeni ulazi      520,00 m2

- broj stanova			        52,o

- spratnost 		        	P+9+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač			        meridijal

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije.

*** OBJEKAT broj H-12				STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja	 		       620,00 m2

- BGP ukupna			    6.200,00 m2

- BGP stambena			    5.580,00 m2

- BGP poslovna i stambeni ulazi       620,00 m2

- broj stanova				56,o

- spratnost 			P+8+Pk

- krovovi				kosi nagiba 15º

- pokrivač			        meridijal

- obrada fasade			rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije

*** OBJEKAT broj H-13 			STAMBENO-POSLOVNI

- BGP prizemlja			     800,00 m2

- BGP ukupna			  4.800,00 m2

- BGP stambena			  4.000,00 m2

- BGP poslovna i stambeni ulazi     800,00 m2

- broj stanova			       50,o

- spratnost 			   P+4+Pk

- krovovi				   kosi nagiba 15º

- pokrivač				   meridijal

- obrada fasade			   rustika

** Objekat je izgradjen, nijesu planirane intervencije

***OBJEKAT broj H-14					POSLOVNI

- BGP prizemlja sa galerijom	    1.600,00 m2

- BGP sprata			    1.120,00 m2

- BGP ukupna			    3.840,00 m2

- spratnost			P+G+2

- krovovi				ravni

- obrada fasade			kamen, staklo, rustika

** Planirano je zatvaranja tehnickih uredjaja, na zapadnoj strani objekta za potrebe prostora *RTV Bar*, koje nece ometati saobracaj i funkcionisanje objekta.

** Na spratovima objekta nijesu planirane intervencije.

ZONA "K"				 				PARAMENTRI ZONE

*** ZONA "K"

- NAMJENA 					POSLOVNA

- POVRŠINA  ZONE  			  55.300,00 m2

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA 		  10.100,00 m2

- BGP UKUPNA 				  21.000,00 m2

- BGP poslovna				  21.000,00 m2

- BGP postojeća				  18.500,00 m2

- BGP nova poslovna			    2.500,00 m2

- INDEKS ZAUZETOSTI			           0,18

- INDEKS IZGRADJENOSTI			           0,37

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA	    8.000,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA			    2.600,00 m2

- BROJ PARKINGA				       210,00

- POVRŠINA PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA	  12.200,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE	 	  22.450,00 m2

** POSTOJEĆE STANJE

*** U ovoj zoni smješteni su objekti kulture i hotel kategorije **** /cetiri zvjezdice/.

Objekte kulture čine: Dvorac Kralja Nikole, Mali dvorac, Kapela, Cvjećara,

Dom kulture, Ljetnja pozornica, Galerija.

** PLAN

Planirana je izgradnja ulice od J.Tomasevica do šetališta, širine 7,oo m1, sa dvostranim parkiranjem za cca -150 vozila.

Planirana je Rekonstrukcija Doma kulture sa nadogradnjom scene.

Planirana Rekonstrukcija Ljetnje pozornice i Galerije u postojecim gabaritima.

Planirana je izgradnja Zatvorenog Bazena sa pratecim sadrzajima.

ZONA "K"				 					USLOVI PLANA

*** OBJEKAT broj K-1					DOM KULTURE

- površina prizemlja		    1.260,00 m2

- BGP nova prizemlja		         80,00 m2

- BGP ukupna postojeca		    2.520,00 m2

- BGP ukupna planirana		    2.680,00 m2

- spratnost 			P+1

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				kanalica, staklo, aluminijum

- obrada fasade			mermer, rustika, staklo

** Objekat je završen, DOM KULTURE.

** Planirana je Rekonstrukcija, Adaptacija i Uredjenje objekta sa povecavanjem horizontalnih i vertikalnih gabaraita objekta /scena/.

*** OBJEKAT broj K-2					LJETNJA POZORNICA

- površina prizemlja		       800,00 m2

- BGP ukupna			       800,00 m2

- spratnost 			Prizemlje

- krovovi				nema

- obrada fasade			rustika

** Objekat je završen, LJETNJA POZORNICA.

** Planirana je Rekonstrukcija, Adaptacija i Uredjenje objekta u postojecim gabaritima.

*** OBJEKAT broj K-3					KNJAZEVA BASTA

- površina prizemlja		       300,00 m2

- BGP ukupna			       300,00 m2

- spratnost 			Prizemlje

- krovovi				lucni, kosi

- pokrivač				staklo, metal, kanalica

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, KNJAZEVA BASTA /Cvjecara/.

** Na objektu su izvedene odredjene intervencije.

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj K-4					GALERIJA

- površina prizemlja		       300,00 m2

- BGP ukupna			       600,00 m2

- spratnost 			P+1

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				kanalica, staklo, aluminijum

- obrada fasade			rustika, staklo

** Objekat je završen, GALERIJA

** Planirana je Rekonstrukcija Objekta u postojecim gabaritima.

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj K-5						MALI DVORAC

- površina prizemlja		       130,00 m2

- BGP ukupna			       260,00 m2

- spratnost 			P+1

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				lim, kanalica

- obrada fasade			rustika, kamen

** Objekat je završen, MALI DVORAC.

** Na objektu nijesu planirane intervencije.

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj K-6						MALA GALERIJA

- površina prizemlja		         80,00 m2

- BGP ukupna			         80,00 m2

- spratnost 			P+galerija

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				staklo, metal,

- obrada fasade			mermer, rustika, staklo

** Objekat je završen, MALA GALERIJA

** Na objektu nijesu planirane intervencije.

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj K-7					DVORAC KRALJA NIKOLE

- površina prizemlja		       600,00 m2

- BGP ukupna			    1.200,00 m2

- spratnost 			P+1

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				bakar, staklo, aluminijum

- obrada fasade			kamen, rustika, staklo

** Objekat je završen, DVORAC KRALJA NIKOLE

** Na objektu nijesu planirane intervencije.

** Objekat je pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika kulture.

*** OBJEKAT broj K-8					HOTEL

- površina prizemlja		    5.000,00 m2

- površina sprata			    3.000,00 m2

- BGP ukupna			  14.000,00 m2

- spratnost 			S+P+G+3

- krovovi				ravni, kosi

- pokrivač				kanalica, staklo, aluminijum

- obrada fasade			mermer, rustika, staklo

** Izvedena je rekonstrukcija hotela "PRINCESS" i hotel je dobio kategoriju ****.

*** OBJEKAT broj K-9					POSLOVNI

- površina prizemlja		    1.500,00 m2

- BGP ukupna			    2.400,00 m2

- spratnost 			P - P+1

- krovovi				ravni, kosi, lucni

- pokrivač				staklo, aluminijum

- obrada fasade			mermer, rustika, staklo

** Planirana je izgradnja novog objekta zatvoreni bazen za plivanje i sportove na vodi sa potrebnim pratecim sadrzajima.

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR  IZMJENE I DOPUNE

6.15. REZULTATI PLANA

- ZAHVAĆENA POVRŠINA				513.200,00 m2

- BROJ STANOVNIKA

- postojeći 					  	    8.800,00

- planirani						  12.000,00

- BRUTO GUSTINA

- postojeća					       	       160,00 stan/ha

- planirana					                 220,00 stan/ha

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA   			103.800,00 m2

- UKUPNA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA 	547.500,00 m2

- STAMBENA				 		360.500,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI	 		187.000,00 m2

- BGP POSTOJEĆA					337.000,00m2

- STAMBENA				 	220.000,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI	 		117.000,00 m2

- BGP NOVA						210.000,00 m2

- STAMBENA				 	128.000,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI			  71.000,00 m2

- GARAZE						  11.000,00 m2

- BROJ POSTOJEĆIH STAMBENIH JEDINICA	    	    2.100,00 m2

- BROJ NOVIH STAMBENIH JEDINICA      1.040,00 - 1.200,00

- UKUPNO STAMBENIH JEDINICA	      3.100,00 - 3.300,00

- STAMBENA POVRŠINA PO STANOVNIKU		         24,00 m2

- INDEKS ZAUZETOSTI IZ			                  0,20

- INDEKS IZGRADJENOSTI IIZ		                  1,07

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA		151.500,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA				  39.600,00 m2

- BROJ PARKINGA					    3.160,00

- POVRŠINA  PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA		111.000,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE			107.500,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE PO STANOVNIKU         10,00 m2

6.16. ZAKLJUČAK

Realizaciju plana vršiti sa dobro organizovanom pripremom, blagovremenom i kvalitetnom izradom tehničke dokumentacije.

Izbor objekata za realizaciju vršiti u pravcu formiranja funkcionalnih cjelina, sa omogućavanjem nesmetanog korišćenja završenih objekata.

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE

DEMOGRAFSKO-EKONOMSKA ANALIZA

DEMOGRAFSKO-EKONOMSKA ANALIZA PLANA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

NACIN, FAZE I DINAMIKA REALIZACIJE PLANA

DEMOGRAFSKO-EKONOMSKA ANALIZA PLANA

Topolica-I čini dio gradskog područja sa zahvaćenom površinom od 51,34 hektara sa izraženim specifičnostima i naglašenom ulogom u sadašnjem i budućem razvoju Bara. Prostor Topolice-I je blago nagnut od istoka prema zapadu sa srednjom nadmorskom visinom oko 4,50 m, bez karakteristika izraženih u konfiguraciji terena. Područje Topolice-I je relativno male nadmorske visine, sa visokim nivoom podzemnih voda.

U prvoj fazi razvoja grada Topolica-I, vrši ulogu gradskog centra, sa podmirivanjem potreba šireg područja.

Područje, koje plan obuhvata, omeđeno je Sportsko-rekreativnim centrom "Madžarica i Bulevarom Revolucije sa sjevera, Bulevarom 24 novembar sa istoka, Bulevarom JNA sa juga, lučkim gatovima broj III i broj V, gradskom marinom i gradskom plažom sa zapada.

Površina zahvata detaljnog urbanistickog plana, određena je granicama koje su utvrdjene digitalno i iznosi 51,34 hektara.

Područje lokalnog planskog dokumenta *Topolica-I* je namijenjeno za stanovanje velikih gustina, turisticke komplekse, centralne i javne funkcije (obrazovanje, zdrastvo, kultura) i urbano zelenilo sa ciljem visokokvalitetne valorizacije građevinskog zemljišta u zahvatu.

Centralne aktivnosti obrađene su na nivou GUP-a sa koncentracijom u gradskom dijelu, programirane da podmire potrebe Bara i šire okoline.

Stanovanje po GUP-u organizovano je, prema vrsti naselja, sa malim gustinama od     60 do 120 stanovnika po hektaru, srednjim gustinama od 120 do 200 stanovnika po hektaru i visokim gustinama do 350 stanovnika po hektaru.

# Standard stanovanja u Baru treba da dostigne 22-25 m2 po stanovniku.

Pečurice je naselje u opštini Bar u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2003. bilo je 466 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 205 stanovnika).

Prema rezultatima popisa 2003. godine, prosječna porodica na području Topolice-I   je 3,20 članova, dok je za obračun planiranog broja stanovnika računato 3,5o člana po jednom domaćinstvu.

Na prostoru plana od 51,32 ha, izgrađeno je 2.080 stanova, planirana je gradnja 1.017-1.176 novih stambenih jedinica, što sa postojećim brojem iznosi ukupno 3.097-3.256 stambenih jedinica.

Postojeći broj stanovnika je 8.800, a kapacitet područja Topolice-I je 12.000 stanovnika, računat sa izgrađenim i novoplaniranim stambenim jedinicama.

Pored stambenih i stambeno-poslovnih objekata, planirana je gradnja pratećih sadržaja, programiranih za potrebe Plana, grada Bara i šireg područja a zavisno od vrste objekta.

Programska obrada Topolice-I, vršena je prema programskim postavkama GUP-a i prema  urbanističkim normativima, sa prethodnim provjerama i analizama.

Programski su obrađeni urbanističko-tehnički uslovi po zonama sa prikazom postojećih i novoplaniranih objekata.

Izgrađenost Topolice-I, servisna opremljenost, obim izgrađenih infrastrukturnih  objekata i sistema, kvalitet izgrađenih objekata, položajni i drugi uslovi čine dobru osnovu za planiranje i gradnju novih objekata.

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE

REZULTATI PLANA

- ZAHVAĆENA POVRŠINA				513.200,00 m2

- BROJ STANOVNIKA

- postojeći 					  	    8.800,00

- planirani						  12.000,00

- BRUTO GUSTINA

- postojeća					       	       160,00 stan/ha

- planirana					                 220,00 stan/ha

- POVRŠINA POD OBJEKTIMA   			103.800,00 m2

- UKUPNA BRUTO GRADJEVINSKA POVRŠINA 	547.500,00 m2

- STAMBENA				 		360.500,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI	 		187.000,00 m2

- BGP POSTOJEĆA					337.000,00m2

- STAMBENA				 	220.000,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI	 		117.000,00 m2

- BGP NOVA						210.000,00 m2

- STAMBENA				 	128.000,00 m2

- PRATEĆI I POSLOVNI PROSTORI			  71.000,00 m2

- GARAZE						  11.000,00 m2

- BROJ POSTOJEĆIH STAMBENIH JEDINICA	    	    2.100,00 m2

- BROJ NOVIH STAMBENIH JEDINICA      1.040,00 - 1.200,00

- UKUPNO STAMBENIH JEDINICA	      3.100,00 - 3.300,00

- STAMBENA POVRŠINA PO STANOVNIKU		         24,00 m2

- INDEKS ZAUZETOSTI IZ			                  0,20

- INDEKS IZGRADJENOSTI IIZ		                  1,07

- POVRŠINA KOLSKOG SAOBRAĆAJA		151.500,00 m2

- POVRŠINA PARKINGA				  39.600,00 m2

- BROJ PARKINGA					    3.160,00

- POVRŠINA  PJEŠAČKOG SAOBRAĆAJA		111.000,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE			107.500,00 m2

- SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE PO STANOVNIKU           10,00 m2

Realizaciju plana vršiti sa dobro organizovanom pripremom, blagovremenom i kvalitetnom izradom tehničke dokumentacije.

Izbor objekata za realizaciju vršiti u pravcu formiranja funkcionalnih cjelina, sa omogućavanjem nesmetanog korišćenja završenih objekata.

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

UREDJENJE SAOBRACAJNICA ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA

1. KOLSKE SAOBRACAJNICE

Izgradnja gradskih kolskih saobracajnica i parking prostora u zoni zahvata plana planiranih poprecnih profila.

m2     8.000 x    100,00 	=	     800.000,00

2. PJESACKE SAOBRACAJNICE

Izgradnja gradskih pjesackih saobracajnica, trotoara i pjesackih trgova u zoni zahvata plana planiranih poprecnih profila.

m2   12.000 x      60,00 	=	    720.000,00

3. ZELENE POVRSINE

Izgradnja, Uredjenje i komplet pejzazno Opremanje gradskih zelenih povrsina u zoni zahvata plana.

m2   18.000 x      30,00 	=	   540.000,00

SVEGA SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA		2.060.000,00 EURA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

1. VODOVOD

Izrada razvodne mreze od PE ili PVC vodovodnih cijevi za radne pritiske od  10 bara  skupa sa cvorovima, ispustima, vazdusnim ventilima, protivpozarnim hidrantima i svim potrebnim gradjevinskim radovima, presjeka Ø 100 mm do Ø 200 mm :

m   1.800,0 x 	150,0		= 	   270.000,00

2. FEKALNA KANALIZACIJA

Izrada sabirne kanalizacione mreze od PVC cijevi od Ø 200 mm do Ø 300 mm, skupa sa svim gradjevinskim radovima, revizionom silazima, oknima i dr.

m   1.800,0 x 	250,0		= 	   450.000,00

3. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Izrada atmosferske kanalizacione mreze od PVC ili betonskih cijevi od Ø 300 mm do Ø 600 mm, skupa sa svim gradjevinskim radovima, revizionom silazima, oknima i dr.

m   2.400,0	 x	350,0		=	   840.000,00

SVEGA HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA		1.560.000,00 EURA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

1. TRAFOSTANICE

Izgrada novih TS prema planu, tipa NDTS 2x630 Kva i     NDTS 2x1000 kVA, sa komplet opremom i montazom.

kom	        7 x	70.000,00	=	    490.000,00

2. MREZA

Izgradnja podzemne 10 kV mreže u zoni zahvata plana kablom planiranih presjeka

m1	2.400	 x	      40,00 	=	      96.000,00

3. JAVNA RASVJETA

Izrada Javne rasvjete na podruciju plana

Obračun po metru dužnom saobraćaj-nice

m1	3.600	 x	    100,00 	=	    360.000,00

4. IZRADA OBJEKATA VISEG NAPONSKOG NIVOA

Učešće u izgradnji objekata višeg naponskog nivoa	    120.000,00

SVEGA ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA	 1.066.000,00 EURA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

1. TK KANALIZACIJA

Izrada TK kanalizacije sa pvc cijevima i izradom Tk okana propisnih dimenzija, sa potrebnim iskopima i komplet opremom i montazom.

m1	3.600	 x	      40,00 	=	    144.000,00

SVEGA TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA	    144.000,00 EURA

TROSKOVI UREDJENJA I OPREMANJA ZAHVATA PLANA

R E K A P I T U L A C I J A

SAOBRACAJNICE ZELENE I JAVNE POVRŠINE 	2.060.000,oo

HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 		1.560.000,oo

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 	1.066.000,oo

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA 	   144.000,oo

UKUPNO 						4.830.000,oo EURA

NACIN, FAZE I DINAMIKA REALIZACIJE PLANA

Izgrađenost Topolice-I, servisna opremljenost, obim izgrađenih infrastrukturnih  objekata i sistema, kvalitet izgrađenih objekata, položajni i drugi uslovi čine dobru osnovu za planiranje i gradnju novih objekata.

Pored stambenih i stambeno-poslovnih objekata, planirana je gradnja pratećih sadržaja, programiranih za potrebe Plana, grada Bara i šireg područja a zavisno od vrste objekta.

Dosadašnjim aktivnostima i gradnjom objekata, na području Topolice-I, stvoreni su uslovi kvalitetne izmjene i dopune DUP-a.

Projektovanjem i izgradnjom novih objekata, i objekata planiranih za dogradnju i nadogradnju, posebnu pažnju posvetiti mikroklimatskim uslovima, intenzitetu vjetra, temperaturi, padavinama i organizaciji.

Naročitu pažnju posvetiti organizaciji, projektovanju i izgradnji rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekata.

Tehnička dokumentacija za dogradnju i nadogradnju, odobrenje za nadogradnju i realizacija dogradnje i nadogradnje, moraju obuhvatiti čitav objekat, grupaciju objekata, a najmanje jednu lamelu.

FAZNOST REALIZACIJE PLANA

Obzirom na Izgrađenost prostora zahvata plana Topolice-I, servisnu opremljenost, obim izgrađenih infrastrukturnih objekata i sistema, moguce je odmah nakon usvajanja poceti i sa realizacijom plana, odnosno projektovanjem, izgradnjom novih, kao i rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnje postojecih objekata.

Projektovanje, izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih objekata moguce je poceti na kompletnom prostoru zahvata plana Topolica-I.

Paralelno sa izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojecih objekata, ili neposredno nakon zavrsetka izvodjenja rdaova, opstina ce izgradnjom potrebnih infrastrukturnih objekata i sistema omoguciti prikljucenje na gradsku infrastrukturnu mrezu /saobracaj, hidroenergetska, elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura/ u zahvatu plana.

Kroz projekte saobraćajnica, osim infrastrukture, obavezno projektovati i pripadajuće zelenilo, uređenje proširenja koja nisu ušla u urbanističke parcele, kao i mjesta za odlaganje posuda za prikupljanje otpada.

Izgradnja objekata može da se odobrava na urbanističkim parcelama.

Izgradnju objekata treba da prati izgradnja potrebnih infrastrukturnih objekata i sistema.

Izgradnja objekata može moze poceti nakon izdavanja gradjevinske dozvole i izrade Glavnog projekta Objekta u skladu sa vazecim zakonskim propisima.

PREPORUKE ZA ETAPNOST REALIZACIJE

Tehničke konstante u DUP-u kao rezultat Programskog zadatka, stavova, ciljeva i programa definišu prostor kroz sve komponente razvoja za određeni planski period.

Ponuđeni model intervencija obuhvata cjelokupno područje, a istovremeno obavezuje na disciplinovano i realno ponašanje u prostoru kroz etape realizacije.

Potrebno je u skladu sa utvrđenim okvirima razvoja prostora i programa  izgradnje kroz postupak operacionalizacije definisati slijedeće:

- Sprovesti sva potrebna mjerenja i snimanja na terenu za zone koje se žele graditi radi ažuriranja eventualno nastalih promjena u odnosu na raspoložive podloge i markiranje  ostalih  važnih podataka.

- Urediti detaljne programe izgradnje i uređenja prostora, projekte uređenja, a parcijalno prema veličini i dinamici zahvata koji se želi realizovati.

- Izvršiti sve zakonske pripreme na pristupanju realizaciji plana odnosno dijelova plana

- Pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju (predlog i izbor tipoloških primjera),     troškovi uređenja i drugo.

Ovaj plan, uvažavajući savremeni ekonomski trenutak, ne predviđa striktne etapnosti realizacije, već se oslanja na koncept permanentnog upravljanja prostorom.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I SPROVODJENJE PLANA

Uslovi su urađeni po urbanističkim blokovima (u tabelama) i po namjenama planiranog prostora, što daje mogućnost jednostavnijeg tumačenja i primjene Plana.

Urbanistička parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kome se najdetaljnije mogu sagledati mogućnosti konkretnog prostora. Sve parcele su posebno numerisane, a za parcele na kojima se predviđa gradnja, nadogradnja ili dogradnja dati su i pregledni podaci o planiranim sadržajima (namjena, površina pod objektom, spratnost, BGP).

Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim Planom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama), kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti manje usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem, prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno gradjevinske dozvole.

*	*	*

# NARUCILAC PLANA

O P S T I N A   B A R

P L A N S K I   D O K U M E N T

# F A Z A

# ODGOVORNI PLANER

# Arh.MILOSEVIC NEBOJSA,dipl.ing.

# NOSILAC IZRADE PLANA

*BASKETING*doo-BAR

# Bar, septembar, 2009. god.

# Projekat broj 071-09/09

DETALJNI URBANISTICKI PLAN

*TOPOLICA-I* BAR, IZMJENE I DOPUNE

VII DIO - MJERE ZASTITE PRIRODE I ZIVOTNE SREDINE

7.1.	 Opšte mjere zaštite

7.2.	 Mjere zaštite vazduha

7.3.	 Mjere zaštite voda

7.4.	 Mjere zaštite zemljišta

7.5.	 Mjere zaštite od buke

7.6.	 Mjere zaštite prirodnih vrednosti

7.7.	 Mjere rukovodjenja otpadom

7.8.	 Mjere zaštite pejzaža

7.9.	 Ostale mjere zaštite

7.10. 	 Zastita i racionalno koriscenje na principima odrzivog razvoja

*** GRAFIČKI DIO

- PEJZAZNA ARHITEKTURA  R -1:  1000

VIII DIO - MJERE ZASTITE PRIRODE I ZIVOTNE SREDINE

OSNOVNE ODREDBE ZA IZRADU MJERA ZASTITE

S obzirom na cinjenicu da Republika Crna Gora svoj identitet izražava kao ekološka država, zaštita prirode i životne sredine dobija poseban znacaj prilikom planiranja bilo kakvih aktivnosti u prostoru.

Takodje, imajuci u vidu da podrucije grada Bara, pripada dijelu prostora Republike Crne Gore gdje se ona granici sa Albanijom, mjere zaštite životne sredine mogu imati znacaj i u medjugranicnom kontekstu.

Intencijama postojeceg i novog GUP-a, zaštita životne sredine Bara zauzima znacajno mjesto. Mjere koje su ovim dokumentima predvidjene odnose se prvenstveno na ocuvanje postojecih uslova.

Osnovne mjere zaštite obezbjedjene su kroz urbanisticko planiranje, a osnovni parametri u istraživanju za adekvatne mjere zaštite bili su: vrednovanje i izbor zemljišta, organizacija i razmještanje funkcija, kao i koncepcija razvoja i postavljanja glavnih infrastrukturnih zahvata.

Analizirajuci moguce uticaje planiranih aktivnosti na životnu sredinu, mogu se prepoznati odredjene mjere i postupci kojima ce se obezbijediti potrebni ekološki uslovi, koji omogucavaju da se uticaj planiranih objekata svede u granice prihvatljivosti. Takodje, mogu se identifikovati pojedine aktivnosti koje u izvesnom stepenu mogu narušiti izvorni kvalitet prirodne i životne sredine. Ako se karakteristike prirodne sredine i postojece stanje životne sredine pocnu razmatrati istovremeno sa tehnicko-tehnološkim karakte-ristikama planiranih aktivnosti, preventivnim mjerama zaštite može se postici da ne dodje do degradacije životne sredine, odnosno da se taj uticaj smanji na najmanju mogucu mjeru.

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode (Sl. list RCG, broj 36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, 27/94), prirodu treba štititi kao celinu, a narocito prostore posebne prirodne vrijednosti, prirodne znamenitosti i prirodne rijetkosti koje su zbog zdravstvene, kulturne, obrazovno-vaspitne, naucne, istorijske, estetske i turisticko-rekreativne vrijednosti od posebnog znacaja za život i rad ljudi, gradjane i društvenu zajednicu.

Zakonom o životnoj sredini ( Sl. list RCG, broj 12/96 ) stvorene su osnovne zakonske odredbe o neophodnosti izrade posebnih studijskih istraživanja, koja se odnose na problematiku zaštite životne sredine, a sastavni su dio planske i projektantske dokumentacije.

Za predmetnu studiju lokacije, prilikom definisanja mjera zaštite životne sredine, korišceni su zakonski i podzakonski akati, od kojih su najznacajniji:

Zakon o životnoj sredini (Sl. list RCG, broj 12/96);

Uredba o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu (Sl. list RCG, br 14/97);

Upustvo o sadrzini Elaborata procjene uticaja zahvata na živ.sredinu (Sl.RCG br 21/97)

Zakon o zaštiti prirode (Sl. list RCG, broj 36 i 39/77, 48/91, 17/92, 27/94);

Zakon o vodama (Sl. list RCG, broj 27/07);

Zakon o kvalitetu vazduha (Sl. list RCG, broj 48/07);

Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini (Sl. list RCG, broj 45/06);

Zakon o planiranju i uredjenju prostora (Sl.list RCG, broj 28/05)

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, broj 80/05);

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG, br 80/05)

Problem zaštite životne sredine nije takvog stepena da se zacrtanim smjernicama i predvidjenim mjerama ne može adekvatno rješiti. Uz relativno mala ulaganja podrucje plana ce predstavljati prostor pogodan za život i poslovanje sa visokim stepenom pogodnosti, što uz pejzažne, prirodne i ljudske potencijale daje posebnu vrijednost za buduci razvoj ovog podrucija.

Otuda program aktivnosti na zaštiti i unaprijedjenju životne sredine treba tretirati kao integralni dio društveno-ekonomskog rasta zajednice. Problemi zaštite životne sredine su svuda prisutni, pa je njihovo rješavanje pravo i obaveza svih stalnih i povremenih korisnika prostora.

Kao osnovni ciljevi zaštite prirodne i životne sredine, izdvajaju se :

- zaštita elemenata životne sredine (vazduh, voda, zemljište)

- ocuvanje cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema,

- ocuvanje genofonda biljnih i životinjskih vrsta,

- ocuvanje ekološke ravnoteže,

- ocuvanje prirodnih ljepota i prostornih vrijednosti, zaštita pejzaža,

- ocuvanje i zaštita zdravlja ljudi,

- zaštita kulturne baštine i dobara koje je stvorio covjek,

- obezbjedjenje uslova za ograniceno i održivo gazdovanje prirodom

- ocuvanje kolicine i kvaliteta prirodnih bogatstava i

- sprecavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu.

U cilju zaštite životne sredine od planiranih aktivnosti na predmetnom podrucju, izdvojene su mjere zaštite životne sredine, grupisane u:

- opšte mjere zaštite,

- mjere zaštite vazduha,

- mjere zaštite voda,

- mjere zaštite zemljišta,

- mjere zaštite od buke,

- mjere rukovodjenja otpadom,

- mjere zaštite prirodnih vrijednosti,

- mjere zaštite pejzaža i ostale mjere zaštite.

7.1.	OPSTE MJERE ZASTITE

Opšte mjere zaštite životne sredine odnose se na osnovne smjernice u postupku izrade planske i projektne dokumentacije, odnosno obaveze i zabrane, a proizilaze prvenstveno iz Zakona o životnoj sredini (Sl. list RCG, broj 12/96).

Pri planiranju i sprovodjenju zahvata koji bi mogao imati negativan uticaj na životnu sredinu mora se sprovesti postupak prethodne procjene uticaja planiranog zahvata na životnu sredinu.

Kod izrade i donošenja prostornih i urbanistickih planova mora se procijeniti kapacitet životne sredine i posebno sagledati njena osetljivost na odredjenom prostoru, odnos prema ambijentalnim vrednostima, prirodnim bogatstvima, kulturnoj baštini, obnovljivim i neobnovljivim prirodnim resursima i ukupnost medjusobnih uticaja postojecih i planiranih zahvata.

Ako se tehnologije i zahvati koji bi mogli nepovoljno uticati na životnu sredinu mogu zamijeniti drugim, koje predstavljaju bitno manji rizik ili opasnost po životnu sredinu, obavezno izabrati ove druge, cak i ako iziskuju vece troškove u odnosu na vrijednosti koje treba zaštititi.

Upotreba hemikalija koje se razgradjuju u neškodljive materije ima prednost nad upotrebom drugih hemikalija. Koristiti najmanje opasne i štetne dostupne hemikalije koje mogu zadovoljiti zahtjevani efekat.

Materije koje se mogu ponovno upotrijebiti, reciklirati ili su biološki razgradljive, imaju prednost, cak i u slucaju vecih troškova, pod uslovom da su ti troškovi srazmjerni vrijednostima koje treba zaštititi.

Zabranjeno je svako ispuštanje zagadjujucih materija u životnu sredinu iznad propisanih granica, odlaganje svih vrsta otpada, osim na mjestima odredjenim za tu namjenu, kao i vršenje svih drugih radnji koje mogu narušiti propisani kvalitet životne sredine.

Opšti stavovi GUP-a odnose se na prostor i strukturu predmetnog podrucja.

Konkretni stavovi proizilaze iz sledeceg stanja:

Barski region je podrucje sa prijatnim klimatskim uslovima iskljucujuci nepovoljne zimske padavine i visoke amplitude temperature u ljetnjem periodu. Otvorenost Bara prema moru izložena je uticajima blage mediteranske klime:

Izloženi problemi zaštite životne sredine na ovom prostoru su rješavani u procesu funkcionalno prostorno i programske postavke i daju dobre uslove za stvaranje zdravih uslova u funkcionisanju.

Kod planiranja infrastrukture prihvaceno je rješenje kojim se obezbjedjuje funkcionalnost pojedinih cjelina, objekata. To se odnosi na obezbjedjenja vode, napajanje energijom, itd.

Jedan od osnovnih ciljeva je zaštita i ocuvanje životne sredine kao i ocuvanje ekološke ravnoteže. Osnovni cilj planskog razvoja ovog podrucja treba uskladiti sa zdravom životnom sredinom. Problem zaštite podrucja zahvacenog Urbanistickim planom treba posmatrati u okviru prostora opštine i problematiku rješavati na tom nivou.

USLOVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Intencijama GUP-a, zastita zivotne sredine Bara zauzima znacajno mjesto. Mjere koje su ovim dokumentima predvidjene odnose se prvenstveno na ocuvanje postojecih uslova zivotne sredine na podruciju zahvata DUP-a *Topolica-I* i Bara.

Osnovne mjere zastite obezbijedjene su kroz urbanisticko planiranje grada, a osnovni parametri u istrazivanju za adekvatne mjere zastite bili su :

- vrednovanje i izbor zemljista,

- organizacija i razmjestanje gradskih funkcija,

- koncepcija razvoja i postavljanja glavnih gradskih infrastrukturnih zahvata.

Opsti stavovi GUP-a odnose se i na prostor i strukturu predmetnog podrucja.

Konkretni stavovi proizilaze iz sledeceg stanja:

-   Barski region je podrucje sa relativno prijatnim klimatskim uslovima-umjerena vlaznost vazduha, dobra osuncanost, ali sa povremeno neprijatnim i prekomjernim osuncanjem, vjetrovima i snaznim padavinama.

-   Grad Bar je zbog svog polozaja izlozen uticajima blage mediteranske klime.

-  Formiranjem sadrzaja gradjevinske zone javlja se problem koji trazi sistematsko rjesenje, s obzirom na negativan uticaj koji moze imati na zivotnu sredinu.

-   Izlozeni problemi zastite zivotne sredine na obradjivanom prostoru rjesavani su u procesu funkcionalne, prostorne i programske postavke daju dobre uslove za stvaranje zdravih uslova u funkcionisanju zone.

- Kod planiranja infrastrukture prihvaceno je rjesenje koje obezbjedjuje funkcionalnost pojedinih cjelina. To se odnosi na obezbjedjenje vode, napajanje energijom, zastitu koridora kod vecih saobracajnica, kanalizacije i drugo koje se obezbjedjuju iz vise pravaca.

Planirano zelenilo prihvaceno je kao cjelina koja omogucava :

- Pozitivno rjesavanje sanitarno-higijenskih uslova (zastitu od buke, izduvnih gasova kao i adekvatno poboljsanje kvaliteta vazduha).

- Dekorativno-estetskim vrijednostima ucestvuje u stvaranju odredjenih estetsko- vizuelnih efekata (drvoredi uz saobracajnice i parkinge, karakteristicne vrste podneblja).

-   Zelene povrsine podignute po odredjenim principima omogucavaju pasivan odmor.

-   Nesporna je uloga zelenila pri elementarnim nepogoda i katastrofama.

-  Stvorene su tampon zone izmedju jacih saobracajnica i gradjene strukture, cime je znatno smanjen njihov negativan uticaj. Zelene mase su inkorporirane u strukturu omogucujuci korisnicima kontakt sa prirodom.

-   Pored zastite od uticaja saobracajnica vodilo se racuna i o nacinu, mjestu i kapacitetima lociranja mirujuceg saobracaja.

-  U pogledu nacina sprecavanja zagadjivanja sredine treba koristiti, u racionalnim okvirima, solarnu energiju cime bi se problemi prakticno smanjili na najmanju mjeru

-   Velikim brojem nadstresica, uredjenjem visokog zelenila, stvoreni su uslovi zastite od visokih temperature i padavina.

7.2.	MJERE ZASTITE VAZDUHA

Na predmetnom prostoru potrebno je planirati i sprovesti sledece mjere prevencije, sprecavanja, otklanjanja potencijalnih izvora aerozagadjivanja, mjere zaštite i kontrole kvaliteta vazduha:

Obavezan je postupak procjene uticaja na životnu sredinu sa aspekta ekološke održivosti i korišcenja ekološki prihvatljivih energenata za planirane Projekte.

Obavezan je izbor najbolje ponudjenih rešenja zagrijavanja objekata i ekološki prihvatljivih energenata.

U cilju zaštite zagadjenja vazduha od vozila koja stalno i povremeno dolaze na ovaj kompleks, prilazne puteve i parking površine planirati u skladu sa ekološkim kapacitetom prostora.

Obavezne su mjere zabrane otvaranja vegetacijskog sklopa i stvaranje *ogoljenih* i otvorenih površina kao izvora eolske prašine.

7.3.	MJERE ZASTITE VODA

Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na nacin kojim se obezbedjuje njihovo racionalno korišcenje, zaštita i drugi opšti interesi propisani Zakonom o vodama (Sl. list RCG, br. 27/07). Vode se koriste na nacin kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, ambijentalne i ekološke vrednosti.

U postupku pripreme tehnicke dokumentacije za izgradnju objekata i za izvodjenje drugih radova koji mogu uticati na promjene u režimu voda ili na koje može uticati režim voda, prema Zakonu o vodama (Sl. list RCG, br. 27/07)  Investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Uz zahtjev za utvrdjivanje vodoprivrednih uslova investitor podnosi osnovne podatke o lokaciji, namjeni i velicini objekata ili kapacitetima, nacelnim rešenjima vodosnabdijevanja, kanalisanju zaštite voda, odnosno zaštite od voda, i po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekata na režim voda. Zaštita voda (površinskih i podzemnih) od zagadjivanja predstavlja prioritetni zadatak. Sprovodice se primjenom obaveznih mjera prevencije u postupku dalje izrade dokumentacije i realizacije planiranih namjena, kao i mjerama sprecavanja i otklanjanja postojecih i potencijalnih uzroka zagadjivanja i degradacije:

Prilikom uredjivanja terena i izvodjenja radova ne smije doci do narušavanja prirodnog oticanja vode niti njenog usmjeravanja ka parcelama u okruženju.

Pri realizaciji planiranih namjena i projekata, obavezne su mjere sprecavanja i zabrane upuštanja i prosipanja bilo kakvih otpadnih voda (iz proizvodnje i prerade) na predmetnoj lokaciji i njenom okruženju bez prethodnog precišcavanja.

Obavezna je izgradnja kanalizacionog sistema i ukljucivanje na sistem za precišcavanje otpadnih voda. Kanalizacioni sistem treba da bude uradjen na separatnom principu (atmosferske, fekalne, tehnološke vode).

Obavezan je prethodni tretman potencijalno zauljenih atmosferskih voda sa svih kolovoznih i parking površina, preko separatora–taložnika masti i ulja, do zahtijevanog nivoa prije upuštanja u recipijent.

Obavezan je postupak proracuna ocekivanih kolicina i kategorija otpadnih voda, nacin tretmana i upravljanja otpadnim vodama pri realizaciji pojedinacnih projekata na predmetnoj lokaciji.

Uvodjenje savremenih uredjaja (bio-disk) za tretman otpadnih voda za pojedinacne Projekte–objekte, predstavlja dobro ponudjeno rješenje u cilju upravljanja otpadnim vodama na ekološki prihvatljiv nacin.

Postrojenja za precišcavanje otpadnih voda treba projektovati i rukovati njima tako da u svim klimatskim i drugim uslovima rade tako da obezbedjuju zahtjevane vrijednosti prije upuštanja precišcene vode u recipijent (shodno Pravilniku o kvalitetu otpadnih voda i nacinu njihovog upuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent, Sl. list RCG, broj 10/97, 21/97).

Izgradnja vodonepropusnih septickih jama je dozvoljena za pojedinacne Projekte, kao prelazno rešenje do realizacije kanalizacione mreže i prikljucenja na kolektor.

7.4.	MJERE ZASTITE ZEMLJISTA

Zaštita zemljišta kao neobnovljivog (teško obnovljivog) prirodnog resursa sprovodice se mjerama ogranicenja, zabrane i zaštite od nenamjenskog korišcenja, zagadjivanja, degradacije i devastacije:

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekta za planirane objekte na predmetnoj lokaciji, neophodno je uraditi Geotehnicki elaborat kojim ce se utvrditi geološka gradja i hidrogeološka svojstva terena, kao i savremeni geodinamicki procesi (odronjavanje, klizanje i sl.) i seizmicnost terena, odnosno geotehnicki uslovi izgradnje objekata.

Prilikom gradjevinskih radova, kao i prilikom korišcenja planiranih objekata na predmetnoj lokaciji, ne smiju se pospiješiti prirodni procesi odrona kamena, erozije  i klizanja terena.

Prilikom izvodjenja radova i eksploatacije prostora obavezna je zaštita zemljišta od erozionih procesa zabranom otvaranja vegetacijskog sklopa.

U cilju zaštite zemljišta od zagadjivanja, neophodno je sprovesti adekvatno rukovodjenje otpadnim vodama i cvrstim otpadom.

Za Projekte (objekte), potencijalne izvore zagadjivanja ili ugrožavanja zemljišta kao prirodnog resursa, obavezna je procjena uticaja na životnu sredinu sa Planom mjera za zaštitu zemljišta od zagadjivanja, mjera prevencije, sprecavanja i otklanjanja mogucih izvora zagadjivanja i degradacije, kao i mjera monitoringa stanja i kvaliteta zemljišta.

Zbog mogucnosti zagadjivanja zemljišta u okolini nastresnica i parking površina, uslijed spiranja zagadjujucih materija (ulje, nafta i dr.) iz vozila atmosferskim vodama ili prilikom pranja, neophodno je ugraditi separatore masti i ulja na parkinzima.

ZASTITA OD ZEMLJOTRESA

Primjena tehnickih propisa i normativa pri projektovanju gradjevinskih struktura, uz uslove i ogranicenja iz elaborata mikroseizmicke reonizacije predstavljati ce osnov zastite predmetnog podrucja od destruktivnih dejstava zemljotresa.

Uvazavajuci postavke prostornog plana Republike i usvojeni stepen seizmickog hazarda, primjenom zastitnih mjera od ratnih razaranja i zastite od zemljotresa zadovoljeni su osnovni uslovi zastite od eventualnih razaranja i panike.

7.5.	MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Zaštitu prirode na ovom podrucju potrebno je obezbijediti sprecavanjem svih radnji koje bi mogle neposredno ili posredno narušiti prirodu, a u skladu sa odgovarajucom zakonskom regulativom /Crna Gora kao ekološka država/.

U tom smislu neophodno je:

- Ocuvati prirodne vrijednosti predmetnog podrucja u najvecoj mogucoj meri, odnosno sve planirane aktivnosti uskladiti sa zaštitom prirode.

- Zaštitu postojeceg zelenila, sa aspekta maksimalnog ocuvanja.

- Uklanjanje drveca treba da bude minimalno, kako ne bi došlo do narušavanja prirodne ekološke ravnoteže.

- Ocuvati biološku raznovrsnost (biodiverzitet) i ekološku ravnotežu. U tom smislu, neophodno je sve gradjevinske radove vršiti uz miminalne intervencije u prirodnoj sredini, narocito kada je u pitanju sjeca drveca (prvenstveno maslina).

- Investitor je dužan da prilikom izvodjenja gradjevinskih i dr. radova obezbijedi sva potrebna sredstva za zaštitu objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi.

Ako se u toku izvodjenja gradjevinskih i drugih radova naidje na objekte za koje se osnovano pretpostavlja da su objekti prirode koje treba zaštititi, organizacija ili lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da o tome bez odlaganja obavesti opštinski i/ili republicki organ uprave nadležan za poslove zaštite prirode, koji ce o tome obavijestiti Republicki zavod za zaštitu prirode, kao i da preduzme potrebne mjere da se do dolaska na teren lica ovlašcenog od Republickog zavoda nalaz ne ošteti ili ne uništi, odnosno da se sacuva na mjestu i u položaju u kome je otkriven.

Takodje, u procesu dalje izrade planske i tehnicke dokumentacije, neophodno je, u okviru pribavljanja uslova javnih i komunalnih preduzeca, pribaviti i uslove Republickog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore.

7.6.	MJERE ZASTITE OD BUKE

Na predmetnoj lokaciji, s obzirom na planirane namjene i aktivnosti, nece dolaziti do generisanja visokih nivoa buke.

U cilju smanjenja nivoa buke porijeklom od vozila koja prilaze kompleksu, planirane su dvije odvojene parking površine, sa posebnim prilaznim putevima. Ovom mjerom zaštite, osim efekta rasplinjavanja buke na vecoj površini, omogucice se i smanjenje aerozagadjenja.

Zaštitu od buke u objektima potrebno je vršiti u skladu sa zakonskim propisima.

7.7.	MJERE RUKOVODJENJA OTPADOM

Za odlaganje cvrstih otpadnih materija neophodno je obezbijediti sabirne punktove, organizovane sa potpunom higijenskom zastitom i tipiziranim posudama /betoniran ili asfaltiran prostor i kontejnere ili kante za otpatke sa poklopcem/ koji se svakodnevno moraju prazniti, odnosno odnositi na odredjena mjesta od strane nadležnog komunalnog preduzeca /deponije cvrstih otpadaka/.

Potrebno je obezbijediti separaciju cvrstog otpada i to za :

organski otpad	–

povratni otpad	– 	boce, ambalaža i sl.

reciklažni otpad	– 	staklo, papir/karton, masnoce itd.

šut		  	–	beton, malter, cigla i sl.

tehnicki materijal	–	akumulatori i baterije, lampe, hemikalije itd.

Razdvojeni otpad treba cuvati u jasno oznacenim kontejnerima.

Prostor za prikupljanje otpada treba da je ogradjen, zašticen od javnog pogleda, dobro obezbijedjen i dovoljnih dimenzija za nesmetano kretanje servisnih vozila/kamiona za skupljanje otpada.

7.8.	MJERE ZASTITE PEJZAZA

Pri urbanisticko-arhitektonskom oblikovanju predmetne lokacije treba težiti ka formiranju identiteta planiranog poslovnog kompleksa, ocuvanju autohtonih prirodnih vrijednosti, upotrebi lokalnih materijala i usaglašavanju izgradjenih i planiranih djelova sa prirodnim ambijentom.

Izgradnja objekata i uredjenje terena moraju biti definisani i uskladjeni sa prirodnim karakteristikama u cilju ocuvanja pejzažnih vrijednosti prostora i sprecavanja neželjenih efekata, potencijalnog ugrožavanja i degradacije.

Neophodno je uraditi Plan pejzažnog uredjenja parcele. Postojece, uklonjeno i planirano zelenilo mora biti prikazano u projektu za Odobrenje za izgradnju.

Uredjivanje parternih i zelenih površina mora biti u skladu sa prirodnim okruženjem, tj. prirodnim ambijentom.

Obrada i obeležavanje staza, prilaza i platoa na kompleksu mora biti od kompatibilnih materijala, koji su podjednako zastupljeni na citavoj lokaciji, i u saglasnosti sa pejzažom (voditi racuna o vrsti i boji kamena).

Rješavanje prostora za manipulaciju i stacioniranje vozila mora biti definisano tako da smanji moguce negativne vizuelne efekte i efekte narušavanja predeono-pejzažnih vrijednosti prostora.

OBLIKOVANJE PROSTORA

Prostorno oblikovanje mora biti uskladjeno sa prostornim oblicima, namjenom i sadrzajem objekata.

Insistirati ce se na vizuelnom jedinstvu cjelovitog prostornog rjesenja, kod koga ce objekti zadrzati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan svojoj funkciji, bez narusavanja prisutnog vec formiranog ambijenta.

Likovno i oblikovno rjesenje gradjevinskih struktura mora da slijedi klimatske  i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opstoj slici i da se uskladi sa postojecom fizionomijom sredine.

Obrada fasada mora biti izvedena od odgovarajucih materijala koji garantuju adekvatnu zastitu enterijera objekata. Istaci posebne karakteristike objekata namjenske arhitekture racionalnog obeljezja.

Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, gradjevinskim nasljedjem i klimatskim uslovima. Insistirati na pravilnim geometrijski jasno izdiferencirnim masama, svijetlih tonova, *potopljenih u svjetlost* kako bi se ostvarila potrebna dinamicnost i poliharmonija prostorne plastike.

Obrada povrsina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Razlicitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takodje obezbjedjuju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata.

Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nadju osnov svoje egzistencije.

Sa aspekta ispravne znakovne organizacije strukture partera koji ima za cilj da obezbijedi spontano razdvajanje koriscenja partera i prijatan dozivljaj u prostoru, potrebno je da dominiraju sledece vrste obrada:

-  obrada zelene povrsine partera ( prema programu i odredbama iznesenim u separatu hortikulture),

-   obrada kolovoznih povrsina,

-   utilitaristicka obrada trotoara,

-  posebna obrada pjesackog koridora ( bojeni beton, fert-beton, keramicke plocice, beton kocke i drugo) u kombinaciji sa zelenilom,

-   urbani dizajn, oprema i dijela primjenjene umjetnosti.

Specificnost predmetnog prostora treba da cini niz vrijednih ambijenata oblikovano-estetski kvaliteti objekata i prirodni kvaliteti sredine ukomponovani u jedinstveni ambijent zone.

Pored ovog postupka koji podrazumijeva djelimicnu valorizaciju i revitalizaciju pojedinih objekata i ambijenta pri formoranju novih kapaciteta neophodno je obezbijediti nove elemente i forme opreme prostora u cilju njegove humanizacije, aktiviranja stvaranja identiteta djelova kompleksa.

U ovom postupku mogu se ustanoviti dvije vrste prostora prema ucesnicima i njihovom oblikovanju. Prvi pretpostavljaju javne zelene povrsine, pjesacke staze, pjacete, parkove, prostore oko javnih objekata i svi drugi prostori u domenu  javnog zivota zone i drugi u prostorima koji gravitiraju radnim cjelinama.

Umjetnicki oblikovani predmeti koji treba da doprinesu stvaranju humanog i estetski oformljenog ambijenta mogu se kategorizovati u nekoliko sledecih grupa:

a)      Predmeti urbane opreme u prostoru kao sto su :

- klupe za sjedenje, korpe za otpatke,

- cesme i fontane,

- kandelabri u pjesackim prostorima i elementi ulicnog osvjetljenja,

- kiosci,

- nadstresice za autobuske stanice,

- oprema parkovskih terena itd.

b)   Umjetnicka djela kao sto su skulpture u slobodnom prostoru, slobodnim i zelenim prostorima oko javnih objekata.

Za razliku od ostalih objekata kompleksa (koji imaju stabilnu i neadaptilnu gradjevinsku strukturu)-usluzne centre karakterisu fleksibilni prostori sa portabilnom opremom. U skladu sa karakterom prostora elementi prostornog dizajna moraju imati za cilj da i estetski podrze osnovne karakteristike ambijenta, a ovo se posebno odnosi na:

-      tende za osjencavanje,

-      portabilnu opremu za prodaju na otvorenom i slobodnom prostoru,

-      reklame i informativne elemente.

Projektom uredjenja terena predvidjeti odgovarajuce elemente urbane opreme,elemente za sjedenje i odmor, korpe za otpatke, zardinjere, higijenske cesme i drugo. Odabrani elementi moraju biti funkcionalno-estetski uskladjeni sa oblikovanjem i namjenom partera i objekata. Odabiranje i oblikovanje opreme izvrsiti nakon izrade investiciono-tehnicke dokumentacije, ista ne bi trebalo da ima sopstvene estetske pretenzije vec da tezi nadgradnji i afirmaciji primarnih oblika lokacije.

PROTIVPOZARNA ZASTITA

Fizicka struktura ima jasne cjeline sa medjuprostorima zelenila i pjesackih staza i povrsina, sto obezbjedjuje osnovni nivo zastite u prenosenju pozara u okviru posmatranog kompleksa.

U samim prostornim grupama stvoreni su medjuprostori koji omogucavaju laku intervenciju u slucaju pozara i njegovu lokalizaciju.

Projektom infrastrukture i nivoom tehnicke opremljenosti prostora ( PP uredjaji ) upotpunice se sistem i mjere protivpozarne zastite.

7.9.	OSTALE MJERE ZASTITE

Planirane Objekte treba graditi, uredjivati i opremati tako da omogucavaju racionalno korišcenje prostora, nesmetano kretanje stalnih i povremenih korisnika, zaštitu zdravlja, kao i zaštitu od štetnih uticaja koje boravak i rad u ovim objektima može imati na životnu sredinu (buka, vibracije, zagadjenje vazduha, voda i zemljišta, šuma kao i zašticenih djelova prirode).

Objekti, uredjaji i oprema moraju da ispunjavaju uslove u pogledu gradnje, sanitarne, protivpožarne i uslove zaštite na radu, zaštite životne sredine i druge uslove propisane za tu vrstu i namjenu objekata, kao i da odgovaraju propisanim standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta.

Svi objekti moraju imati odgovarajuce izlaze da bi se obezbijedio siguran izlazak iz objekata svim licima u slucaju požara, zemljotresa ili sl.

Kod planiranja infrastrukture (obezbjedjenja vode, napajanje elektricnom energijom, itd) prihvaceno je rješenje kojim se obezbjedjuje funkcionalnost objekata.

Obavezne su mjere stalnog nadzora, kontrole i monitoringa svih bitnih parametara za pracenje stanja prirodne i životne sredine.

7.10.	 ZASTITA I RACIONALNO KORISCENJE NA PRINCIPIMA ODRZIVOG RAZVOJA

Usaglasavanje nacina koriscenja prirodnih resursa sa potencijalima prirodne sredine i potrebama njene zastite na principima odrzivog razvoja:

- Zastita Jadranskog mora i Skadarskog jezera od zagadjivanja raznovrsnim otpadnim materijama;

- Zastita zemljista od erozije koriscenjem povrsina na nagibima do 20% za poljoprivrednu proizvodnju, razvoj naselja, izgradnju infrastructure i dsrugih objekata;

- Racionalno koriscenje prirodne sumske vegetacije i prosirivanje povrsina pod sumama;

- Racionalno koriscenje i zastita maslinjaka i antropogenih zemljista;

- Zastita vazduha, zemljista i voda od zagadjenja od naselja, industrije, saobracaja, neadekvatne primjene pesticide i vjestackih djubriva u poljoprivrednoj proizvodnji i slicno.

- Maksimalna zastita prirodnih karakteristika teritorije i razvoj aktivnosti, primjerenih nosecem kapacitetu posmatrane teritorije, podrazumijeva:

- Racionalno koriscenje postojecih sumskih povrsina, prosirivanje povrsina pod sumama i odgovarajucu zastitu rijetkih prirodnih, ekoloskih, ambijentalnih i funkcionalnih vrijednosti-kestenovog i hrastovog sastava, makija; i drugo;

- Racionalno koriscenje i zastitu Skadarskog jezera i njegovog priobalja kao rezervoara slatke vode, stanista raznih vrsta ihtio i ornito faune, znacajne prirodne i ambijentalne vrijednosti sa brojnim kulturno istorijskim spomenicima;

- Racionalno koriscenje rudnih nalazista kao i nalazista ukrasnog kamena u smislu maksimalnog ocuvanja prirodnog sklopa okolnih terena;

- Racionalno koriscenje, zastita i unapredjenje povrsina pod  hiljadugodisnjim zasadima masline (Bar) i svih antropogenih zemljista u primorskoj zoni;

- Ozelenjavanje svih naselja i turistickih zona autohtonim biljnim vrstama radi ocuvanja prirodnih karakteristika predjela, unaprjedjenja zivotne sredine u naseljima i turistickim zonama.

ZAKLJUCAK

U daljem postupku izrade planske i tehnicke dokumentacije, kroz izradu odgovarajucih studija prethodne procjene, odnosno procjene i strateške procjene uticaja na životnu sredinu, mjere zaštite životne sredine bice detaljno razradjene.

Na osnovu Zakona o životnoj sredini (Sl. list RCG, broj 12/96), za sve zahvate koji se planiraju i realizuju od strane pravnih i fizickih lica, a koji mogu da dovedu do zagadjenja životne sredine, odnosno koji predstavljaju rizik po životnu sredinu, obavezna je izrada procjene uticaja na životnu sredinu.

Prije realizacije zahvata, investitor sprovodi postupak prethodne procjene. Procjenom se identifikuju, opisuju i predvidjaju direktni i indirektni uticaji na životnu sredinu, i to posebno i pojedinacno na :

- ljude, floru i faunu;

- zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž;

- materijalna dobra i kulturno-istorijsko nasledje;

- ekonomsko i socijalno okruženje.

Vrste zahvata za koje je obavezna izrada procjene uticaja zahvata, definisana je Uredbom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu (Sl. list RCG, broj 14/97).

Saglasnost na procjenu uticaja zahvata propisanih pomenutom Uredbom daje nadležno ministarstvo za poslove zaštite životne sredine, i bez pribavljene saglasnosti ne može se izdati odobrenje za realizaciju zahvata.

Akt o davanju ekološke saglasnosti na osnovu izvršene procjene uticaja na životnu sredinu sadrži propisane mjere zaštite životne sredine.

U skladu sa Zakonom o životnoj sredini kod izrade i donošenja prostornih i urbanistickih planova mora se procijeniti kapacitet životne sredine i posebno sagledati njena osetljivost na odredjenom prostoru, odnos prema ambijentalnim vrijednostima, prirodnim bogatstvima, kulturnoj baštini, obnovljivim i neobnovljivim prirodnim resursima i ukupnost medjusobnih uticaja postojecih i planiranih zahvata.

Postupak procjene uticaja vrši se u skladu sa Zakonom o životnoj sredini (Sl. list RCG, broj 12/96), do trenutka pocetka primjene Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, broj 80/05), odnosno Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, broj 80/05). Ova dva zakona donijeta su  28. decembra 2005. godine, a pocinju sa primjenom 1. januara 2008. godine.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05), za sve projekte koji se planiraju ili izvode na predmetnom prostoru, nosilac projekta je u obavezi da od nadležnog organa za poslove životne sredine dobije odluku o potrebi procjene uticaja, odnosno saglasnost na procjenu uticaja ukoliko nadležni organ propiše obavezu njene izrade.

U skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05), za odredjene planove ili programe koji ce se donositi za predmetno podrucje potrebno je uraditi stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Odluku o izradi strateške procjene donosi organ nadležan za pripremu plana ili programa, po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine, organa nadležnog za poslove zdravlja i drugih organa i organizacija.

Zaštita prirodnih vrijednosti, uravnoteženost daljeg razvoja i ocuvanja prirodne i životne sredine predmetnog prostora obezbedice se usvajanjem i imple-mentacijom uslova i mjera nadležnih institucija, planske i ekološke dokumentacije višeg reda.

*	*	*