OBRAZAC  3

OPŠTINA BAR

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-1488

Redni broj iz Plana javnih nabavki: stavka 68

Mjesto i datum: Bar, 25.05.2016.. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)                    Opština Bar  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

# Izgradnja trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1(2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni “B” po DUP-u “Ilino” u Baru

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	21

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	22

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	23

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	24

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	25

NASLOVNA STRANA PONUDE	26

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	27

FINANSIJSKI DIO PONUDE	33

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	34

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	35

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	36

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	37

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	43

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	48

SADRŽAJ PONUDE	54

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	55

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	56

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Emin Brkanović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 495 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izgradnja trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1(2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni “B” po DUP-u “Ilino” u Baru

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 50.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 09-404/16-168 od 13.04.2016. godine, koji organ se aktom broj: 01-1739/3 od 21.04.2016. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: - Izradu geodetskih radova; - Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje; - Izvođenje elektro – instalacija jake struje. Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje; - Rukovođenje izvođenjem elektro – instalacija jake struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 04.07.2016.  godine do 12 časova.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  04.07.2016. godine u 13 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u zakonskom roku.

Način plaćanja je: virmanski

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Predmjer i predračun materijala i radova

NDTS 10/0,4kV “Br.8-Nova” 1(2)x1000 kVA

Opšti dio

Predmjerom su obuhvaćene sve vrste radova, kao i neophodna opreme i materijal po vrstama i količini, neophodnim za kompletiranje objekta, izuzev sitnog nespecificiranog materijala, koga je Izvođač radova, na bazi sopstvenih normativa i stručnog iskustva, dužan da predvidi i ugradi, kalkulišući u fazi nuđenja cijene ovih materijala u okviru pozicija radova, na koji se isti odnose. Po potrebi, specificirana oprema se može zamijeniti opremom drugog proizvođača, odgovarajućih tehničkih karakteristika. Sve radove predviđene ovim predmjerom i predračunom, treba izvesti prema opisu pozicija iz ovog predmjera, tehničkom opisu, tehničkim uslovima i grafičkim dijelom Projekta, primjenjujući pritom, važeće tehničke propise i standarde, kao i normativa zaštite na radu.

U okviru ugovorenih cijena, po ovom predmjeru radova, Izvođač je dužan da ukalkuliše sve troškove vezane za nabavku, isporuku, transport, osiguranje, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad, dugogodišnju garanciju itd., uključujući tu i sve ostale radove i materijal čije je izvođenje, za predmetnu vrstu instalacija, nalažu važeći tehnički propisi i standardi. Ovdje se podrazumijeva dostava dokaza o kvalitetu (ispitni protokoli,fabrički atesti, proizvođačke garancije, tipske i pojedinačne ateste ovlašćenih ustanova za uređaje specijalne namjene i sl., zatim uptustvo za rukovanje i održavanje, dokumentacije izvedenog stanja (radni primjerak)i sl., postavljanje neophodnih natpisnih pločica sa upisanim pozicijama uređaja prema Projektu, stavljanje oznaka upozorenja, kompletiranje zaštitne opreme i sl.

Izvođač je odgovoran za obezbjeđenje kvaliteta opreme i kablova u svim fazama isporuke i ugradnje, do puštanja u probni rad i zapisničke primopredaje sa Investitorom. Na zahtjev nadzornog organa, Izvođač je dužan nekvalitetnu opremu i materijal odstraniti sa gradilišta u najkraćem roku.

Obim isporuke tehničke dokumentacije

Isporuka trafostanice podrazumijeva dostavljanje od strane Isporučioca prevedene na srpski jezik sledeće projektno-tehničke i ispitne dokumentacije:

Projektna dokumentacija

- dispozicija električne opreme u trafostanici

- jednopolna šema trafostanice

- tropolna šema sklopnog srednjenaponskog bloka

- tropolna šema niskonaponskog razvodnog bloka

- tropolna šema polja javne rasvjete

- pregledni crtež SN sklopnog bloka

- pregledni crtež niskonaponskog sklopnog bloka, i

- šeme vezivanja

- proračun hlađenja energetskog transformatora

Ispitna dokumentacija

- ateste za srednjenaponski sklopni blok

- ateste za niskonaponski rasklopni blok

- ateste za energetski transformator

- atest za hlađenje transformatora

- atest za nivo buke u okolini trafostanice.

Predmetna dokumentacije je uslov za prijem trafostanice od strane elektroprivrednog preduzeća.

| Br. | OPIS | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena (€) | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 kV RASKLOPNI BLOK |
|  | Isporuka i montaža tipski testiranog, metalom oklopljenog rasklopnog postrojenja, tipa SM6 ''SCHNEIDER ELECTRIC'', 12kV, 630A, 25kA/25kA/62, 5kA (subtranzijentna / jednosekundna termička / udarna struja kratkog spoja), ukupnih dimenzija 1125x840 (940) x 1600 mm, sastavljenog od sledećih ćelija: |  |  |  |  |
| 1.1 | Dovodno-odvodna ćelija, tipa IM, 375x940x1600mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavna sklopka, sa noževima za uzemljenje, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, sa: - trofazne sabirnice - CIT mehanizam za manipulaciju - indikatori napona - konektori za suve kablove | kom | 3 |  |  |
| 1.2 | Transformatorska ćelija, tipa QM, 375x940x1600mm, sa ugrađenom opremom: - SF6 rastavna sklopka, sa noževima za uzemljenje, sa 2NO+2NC pomoćna kontakta, sa okidačem za isključenje 220VAC - postolje sa 3 DIN osigurača 63A sa udarnom iglom - pomoćni kontakt za signalizaciju pregorevanja osigurača - trofazne sabirnice - CI1 mehanizam za manipulaciju, sa okidačem za isključenje 220VAC - indikatori napona - sistem za mehaničku indikaciju pregorevanja osigurača - noževi za uzemljenje sa donje strane - konektori za suve kablove | kom | 1 |  |  |
| 1.3 | Srednje-naponski osigurač FUSARC 63 A, 10 kV, proizvođača "MERLIN GERIN" | kom | 3 |  |  |
| 1.4 | Pomoćni rele, sа postoljem, sa 3NO/3NC kontakta 220V/6А, sa namotajem za 230VAC tip RXN-41G11P7+RXZ-7G+RXZ-200+RXZ-300 "TM" | kom. | 3 |  |  |
|  | Ukupno poz. 1 | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | VN KABLOVI, TRANSFORMATORI I PRATEĆA OPREMA |
| 2.1 | Izrada i montaža tipskog nosača za tri jednopolne kablovske glave za kabl tipa XHE 49, u prostoru za smještaj transformatora, ukupne visine 1200 mm, od željeznih profila, komplet sa trakom za uzemljenje kablovskih završetaka i spojnim materijalom. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.2 | Isporuka materijala i izrada 10kV kablovske veze između transformatorske ćelije razvodnog bloka 10 kV i energetskog transformatora jednožilnim kablovima tipa XHP-49A 1x70/10 mm2, Cu. Ukupno za rad, materijal i transport. | m | 24 |  |  |
| 2.3 | Ekranizovani utični "L" adapter za unutrašnju montažu kablova XHE 49-A 1x70/10 mm2, za priključak na transformator i sklopni blok tipa: RSES 5217 “RAYCHEM”. Napomena: Izvodi na VN strani transformatora trebaju biti prilagođeni za montažu kablovskih završetaka sa ovim adapterima. | kom | 6 |  |  |
| 2.4 | Isporuka i montaža trofaznog zapečaćenog energetskog transformatora u ulju sa samohlađenjem, prenosnog odnosa 10kV±2x2,5% / 0,42kV, snage 1000 kVA, sprege Dyn5, učestanosti 50 Hz, smanjenih gubitaka (1300/6500W), sa ugrađenim kontaktnim termometrom, u svemu prema standardima IEC 76-1...5, IEC137 i IEC354 tip FRANCE TRANSFO ''SCHNEIDER ELECTRIC'' ili sl. Kvaliteta. Ukupno za rad, materijal i transport. | kom. | 1 |  |  |
| 2.5 | Isporuka i montaža tipski testiranog, prefabrikovanog 0,4kV oklopljenog sabirničkog razvoda, tipa KTA-16 “Schneider Electric” sledećih karakteristika: - nazivna struje 2000 A - jednosekundna termička struja 50kA - stepen zaštite IP52 - kompaktna izvedba - 4 aluminijumske pravougaone sabirnice (3P+N), postavljene u galvanizovanom i obojenom metalnom oklopu - Izolacija između sabirnica poliester, «halogen-free» 130°C, klase B - prelazni kontakti su posrebrenih Al/Cu laminatnih traka - komplet sa svim potrebnim elementima i delovima: pravi element dužine do 1 m, skretnice, završnice za priključenje na transformator 1000 kVA i 0,4 kV rasklopni blok, nosači i dr. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 2 |  |  |  |  |
| 3. | 0,4 kV RASKLOPNI BLOK |
| 3.1 | Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV rasklopnog bloka, tipa HIMEL - ''SCHNEIDER ELECTRIC'', sledećih karakteristika: - slobodnostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane - ukupna dimenzija 2200x2000x500mm - sastavljen od ukupno 3 polja, 2 širine 800mm i 1 širine 600mm - spoljnji stepen zaštite IP55 - unutrašnji stepen zaštite IP20 - pristup opremi sa prednje strane - pristup kablovima sa prednje strane - horinzontalne sabirnice nazivne struje 2000 A - prekidna moć 50 kA |  |  |  |  |
|  | U orman se ugrađuje sledeća ''SCHNEIDER ELECTRIC'' oprema: POLJE 1 (dovod i mjerenje) |  |  |  |  |
| 3.2 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A, 50kA/75% (prekidna moć / servisna moć), fiksne verzije, tipa COMPACT NS2000, sastavljen od sledećih komponenti: - bazni uredaj - prekidač - elektronska kontrolna jedinica tip STR23SE - 1 preklopni pomoćni kontakt signalizacije stanja - mikroproc. kontrolna jedinica tip MICROLOGIC 2.0A - 1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite | kom. | 1 |  |  |
| 3.3 | Jednopolni zaštitni prekidač, 440V, 50Hz, nazivne struje 25A, prekidne moći 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip MULTI 9-C60L "MG" za struju: 25 A | kom. | 3 |  |  |
| 3.4 | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 63A, prekidne moći 50kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) 63A, tip MULTI 9-NC100LH "MG": 50A/25kA | kom. | 2 |  |  |
| 3.5 | Tropolni (3P) odvodnik prenapona, za 440V, 50Hz, sa izvlačivim ketridzima, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i kraja radnog veka, naponskog nivoa zaštite 2kV, tipa PRD65r | kom. | 1 |  |  |
| 3.6 | Strujni transformator 2000/5A, 720V, cl. 0,5, 10VA tip TI - Multi 9 "MG" | kom | 3 |  |  |
| 3.7 | Trofazno, poluindirektno brojilo tipa 5A, 3x230/400 V. | kom | 1 |  |  |
|  | Polje 2 i 3 (razvod, kompenzacija i javna rasvjeta) |  |  |  |  |
| 3.8 | Niskonaponski komplet sklopka-osigurač, 415V, 50Hz, za montažu u tablu. Sklopku-osigurač čine energetska sklopka i komplet niskonaponskog visokoučinskog osigurača sa tropolnim podnožjem i tri izvlačiva umetka veličine 25A-400A, klase gG (brzi), tipa FUPACT ISFL nazivne struje sklopke (i podnožja osigurača)/nazivne struje osiguračkih umetaka/prekidne moći/uklopne moći: 630/310 A/ Ik>50kA/ Iu>105kA 400/250 A/ Ik>50kA/ Iu>105kA 160/63 A/ Ik>50kA/ Iu>105kA | kom. kom. kom. | 4 8 2 |  |  |
| 3.9 | Tropolni kontaktor 230VAC, 65A, tipa LC1D65P7, "MG" | kom | 1 |  |  |
| 3.10 | Programator vremena u polju javne rasvete kat br. 15720 | kom | 1 |  |  |
| 3.11 | Izborna preklopka za komandovanje radom javne rasvjete (ručno-automatski) tipa CM 1-0-2, "MG". | kom | 1 |  |  |
| 3.12 | Kondenzator tipa Varplus M1 400V, 15 kVAr. | kom | 2 |  |  |
| 3.13 | Kondenzator tipa Varplus M1 400V, 10 kVAr. | kom | 1 |  |  |
| 3.14 | Jednopolni automatski osigurač-prekidač C60N/C6A. | kom | 4 |  |  |
| 3.15 | Jednopolni automatski osigurač-prekidač C60N/C16A. | kom | 2 |  |  |
| 3.16 | Monofazna "šuko" utičnica za montažu na DIN šinu tipa PC 16A, 2P+E. | kom | 1 |  |  |
| 3.17 | Signalne sijalice na vratima NN bloka tipa ZB5 "Telemechanique" | kom | 3 |  |  |
| 3.18 | Udarni taster tipa XB5AS542 "MG", za havarijska isključenja | kom | 1 |  |  |
| 3.19 | Kontaktni blok tipa ZBE101 za udarni taster | kom | 1 |  |  |
| 3.20 | Razni sitan montažni materijal | kompl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 3 |  |  |  |  |
| 4. | SIGNALNI KABLOVI I KABLOVSKI NOSAČI |
| 4.1 | Isporuka i ugradnja komandno-signalnih kablova tipa : |  |  |  |  |
|  | PP00/Y 3x1.5 mm2 | m | 15 |  |  |
|  | PP00/Y 3x2.5 mm2 | m | 15 |  |  |
| 4.2 | Perforirani pocinkovani, kablovski nosači montirani na zidnim konzolama postavljenim na svakih 1 m, komplet sa spojnicama i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala širine 200mm: - nosač tipa PNK-200 - zidna konzola tipa KZ-200 - bočna spojnica tipa SPNK 200-400 sa zavrtnjima M6x15 - ugaona spojnica tipa S-II 200 sa zavrtnjima M6x15 | m kom kom kom | 5 4 2 1 |  |  |
| 4.3 | Rešetkasti pocinkovani, kablovski nosači montirani na zidu između ulaznih vrata za potrebe iznošenja NN kablova iz trafostanice, fiksirani na svakih 1 m, komplet sa spojnicama i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala širine 400mm: nosač tipa RNK-400 | m | 3 |  |  |
| 4.4 | Metalna savitljiva cijev za mehaničku zaštitu kablova 23 mm | m | 10 |  |  |
| 4.5 | PVC okiten cijev 50 mm u betonskoj ploči između kablovskog kanala ispod NN bloka i postolja transformatora za potrebe provlačenja signalnih kablova. | m | 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 4 |  |  |  |  |
| 5. | ZAŠTITNO UZEMLJENJE UZEMLJENJA |
| 5.1 | Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar TS 10/0,4 kV, što obuhvata: - ovezivanje svih metalnih masa unutar TS, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, razvodna tabla 0,4 kV, energetski transformator, ormar mjerne grupe, kablovske glave 10 kV i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.); – izjednačavanje potencijala unutar trafostanice: sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25x4 mm na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorije TS tj. unutar kablovskih kanala. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.2 | Povezivanje sabirnog zemljovoda unutar trafostanice sa uzemljivačem trafostanice (objekta), najmanje na dva mesta, preko ispitne spojnice. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.3 | Združivanje uzemljenja u TS 10/0,4 kV, što obuhvata izradu veze između neutralne i zaštitne sabirnice na tabli niskog napona (združivanje uzemljenja) kablom PP00-Y preseka min. 50 mm2 1kV. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.4 | Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS: - Jednopolna šema TS na unutrašnjoj strani vrata NN razvoda. - Uputstvo za pružanje prve pomoći povrijeđenima od električne struje - Uputstvo za rukovanje "Zlatna pravila" - Tablica sa upozorenjem na opasnost sa spoljne strane vrata - Natpisne pločice i oznake - Crvena zaštitna greda sa opomenskom tablicom u trafo odeljenju - Tablica maksimalno dozvoljenih vrednosti otpornosti uzemljenja trafostanice - Tablica sa podacima o vrsti zaštite od previsokog napona dodira u niskonaponskoj mreži - Potreban broj opomenskih tablica - Džep za držanje knjige evidencije postrojenja sa unutrašnje strane vrata NN razvoda. | kom. kom. kom. kom. kom. kom. kompl. kom. kom. kompl. | 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 5 |  |  |  |  |
| 6. | GRAĐEVINSKI RADOVI |
| 6.1 | Iskop zemlje za formiranje postolja građevinskog objekta trafostanice u zemljištu III kategorije sa odvozom viška zemlje na građevinsku deponiju do 5 km. Dimenzije postolja su: 4,62x3,21 x1,0m(dxšxv) | m3 | 14,8 |  |  |
| 6.2 | Isporuka, transport i razastiranje sitnozrnastog pijeska, gronulacije 0-4 mm po temelju trafostanice u sloju 20cm. | m3 | 4 |  |  |
| 6.3 | Isporuka, transport i montaža slobodnostojećeg redukovanog građevinskog objekta za smještaj trafostanice NDTS 10/0,4kV, kapaciteta 2x1000kVA, sl. tipa ”EBB KTS2« Bajina Bašta po licenci SIMENS, sastavljen od betonskih elemenata. Osnovne vanjske dimenzije zidova transformatorske stanice su 4,62 x3,45 x 2,15 m (dxšxv). Dubina ukopavanja je 0.87m , što znači da je visina montiranog objekta iznad kote terena oko 1,97 m. | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 6: |  |  |  |  |
| 7. | USLUGE I RADOVI |
| 7.1 | Mjerenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 10/0,4 kV, što obuhvata: - Mjerenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS. (Izmjerena vrijednost mora da bude manja od vrijednosti iskazane u proračunu). Ovo mjerenje izvršiti uz prethodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS svih drugih elemenata uzemljivačkog sistema koji su i u normalnom pogonu povezani (npr.: sabirnog zemljovoda u TS, plašteva napojnih kablova 10 kV i dr.). - Pregled svih spojeva sa postavljanjem natpisne tablice za združeno uzemljenje i plombiranje spoja na ispitnoj spojnici. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
| 7.2 | Ispitivanje opreme u TS, što obuhvata: - Ispitivanje i podešavanje zaštite, električne blokade na 1kV i naponsko ispitivanje opreme u TS, - Naponsko ispitivanje kablovske veze 10 kV trafo ćelija-transformator, sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablice i protokolskog broja. Ukupno za rad, materijal i transport. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno poz. 7 |  |  |  |  |

Napomena: predmjerom su predviđeni samo elektro oprema i elektromontažni radovi, podrazumievajući da će se objekat građevinski pripremiti za namjenu trafostanice.

Građevinski radovi se odnose na:

- obradu zidova, podova i stropa vatrootpornosti min 3 sata

- izradu kablovskih kanala prema crtežu u prilogu

- izradu čeličnih poklopaca za kablovske kanale

- izradu vrata na prostoriji trafo boksa i prostoriji VN/NN ormara, vatrootpornosti 60 minuta i ugrađenim žaluzinama za ventilaciju prostora prema šemi u prilogu

- izradu držača letve i same letve na unutrašnje strane otvora vrata trafo boksa.

REKAPITULACIJA

| 1 | 10kV RASKLOPNI BLOK | € |
| --- | --- | --- |
| 2 | VN KABLOVI, TRANSFORMATORI I PRATEĆA OPREMA | € |
| 3 | 0,4kV RASKLOPNI BLOK | € |
| 4 | KABLOVI | € |
| 5. | ZAŠTITNO UZEMLJENJE | € |
| 6 | GRAĐEVINSKI RADOVI | € |
| 7. | USLUGE I RADOVI | € |
|  | UKUPNO | € |
|  | PDV 19% | € |
|  | SVE UKUPNO: NDTS 10/0,4kV 2(1)x1000kVA | € |

Predmjer i predračun materijala i radova

10 kV NAPOJNI VOD ZA NDTS 10/0,4KV “Br.8-Nova” 1(2)x1000kVA, Bar

Opšti dio

Predmjerom i predračunom su obuhvaćene sve vrste radova, kao i neophodna opreme i materijal po vrstama i količini, neophodnim za kompletiranje objekta,izuzev sitnog nespecificiranog materijala, koga je Izvođač radova, na bazi sopstvenih normativa i stručnog iskustva, dužan da predvidi i ugradi, kalkulišući u fazi nuđenja cijene ovih materijala u okviru pozicija radova, na koji se isti odnose. Po potrebi, specificirana oprema se može zamijeniti opremom drugog proizvođača, odgovarajućih tehničkih karakteristika. Sve radove predviđene ovim predmjerom i predračunom, treba izvesti prema opisu pozicija iz ovog predmjera, tehničkom opisu, tehničkim uslovima i grafičkim dijelom Projekta, primjenjujući pritom, važeće tehničke propise i standarde, kao i normativa zaštite na radu.

U okviru ugovorenih cijena, po ovom predmjeru radova, Izvođač je dužan da ukalkuliše sve troškove vezane za nabavku, isporuku, transport, osiguranje, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad, dugogodišnju garanciju itd., uključujući tu i sve ostale radove i materijal čije je izvođenje, za predmetnu vrstu instalacija, nalažu važeći tehnički propisi i standardi. Ovdje se podrazumijeva dostava dokaza o kvalitetu (ispitni protokoli,fabrički atesti, proizvođačke garancije, tipske i pojedinačne ateste ovlašćenih ustanova za uređaje specijalne namjene i sl., zatim uptustvo za rukovanje i održavanje, dokumentacije izvedenog stanja (radni primjerak)i sl., postavljanje neophodnih natpisnih pločica sa upisanim pozicijama uređaja prema Projektu, stavljanje oznaka upozorenja, kompletiranje zaštitne opreme i sl.

Izvođač je odgovoran za obezbjeđenje kvaliteta opreme i kablova u svim fazama isporuke i ugradnje, do puštanja u probni rad i zapisničke primopredaje sa Investitorom. Na zahtjev nadzornog organa, Izvođač je dužan nekvalitetnu opremu i materijal odstraniti sa gradilišta u najkraćem roku.

Važno!

Prije početka radova na iskopu kablovskog rova izvođač radova je obavezan da uradi Elaborat o uređenju gradilišta i mjerama bezbjednosti koje je dužan preduzeti prilokom izvođenja radova, s obzirom da se radi o radovima uz saobraćajnicu kojom se odvija mjesni-lokalni saobraćaj u gusto naseljenom mjestu. Nakon dobijanja saglasnosti od nadležnog organa, izvođač radova će obezbijediti mjesto rada mjerama koje su predviđene Elaboratom i u saradnji sa nadležnim organima (policija, inspekcija).

Građevinski dio

1. Pripremno-završni radovi

|  |  | paušalno |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Trasiranje rova od novopredviđene kablovske spojnice(uz pružnu stazu, u blizini željezničkog stajališta) do trafostanice NDTS 10/0,4kV “Br.8-Nova”

| m | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Iskop zemlje za izradu kablovskog okna unutrašnjih dimenzija 1,85x1,85x2,35 m, odnosno spoljašnjih dimenzija 2,05x2,05x2,50 m, u zemljištu III kategorije. Iskop mašinski, uz ručnu doradu. Kompletno.

Napomena: kategorija zemlje je procijenjena, ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzora i Investitora.

| m3 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Iskop zemljanog rova za polaganje napojnih kablova od novopredviđene kablovske spojnice do novopredviđene trafostanice gdje se kabal uvlači u trafostanicu na dužini od 50,0 m, prosječne širine 0,6 m (u dnu rova 0,55 m i na nivou tla 0,66 m) i dubine 0,9 m.

Zemljište III IV kategorije. Iskop mašinski, uz ručnu doradu.

| m3 | 27,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Isporuka i posipanje sitnozrnastog pijeska duž cijele trase u sloju debljine 10cm

| m3 | 3,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Isporuka i polaganje pvc zaštitnog energetskog crijeva HDPE 100mm za provlačenje 10 kV voda. Sve komplet sa odgovarajužim spojnicama.

Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj PVC cijevi dužine 6 m.

| kom | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Isporuka i posipanje mršavog betona MB15 po energetskim zaštitnim crijevima u sloju 0,4m, duž cijele kablovske trase.

| m3 | 4,0m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8. Ugradnja zemlje (bez kamena) iz iskopa u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem.

| m3 | 25,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Uređenje trase rova nakon zatrpavanja kablovica. Ručno sakupljanje i kombinovani ručni i mašinski i ručni utovar viška materijala iz iskopa u vozilo i odvoz na deponiju do 5 km udaljenosti.

| m3 | cca 8,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Nabavka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80.

Traka se postavlja po sredini kablovskog rova, u dva nivoa, i upozorava da se ispod njega nalazi 10 kV kabal. Prva traka se ugrađuje u sloju zemlje neposredno iznad sloja pijeska iznad cijevi, a druga na oko 40 cm iznad prve (odnosno na cca 15 cm ispod gornje površine rova), prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Nabavka i rad, računato po metru dužnom položene trake.

| kg | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

11. Nabavka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu na svakih 25 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 2 m od centra skretanja, u oba pravca. Mesingane pločice na betonskoj kocki, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta ( EBB).

Kablovske oznake su:

- 10 kV vod, kom 1

- kablovska spojnica, kom 1/rez

- ukrštanje kabla sa vodom PTT, kom 2/rez

- ukrštanje kabla sa vodovodom, kom2/rez

- kablovska kanalizacija Ø110, kom 1

| kom | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

12. Izrada spojeva uzemljivačke trake DTS 10/0,4kV i temeljnim uzemljivačem stambeno-poslovnog objekta, korišćenjem ukrsnih komada »traka-traka«.

| komplet | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

13. Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim kablovskim izvodima i u svemu prema tehničkim preporukama. Ugraditi na svakom kablu po jednu obujmicu u kablovskim oknima i u DTS

XHE 49-A, 1x240/25mm2, 10 kV,

Ukupno za nabavku i rad na ugradnji, računato po obujmici.

| kom | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

14. Ostali sitan građevinski materijal

| pausalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ukupno građevinski dio | € |
| --- | --- |

Elektromontažni dio

1. Pripremno - završni elektromontažni radovi:

| pausalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Nabavka, transport, razvlačenje i ugradnja jednožilnog kabla tipa XHE 49-A 1x240/25mm2, 6/10 kV (12/20 kV) u postavljena energetska pvc crijeva, od kablovske spojnice do NDTS 10/0,4kV »Br.8-nova«, prema opisu i situacionom planu.

Dužina kabla uvećana 3% zbog zmijolikog polaganja, bez rezerve.

Tačnu dužinu utvrditi mjerenjem po trasi kablovskog rova prije nabavke kabla, nakon tačnog lociranja trasa i šahtova.

| m | 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Isporuka i izrada kablovske spojnice za prelazak trožilnog na jednožilni kabal u kablovskom rovu

Povezivanje kablova (nastavljanje) vrši se montažom naponski postojane spojnice za jednožilne 10 i 20 kV kablove izolovane vještačkom masom, tipa EPKE 24C/1XU-240 »Raychem« ili sl. drugog proizvođača.

Montažu u svemu treba izvršiti prema uputstvu proizvođača »Raychem«.

Planirana rezerva: 1 kom.

| kom | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Isporuka i izrada kablovskih završetaka i T-adaptera za povezivanje kablova (ulaz-izlaz) u trafostanici NDTS 10/0,4kV »Br.8-Nova«. Krajevi kabla se opremaju izolovanim T-adapterima za rasklopna postrojenja izolovana gasom sa provodnim izolatorima (prema standardu EN 50181), tip C (400/630A), 10 kV i 20 kV:

- kablovski završetak za jednožilni kabal, za završetak bez papučica, za presjek 70-240 mm2, 12/20 kV, tip – 3121 POLT-24D/1XI ”Raychem” ili sličan – kom 6

- pribor za bezlemno spajanje uzemljenja za kablove sa električnom zaštitom od traka, tip EAKT 1657, 12/20 kV – kompleta 3

- odgovarajući “T” adapter RICS – T 5133 proizvodnje “Raychem" ili sličan – set, komplet 2

- adapteri za ispitivanje kablova (komplet: 2xadaptera standardne dužine RICS 5002-50-24 +1xadapter produžene dužine RICS 5002-50-25), kompleta 3+3.

Nabavka i ugradnja, komplet.

| komplet | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Nabavka, isporuka i ugradnja Al-Cu kablovskih papučica za gnječenje, oznake FACP-240/12, »Feman« za završetak kablovskih žila.

| kom | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Nabavka i ugradnja pocinčane uzemljivačke trake za povezivanje uzemljivača trafostanica. Traka je FeZn 25x4 mm2. U trasi rova od Kablovske spojnice do vanjskog prstena zaštitnog uzemljenja trafostanice. Traku na prelazu tlo-beton treba zaštititi od korozije toploskupljajućim cijevima u dužinama od po 0,5 m u zemlji i betonu.

Podrazumijeva se nabavka, razvlačenje i provlačenje trake, nabavka u ugradnja toploskupljajuće cijevi, nabavka i ugradnja ukrsnih komada »traka-traka« i međusobnih veza uzemljivača /sa po 2 ukrsna komada po spoju).

Nabavka i rad, računato po metru dužnom položene trake.

| m/kg/ | U rovu 50 m, u betonu 5 m, u kablovicama 10 m, (kg 100) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne trake JUS N.B4.936/II 60x60 mm u kutiji za ukrsni komad KUK 90x90mm, i zalivanje bitumenom.

| kom | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8. Ostali sitan montažni materijal

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Ispitivanje kabla prije puštanja u rad:

- naponsko ispitivanje kabla

- mjerenje dielektrične čvrstoće izolacije i plašta

- ispitivanje redosleda faza

- ispitivanje neprekidnosti uzemljivačke trake sa izdavanjem atesta.

|  |  | paušalno |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ukupno elektromontažni dio | € |
| --- | --- |

Posebni troškovi Investitora

1. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Izrada katastra kablovskih vodova, prema odredbama »Pravilnika o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata«, naponsko ispitivanje kabla nakon ugradnje.

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Tehnički pregled izvedenih radova

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ukupno posebni troškovi Investitora | € |
| --- | --- |

REKAPITULACIJA

| 1 | Građevinski radovi | € |
| --- | --- | --- |
| 2 | Elektromontažni radovi | € |
| 3 | Posebni troškovi investitora | € |
|  | UKUPNO | € |
|  | PDV 19% | € |
|  | SVE UKUPNO | € |

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BAR

Broj: 01-1487

Mjesto i datum: Bar, 24.05.2016. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   Dr Zoran Srzentić, Predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Bar, daje

I z j a v u

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, broj: 01-1158 od 19.04.2016. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

PREDSJEDNIK

Dr Zoran Srzentić

____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BAR

Broj: 01-1487/1

Mjesto i datum: Bar, 24.05.2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1158 od 19.04.2016. godine za izgradnju trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1 (2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni „B” po DUP-u „Ilino” u Baru, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik: 		                               Dr Zoran Srzentić

___________________

s.r.

Službenik za javne nabavke:	                                  Emin Brkanović

___________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BAR

Broj: 01-1487/2

Mjesto i datum: Bar, 24.05.2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1158 od 19.04.2016. godine za izgradnju trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1 (2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni „B” po DUP-u „Ilino” u Baru, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje:   		                       Zoran Pajović

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                      Dragan Šorović

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                      Samir Duraković

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                       Tatjana Šišević

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                       Damir Mašović

___________________

Službenik za javne nabavke:	                                                                      Emin Brkanović

_____________________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionlni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-1488 od 25.05.2016. godine

# izgradnju trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1(2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni “B” po DUP-u “Ilino” u Baru

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |
| slovima |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 01-1488 od 25.05.2016. godine za izgradnju trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1 (2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni „B” po DUP-u „Ilino” u Baru, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 09-404/16-168 od 13.04.2016. godine, koji organ se aktom broj: 01-1739/3 od 21.04.2016. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za:

- Izradu geodetskih radova; 
- Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje; 
- Izvođenje elektro – instalacija jake struje.

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; 
- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje; 
- Rukovođenje izvođenjem elektro – instalacija jake struje.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH 2-5 (dvije do pet) GODINA

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ___________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Funkcija koju će zauzimati Način angažovanja 1 2 3 .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR5

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Vrsta i karakteristike sredstava i opreme Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) Godina proizvodnje Količina Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže 1 2 3 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Matični broj: 02015099, Broj računa: 505-3821-54, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa Predsjednik, Dr Zoran Srzentić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________________ sa sjedištem u ________________, ulica _______________________, Broj računa: ____________________, Naziv banke: _______________________,  koga zastupa ______________________________________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak, za izgradnju trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1 (2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni „B” po DUP-u „Ilino” u Baru, broj: 01-1488 od 25.05.2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede radove na izgradnji trafostanice NDTS 10/04 kV “Br. 8 – Nova 1 (2) x 1000 kVa, sa izgradnjom priključnog kablovskog voda u zoni „B” po DUP-u „Ilino” u Baru i ponuda Izvođača broj ______ od __________________i otkloni eventualne nedostatke u skladu sa Ugovorom.

.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač  ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od ________ eura ( slovima: __________) sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Isplata radova iz člana 1.ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana dostavljanja potpisane i ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

ROK

Član 5.

Rok za izvođenje radova iz člana 1.ovog ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana obostranog potpisivanja.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u rokovima koje mu Naručilac pismeno, a u slučaju hitnosti i usmeno, odredi u zahtjevu za izvođenje radova.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projetkom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1. ovog ugovora, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 3 člana 6.ovog ugovora.

Član 7.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Naručilac će vršiti preko svojih ovlašćenih stručnih lica, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti

stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti  Izvođača.

Član 8.

Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema predmjeru radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda; tehničkih normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;poštovanje ugovorenih rokova.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 9.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Izvođač je dužan da izovdi radove sa materijalima koji imaju odgovarajuću potvrdu o kvalitetu.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 10.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1.ovog člana. Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da radove koji su predmet ovog ugovora izvede prema važećim propisima.

- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projetkom, ponudom,

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,

- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu

- Da uradi projekat održavanja objekata u skladu sa propisima

- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom kao i istu  izjavu nadzornog organa.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora.

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati  Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 12.

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od  5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja određenih okolnosti.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju i traje najmanje 5 (pet) dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

Član 13.

Izvođač garantuje kvalitet izvedenih radova i to: za radove koji utiču na stabilnost i bezbjednost objekta ili dijela objekta 10 godina a za ostale radove 2 godine.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

Član 14.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio ,uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu na kome je izvodio radove.

RASKID UGOVORA

Član 17.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

Član 18.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 19.

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila je ništavan.

OSTALE ODREDBE

Član 20.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom , se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 21.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju  Naručilac i Izvođač .

NARUČILAC	                                                          IZVOĐAČ

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama