OPŠTINA BAR

Broj: 01-1633/2

Datum: 23.06.2016. godine

Izmjena/dopuna tenderske dokumentacije, br. 01-1633 objavljena dana 03.06.2016. godine, za izgradnju ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom.

Dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu – Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova  - (strana 8 od 62)

i glasi:

1. SAOBRAĆAJ

| Red. broj | VRSTA RADOVA | Jed. Mjere | Količine | Jed. cijena (EUR) | Iznos (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |
| 1. | Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova | m' | 317,40 |  |  |
| 2. | Uklanjanje postojeće žičane ograde | m1 | 81,82 |  |  |
| 3. | Priprema postojećeg habajućeg sloja asfalta grebanjem površine odgovarajućom mehanizacijom, sa utovarom i odvozom | m2 | 5,92 |  |  |
| 4. | Rušenje postojećih zidova | m1 | 15,22 |  |  |
| 5. | Odstranjivanje grmlja,šiblja i drveća | m2 | 1.441,87 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Mašinsko skidanje humusa u sloju prosječne debljine d = 20cm i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 440,03 |  |  |
| 2. | Mašinski iskop zemlje II i III kategorije | m3 | 1.577,49 |  |  |
| 3. | Izrada nasipa sa obradom bankina | m3 | 47,55 |  |  |
| 4. | Sabijanje podtla | m2 | 334,84 |  |  |
| 5. | Humuziranje i zatravnjavanje kosina usjeka i nasipa i ostalih površina planiranih za ozelenjavanje | m2 | 274,13 |  |  |
| 6. | Odvoz viška materijala sa udaljenosti do 5 km | m3 | 1.529,94 |  |  |
| 7. | Planiranje i valjanje posteljice | m2 | 2.879,42 |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |
| 1. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod novog kolovoza u sloju debljine d=26 cm | m3 | 600,45 |  |  |
| 2. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tucanika ispod novog kolovoza u sloju debljine d=10cm | m3 | 212,92 |  |  |
| 3. | Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm | m2 | 2.129,19 |  |  |
| 4. | Izrada završnog sloja od asfalt betona AB-11s debljine d=4,0cm | m2 | 2.129,19 |  |  |
| 5. | Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d = 10,0 cm na sloju pijeska debljine 3,0cm i sloju tampona debljine 12,0cm | m2 | 975,37 |  |  |
| 6. | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 20/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 562,46 |  |  |
| 7. | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 18/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 92,00 |  |  |
| 8. | Nabavka i ugrađivanje prelaznih ivičnjaka, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 11,20 |  |  |
| UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |
| IV | OSTALO |
| 1. | Iskop u materijalu II I III kategorije | m3 | 51,71 |  |  |
| 2. | Betoniranje betonskih elemenata oivičenja betonom MB-30 | m3 | 57,45 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |
| V | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |
|  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1. | Puna bijela linija b = 0,12 m | m' | 37,72 |  |  |
| 2. | Puna bijela linija b = 0,15 m | m' | 15,34 |  |  |
| 3. | Isprekidana bijela linija ( 1 +1+ 1 ), b = 0,15m | m' | 9,00 |  |  |
| 4. | Isprekidana bijela linija ( 3 + 3 + 3 ), b = 0,12m | m' | 126,00 |  |  |
| 5. | Poprečna zaustavna linija b = 0,50m | m2 | 1,87 |  |  |
| 6. | Pješački prelazi: |  |  |  |  |
| - | Širine 4,00m | m2 | 15,45 |  |  |
| 7. | Strelice | kom | 2 |  |  |
| 8. | Ostale oznake na kolovozu | kom | 2 |  |  |
| HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |
|  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1.1. | Standardni saobraćajni znak |  |  |  |  |
|  | Reflektujućih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač. |  |  |  |  |
|  | trouglasti oblik stranice 900mm |  |  |  |  |
|  | II-1 (ukrštanje sa putem sa pravom prvenstva prolaza) | kom | 1 |  |  |
| - | okrugli oblik Ø 600 mm |  |  |  |  |
|  | II-34 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) | kom | 2 |  |  |
|  | II-45 (obavezno obilaženje sa desne strane) + znak za obilježavanje saob.ostrva | kom | 1 |  |  |
|  | II-45.2 (kružni tok saobraćaja) | kom | 2 |  |  |
| - | kvadratni oblik stranice 600 mm (u svemu prema grafičkom prilogu iz glavnog projekta) |  |  |  |  |
|  | III-6 (obilježen pješački prelaz) | kom | 1 |  |  |
| 1.2. | Stub - nosač saobraćajnog znaka |  |  |  |  |
|  | Od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj. |  |  |  |  |
| - | Stub saobraćajnog znaka L= 3,00 m | kom | 4 |  |  |
| - | Stub saobraćajnog znaka L= 3,50 m | kom | 1 |  |  |
| VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |
| UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |
| IV | OSTALO |  |
| V | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA. |  |
|  | UKUPNO (€) |  |  |  |  |

2. JAKA STRUJA

| Br. | I GRAĐEVINSKI DIO | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iskop kablovskog rova u zemljištu III/IV kategorije, dimenzija 0,4m x 0,8m x 306m i 0,85mx1mx4m) sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od 20 cm.Napomena:kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa | m3 | 102 |  |  |
|  | Isporučiti i u već iskopan rov nasuti sitni pijesak u slojevima od po 10cm ispod i iznad kabla, zajedno sa razastiranjem pijeska duž rova | m3 | 25.5 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje cijevi Φ 110 za energetske kablove na mjestima prelaska kabla ispod saobraćajnice (kod kružnog toka) | m( | 16 |  |  |
|  | Iskop rupe za temelje rasvjetnih stubova dim. 0,9x0,9x1,1m u zemljištu III i IV kategorije (ukupno 12 komada) | m3 | 10.7 |  |  |
|  | Isporuka,transport i ugradnja betona MB20 i izrada temelja rasvjetnih stubova dim. 0,9 x 0,9x1,1m (ukupno 12 kom.) | m3 | 10.7 |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja juvidur cijevi 2x Φ63 kroz betonski temelj stuba prilikom betoniranja temelja. Po stubnom mjestu položiti 3m juvidur cijevi - komplet | kom | 12 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje duž trase kablovskog kanala betonskih stubića za označavanje trase kabla, sa mesinganom pločicom (na pločici ugraviran napon,presjek i smjer polaganja kabla) | kom | 10 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

| Br. | II ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isporuka i postavljanje u već pripremljenom rovu plastičnih štitnika za energetske kablove; postavljaju se na preklop od 10cm | kom | 340 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje za energetske kablove sa odgovarajućim natpisom | m( | 330 |  |  |
|  | Isporuka,transport i polaganje energetskog kabla PP00 4x25 mm2 1kV u već iskopanom i pripremljenom rovu i položenim cijevima, i izvođenje napajanja rasvjetnih stubova po sistemu "ulaz-izlaz" - komplet | m( | 410 |  |  |
|  | Isporučiti i u istom rovu sa energetskim kablovima položiti pocinčanu traku Fe/Zn 25 x 4mm za uzemljenje. Spoj traka-traka u zemlji izvesti pomoću ukrsnog komada za prolazne trake JUS N.B4. 936 u kutiji za ukrsni komad K- U-K i spoj u zemlji naliti vrelim olovom. Komplet | m( | 325 |  |  |
|  | Isporučiti i montirati rasvjetni stub proizvod “Amiga” Kraljevo ili sličan odgovarajućih karakteristika. Konusni stub KRS-A-8/IPSO N, toplo-cinkovan. Stub je komplet opremljen (priključna ploča, zajedno sa osiguračima FRA-16/6A, ožičenje kablom PP00-y 3x2,5mm2, ankeri); toplocinkovan u skladu sa JUS EN ISO1461, ofarban sa dva sloja završne boje u (RAL AKZO GREY 900) na bazi poliuretana; montira se na već urađen betonski temelj, u svemu prema prospektu proizvođača - komplet | kom | 12 |  |  |
|  | Isporučiti i montirati rasvjetni stub proizvod "Amiga" Kraljevo ili sličan odgovarajućih karakteristika. Konusni stub KRS-A-8/IPSO N i T nosač za montažu dvije svjetiljke. Stub je komplet opremljen (priključna ploča PP3, zajedno sa osiguračima 2xFRA-16/6A, ožičenje kablom PP00-Y 3x2,5mm2, ankeri); toplocinkovan u skladu sa JUS EN ISO 1461, ofarban sa dva sloja završne boje u (RAL AKZO GREY 900) na bazi poliuretana ;montira se na već urađen betonski temelj, u svemu prema prospektu proizvođača. Komplet | kom | 1 |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja na stubu svjetiljke tip "IPSO N/1891/150/-35/115, proizvod "Minel-Schreder" (direktno na stub pod uglom od 5 stepeni) , zajedno sa ostalim priborom prema zahtjevu isporučioca. Na 12 stubova se montira sijalica 1x150W natrijum visokog pritiska, a na stubu u ostrvu kod kružnog toka je 2x 150W. Komplet | kom | 13 |  |  |
|  | Izrada geodetskog snimka trase položenih kablova u odgovarajućoj razmjeri ( u 2 primjerka) - elaborate originalnih terenskih podataka | kom | 1 |  |  |
|  | Povezivanje kabla za javnu rasvjetu u posljednjem ( već projektovanom) stubu javne rasvjete br. 21 S. | kom | 1 |  |  |
|  | Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja | pauš | 1 |  |  |
|  | Prippremno -završni radovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

1.GRAĐEVINSKI RADOVI

2.ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI

UKUPNO:

3. SLABA STRUJA

|  | TK KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | A/ MATERIJAL | Jedinica | Količina | Jedinič cijena | Ukupna cijena (€) |
| 1. | PVC TK cijevi žute boje Ø110/3,2 profila 2x2, prema standardu EN1401 | kom | 240 |  |  |
| 2. | Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 240 |  |  |
| 3. | PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m | kom | 32 |  |  |
| 4. | PVC držač odstojni 110/4 | kom | 240 |  |  |
| 6. | Čepovi za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 32 |  |  |
| 7. | PTT traka za upozorenje | m | 350 |  |  |
| 8 | Standardne montažne konzole sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama | kom | 6 |  |  |
| 9 | Standardni laki poklopac za okno TT kanalizacije, sa okvirom za otvor 60 x 60 cm | kom | 3 |  |  |
| 10 | Oznaka trase kabla-obilježava se položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima | kom | 10 |  |  |
| 11 | Sitni pijesak granulacije 0-4mm | m3 | 10 |  |  |
|  | Ukupno A/ MATERIJAL |  |  |  |  |

| Br | B/ KABLOVSKA KANALIZACIJA | Jedinica | Količina | Jedinič cijena | Ukupna cijena (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada kablovske telek. kanalizacije od PVC cijevi Ø 110 mm kapaciteta 4 cijevi u zemljištu III kategorije dimenzije rova 1,0 x 0,40 m sa radovima: - Trasiranje kablovske telek. kanalizacije - Iskop rova - Nasipanje prvog sloja pijeska debljine d=10 cm sa finim planiranjem - Polaganje PVC cijevi u slojevima po kapacitetima kanalizacije - Nasipanje pijeska izmedju cijevi debljine d=11 cm - Zatrpavanje zemljom ili šljunkom sa nabijanjem u slojevima - Fino planiranje rova sa odvozom viška materijala na deponiju | m( | 340 |  |  |
| 2 | Izrada kablovske tk kanalizacije preko kolovoza sa rezanjem prevlake prosječne debljine 10,5cm(rad+materijal) sa iskopom rova sa razupiranjem, nasipanjem donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC cijevi, nasipanje pijeska između cijevi, postavljanje trake, zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: | m( | 25 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i izgradnja standardnog TK okna prema nacrtu u prilogu, sa otvorom za poklopac 60x60. Pod stavkom se podrazumijeva postavljanje donje betonske ploče, zidanje zidova, postavljanje gornje betonske ploče, malterisanje okna do crnog sjaja sa planiranjem viška materijala a u svemu prema upustvu ZJ TK, normativima montažera, nacrtu u prilogu projekta ostalim tehničkim upustvima za ovu vrstu radova, okna dimenzija: 150x180x190 | kom | 3 |  |  |
| 4 | Ugradnja standardnog lakog poklopac za okno TT kanalizacije, sa okvirom za otvor 60 x 60 cm. | kom | 3 |  |  |
| 5 | Montaža standardnih montažnih konzola sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama | kom | 6 |  |  |
| 6 | Izrada investiciono tehničke dokumentacije (glavnog projekta) - elaborate originalnih terenskih podataka | kom | 1 |  |  |
| 7 | Nepredviđeni radovi (3% od zbira B/ KABLOVSKA KANALIZACIJA | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| Br | C/ OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA | Jedinica | Količina | Jedinič cijena | Ukupna cijena (€) |
| 1 | Troškovi Ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina, itd | paušal | 1 |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | POZICIJA RADOVA |  | Iznos (€) | PDV(19%) (€) | Iznos sa PDV (€) |
| A./ | Materijal |  |  |  |  |
| B./ | Kablovska kanalizacija |  |  |  |  |
| C./ | OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA |  |  |  |  |
|  | Ukupna cijena u Eurima: |  |  |  |  |

4. HIDROTEHNIKA

NAPOMENA : Ovaj predmjer obuhvata radove na izgradnji:

A/ ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

- Ulični kanalizacioni krak sa izlivom u rijeku Željeznicu

B/ FEKALNE KANALIZACIJE

- Fekalnog kanalizacionog kolektora od priključne šahte u kružnom toku do profila 35 od GRP cijevi DN 300 SN 5000

C/ VODOVODA

- Izgranji distributivnog cjevovoda Pehd DN 110 mm duž saobraćajnic od priključnog šahta u kružnom toku do Pr 35.

| Pozicija | Opis pozicije | Jed. mjere | Količina | Jedinične cijene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PRIPREMNI RADOVI |
| 01.01 | Objeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja Objeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase |  |  |  |  |
|  | atmosferska | m1 | 278,69 |  |  |
|  | fekalna | m1 | 344,38 |  |  |
|  | vodovod | m1 | 317,40 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| 01.02 | Identifikacija, obilježavanje i otkrivanje postojećih instalacija u zoni izvođenja radova u cilju izbjegavanja oštećenja tokom izvođenja radova. Obračun po komadu. | kom | 10 |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 02 | ZEMLJANI RADOVI |
| 02.01 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za polaganje cjevovoda u materijalu III i IV kategorije sa kompletnim utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trasu projektovanog cjevovoda i upozna se sa stanjem na terenu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje podzemne vode. Širina rova prema detalju, dubina prema uzdužnim profilima |  |  |  |  |
|  | Atmosferska kanalizacija Prema tabelarnom obračunu | m3 | 465,65 |  |  |
|  | Fekalni kolektor Prema tabelarnom obračunu | m3 | 527,91 |  |  |
|  | Distributivni vodovod Prema tabelarnom obračunu | m3 | 280,73 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| 02.02 | Dodatni ručni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova sa utovarom i odvozom na deponiju. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgradjivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa |  |  |  |  |
|  | šahti | m3 | 25,00 |  |  |
|  | vodovodnih šahti | m3 | 4,80 |  |  |
|  | slivnika sa priključkom | m3 | 10,80 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| 02.03 | Izrada posteljice za kanalizacione i vodovodne cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine,10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom mora biti ukalkulisana nabavka, transport i ugradnja. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice i zasipanja cijevi |  |  |  |  |
|  | Atmosferska 278.69x0,25 m3 / m | m3 | 69,67 |  |  |
|  | Fekalni kolektor 344,38x0,25 m3 / m | m3 | 86,10 |  |  |
|  | Vodovod 317,40x0,15 m3 / m | m3 | 47,61 |  |  |
|  | Separator | m3 | 46,00 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| 02.04 | Nabavka,trasport i ugradnja tamopona-jalovine granulacije 0-36 mm nakon montaže cjevoda i ugradnje pjeska oko i iznad cijevi. Tampon ugradjivati u slojevima ne većim od 40 cm uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugradjenog i nabijenog tampona. |  |  |  |  |
|  | Atmosferska kanalizacija 278,69x0,60 m3 / m | m3 | 167,21 |  |  |
|  | Fekalni kolektor i vodovod 344,38x0,90 m3 / m | m3 | 206,63 |  |  |
|  | Vodovod 317,40x0,50 m3 / m | m3 | 158,70 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 03 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 03.01 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fekalnih kanalizacionih šahti. Šahte su unutrašnjeg kružnog presjeka Ø 100 cm ili kvadratnog 100 cm x 100 cm dubine do 2,50 m,debljine zidova i dna 15 cm sa armirano betonskom pločom 15 cm debljine. Zidove i dno šahte konstruktivno armirati sa jednostrukom mrežastom armaturom Q 188 mm, a ploču duplo armirati sa Q 335.U ploči ostaviti otvor Ø600 mm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu izvedene šahte prema njenoj dubini |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,50 m | kom | 2 |  |  |
|  | šahte dubine do 2,00 m | kom | 12 |  |  |
| 03.02 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada šahti atmosferske kanalizacije. Šahte se rade od betonskih cijevi Ø1000mm dužine po 1,0 m na betonskom postolju debljine 15 cm armi ranim sa Q188. Nad šahtom izvesti armirano betonsku ploču debljine 20 cm duplo armiranu sa Q335. U ploči ostaviti otvor Ø600 mm ili 600mm x 600mm za kasniju ugradnju liveno željeznih uličnih kišnih rešetki. Obračun po komadu izvedene šahte |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,50 m | kom | 3 |  |  |
|  | šahte dubine do 2,00 m | kom | 9 |  |  |
| 03.03 | Nabavka svog potrebnog materijala i izvodjenje uličnih kišnih slivnika. Slivnike raditi od betonskih cijevi Ø 600 mm na betonskom postolju. Nad cijevi, u betonskom prstenu ugraditi uličnu slivničku rešetku. Obračun po komadu | kom | 3 |  |  |
| 03.04 | Izrada kinete u revizionim oknima kanalizacije. Kineta se izradjuje od polutače kanalizacione cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po komadu izvedene kinete u svemu prema detalju iz projekta. | kom | 26 |  |  |
| 03.05 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada vodovodnih šahti Šahte se rade prema detalju iz projekta unutrašnjih dimenzija 1,20 m x 1,0 m x 1,20 m, debljine zidova i dna 20 cm sa ab.pločom 15 cm, dubine 1,40 m. U ploči ostaviti otvor Ø 600 mm za kasniju ugradnju liveno željezniog poklopca. Obračun po komadu izvedene šahte |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,5 m | kom | 4 |  |  |
| 03.06 | Izrada izlivne glave na ispustu atmosferske kanalizacije prije upuštanja u rijeku Željeznicu u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po komadu izvedene ispusne glave | kom | 1 |  |  |
| 03.07 | Nabavka sječenje,spravljanje i ugradnja armature u kanalizacionim šahtama prema detaljima iz projekta | kg | 1695,50 |  |  |
| 03.08 | Nabavka i ugradnja betona MB 30 za podnu ploču ispod separatora i zaštitnu ploču nad separatorom prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 | m3 | 9,70 |  |  |
| 03.09 | Nabavka sječenje,spravljanje i ugradnja armature u donjoj i gornjoj ploči separatora. Obračun po kg | kg | 320 |  |  |
|  | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |
| 04 | INSTALATERSKI RADOVI |
| 04/a | Atmosferska i fekalna kanalizacija |  |  |  |  |
| 04.01 | Nabavka, transport i ugradjivanje kanalizacionih cijevi PP korugovane i PVC cijevi nazivne krutosti SN 4 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih cijevi Unutrašnjeg profila |  |  |  |  |
|  | DN 200 mm | m1 | 18 |  |  |
|  | DN 400 mm | m1 | 280 |  |  |
|  | PVC DN 200 mm | m1 | 40 |  |  |
| 04.02 | Nabavka, transport i ugradjivanje kanalizacionih cijevi GRP nazivne krutosti SN 5000 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih cijevi Unutrašnjeg profila |  |  |  |  |
|  | DN 300 mm | m1 | 350 |  |  |
| 04.03 | Nabavka, transport i ugradnja uličnih poklopaca i kišnih rešetki za opterećenja od 400kN. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca i rešetke u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog elementa. |  |  |  |  |
|  | liveno željezni poklopci NP 400 kn Ø600 mm | kom | 20 |  |  |
|  | liveno željezni poklopci NP 400 kn 600x600 mm | kom | 3 |  |  |
|  | liveno željezne rešetke NP 400 600 x 600 | kom | 12 |  |  |
| 04.04 | Nabavka, transport i ugradjivanje liveno-gvozdenih penjalica u revizionim oknima. Penjalice se ugradjuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugradjene penjalice. | kom | 84 |  |  |
|  | INSTALACIJE KANALIZACIJE UKUPNO |
| 04/b | Instalacije vodovoda |  |  |  |  |
| 04.01 | Nabavka i montaža Pehd cjevovoda NP10. Cijevi se ugradjuju prema propisima za ovu vrstu radova i ispituju na probni pritisak od 15 bara. Obračun po m montiranog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  | Pehd DN 110 NP 10 | m1 | 350 |  |  |
| 04.02 | Nabavka i montaža vodovodnih armatura i fazonskih komada NP 10 u novim vodovodnim šahtama. Obračun po komadu nabavljenog,montiranog i od nadzora Primljenog elementa skupa sa dihtunzima i šrafima. Armature: |  |  |  |  |
|  | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  |  |
|  | - EV zasun DN 50 | kom | 4 |  |  |
|  | - EV zasun DN 80 sa ugrad. garniturom | kom | 3 |  |  |
|  | - MDK DN 150 | kom | 1 |  |  |
|  | - MDK DN 100 | kom | 1 |  |  |
|  | - Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 3 |  |  |
|  | Fazonski komadi: |  |  |  |  |
|  | - TT komad DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - T komad DN 100/80 | kom | 3 |  |  |
|  | - T komad DN 100/50 | kom | 4 |  |  |
|  | - FFR komad DN 200/150 | kom | 1 |  |  |
|  | - FFR komad DN 200/100 | kom | 1 |  |  |
|  | - X komad DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - N komad DN 80 | kom | 3 |  |  |
| 04.03 | Nabavka i montaza Pehd fazonskih komnada |  |  |  |  |
|  | Tuljad DN 110 sa let. prir. DN 100 | kom | 16 |  |  |
|  | Tuljad DN 90 sa let. prir. DN 80 | kom | 6 |  |  |
|  | Luk 45 º DN 110 | kom | 1 |  |  |
| 04.04 | Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak u skladu sa propisima Obračun po m1 izvedenog ispitivanja. | m1 | 350 |  |  |
| 04.05 | Ispiranje i dezinfekcija novoizvedenog cjevovoda sa davanjem atesta o ispravnosti vode od mjerodavne Javne ustanove. Obračun po m1 | m1 | 350 |  |  |
|  | INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO |
|  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |
| 05 | RAZNI RADOVI |
| 05.01 | Rasjecanje asfaltne podloge postojećih saobraćajnica Asfalt ili beton se rasijeca 20 cm po pravcu lijevo i desno od ivice rova .Nakon rasijecanja između odsječenih linija asfalt ili beton se razbija i uklanja. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i mehanizacija za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m1 rasječene betonske i asfaltne podloge | m | 20 |  |  |
| 05.02 | Nakon rasijecanja, razbijamje, uklanjanje i odvoz na deponiju do 5km asfaltne podloge postojećih saobraćajnica prosječne debljine 10-15 cm Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i mehanizacija za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m3. | m3 | 4 |  |  |
| 05.03 | Izrada kućnih priključaka na izvedeni kanalizacioni krak Priključke izvesti profilom 200 od PVC cijevi u Šahtama nakon ispitanog i primljenog fekalnog kraka. U cijenu priključka uračunato: iskop do 5 m dužine dubine do 1,0 m, izrada posteljice i zasipanje pijeskom, PVC cijevi su ušle u instalaterske radove, zatrpavanje i na bijanje kanala,uključenje priključka u novu revizionu šaktu kanalizacionog kraka. Obračun po komadu izvedenog priključka. | kom | 9 |  |  |
| 05.04 | Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu geodetskih snimanja. Projekat uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija. Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platform koju koristi JP Vodovod Bar | kom | 1 |  |  |
| 05.05 | Nabavka i montaža separatora ulja tip aquareg S200 bp 20 proizvod Regeneracija ili slični. Obračun po komadu montiranog separatora. | kom | 1 |  |  |
| 05.06 | Izrada zaštitne ograde i prelaza preko kanala prema detaljima iz projekta na mjestima gdje to odrede uslovi izvodjenja i nadzorni organ Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

01. Pripremni radovi .........................................................................

02. Zemljani radovi ...........................................................................

03. Betonski i armatursko betonski radovi ........................................

04. Instalaterski radovi ......................................................................

05. Razni radovi ................................................................................

UKUPNO:

PDV 19%:

SVE UKUPNO:

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Zoran Pajović