OBRAZAC  3

OPŠTINA BAR

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-3288

Redni broj iz Plana javnih nabavki: stavke 26 i 27

Mjesto i datum: Bar, 16.11.2016. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)                    Opština Bar  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

Radove na vodovodnoj infrastrukturi –po ostalim prioritetima,

po partijama

- Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II;

- Partija 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	7

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	29

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	30

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	31

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	32

NASLOVNA STRANA PONUDE	33

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	34

FINANSIJSKI DIO PONUDE	40

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	41

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	42

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	43

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	44

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	48

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	48

SADRŽAJ PONUDE	59

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	60

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	61

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Emin Brkanović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izvođenje radova na vodovodnoj infrastrukturi - po ostalim prioritetima, po partijama: Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II; Partija 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45332200-5 – Postavljanje vodovodnih instalacija; 45332300-6 - Polaganje odvodnih cijevi; 45000000-7 - Građevinski radovi

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( po partijama:

Partija 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 21.000,00 €;

Partija 2: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om                     62.000,00 €

UKUPNO:                    83.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 04-460-2/16-288 od 22.07.2016. godine, koji organ se aktom broj: 01-3215/3 od 28.07.2016. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave licence za: Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: - Izvođenje geodetskih radova; - Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima hidrotehnike. Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima hidrotehnike

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem više sljedećih dokaza, i to:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 23.12.2016.  godine do 12 časova.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  23.12.2016. godine u 12,30 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U zakonskom roku po dostavljenim ovjerenim, privremenim i okončanoj situaciji.

Način plaćanja je: Virmanski

( Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

(  garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II

Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna

I    PRIPREMNI RADOVI

II   BETONSKI RADOVI

III  ZEMLJANI RADOVI

IV MONTAŽNI RADOVI

V   OSTALI RADOVI

VI  ZAMJENA CRPNIH

AGREGATA  NA PS KURILO

-----------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

UKUPNO (sa PDV-om 19%):

A) Predmjer radova

I PRIPREMNI RADOVI

1.1 Restauracija postojećeg operativnog poligona,

iskolčavanje i obilježavanje trase cjevovoda sa

prenošenjem svih podataka iz projekta na teren.

Obračun po m' trase.

m' 	344,20 x	=

1.2 Istraživanje i obilježavanje svih postojećih

podzemnih instalacija na trasi cjevovoda

(uz prisustvo predstavnika JP"ViK" - Bar)

paušal                            			 =

-----------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

-----------------------------------------------------------------------------------

II BETONSKI RADOVI

2.1 Siječenje i razbijanje postojeće asfaltne podloge

sa adekvatnom opremom.Debljina podloge d=10 cm.

Razbijeni asfaltno-bet.mateijal utovariti i odvesti na

deponiju.

- asfaltna površina: 		 m² 	274,16 x               =

- betonska površina:      	 m²

2.2 Dovođenje u prvobitno stanje razbijenu kanalsku

trasu  asfaltiranjem.

-asfaltiranje:                 	 m² 	274,16 x               =

-betoniranje:                 	 m²

2.3 Izrada prodora i razbijanje AB zidova i postojećeg

kanala i betonskih površina u obimu koliko je potrebno

za spajanje sa postojećim priključcima sa dovođenjem

u prvobitno stanje.

m³ 	1,0 x                      =

2.4 Izrada tipske vodovodne  AB šahte MB30 u dvostrukoj

oplati,dimenzija (2,20x2,20x2,0)m. u svemu prema detalju

iz projekta.Gornju i donju ploču dvostruko armirati sa

Q524.Zidove šahte dvostruko armirati sa Q188.

Predvidjeti vertikalne i horizontalne cerklaže.

kom. 	1,0 x                       =

2.5 Nabavka, transport i ugradnja nabijenog betona MB20

na mjestima prelaza putnih propusta i anker blokova

u vodovodnim šahtama.

Obračun po m³ ugradjenog betona.

m³ 	1,00 x                     =

------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

------------------------------------------------------------------------------------

III ZEMLJANI RADOVI

3.1 Ručni i mašinski iskop kanalskog rova,širine 0,60m ,

dubine  do 1,0m  sa utovarom u kamion i odvozom na

deponiju koju odredi Investitor.Zaštita iskopanog kanalskog

rova  u skladu sa detaljem iz projekta, eventualno razupiranje

rova,crpljenje povremenih podzemnih voda,i planiranje

dna rova za montažu cijevi.

Materijal III i IV kategorije.

*cjevovod:		   	m³ 	206,52 x               =

*šahte :                    		m³   	    3,92 x               =

3.2 Nabavka, transport i razastiranje jalovine u

iskopani kanalski rov,kao zamjena postojećeg

lošeg materijala u slojevima sa propisnim nabijanjem.

U cijenu uračunati i lokalni transport ručnim kolicima

do trase kanala na udaljenosti do 150 m.

m³  	123,60 x                 =

3.3 Nabavka s prevozom, lokalni transport kolicima

do kanalskog rova,i razastiranje pijeska propisane

granulacije (4-8) u pripremljen kanalski rov,

ispod i iznad montirane cijevi.

m³ 	  61,56 x               =

---------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

-----------------------------------------------------------------------------------

# IV MONTAŽNI RADOVI

4.1 Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi

PN 10bara u pripremljen i isplaniran  kanalski rov.

Obračun po m' ugradjene cijevi.

-PEHD Ø110 mm ;  		m'    344,20  x                 =

4.2.Nabavka,transport i montaža armature i fazonskih

komada PN 10bara za izradu spoja na postojeće

cjevovode PEHD Ø110mm i LG DN 100mm u svemu

prema detaljima iz grafičkig priloga projekta,čvor Č1 i Čpr.

- EV zasun DN100  ;      		kom    4,0  x	            =

-Automatski reducir pritiska

od 7,7b  na 5,5b          		kom    1,0 x  	            =

-Prirub.adapt. DN100;    		kom    2,0 x  	            =

-TT-kom     DN100;     		kom    1,0 x  	            =

-MDK  DN100 mm ;     		kom    4,0 x     	=

-Tuljak Ø110 sa let.prirub.;	kom    3,0 x    		=

-Elektro-fuzioni luk 30º,

PEHD Ø110 mm;	 		kom    1,0 x                 =

-Elektro-fuzioni luk 45º,

PEHD Ø110 mm;	 		kom    8,0 x               	=

-Elektro-fuziona spojnica,

PEHD Ø110mm;			kom    1,0 x       	=

-Ogrlica sa ventilom i ugr.

garniturom i kapom,

DN 100/50mm ;			kom    1,0 x   	            =

-X-komad DN 100;			kom    1,0 x 	=

-Liveno-željezni poklopac,

DN 600mm, 400KN;		kom    1,0   x  	         	=

4.3  Prespajanje postojećeg cjevovoda PEHD Ø110mm sa

planiranim cjevovodom PEHD Ø110mm u postojećoj

šahti.U cijenu uračunati samo montažu spoja.

Obračun po izvedenom spoju.

kom  	1,0 x      	 =

4.4  Zaštita cjevovoda PEHD Ø110mm na mjestu prelaza

postojećeg vodotoka.Zaštitu izvesti sa mineralnom vunom

kao termoizolacijom i pocinčanim plastificiranim limom,

debljine 1,0mm.Obračun po m'  izvedene zaštite cjevovoda.

m' 	4,0 x                  =

-------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

-------------------------------------------------------------------------------------

V) OSTALI RADOVI

5.1  Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda PEHD Ø110mm,

nakon izvršenih radova,od strane

nadležne službe.

Obračun po m' cjevovoda.

m'  344,20 x       	   =

5.2  Ispitivanje montiranog cjevovoda na probni

pritisak,u skladu sa važećim tehničkim propisima

za ovu vrstu radova.

Obračun paušalno.

Paušal                   	    =

5.3 Izrada projekta izvedenog stanja u digitalnoj

formi u svemu prema ovoj vrsti radova.

Obračun paušalno.

Paušal

OSTALI RADOVI _UKUPNO------------------------------------------

A)UKUPNO  BEZ   PDV-a:

------------------------------------------------------------------------------------

A)UKUPNO  SA   PDV-om:

B.) ZAMJENA CRPNIH AGREGATA NA P.S. "KURILO"

- HIDROFORSKO POSTROJENJE (sa dvije VERTIKALNE pumpe)

Isporuka i montaža opreme i materijala karakteristika:

| R.br. | Opis pozicije | Jed.mjere | Ko ličina | Cij bez PDV | Cij sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vertikalna pumpa sa elektromotorom snaga motora Pmax= 7,5 kW, 2900 o/min; 50Hz; 3x400V, IP55; klasa izolacije F, klasa efikasnosti IE3, Materijali: AISI 304 - radna kola Način zaptivanja: mehanički zaptivač Tražena Q-H karakteristika jedne pumpe: Radna tacka 1 - 2 - 3 Q (lit-sec) 3 - 6 - 11 H (m) 85 - 74 - 40 | kom. | 2 |  |  |
| 2 | Pripadajući cijevni razvod i armature (usisni i potisni kolektor, cijevne veze i ventili) | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Manometar (0-10)bar | kom. | 2 |  |  |
| 4 | Nivometar sa mjerenjem u jednoj tački (zaštita od rada na suvo) komplet sa sondama (kablovi do 10m), sa izlaznim preklopnim kontaktom za uključenje/ isključenje pumpi. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Transmiter pritiska 0-10 bar/ 4-20 mA - materijal AISI304 (sa kugla ventilom ispred transmitera) | kom. | 2 |  |  |
| 6 | Elektroorman sa dva (2) frekventna regulatora - svaki sa nezavisnom mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom, Omogućene su slijedeće funkcije: smjena pumpi u radu režim rada (obije su radne pumpe ili radna i rezervna) automatski restart nakon otklanjanja greške ili dolaska struje „sleep mode“ pumpi (pumpe se gase na minimalnoj frekvenciji ako nema potrošnje vode) | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Membranski sud(ovi) odgovarajuće zapremine i pritiska (sa blokadnim kugla ventilom) | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Čelično postolje - pumpe, elektroorman na nosaču, kolektori i svi elementi hidroforskog postrojenja su smješteni na sopstvenom postolju (postrojenje je hidraulički i električno ispitano i spremno za rad). | kompl. | 1 |  |  |

Napomena: Dovodni cijevovod je iz rezervoara pumpne stanice.

B)UKUPNO    BEZ   PDV-a……………………………

B)UKUPNO    SA PDV-om……………………………..

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši

Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna

I     PRIPREMNI RADOVI

II   BETONSKI RADOVI

III ZEMLJANI RADOVI

IV MONTAZNI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

VI  ZAMJENA  CRPNIH AGREGATA

NA  PS AHMETOV BRIJEG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

UKUPNO (sa PDV-om 19%)

A)Predmjer radova

I   PRIPREMNI RADOVI

1.1 Restauracija postojećeg operativnog poligona,

iskolčavanje i obilježavanje trase cjevovoda sa

prenošenjem svih podataka iz projekta na teren.

Obračun po m'  trase.

m' 	666,00 x	=

1.2 Istraživanje i obilježavanje svih postojećih

podzemnih instalacija na trasi cjevovoda

(uz prisustvo predstavnika JP"ViK" - Bar)

paušal            		=

------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

------------------------------------------------------------------------------------

II  BETONSKI RADOVI

2.1 Siječenje i razbijanje postojeće asfaltne podloge

sa adekvatnom opremom.Debljina podloge d=10 cm.

Razbijeni asfaltno-bet.materijal utovariti i odvesti na

deponiju.

- asfaltna površina: 		 m² 	532,80 x                =

- betonska površina:      	 m²

2.2 Dovođenje u prvobitno stanje razbijenu kanalsku

trasu  asfaltiranjem.

-asfaltiranje:                 	 m² 	532,80 x                 =

-betoniranje:                 	 m²

2.3 Izrada prodora i razbijanje AB zidova i postojećeg

kanala i betonskih površina u obimu koliko je potrebno

za spajanje sa postojećim priključcima sa dovođenjem

u prvobitno stanje.

m³ 	1,0 x                         =

2.4 Izrada tipske vodovodne AB šahte MB30 u dvostrukoj

oplati, dimenzija, u svemu prema grafičkim detaljima iz

projekta.

kom 	2,0 x

2.5 Nabavka,transport i ugradnja nabijenog betona MB20

na mjestima prelaza putnih propusta i anker blokova

na trasi cjevovoda  u vodovodnim šahtama.

Obračun po m3 ugradjenog betona.

m³ 	2,00 x                      =

-------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

-------------------------------------------------------------------------------

III  ZEMLJANI RADOVI

3.1 Ručni i mašinski iskop kanalskog rova,širine 0,60m ,

prosječne dubine  do 1,15 m  sa utovarom u kamion i

odvozom na deponiju koju odredi Investitor.Zaštita

iskopanog kanalskog rova  u skladu sa detaljem

iz projekta, eventualno razupiranje rova,crplenje

povremenih podzemnih voda,i planiranje dna rova za

montažu cijevi.

Materijal III i IV kategorije.

*cjevovod:		   	m³ 	499,50 x                =

*šahte :                    		m³   	    7,84 x                =

3.2 Nabavka, transport i razastiranje jalovine u

iskopani kanalski rov,kao zamjena postojećeg

lošeg materijala u slojevima sa propisnim nabijanjem.

U cijenu uračunati i lokalni transport ručnim kolicima

do trase kanala na udaljenosti do 150 m.

m³  	279,72 x                =

3.3 Nabavka s prevozom, lokalni transport kolicima

do kanalskog rova,i razastiranje pijeska propisane

granulacije (4-8) u pripremljen kanalski rov,

ispod i iznad montirane cijevi.

m³ 	 149,84 x              =

-------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

--------------------------------------------------------------------------------

# IV  MONTAŽNI RADOVI

4.1 Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi

PN 10bara u pripremljen i isplaniran  kanalski rov.

Obračun po m' ugradjene cijevi.

-PEHD Ø180 mm ;  		m'    	666,0  x            =

-PEHD   Ø63 mm ; 		m'    	635,0  x                             =

-PEHD   Ø32 mm ; 		m'

-PEHD   Ø25 mm ; 		m'

4.2 Nabavka,transport i montaža armature i fa-

zonskih komada NP 10bara,za izradu spoja

na postojeci cjevovod PEHD 225mm I vodovodnih

čvorova na trasi cjevovoda PEHD180mm I PEHD63mm,

u svemu prema detalju iz grafičkog priloga  projekta.

-EV zasun DN 150 ;		 	kom  	     2,0  x             =

-EV zasun DN 100  ;           	 	kom  	     1,0  x             =

-EV zasun   DN 50 ;            	 	kom   	     1,0  x             =

-TT komad DN 200 ;            	 	kom  	     1,0  x             =

-T-kom   DN 150/100 ;          		kom  	     1,0  x             =

-T-kom  DN  150/ 80 ;           		kom   	     7,0  x             =

-T-kom  DN  100/ 50 ;           		kom   	     1,0  x             =

-T-kom   DN   80/ 50 ;          	 	kom   	     5,0  x             =

-FFR kom DN 200/100 ;         		kom  	     2,0  x             =

-FFR kom DN 200/ 150 ;        		kom   	     1,0  x             =

-FFR kom DN 100/50 ;        	 	kom   	     1,0  x             =

-MDK DN 200 ;                 	 	kom   	     1,0  x             =

-MDK DN 150 ;                  	 	kom   	     1,0 x              =

-MDK DN 100 ;                  	 	kom          2,0 x              =

-MDK  DN 50 ;                  	 	kom          1,0 x              =

-N kom DN 80;                  	 	kom   	     7,0 x              =

-Prirub.sa navojem DN50;	 	kom  	     1,0 x              =

-Zasun sa ugrad,garnit.

i kapom, DN 80  ;        	 	kom   	     7,0 x              =

-Zasun sa ugrad,garnit.

i kapom, DN 50  ;        	 	kom   	     5,0 x              =

-Tuljak Ø180mm sa

let.prir.DN150; 		 	kom 	   18,0 x              =

-Tuljak Ø63 mm sa

let.prir. DN 50;  		 	kom  	    7,0 x            =

-FF  DN 80, L=500mm ;  	 	kom       10,0 x            =

-Elektro fuz..luk Ø180/45º ;     	kom         4,0 x            =

-Liveno-željezni poklopac,

DN 600mm, 400 kN;   	 	kom  	     2,0 x           =

-Nadzemni PPH DN80mm

sa armat. i faz.kom.;   	  	kom  	     7,0 x           =

4.3 Zaštita cjevovoda PEHD Ø110mm na mjestu prelaza

postojećeg vodotoka.Zaštitu izvesti sa čeličnom cijevi

profila 250 mm u betonskoj podlozi MB20, D=10 cm.

Obračun po m izvedene zaštite.

m' 	    4,0 x             =

4.4 Rekonstrukcija postojećih kućnih priključaka na

projektovani cjevovod.U cijenu obračuna , uzeti sve

betonske, zemljane i montažne radove.

Rekonstrukcija priključka se odnosi na dužinu do 15,0m.

Profil novog priključka ¾". Obračun po izvedenom priključku.

kom 	   30,0 x            =

------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

------------------------------------------------------------------------------------

V.OSTALI RADOVI

5.1 Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda PEHD Ø180mm,

i PEHD Ø63mm , nakon izvršenih radova,od strane

nadležne službe. Obračun po m' cjevovoda.

m'     1301,0 x            =

5.2 Ispitivanje montiranog cjevovoda na probni pri tisak

u skladu sa važećim tehničkim propisima za

ovu vrstu radova. Obračun paušalno.

Paušal                   	            =

5.3.Izrada projekta izvedenog stanja u digitalnoj

formi u svemu prema ovoj vrsti radova.

Obračun paušalno.

Paušal

------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

------------------------------------------------------------------------------------

A)UKUPNO   PO PREDMJERU  RADOVA  BEZ PDV-a  --------------------------------

UKUPNO   PO  PREDMJERU  RADOVA  SA  PDV-om -------------------------------

B.)	ZAMJENA CRPNIH AGREGATA NA P.S. "AHMETOV BRIJEG"

- HIDROFORSKO POSTROJENJE (sa dvije VERTIKALNE pumpe), treća pumpa je rezervna i vrši se njena isporuka do magacina investitora.

Isporuka i montaža opreme i materijala karakteristika:

|  | Sastavni elementi | Jed.mj | Kol. | Jed. cije. bez PDV-a | Cijena Sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERTIKALNA pumpa sa elektromotorom Snaga motora Pmax= 7.5 kW, 2900 o/min; 50Hz; 3x400V, IP55; klasa izolacije F, klasa efikasnosti IE3, 50Hz Materijali: AISI 304 - radno kolo. Nacin zaptivanja: MEHANIČKI ZAPTIVAČ TRAŽENA Q-H karakteristika JEDNE PUMPE na 50Hz: Radna tacka 1 - 2 - 3 Q (lit-sec) 3 – 5.8 – 8 H (m) 77,5 – 65 – 44 | kom | 2 |  |  |
| 1.1. | Nabavka pumpe istih karakteristika, kao suve (magacinske) rezerve. | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Pripadajući cijevni razvod I armature (usisni i potisni kolektor, cijevne veze i ventili) | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Manometri 0-16 bar | kom | 2 |  |  |
| 4 | Presostat sa opsegom podešavanja 0–3 bar - zaštita od rada na suvo (na usisnom kolektoru) | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Transmiter pritiska 0-10 bar/ 4-20 mA - materijal ANSI304 (sa kugla ventilom ½“ ispred transmitera) | kom | 2 |  |  |
| 6 | Elektroorman sa 2 frekventna regulatora – svaki sa nezavisnom mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom, Omogućene su sledeće funkcije: Smena pumpi u radu Rezim rada (obe su radne pumpe ili radna i rezervna) Automatski restart nakon otklanjanja greške ili dolaska struje „SLEAP MODE“ pumpi (pumpe se gase na minimalnoj frekvenciji ako nema potrosnje vode) | kompl | 1 |  |  |
| 7 | Membranski sud(ovi) odgovarajuće zapremine i pritiska (sa blokadnim kugla ventilom) | kompl | 2 |  |  |
| 8 | Čelično postolje - pumpe, elektroorman na nosaču, kolektori i svi elementi hidroforskog postrojenja su smešteni na sopstvenom postolju (postrojenje je hidraulički i električno ispitano i spremno za rad). | kompl | 1 |  |  |

Napomena: Dovodni cijevovod je pod pritiskom.

B)  UKUPNO   PO PREDMJERU  RADOVA  BEZ PDV-a  --------------------------------

UKUPNO   PO  PREDMJERU  RADOVA  SA  PDV-om -------------------------------

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BAR

Broj: 01-3287

Mjesto i datum: Bar, 15.11.2016. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   Dr Zoran Srzentić, Predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Bar, daje

I z j a v u

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, broj: 01-2774 od 26.09.2016. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

PREDSJEDNIK

Dr Zoran Srzentić

____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BAR

Broj: 01-3287/1

Mjesto i datum: Bar, 15.11.2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-2774 od 26.09.2016. godine za izvođenje radova na vodovodnoj infrastrukturi- po ostalim prioritetima, po partijama: Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II i Partija 2.  Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik: 		                               Dr Zoran Srzentić

___________________

s.r.

Službenik za javne nabavke:	                                  Emin Brkanović

___________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BAR

Broj: 01-3287/2

Mjesto i datum: Bar, 15.11.2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-2774 od 26.09.2016. godine za izvođenje radova na vodovodnoj infrastrukturi- po ostalim prioritetima, po partijama: Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II i Partija 2.  Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje:   		                       Tatjana Šišević

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                      Nikola Popović

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                      Ibrahim Bećović

__________________

Službenik za javne nabavke:	                                                                      Emin Brkanović

___________________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionlni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-3288 od 16.11.2016. godine

za nabavku

Radovi na vodovodnoj infrastrukturi –po ostalim prioritetima, po partijama

ZA

( Partija 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Marovići – faza II

( Partija 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Bjeliši

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |
| slovima |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 01-3288 od 16.11.2016. godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 04-460-2/16-288 od 22.07.2016. godine, koji organ se aktom broj: 01-3215/3 od 28.07.2016. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave licence za:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za:

- Izvođenje geodetskih radova;

- Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima hidrotehnike.

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima hidrotehnike

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuđača

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH ______ (dvije do pet) GODINA

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Matični broj: 02015099, Broj računa: 505-3821-54, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa Predsjednik, Dr Zoran Srzentić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________________ sa sjedištem u ________________, ulica _______________________, Broj računa: ____________________, Naziv banke: _______________________,  koga zastupa ______________________________________, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak, za izvođenje radova na vodovodnoj infrastrukturi – po ostalim prioritetima, po partijama, broj: 01-3288 od 16.11.2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova po tenderskoj dokumentaciji br. 01-3288 od 16.11.2016. godine za partiju br.  _____________________________________

VRIJEDNOST RADOVA - CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Vrijednost radova koji su predmet ovog Ugovora, prema prihvaćenoj ponudi za izvođenje radova br. ____________ od _______ 2016. godine, iznosi ___________ € ( slovima: _______________).

U cijenu je uračunat i PDV.

Ponuda Izvođača je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 3.

Isplata radova vršiće se u zakonskom roku po dostavljenim ovjerenim, privremenim i okončanoj situaciji.

Za slučaj eventualnog kašnjenja u plaćanju Izvođač neće obračunavati kamatu.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Član 4.

Rok za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora 45 od dana uvođenja izvođača u posao.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana obostranog potpisivanja.

Član 5.

Izvođač ima pravo na produženje roka ako je u izvršenju radova u roku navedenom u članu 3. ovog Ugovora bio spriječen vanrednim događajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora kao što su viša sila, mjere državnih organa koje utiču na radove, izmjene investiciono-tehničke dokumentacije i ako se uveća obim posla za više od 10%.

Produženje roka konstatuje se upisom u građevinski dnevnik od strane Investitora.

OBAVEZE

Obaveze Naručioca

Član 6.

Investitor se obavezuje:

- da obezbijedi i preda Izvođaču tehničku dokumentaciju na osnovu koje će radovi biti izvedeni;

- da odredi nadzorni organ.

Obaveze Izvođača

Član 7.

Izvođač se obavezuje da:

- radove koji su predmet ugovora izvede na način i u roku predviđenim ovim Ugovorom i investiciono-tehničkom dokumentacijom;

- dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova;

- prije ugradnje dostavi nadzornom organu odgovarajuću atestnu dokumentaciju o kvalitetu materijala i opreme koja se ugrađuje i na osnovu toga dobije saglasnost za ugradnju opreme, u suprotnom neće biti prihvaćene;

- stručno i kvalitetno izvede radove u skladu sa važećim propisima, standardima i pravilima koja važe za vrstu radova koji su predmet ovog Ugovora;

- na gradilištu vodi potrebnu dokumentaciju uredno i ažurno;

- o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom;

- osigura gradilište, radnike i treća lica odnosno preduzme sve potrebne mjere zaštite na radu shodno zakonskoj regulativi;

- da pismenim rješenjem imenuje rukovodioca radova sa odgovarajućim ovlašćenjima propisanim zakonom i o tome obavijestiti Naručioca;

- da radove odnosno objekat osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova, i da primjerak polise osiguranja dostavi naručiocu;

- snosi troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova.

VIŠAK RADOVA I NAKNADNI RADOVI

Član 8.

Izvođač radova će izvesti i viškove radova i naknadne radove na objektima iz člana 1. ovog Ugovora koji se pojave u toku izvođenja radova.

Viškovima radova se smatraju oni radovi koji po vrsti spadaju u ugovorene, ali koji prelaze obim radova predviđen investiciono-tehničkom dokumentacijom.

Višak odnosno manjak radova koji se pojavi u odnosu na investiciono-tehničku dokumentaciju utvrđivaće se i obračunavati u skladu sa količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi i građevinskom dnevniku.

Naknadni radovi su oni radovi koji nijesu ugovoreni, a Naručilac u toku građenja zahtjeva da se izvedu.

Cijena viška, odnosno manjka radova utvrđivaće se na osnovu jediničnih cijena datih u ponudi izvođača radova.

Cijena eventualnih naknadnih radova utvrdiće se na osnovu jediničnih cijena datih u ponudi izvođača radova, a ukoliko određene vrste radova nisu obuhvaćene ponudom utvrđivaće se na osnovu važećih cijena za ovu vrstu radova.

Konačni obračun izvedenih radova izvršiće se nakon tehničkog prijema i otklanjanja eventualnih nedostataka.

NADZOR

Član 9.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet ovog Ugovora vršiće stručno lice koje imenuje Naručilac pismenim rješenjem, o čemu će obavijestiti Izvođača radova (nadzorni organ).

Član 10.

Nadzorni organ je ovlašćen da se stara i kontroliše: da li izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova, da kontroliše dinamiku radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa angažovanih na izgradnji objekta u cilju blagovremenog završetka objekta, kao i da vrši druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Član 11.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od naručioca.

Postojanjem nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 12.

Izvođač radova je dužan da postupi po svim osnovanim primjedbama i zahtjevima Investitora datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju u zavisnosti od konkretne situacije izvrši popravke i ponovno izvođenje radova zamjenom nabavljenog ili ugrađenog materijala i opreme ili ubrzanje izvođenja radova. Troškove koji nastanu na ovaj način snosi Izvođač.

Osnovanim primjedbama i zahtjevima Naručioca u smislu prethodnog stava smatraju se oni koji imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obaveza Izvođača.

TEHNIČKI PRIJEM

Član 13.

Nakon što je Izvođač izvršio sve radove koji su predmet ovog Ugovora, dužan je da pismenim putem obavijesti Naručioca da su radovi u cjelosti završeni i spremni za tehnički pregled i prijem, koji će organizovati Naručilac.

Izvođač je dužan da prisustvuje pregledu i prijemu radova odnosno objekata i da na zahtjev komisije pruži sva tražena objašnjenja i dokumentaciju.

Sve eventualne primjedbe i nedostatke koje utvrdi komisija, Izvođač je dužan da otkloni o svom trošku i u datom roku.

OBEZBJEĐENJE UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Član 14.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kao garanciju za dobro izvršenje posla, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važenja 10 dana od dana završetka radova.

Garancija banke treba biti izdata od Poslovne banke koja ima sjedište u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon isteka roka važenja garancije istu vrati Izvođaču.

Član 15.

U slučaju da Izvođač ne bude izvodio radove u skladu sa utvrđenom dinamikom, odnosno bude kasnio sa izvođenjem radova više od 10 dana, ili ukoliko radovi odnosno ugrađena oprema i materijali ne budu odgovarajućeg kvaliteta, Investitor može jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 16.

Ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova i sa predajom objekta a Naručilac ne raskine Ugovor, Izvođač je dužan da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu na ime ugovorne kazne iznos od 2 promila dnevno od ukupno ugovorene cijene, s tim  što visina ugovorne kazne ne može biti veća od 5% ukupno ugovorene cijene.

Ugovorne strane isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je naručilac dužan saopštiti izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju izvođač dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene naručioca, a naručioc je ovlašćen da je naplati - odbije na teret izvođača iz potraživanja za izvedene radov ena objektu koji je predmet ovog ugovora, ili od bilo kojeg drugog izvođačevog potraživanja od naručioca, s tim što je naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti izvođača.

Član 17.

Ukoliko Izvođač svojom krivicom prouzrokuje štetu Naručiocu i trećim licima dužan je da istu u cjelini nadoknadi po opštim pravilima o naknadi štete.

Član 18.

Investitor zadržava pravo da na ime odstupanja od zahtjevanog kvaliteta umanji vrijednost izvedenih radova.

GARANTNI ROK

Član 19.

Izvođač se obavezuje da garantuje za kvalitet izvedenih radova i to: za radove koji utiču na stabilnost i bezbjednost objekta ili dijela objekta 10 godina, a za ostale radove 2 godine.

U garantnom roku Izvođač je dužan da urgentno, na prvi pismeni poziv Naručioca, o svom trošku, otkloni sve nedostatke koji se odnose na kvalitet radova i ugrađenog materijala koji ne odgovoraju ugovorenoj namjeni i kvalitetu.

Ukoliko Izvođač ne pristupi  izvršenju svoje obaveze u roku od 8 dana, Naručilac je ovlašćen da na teret Izvođača, bez posebnog poziva, otkloni nedostatke i štete angažovanjem drugog izvođača.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila je ništavan.

PRELAZNE I ZVRŠNE ODREDBE

Član 21

Eventualne sporove koji bi nastali po osnovu ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko ne dođe do sporazumnog rješenja nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 22

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

NARUČILAC	                                   		 IZVOĐAČ

_____________________________		    ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama