OBRAZAC  9

Opština Bar

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-456

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 80

Mjesto i datum: Bar, 21.02.2017. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)                    Opština Bar objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	27

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	28

IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	29

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	30

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	31

NASLOVNA STRANA PONUDE	32

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	33

FINANSIJSKI DIO PONUDE	39

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	40

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	41

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	42

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	45

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	49

SADRŽAJ PONUDE	55

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE	56

U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	56

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	57

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Emin Brkanović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

II  Vrsta postupka

- Šoping

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Usluge

- Opis predmeta javne nabavke

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom

c)  CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

71521000-6 Usluge nadzora gradilišta 79714000-2 Usluge nadzora

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 4.500,00 €

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su dužni da dostave sljedeće licence: Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: - Izvođenje geodetskih radova; - Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja; - Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima hidrotehnike; - Izvođenje elektro-instalacija jake struje; - Izvođenje elektro-instalacija slabe struje. Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima hidrotehnike; - Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje; - Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija slabe struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VI  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 63 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

( ne

VIII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora uslovljen je rokom i dinamikom izvođenja radova na izgradnji ulice, počevši od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

IX Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

X  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

(  najniža ponuđena cijena 						broj bodova  100

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14,00 sati, zaključno sa danom 06.03.2017. godine do 12,00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  06.03.2017. godine u 12,30 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U zakonskom roku

Način plaćanja je: Virmanski

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge stručnog nadzora nad nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom | (Nadzor se vrši svakodnevno i u punom radom vremenu u toku izvođenja radova) | kom | 1 |

NAPOMENA: Predmjer radova kao sastavni dio tenderske dokumentacije služi ponuđačima da sagledaju obim radova nad kojima treba vršiti nadzor u toku njihovog izvođenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE  PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

1. SAOBRAĆAJ

| I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica mjere | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova | m' | 317,40 |  |  |
| 2. | Uklanjanje postojeće žičane ograde | m1 | 81,82 |  |  |
| 3. | Priprema postojećeg habajućeg sloja asfalta grebanjem površine odgovarajućom mehanizacijom, sa utovarom i odvozom | m2 | 5,92 |  |  |
| 4. | Rušenje postojećih zidova | m1 | 15,22 |  |  |
| 5. | Odstranjivanje grmlja,šiblja i drveća | m2 | 1.441,87 |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI | Jedinica mjere | Količina |  |
| 1. | Mašinsko skidanje humusa u sloju prosječne debljine d = 20cm i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 440,03 |  |  |
| 2. | Mašinski iskop zemlje II i III kategorije | m3 | 1.577,49 |  |  |
| 3. | Izrada nasipa sa obradom bankina | m3 | 47,55 |  |  |
| 4. | Sabijanje podtla | m2 | 334,84 |  |  |
| 5. | Humuziranje i zatravnjavanje kosina usjeka i nasipa i ostalih površina planiranih za ozelenjavanje | m2 | 274,13 |  |  |
| 6. | Odvoz viška materijala sa udaljenosti do 5 km | m3 | 1.529,94 |  |  |
| 7. | Planiranje i valjanje posteljice | m2 | 2.879,42 |  |  |
| III | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |
| 1. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod novog kolovoza u sloju debljine d=26 cm | m3 | 600,45 |  |  |
| 2. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tucanika ispod novog kolovoza u sloju debljine d=10cm | m3 | 212,92 |  |  |
| 3. | Izrada bito-nosećeg sloja BNS-22 | m2 | 2.129,19 |  |  |
| 4. | Izrada završnog sloja od asfalt betona AB-11s debljine d=4,0cm | m2 | 2.129,19 |  |  |
| 5. | Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d = 10,0 cm na sloju pijeska debljine 3,0cm i sloju tampona debljine 12,0cm | m2 | 975,37 |  |  |
| 6. | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 20/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 562,46 |  |  |
| 7. | Nabavka i ugrađivanje ivičnjaka 18/24 od sivog betona MB-50, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 92,00 |  |  |
| 8. | Nabavka i ugrađivanje prelaznih ivičnjaka, prema detalju na pripremljenoj betonskoj podlozi | m1 | 11,20 |  |  |
| IV | OSTALO |
| 1. | Iskop u materijalu II I III kategorije | m3 | 51,71 |  |  |
| 2. | Betoniranje betonskih elemenata oivičenja betonom MB-30 | m3 | 57,45 |  |  |
| V | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |
|  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1. | Puna bijela linija b = 0,12 m | m' | 37,72 |  |  |
| 2. | Puna bijela linija b = 0,15 m | m' | 15,34 |  |  |
| 3. | Isprekidana bijela linija ( 1 +1+ 1 ), b = 0,15m | m' | 9,00 |  |  |
| 4. | Isprekidana bijela linija ( 3 + 3 + 3 ), b = 0,12m | m' | 126,00 |  |  |
| 5. | Poprečna zaustavna linija b = 0,50m | m2 | 1,87 |  |  |
| 6. | Pješački prelazi: |  |  |  |  |
| - | Širine 4,00m | m2 | 15,45 |  |  |
| 7. | Strelice | kom | 2 |  |  |
| 8. | Ostale oznake na kolovozu | kom | 2 |  |  |
|  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1.1. | Standardni saobraćajni znak |  |  |  |  |
|  | Reflektujućih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač. |  |  |  |  |
|  | trouglasti oblik stranice 900mm |  |  |  |  |
|  | II-1 (ukrštanje sa putem sa pravom prvenstva prolaza) | kom | 1 |  |  |
| - | okrugli oblik Ø 600 mm |  |  |  |  |
|  | II-34 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) | kom | 2 |  |  |
|  | II-45 (obavezno obilaženje sa desne strane) + znak za obilježavanje saob.ostrva | kom | 1 |  |  |
|  | II-45.2 (kružni tok saobraćaja) | kom | 2 |  |  |
| - | kvadratni oblik stranice 600 mm (u svemu prema grafičkom prilogu iz glavnog projekta) |  |  |  |  |
|  | III-6 (obilježen pješački prelaz) | kom | 1 |  |  |
| 1.2. | Stub - nosač saobraćajnog znaka |  |  |  |  |
|  | Od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj. |  |  |  |  |
| - | Stub saobraćajnog znaka L= 3,00 m | kom | 4 |  |  |
| - | Stub saobraćajnog znaka L= 3,50 m | kom | 1 |  |  |

2. JAKA STRUJA

| Br. | I GRAĐEVINSKI DIO | Jedinica mjere | Količina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iskop kablovskog rova u zemljištu III/IV kategorije, dimenzija 0,4m x 0,8m x 306m i 0,85mx1mx4m) sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od 20 cm.Napomena:kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa | m3 | 102 |  |  |
|  | Isporučiti i u već iskopan rov nasuti sitni pijesak u slojevima od po 10cm ispod i iznad kabla, zajedno sa razastiranjem pijeska duž rova | m3 | 25.5 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje cijevi Φ 110 za energetske kablove na mjestima prelaska kabla ispod saobraćajnice (kod kružnog toka) | m( | 16 |  |  |
|  | Iskop rupe za temelje rasvjetnih stubova dim. 0,9x0,9x1,1m u zemljištu III i IV kategorije (ukupno 12 komada) | m3 | 10.7 |  |  |
|  | Isporuka,transport i ugradnja betona MB20 i izrada temelja rasvjetnih stubova dim. 0,9 x 0,9x1,1m (ukupno 12 kom.) | m3 | 10.7 |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja juvidur cijevi 2x Φ63 kroz betonski temelj stuba prilikom betoniranja temelja. Po stubnom mjestu položiti 3m juvidur cijevi - komplet | kom | 12 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje duž trase kablovskog kanala betonskih stubića za označavanje trase kabla, sa mesinganom pločicom (na pločici ugraviran napon,presjek i smjer polaganja kabla) | kom | 10 |  |  |

| Br. | II ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI | Jedinica mjere | Količina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isporuka i postavljanje u već pripremljenom rovu plastičnih štitnika za energetske kablove; postavljaju se na preklop od 10cm | kom | 340 |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje za energetske kablove sa odgovarajućim natpisom | m( | 330 |  |  |
|  | Isporuka,transport i polaganje energetskog kabla PP00 4x25 mm2 1kV u već iskopanom i pripremljenom rovu i položenim cijevima, i izvođenje napajanja rasvjetnih stubova po sistemu "ulaz-izlaz" - komplet | m( | 410 |  |  |
|  | Isporučiti i u istom rovu sa energetskim kablovima položiti pocinčanu traku Fe/Zn 25 x 4mm za uzemljenje. Spoj traka-traka u zemlji izvesti pomoću ukrsnog komada za prolazne trake JUS N.B4. 936 u kutiji za ukrsni komad K- U-K i spoj u zemlji naliti vrelim olovom. Komplet | m( | 325 |  |  |
|  | Isporučiti i montirati rasvjetni stub proizvod “Amiga” Kraljevo ili sličan odgovarajućih karakteristika. Konusni stub KRS-A-8/IPSO N, toplo-cinkovan. Stub je komplet opremljen (priključna ploča, zajedno sa osiguračima FRA-16/6A, ožičenje kablom PP00-y 3x2,5mm2, ankeri); toplocinkovan u skladu sa JUS EN ISO1461, ofarban sa dva sloja završne boje u (RAL AKZO GREY 900) na bazi poliuretana; montira se na već urađen betonski temelj, u svemu prema prospektu proizvođača - komplet | kom | 12 |  |  |
|  | Isporučiti i montirati rasvjetni stub proizvod "Amiga" Kraljevo ili sličan odgovarajućih karakteristika. Konusni stub KRS-A-8/IPSO N i T nosač za montažu dvije svjetiljke. Stub je komplet opremljen (priključna ploča PP3, zajedno sa osiguračima 2xFRA-16/6A, ožičenje kablom PP00-Y 3x2,5mm2, ankeri); toplocinkovan u skladu sa JUS EN ISO 1461, ofarban sa dva sloja završne boje u (RAL AKZO GREY 900) na bazi poliuretana ;montira se na već urađen betonski temelj, u svemu prema prospektu proizvođača. Komplet | kom | 1 |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja na stubu svjetiljke tip "IPSO N/1891/150/-35/115, proizvod "Minel-Schreder" (direktno na stub pod uglom od 5 stepeni) , zajedno sa ostalim priborom prema zahtjevu isporučioca. Na 12 stubova se montira sijalica 1x150W natrijum visokog pritiska, a na stubu u ostrvu kod kružnog toka je 2x 150W. Komplet | kom | 13 |  |  |
|  | Izrada geodetskog snimka trase položenih kablova u odgovarajućoj razmjeri ( u 2 primjerka) - elaborate originalnih terenskih podataka | kom | 1 |  |  |
|  | Povezivanje kabla za javnu rasvjetu u posljednjem ( već projektovanom) stubu javne rasvjete br. 21 S. | kom | 1 |  |  |
|  | Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja | pauš | 1 |  |  |
|  | Prippremno -završni radovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

3. SLABA STRUJA

|  | TK KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | A/ MATERIJAL | Jedinica | Količina |  |  |
| 1. | PVC TK cijevi žute boje Ø110/3,2 profila 2x2, prema standardu EN1401 | kom | 240 |  |  |
| 2. | Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 240 |  |  |
| 3. | PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m | kom | 32 |  |  |
| 4. | PVC držač odstojni 110/4 | kom | 240 |  |  |
| 6. | Čepovi za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 32 |  |  |
| 7. | PTT traka za upozorenje | m | 350 |  |  |
| 8 | Standardne montažne konzole sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama | kom | 6 |  |  |
| 9 | Standardni laki poklopac za okno TT kanalizacije, sa okvirom za otvor 60 x 60 cm | kom | 3 |  |  |
| 10 | Oznaka trase kabla-obilježava se položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima | kom | 10 |  |  |
| 11 | Sitni pijesak granulacije 0-4mm | m3 | 10 |  |  |

| Br | B/ KABLOVSKA KANALIZACIJA | Jedinica | Količina | Jedinič cijena | Ukupna cijena (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada kablovske telek. kanalizacije od PVC cijevi Ø 110 mm kapaciteta 4 cijevi u zemljištu III kategorije dimenzije rova 1,0 x 0,40 m sa radovima: - Trasiranje kablovske telek. kanalizacije - Iskop rova - Nasipanje prvog sloja pijeska debljine d=10 cm sa finim planiranjem - Polaganje PVC cijevi u slojevima po kapacitetima kanalizacije - Nasipanje pijeska izmedju cijevi debljine d=11 cm - Zatrpavanje zemljom ili šljunkom sa nabijanjem u slojevima - Fino planiranje rova sa odvozom viška materijala na deponiju | m( | 340 |  |  |
| 2 | Izrada kablovske tk kanalizacije preko kolovoza sa rezanjem prevlake prosječne debljine 10,5cm(rad+materijal) sa iskopom rova sa razupiranjem, nasipanjem donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC cijevi, nasipanje pijeska između cijevi, postavljanje trake, zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: | m( | 25 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i izgradnja standardnog TK okna prema nacrtu u prilogu, sa otvorom za poklopac 60x60. Pod stavkom se podrazumijeva postavljanje donje betonske ploče, zidanje zidova, postavljanje gornje betonske ploče, malterisanje okna do crnog sjaja sa planiranjem viška materijala a u svemu prema upustvu ZJ TK, normativima montažera, nacrtu u prilogu projekta ostalim tehničkim upustvima za ovu vrstu radova, okna dimenzija: 150x180x190 | kom | 3 |  |  |
| 4 | Ugradnja standardnog lakog poklopac za okno TT kanalizacije, sa okvirom za otvor 60 x 60 cm. | kom | 3 |  |  |
| 5 | Montaža standardnih montažnih konzola sa držačem konzole, papučicom dužine 50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama | kom | 6 |  |  |
| 6 | Izrada investiciono tehničke dokumentacije (glavnog projekta) - elaborate originalnih terenskih podataka | kom | 1 |  |  |
| 7 | Nepredviđeni radovi (3% od zbira B/ KABLOVSKA KANALIZACIJA | kom | 1 |  |  |
| Br | C/ OSTALI TROŠKOVI INVESTITORA | Jedinica | Količina |  |  |
| 1 | Troškovi Ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina, itd | paušal | 1 |  |  |

4. HIDROTEHNIKA

NAPOMENA : Ovaj predmjer obuhvata radove na izgradnji:

A/ ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

- Ulični kanalizacioni krak sa izlivom u rijeku Željeznicu

B/ FEKALNE KANALIZACIJE

- Fekalnog kanalizacionog kolektora od priključne šahte u kružnom toku do profila 35 od GRP cijevi DN 300 SN 5000

C/ VODOVODA

- Izgranji distributivnog cjevovoda Pehd DN 110 mm duž saobraćajnic od priključnog šahta u kružnom toku do Pr 35.

| Pozicija | Opis pozicije | Jed. mjere | Količina | Jedinične cijene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PRIPREMNI RADOVI |
| 01.01 | Objeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja Objeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase |  |  |  |  |
|  | atmosferska | m1 | 278,69 |  |  |
|  | fekalna | m1 | 344,38 |  |  |
|  | vodovod | m1 | 317,40 |  |  |
|  | UKUPNO: |  | 940,47 |  |  |
| 01.02 | Identifikacija, obilježavanje i otkrivanje postojećih instalacija u zoni izvođenja radova u cilju izbjegavanja oštećenja tokom izvođenja radova. Obračun po komadu. | kom | 10 |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 02 | ZEMLJANI RADOVI |
| 02.01 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za polaganje cjevovoda u materijalu III i IV kategorije sa kompletnim utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trasu projektovanog cjevovoda i upozna se sa stanjem na terenu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje podzemne vode. Širina rova prema detalju, dubina prema uzdužnim profilima |  |  |  |  |
|  | Atmosferska kanalizacija Prema tabelarnom obračunu | m3 | 465,65 |  |  |
|  | Fekalni kolektor Prema tabelarnom obračunu | m3 | 527,91 |  |  |
|  | Distributivni vodovod Prema tabelarnom obračunu | m3 | 280,73 |  |  |
|  | UKUPNO: | m3 | 1.274,29 |  |  |
| 02.02 | Dodatni ručni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova sa utovarom i odvozom na deponiju. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgradjivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa |  |  |  |  |
|  | šahti | m3 | 25,00 |  |  |
|  | vodovodnih šahti | m3 | 4,80 |  |  |
|  | slivnika sa priključkom | m3 | 10,80 |  |  |
|  | UKUPNO: | m3 | 40,60 |  |  |
| 02.03 | Izrada posteljice za kanalizacione i vodovodne cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine,10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom mora biti ukalkulisana nabavka, transport i ugradnja. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice i zasipanja cijevi |  |  |  |  |
|  | Atmosferska 278.69x0,25 m3 / m | m3 | 69,67 |  |  |
|  | Fekalni kolektor 344,38x0,25 m3 / m | m3 | 86,10 |  |  |
|  | Vodovod 317,40x0,15 m3 / m | m3 | 47,61 |  |  |
|  | Separator | m3 | 46,00 |  |  |
|  | UKUPNO: | m3 | 249,38 |  |  |
| 02.04 | Nabavka,trasport i ugradnja tamopona-jalovine granulacije 0-36 mm nakon montaže cjevoda i ugradnje pjeska oko i iznad cijevi. Tampon ugradjivati u slojevima ne većim od 40 cm uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugradjenog i nabijenog tampona. |  |  |  |  |
|  | Atmosferska kanalizacija 278,69x0,60 m3 / m | m3 | 167,21 |  |  |
|  | Fekalni kolektor i vodovod 344,38x0,90 m3 / m | m3 | 206,63 |  |  |
|  | Vodovod 317,40x0,50 m3 / m | m3 | 158,70 |  |  |
|  | UKUPNO: | m3 | 532,54 |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 03 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 03.01 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fekalnih kanalizacionih šahti. Šahte su unutrašnjeg kružnog presjeka Ø 100 cm ili kvadratnog 100 cm x 100 cm dubine do 2,50 m,debljine zidova i dna 15 cm sa armirano betonskom pločom 15 cm debljine. Zidove i dno šahte konstruktivno armirati sa jednostrukom mrežastom armaturom Q 188 mm, a ploču duplo armirati sa Q 335.U ploči ostaviti otvor Ø600 mm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu izvedene šahte prema njenoj dubini |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,50 m | kom | 2 |  |  |
|  | šahte dubine do 2,00 m | kom | 12 |  |  |
| 03.02 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada šahti atmosferske kanalizacije. Šahte se rade od betonskih cijevi Ø1000mm dužine po 1,0 m na betonskom postolju debljine 15 cm armi ranim sa Q188. Nad šahtom izvesti armirano betonsku ploču debljine 20 cm duplo armiranu sa Q335. U ploči ostaviti otvor Ø600 mm ili 600mm x 600mm za kasniju ugradnju liveno željeznih uličnih kišnih rešetki. Obračun po komadu izvedene šahte |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,50 m | kom | 3 |  |  |
|  | šahte dubine do 2,00 m | kom | 9 |  |  |
| 03.03 | Nabavka svog potrebnog materijala i izvodjenje uličnih kišnih slivnika. Slivnike raditi od betonskih cijevi Ø 600 mm na betonskom postolju. Nad cijevi, u betonskom prstenu ugraditi uličnu slivničku rešetku. Obračun po komadu | kom | 3 |  |  |
| 03.04 | Izrada kinete u revizionim oknima kanalizacije. Kineta se izradjuje od polutače kanalizacione cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po komadu izvedene kinete u svemu prema detalju iz projekta. | kom | 26 |  |  |
| 03.05 | Nabavka svog potrebnog materijala i izrada vodovodnih šahti Šahte se rade prema detalju iz projekta unutrašnjih dimenzija 1,20 m x 1,0 m x 1,20 m, debljine zidova i dna 20 cm sa ab.pločom 15 cm, dubine 1,40 m. U ploči ostaviti otvor Ø 600 mm za kasniju ugradnju liveno željezniog poklopca. Obračun po komadu izvedene šahte |  |  |  |  |
|  | šahte dubine do 1,5 m | kom | 4 |  |  |
| 03.06 | Izrada izlivne glave na ispustu atmosferske kanalizacije prije upuštanja u rijeku Željeznicu u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po komadu izvedene ispusne glave | kom | 1 |  |  |
| 03.07 | Nabavka sječenje,spravljanje i ugradnja armature u kanalizacionim šahtama prema detaljima iz projekta | kg | 1695,50 |  |  |
| 03.08 | Nabavka i ugradnja betona MB 30 za podnu ploču ispod separatora i zaštitnu ploču nad separatorom prema detaljima iz projekta. Obračun po m3 | m3 | 9,70 |  |  |
| 03.09 | Nabavka sječenje,spravljanje i ugradnja armature u donjoj i gornjoj ploči separatora. Obračun po kg | kg | 320 |  |  |
|  | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |
| 04 | INSTALATERSKI RADOVI |
| 04/a | Atmosferska i fekalna kanalizacija |  |  |  |  |
| 04.01 | Nabavka, transport i ugradjivanje kanalizacionih cijevi PP korugovane nazivne krutosti SN 4 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih cijevi Unutrašnjeg profila |  |  |  |  |
|  | DN 200 mm | m1 | 18 |  |  |
|  | DN 400 mm | m1 | 280 |  |  |
|  | PVC DN 200 mm | m1 | 40 |  |  |
| 04.02 | Nabavka, transport i ugradjivanje kanalizacionih cijevi GRP nazivne krutosti SN 5000 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih cijevi Unutrašnjeg profila |  |  |  |  |
|  | DN 300 mm | m1 | 350 |  |  |
| 04.03 | Nabavka, transport i ugradnja uličnih poklopaca i kišnih rešetki za opterećenja od 400kN. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca i rešetke u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog elementa. |  |  |  |  |
|  | liveno željezni poklopci NP 400 kn Ø600 mm | kom | 20 |  |  |
|  | liveno željezni poklopci NP 400 kn 600x600 mm | kom | 3 |  |  |
|  | liveno željezne rešetke NP 400 600 x 600 | kom | 12 |  |  |
| 04.04 | Nabavka, transport i ugradjivanje liveno-gvozdenih penjalica u revizionim oknima. Penjalice se ugradjuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugradjene penjalice. | kom | 84 |  |  |
|  | INSTALACIJE KANALIZACIJE UKUPNO |
| 04/b | Instalacije vodovoda |  |  |  |  |
| 04.01 | Nabavka i montaža Pehd cjevovoda NP10. Cijevi se ugradjuju prema propisima za ovu vrstu radova i ispituju na probni pritisak od 15 bara. Obračun po m montiranog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |  |
|  | Pehd DN 110 NP 10 | m1 | 350 |  |  |
| 04.02 | Nabavka i montaža vodovodnih armatura i fazonskih komada NP 10 u novim vodovodnim šahtama. Obračun po komadu nabavljenog,montiranog i od nadzora Primljenog elementa skupa sa dihtunzima i šrafima. Armature: |  |  |  |  |
|  | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  |  |
|  | - EV zasun DN 50 | kom | 4 |  |  |
|  | - EV zasun DN 80 sa ugrad. garniturom | kom | 3 |  |  |
|  | - MDK DN 150 | kom | 1 |  |  |
|  | - MDK DN 100 | kom | 1 |  |  |
|  | - Nadzemni hidrant DN 80 | kom | 3 |  |  |
|  | Fazonski komadi: |  |  |  |  |
|  | - TT komad DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - T komad DN 100/80 | kom | 3 |  |  |
|  | - T komad DN 100/50 | kom | 4 |  |  |
|  | - FFR komad DN 200/150 | kom | 1 |  |  |
|  | - FFR komad DN 200/100 | kom | 1 |  |  |
|  | - X komad DN 200 | kom | 1 |  |  |
|  | - N komad DN 80 | kom | 3 |  |  |
| 04.03 | Nabavka i montaza Pehd fazonskih komnada |  |  |  |  |
|  | Tuljad DN 110 sa let. prir. DN 100 | kom | 16 |  |  |
|  | Tuljad DN 90 sa let. prir. DN 80 | kom | 6 |  |  |
|  | Luk 45 º DN 110 | kom | 1 |  |  |
| 04.04 | Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak u skladu sa propisima Obračun po m1 izvedenog ispitivanja. | m1 | 350 |  |  |
| 04.05 | Ispiranje i dezinfekcija novoizvedenog cjevovoda sa davanjem atesta o ispravnosti vode od mjerodavne Javne ustanove. Obračun po m1 | m1 | 350 |  |  |
|  | INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO |
|  | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |
| 05 | RAZNI RADOVI |
| 05.01 | Rasjecanje asfaltne podloge postojećih saobraćajnica Asfalt ili beton se rasijeca 20 cm po pravcu lijevo i desno od ivice rova .Nakon rasijecanja između odsječenih linija asfalt ili beton se razbija i uklanja. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i mehanizacija za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m1 rasječene betonske i asfaltne podloge | m | 20 |  |  |
| 05.02 | Nakon rasijecanja, razbijamje, uklanjanje i odvoz na deponiju do 5km asfaltne podloge postojećih saobraćajnica prosječne debljine 10-15 cm Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i mehanizacija za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m3. | m3 | 4 |  |  |
| 05.03 | Izrada kućnih priključaka na izvedeni kanalizacioni krak Priključke izvesti profilom 200 od PVC cijevi u Šahtama nakon ispitanog i primljenog fekalnog kraka. U cijenu priključka uračunato: iskop do 5 m dužine dubine do 1,0 m, izrada posteljice i zasipanje pijeskom, PVC cijevi su ušle u instalaterske radove, zatrpavanje i na bijanje kanala,uključenje priključka u novu revizionu šaktu kanalizacionog kraka. Obračun po komadu izvedenog priključka. | kom | 9 |  |  |
| 05.04 | Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu geodetskih snimanja. Projekat uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija. Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platform koju koristi JP Vodovod Bar | kom | 1 |  |  |
| 05.05 | Nabavka i montaža separatora ulja tip aquareg S200 bp 20 proizvod Regeneracija ili slični. Obračun po komadu montiranog separatora. | kom | 1 |  |  |
| 05.06 | Izrada zaštitne ograde i prelaza preko kanala prema detaljima iz projekta na mjestima gdje to odrede uslovi izvodjenja i nadzorni organ Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BAR

Broj: 01-455/1

Mjesto i datum: Bar,20.02.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   Dr Zoran Srzentić, Predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Bar, daje

I z j a v u

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, broj: 01-395 od 14.02.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Predsjednik                                    Dr Zoran Srzentić

______________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Bar

Broj: 01-455/2

Mjesto i datum: Bar, 20.02.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-395 od 14.02.2017. godine za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik                            Dr Zoran Srzentić

______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke                  Emin Brkanović

s.r.

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke              Marija Marković

______________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Bar

Broj: 01-455/3

Mjesto i datum: Bar, 20.02.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-395 od 14.02.2017. godine za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke              Emin Brkanović

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke              Marija Marković

______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionlni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

Opština Bar

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-456 od 21.02.2017. godine

za nabavku

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |
| slovima |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

______________(ponuđač)______________

Broj: ________________

Mjesto i datum: ______________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača ______________, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 01-_______ od _____.2017. godine za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom V poziva za javno nadmetanje.

Ponuđači su dužni da dostave sljedeće licence: Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: - Izvođenje geodetskih radova; - Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima saobraćaja; - Izvođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na objektima hidrotehnike; - Izvođenje elektro-instalacija jake struje; - Izvođenje elektro-instalacija slabe struje. Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima hidrotehnike; - Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje; - Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija slabe struje.

## DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće ).

OBRAZAC U2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja) Licence, odobrenja i sl. Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke 1 2 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC U6

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Matični broj: 02015099, Broj računa: 505-3821-54, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa Predsjednik Dr Zoran Srzentić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________, Naziv banke:_______________,  koga zastupa ___________, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za šoping za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom, broj: 01-_____ od _____.2017. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga  - vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ulice 13 u zoni “Aa” po DUP-u “Ilino” u Baru sa pratećom infrastrukturom,  prema tenderskoj dokumentaciji po postupku javne nabavke šopingom, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj  _______ od _____.2017. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od _______2017. godine, i prema ponudi Izvršioca .

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u zakonskom roku od dana dostavljanja fakture Naručiocu na žiro račun Izvršioca br. _____________ koji se vodi kod ________________ banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK  IZVRŠENJA

Član 3

Rok izvršenja ugovora uslovljen je rokom i dinamikom izvođenja radova na izgradnji ulice, počevši od dana uvođenja Izvođača u posao.

Izvršilac je dužan da vrši nadzor svakodnevno i u punom radom vremenu u toku izvođenja radova preciziranom iz člana 1. ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana obostranog potpisivanja ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvršilac tokom vršenja stručnog nadzora otvara građevinski dnevnik, u kome upisuje sva zapažanja u toku vršenja nadzora.

Sva zapažanja u toku vršenja nadzora, nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik na propisan način.

Član 5.

Izvršilac je ovlašćen da se stara i kontroliše,u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

- da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (predmjeru radova),

- provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta,

- kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje;

- da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih Ugovorom,

- da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta,

- da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta,

- poštovanje ugovorenih rokova,

- provjerava da li Izvođač radove izvodi u skladu sa pravilima struke i projektima,

- davanje upustava Izvođaču radova,

- sprečava ugradnju materijala sa greškom;

- zahtijeva ateste materijala namijenjenih za ugradnju;

- provjerava da li se građevinski materijali upotrebljavaju i prerađuju u skladu sa propisima;

- u ime Naručioca prima obavještenja i odluke građevinskog Izvođača;

- saradjuje sa Projektantom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora,

- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Izvršilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Član 6

Izvršilac je dužan da vođenje stalnog stručnog nadzora po ovom Ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan (svakodnevani) i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve Izvođača, a koji su ugovoreno regulisani są Naručiocem uz striktnu primjenu obaveza regulisanih članom 5. ovog Ugovora, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova.

Član 7

Izvršilac će neposredno učestvovati u izradi konačnog obračuna i u postupku primopredaje objekta.

Izvršilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje ovog ovlašćenog lica u vršenju nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 8

Izvršilac tokom vršenja stručnog nadzora upisuje u građevinski dnevnik:

- radove nad kojim vrši stručni nadzor, uočene nedostatke pri izvođenju radova, mjere koje je preduzeo i naložio Izvođaču radova da preduzme, rokove koje je Izvršilac dao za njihovo otklanjanje;

- primjedbe i zaključke u pogledu kvaliteta i dinamike građenja;

- i druge primjedbe u toku izvođenja radova.

Izvršilac potpisuje i ovjerava Zapisnik koji sačinjava Izvođač radova o izvedenim radovima koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati.

Građevinski dnevnik ovjeravaju svojim potpisom i pečatom Izvršilac i odgovorni Izvođač radova.

Član 9

Ukoliko Izvršilac tokom vršenja stručnog nadzora utvrdi da Izvođač odstupa od osnovne koncepcije građenja, projektovanih detalja, predviđenih kvaliteta materijala koji se ugrađuju, ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrijednost tih radova i materijala ili na produženje roka izgradnje, upisom u građevinski dnevnik nalaže Izvođaču radova otklanjanaje nepravilnosti i obavještava investitora.

Član 10

Ako se između Izvršioca i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Izvršilac.

Član 11

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Izvršiocu i isti biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih  radova,  ne odgovara zahtijevanim uslovima, Izvršilac je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Izvršioca da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Izvršilac će postupiti u smislu člana 11. stav 2. ovog Ugovora.

Član 12

Izvršilac ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Izvršioca, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Izvršilac će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Izvršioca obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 13

Ukoliko Izvršilac utvrdi da se pri izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, trajnost, cijenu ili mogu da dovedu do materijalne štete tj. kada utvrdi nepravilnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, upisom u građevinski dnevnik nalaže obustavljanje radova i Izvođaču radova nalaže preduzimanje mjera neophodnih za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica.

O radnjama iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavještava nadležni inspekciski organ i investitora.

RASKID UGOVORA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,

- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca.

- U slučaju kada Izvršilac (nadzor) nije prisutan na samom gradilištu duže od dva dana uzastopno;

- Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 15

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu  na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim odugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 17

Izvršilac se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 18

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Osnovni sud u Baru.

Član 19

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC	                                                       IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 6 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE

# U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se  (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)  da, u ime
       (naziv ponuđača)     , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)   broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)    i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama