OPŠTINA BAR

Broj: 01-1044/9

Datum: 14.05.2018. godine

IZMJENA V TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-1044 objavljena dana 05.04.2018. godine za izgradnju saobraćajnice u naselju Ilino, zona „B“.

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”

i glasi:

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA  - INSTALACIJE JAKE STRUJE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI |
| 1 | JAKA STRUJA | Pripremno završni | paušalno | 1 |  |  |

II U dijelu „MONTAŽNI RADOVI”, pod rednim brojem 27 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE - Dezinfekcije, ispiranje i hidrauličko ispitivanje novoizvedenog cjevovoda, nakon montaže, a prije zatrpavanja, u svemu prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova i upustvima nadzornog organa i vođenje zapisnika.

Obračun po m1, u rubrici “jedinica mjere” mijenja se “m” i glasi “m1”.

III U dijelu „JAKA STRUJA”, pod rednim brojem 14 vrši se izmjena i glasi: “Isporuka i ugradnja natrijumove sijalice visokog pritiska, cjevastog oblika sa bistrim spoljnjim balonom, snage 100 W/220, E40, indeksa reprodukcije boje (Ra8) 25, temperature boje 2000K, svjetlosnog fluksa 10700 lm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj sijalici MASTER SON-T PIA  Plus 100W/220 E40 SLV ili ekvivalentno

kom 3

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA