OPŠTINA BAR

Broj: 01-1047/1

Datum: 23.04.2018. godine

Izmjena/dopuna I Tenderske dokumentacije

Izmjena/dopuna tenderske dokumentacije, br. 01-1047 objavljena dana 05.04.2018. godine za nabavku specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite.

# I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” za nabavku specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite

i glasi:

| R.B. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specijalno multifunkcionalno vatrogasno vozilo | Specijalno terensko multifunkcionalno vatrogasno vozilo namijenjeno je za intervencije u urbanim sredinama prvenstveno za gašenje početnih požara, požara na vozilima kao i na manjim građevinskim objektima. Osnovno vozilo Terensko vozilo, pick up, pogon 4x4 Četvoro vrata Pet mjesta za sjedenje Pogonsko gorivo. euro dizel Zapremina pogonskog agregata: od 2000 ccm do 3000 ccm Snaga pogonskog agregata: min 120 kW/163 KS Mjenjač: manual (broj stepeni prenosa 6) ABS, ESP Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača, bočni vazdušni jastuci prednje zavjese Klima uređaj Servo upravljač podesiv po visini Električno podesivi spoljni retrovizori Tempomat Elektromagnetno zaključavanje poklopca za goriva Rezervni točak Putni računar Centralno zaključavanje sa daljinskom komandom Hromirani retrovizori i ručke vrata Prednji naslon za ruku Felne min 16“ Sigurnosni pojasevi na svim sjedištima Ukupna dužina vozila max 5400mm Ukupna širina vozila max 1900 mm Nosivost min. 1000 kg Boja: crvena RAL 3000- Po završetku izrade vozila potrebno je ispisati na haubi, vratima vozača i suvozača i na zadnjem dijelu vozila grb Službe zaštite i spasavanja opštine Bar i ispod grba naziv “Vatrogasci spasioci” Mapominjemo, natpis na haubi mora da bude ispisan tako da vozilo koje ide ispred vatrogasnog mora da pročita natpis. Dogradnja na osnovnom vozilu Na krovu kabine integralna zvučno svjetlosna signalizacija, elektronska zavijajuća sirena sa komandnom tablom i sistem razglasa sa ugrađenim mikrofonom na prednjoj table. U gornjem dijelu nadgradnje bijeka svijetla za osvjetljenje prostora oko vozila. Osvjetljenje kabine i prostora za pumpu Nadogradnja Teretni prostor vozila mora biti zatvoren od aluminijskih profila i limova sa roletnama otpornim na vodu i prašinu. Unutar spremišta moraju biti postavljeni namjenski nosači i pregrade za svu predviđenu opremu i osiguranja od otkačinjanja i prevrtanja. Boja: crvena RAL 300. Atest ovlašćene firme za nosivost vozila. Atest ovlašćene firme za nosivost vozila. Pumpa Pumpa visokog pritiska kapaciteta 38-42 lit/min pri pritisku od 100 bar. sa benzinskim motorom. Potrebno je dostaviti uputstvo za upotrebu na Crnogorskom jeziku. Obavezna obuka prilikom puštanja u rad. Ponuđač je dužan da navede tip i model pumpe koju nudi, a koja je u skladu sa gore navedenim karakteristikama. Rezervoar za vodu Rezervoar vode zapremine 300 litara, rosvajni Rezervoar za pjenilo Rezervoar za pjenilo zapremine 20 litara, rosvajni Vitlo za visoki pritisak Vitlo sa nestišljivim gumenim crijevom za visoki pritisak dužine 60 m, fi 12 mm Ugrađena pištolj mlaznica visokog protoka 30 l/min, pri pritisku od 100 bara, podesiva od vodene magle do punog mlaza, podesivog protoka 0-30l/min Dodatak za pjenu na mlaznici Oprema ugrađena na vozilo od strane nadograditelja Kombinovani baterijski razvalni alat najnovije generacije sa dodatnim baterijama, punjačima, adapterom, potrebnom opremom i torbom za nošenje Baterijski teleskop za razvlačenje najnovije generacije sa dodatnim baterijama, punjačima, adapterom, potrebnom opremom i torbom za nošenje 1 komad Izolacioni aparat sa komprimovanim vazduhom za zaštitu disajnih organa sa kompozitnim bocama 2 komada | kom | 1 |

Napomena:

Prilikom isporuke vozila ponuđač je dužan dostaviti sertifikat o kvalitetu ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004

# II Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Nacrt Ugovora o javnoj nabavci” za nabavku specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite tako što se mijenja član 8 Nacrta Ugovora o javnoj nabavci

i glasi:

„Dobavljač je dužan da prilikom isporuke vozila dostavi sertfikat o kvalitetu ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004“.

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje:   Sanela Ličina   ___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda   Emin Brkanović  ___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Darko Vidaković __________________