OPŠTINA BAR

Broj: 01-1210/1

Datum: 03.05.2018. godine

Izmjena I Tenderske dokumentacije

# Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-1210 objavljena dana 25.04.2018. godine za nabavku i ugradnju mobilnih i stabilnih radio stanica za potrebe Službe zaštite

.

# Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”.

i glasi:

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ručna digitalna radio stanica | - Frekvencija 350-470 Mhz -Dimenzije 124x53x33,5, težina bez baterije 280gr Snaga S klase 4/1 W -Trajanje baterije jednim punjenjem više od 23 sata u normalnim režimu rada, trajanje baterije više od 8 sati u povećanom režimu rada -Ugrađen GPS -Osjetljivost 159 dBm-189 dBm -Bezbjednost zaštite-autentifikacija -ZaštitaIP 67 zaštićena od prašine i vode -Ručna digitalna radio stanica mora koristiti samo TEA1 sistem enkripcije | kom | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Stabilna digitalna radio stanica | -Frekvencija 380-430 Mhz -Ugrađen GPS -Osjetljivost 159 dBm – 189 dBm -Bezbjednost zaštite-autentifikacija - ZaštitaIP 67 zaštićena od prašine i vode -Stabilna digitalna radio stanica Digitalna radio stanica mora koristiti samo TEA1 sistem enkripcije -Radio stanice moraju imati „over the air“ enkripciju | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Dodatna oprema | Mikrofon i zvučnik za radio stanicu | kom | 10 |  |  |  |  |

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje:   		                      Emin Brkanović

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                         Darko Vidaković

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                         Aco Vulević

___________________