Opština Bar

br. 01- 1947/1

Datum: 04.07.2018. godine

IZMJENA I TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-1947 objavljena dana 02.07.2018. godine za nabavku spasilačkih konopa sa pratećom opremom za potrebe Službe zaštite

# Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”

i glasi:

| R.b. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radni pojas | Materijali izrade pojasa: najlon, poliester, aluminijum, čelik Pojas treba da sadrži nekoliko pozicija za organizaciju alata (više omči za opremu i mjesta za postavljanje karabinera i torbi za alat). Opseg pojasa: minimalno od 82cm do minimalno 118 cm Opseg nožnih gurtni: minimalno od 48cm do minimalno 64 cm Težina pojasa: minimalno 1180 g Sertifikovano prema CE EN 358, CE EN 813, EAC | Kom. | 4 |
| 2. | Radni pojas Grudni | Gornji dio pojasa za spašavanje. Dodatak radnim pojasevima. Povezivanje u tačkama naprijed i pozadi. Naramenice treba da budu obložene pjenom sa unutrašnje strane i široko raspoređene da bi se smanjio pritisak na vrat. Odgovara za osobe visine minimum 160 -190 cm Težina pojasa: minimalno 650 g Sertifikovano prema CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813. | Kom. | 4 |
| 3. | Pupkovina | Y Traka za apsorbciju energije prilikom padova. Dužina: minimalno 170 cm Najveća dozvoljena dužina (s kukama) – minimalno 185cm Najveća dužina otvorenog apsorbera nakon pada – maksimalno 300cm Najveća razdaljina (za faktor pada 2) – maksimalno 590 cm Težina: maksimalno 1500 g Sertifikovano prema CE EN 355, CE EN 362, EAC | Kom. | 4 |
| 4. | Karabiner aluminijski | Simetrični aluminijski karabiner sa maticom za optimalno pozicioniranje opreme. Tip zaključavanja: SCREW-LOCK Vertikalno opterećenje: minimalno 25kN Horizontalno opterećenje: minimalno 7kN Opterećenje s otvorenim vratima: minimalno 6kN Širina otvora: minimalno 22mm Sertifikovano prema: CE EN 362 | Kom. | 40 |
| 5. | Karabiner čelični | Čelični karabiner visoke čvrstoče i nosivosti. Tip zaključavanja: SCREW-LOCK Vertikalno opterećenje: minimalno 35kN Horizontalno opterećenje: minimalno 16kN Opterećenje s otvorenim vratima: minimalno 14kN Širina otvora: minimalno 19mm Sertifikovano prema: CE EN 362 | Kom. | 8 |
| 6. | Gurtna šivena | Gurtna za sidrište Materijal izrade: poliester Snaga razbijanja: minimalno 22kN Dužina: 60cm (8), 80cm (8), 120cm (4) Težina: maksimalno 100g Sertifikovano prema: CE EN 566, CE EN 795 B | Kom. | 20 |
| 7. | Šlem | Šlem za rad na visinama i spasavanje. Treba da bude dizajniran tako da se na istom lako mogu montirati štitnici za uši, radne lampe i vizir. Opremljen CenterFit sistemom za centriranje šlema na glavi. Težina: maksimalno 350g Opseg glave min.: 53cm Opseg glave max.: 63cm Sertifikovano prema CE EN 12492, EN 397 | Kom. | 4 |
| 8. | Penjalica | Manja penjalica – sigurnosna kočnica. Težina: maksimalno 380g Za uže širine: 10.5 do 11.5mm Sertifikovano prema: CE EN 12841 | Kom. | 4 |
| 9. | Desender | Desender - spuštalica za jednostruko uže. Za uže debljine: 9-12 mm Težina: maksimalno 330g Sertifikovano prema: CE EN 341 | Kom. | 4 |
| 10. | Penjalica | Prsna penjalica za jednostruko uže. Treba da ima pojačanje od nerđajućeg čelika na mjestu gdje prolazi uže. Težina: maksimalno 90g Za debljinu užeta: 8 – 11mm Sertifikovano prema: CE EN 567 | Kom. | 4 |
| 11. | Penjalica ručna | Ručna penjalica za uže, desna. Materijal izrade: aluminijum, nerđajući čelik, plastika, guma, najlon Težina: maksimalno 170g Za uže promjera: 8 do 13mm Sertifikovano prema CE EN 567 | Kom. | 4 |
| 12. | Uzengija | Podesiva nožna gurtna - uzengija. Treba da bude izrađena tako da se može koristiti u kombinaciji sa penjalicom. Težina: maksimalno 80g Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je uzengija u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001 | Kom. | 4 |
| 13. | Uže | Statičko uže za osiguranje kod padova i rad na visini. Težina: maksimalno 80g/m Debljina: 11mm Dužina: minimalno 200m Snaga s ušivenim krajem: minimalno 22kN Snaga za vezanim 8-čvorom: minimalno 19kN Sertifikovano prema: CE EN 1891 | Metara | 800 |
| 14. | Okretni element | Okretni element sa ležajem, za sajlu ili uže. Sprečava preplitanje užeta. Treba da izdrži opterećenje dvije osobe, do tri karabinera Težina: maksimalno 150g Snaga razbijanja: minimalno 36kN Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je okretni element u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU | Kom. | 2 |
| 15. | Sidrišna ploča | Ploča za izradu više-sidrišnih sistema. Rupe za postavljanje karabinera: promjera minimalno 19 mm Nosivost: minimalno do 36 kN (tačka pucanja) Materijal izrade: aluminijum Težina: maksimalno 210g Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je sidrišnu ploču u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU | Kom. | 2 |
| 16. | Evakuacioni trougao | Pojas – trougao za spasavanje i evakuaciju. Uz pojas treba da budu isporučene i naramenice koje se lako postavljaju i prilagođavaju uz pomoć DoubleBack automatskih kopči. Težina: maksimalno 1300 g Sertifikovano prema: EN 1497 | Kom. | 2 |
| 17. | Koturača | Koturača visokih performansi za spašavanje i intenzivno korišćenje. Težina: maksimalno 190g Debljina užeta: 7 – 13mm Promjer koturače: minimalno 38mm Kuglični ležaj: DA Efikasnost: 95% Max. radno opterećenje: minimalno 8kN (4kN * 2) Sertifikovano prema: CE EN 12278 | Kom. | 8 |
| 18. | Rukavice | Rukavice za rad s užetom za spašavanje. Veličina: XL Težina: minimalno 120g Za obim ruke: minimalno 24,5 cm Sertifikovano prema: CE EN 420, CE EN 388 | Kom. | 4 |
| 19. | Zaštita za uže | Podesiva pomična zaštita za uže. Treba da bude isporučeno u setu: 4 modula + 6 brzih spojki, upakovano u torbi za nošenje Težina: maksimalno 1330g | Kom. | 2 |
| 20. | Spasilačko Korito | Univerzalno korito za spašavanje Tijelo korita treba da bude izrađeno iz jednog komada u cilju veće bezbjednosti ugroženih. Treba da bude opremljeno prstenima za fiksiranje kuka za transport. Treba da bude opremljeno madracem u cilju povećanja komforta pacijenta. U sklopu korita treba da budu isporučene trake i prsteni za osiguranje pacijenta. Dužina: minimalno 2140 mm Širina: minimalno 640 mm Visina: minimalno 190 mm Težina: minimalno 12 kg Maksimalna nosivost: minimalno 350 kg Broj ručki za nošenje: minimalno 12 Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC | Kom. | 1 |
| 21. | Spinalna Daska | Daska za imobilizaciju i transport pacijenata za koje se sumnja da imaju spinalne povrede. Treba da ima dovoljan broj ručki za nošenje u cilju lakšeg transporta ugroženih i u težim uslovima. Treba da bude izrađena od rubusnih materijala da bi se obezbijedila otpornost na udare. Dužina: minimalno 1830 mm Širina: minimalno 430 mm Visina: minimalno 40 mm Težina: minimalno 6 kg Maksimalna nosivost: minimalno 200 kg Broj ručki za nošenje: minimalno 16 Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC | Kom. | 2 |
| 22. | Kaiševi za Spinalnu dasku | Sistem paukove mreže kaiša za spinalnu dasku Koristi se za imobilizaciju pacijenata na spinalnoj dasci. Treba da bude ekstremno otporan i robustan sistem. Broj tačaka za fiksiranje: minimalno 10 Dužina centralnog kaiša: minimalno 1230 mm Dužina ''V'' kaiševa: minimalno 270 mm, maksimalno 540 mm Širina: minimalno 720mm, maksimalno 1350mm Materijal izrade: najlon Težina: minimalno 440 g Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC | Kom. | 2 |
| 23. | Bloker glave za Spinalnu dasku | Bloker - Imobilizator za glavu unesrećenih. Koristi se sa spinalnom daskom. Propustljiv za rentgensko snimanje, MRI i CT Težina: minimalno 0.6 kg Širina: minimalno 220 mm Visina: minimalno 170 mm Dužina: minimalno 380 mm Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC | Kom. | 2 |
| 24. | Torba za opremu i užad | Transportna torba kapaciteta minimalno 35l Treba da bude dizajnirana da stoji uspravno Treba da ima dvije velike bočne ručke i podesivu gurtnu Treba da bude izrađena od vodootpornog materijala i dno da bude obloženo za bolju izdržljivost Težina: maksimalno 680 g Materijal izrade: poliester, poliretan Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je torba za opremu i užad u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001 | Kom. | 4 |

II Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu b) Fakultativni uslovi, b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

EN sertifikati ili izjava proizvođača iz kojih su nedvosmisleno vidljive zahtijevane karakteristike proizvoda (za sve proizvode izuzev za proizvod pod rednim brojem:19) - za redni broj 1 Sertifikovano prema CE EN 358, CE EN 813, EAC - za redni broj 2 - Sertifikovano prema CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813 - za redni broj 3- Sertifikovano prema CE EN 355, CE EN 362, EAC - za redni broj 4 - Sertifikovano prema: CE EN 362 - za redni broj 5 - Sertifikovano prema: CE EN 362 - za redni broj 6 - Sertifikovano prema: CE EN 566, CE EN 795 B - za redni broj 7 - Sertifikovano prema CE EN 12492, EN 397 - za redni broj 8 - Sertifikovano prema: CE EN 12841 - za redni broj 9 - Sertifikovano prema: CE EN 341 - za redni broj 10 - Sertifikovano prema: CE EN 567 - za redni broj 11 - Sertifikovano prema CE EN 567 - za redni broj 12 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je uzengija u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001 - za redni broj 13 - Sertifikovano prema: CE EN 1891 -za redni broj 14 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je okretni element u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU - za redni broj 15 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je sidrišnu ploču u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU - za redni broj 16 - Sertifikovano prema: EN 1497 - za redni broj 17 - Sertifikovano prema: CE EN 12278 - za redni broj 18 - Sertifikovano prema: CE EN 420, CE EN 388 - za redni broj 20 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC - za redni broj 21 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC - za redni broj 22 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC - za redni broj 23 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC - za redni broj 24 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je torba za opremu i užad u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001 Serifikate proizvoda nije neophodno prevoditi na crnogorski jezik, odnosno jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

## III Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu -  Dokazi o ispunjavanju uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti, strana 31.

Dostaviti:

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

opis proizvoda koji su predmet javne nabavke

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

EN sertifikati ili izjava proizvođača iz kojih su nedvosmisleno vidljive zahtijevane karakteristike proizvoda (za sve proizvode izuzev za proizvod pod rednim brojem:19)

- za redni broj 1 Sertifikovano prema CE EN 358, CE EN 813, EAC

- za redni broj 2 - Sertifikovano prema CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813

- za redni broj 3- Sertifikovano prema CE EN 355, CE EN 362, EAC

- za redni broj 4 - Sertifikovano prema: CE EN 362

- za redni broj 5 - Sertifikovano prema: CE EN 362

- za redni broj 6 - Sertifikovano prema: CE EN 566, CE EN 795 B

- za redni broj 7 - Sertifikovano prema CE EN 12492, EN 397

- za redni broj 8 - Sertifikovano prema: CE EN 12841

- za redni broj 9 - Sertifikovano prema: CE EN 341

- za redni broj 10 - Sertifikovano prema: CE EN 567

- za redni broj 11 - Sertifikovano prema CE EN 567

- za redni broj 12 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je uzengija u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001

- za redni broj 13 - Sertifikovano prema: CE EN 1891

-za redni broj 14 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je okretni element u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU

- za redni broj 15 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je sidrišnu ploču u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001, kao i da zadovoljava zahtjeve Direktive 89/686/EU

- za redni broj 16 - Sertifikovano prema: EN 1497

- za redni broj 17 - Sertifikovano prema: CE EN 12278

- za redni broj 18 - Sertifikovano prema: CE EN 420, CE EN 388

- za redni broj 20 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC

- za redni broj 21 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC

- za redni broj 22 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC

- za redni broj 23 - Proizvod treba da bude usklađen sa Direktivom koja se odnosi na medicinsku opremu EU 93/42 EEC

- za redni broj 24 - Dostaviti Izjavu/sertifikat proizvođača da je torba za opremu i užad u skladu sa sertifikacionim sistemom kvaliteta ISO 9001

Serifikate proizvoda nije neophodno prevoditi na crnogorski jezik, odnosno jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje:   		                     Asim Andrić

__________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                 Darko Vidaković

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                       Aco Vulević

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                 Marija Marković

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                  Emin Brkanović

___________________