Opština Bar

br. 01- 3514/2

Datum: 04.12.2018. godine

IZMJENA I TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-3514 objavljena dana 12.11.2018. godine za izvođenje radova na kanalizaciji kod Doma zdravlja u Baru.

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu “XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda”

I glasi:

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 17.12.2018.  godine do 12 časova.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.12.2018. godine u 12,30 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

# II Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA”

i glasi:

| Red. broj | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jed. mjere | Količina | jed. cijene bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A) PRIPREMNI RADOVI | Obilježavanje i snimanje pozicija za početak gradjevinskih radova na regulaciji kanala, kao i evidentiranje položaja postojećih instalacija. U cijenu su uračunati radovi na obilježavanju i ogradjivanju gradilišta. Obračun paušalno | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Čišćenje propusta uzvodno od predmetnog kanala Obračun paušalno | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Utovar i odvoz elemenata postojećeg betonskog kanala sa revizionim oknima. Paušalno | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Privremeno pregrađivanje kanala uzvodno od lokacije izvođenja radova. Vodu iz privremenog zagata potrebno je muljnom pumpom prepumpavati nizvodno od lokacije izvođenja radova Obračun paušalno | paušal | 1 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |
| 1. | B. ZEMLJANI RADOVI | Mašinski iskop rova u materijalu II i III kategorije, za potrebe polaganja betonskog kanala i propusta. Iskop vršiti prema kotama datim na situaciji i uzdužnom profilu. U cijenu su uračunati svi radovi na ostvarivanju potrebne stabilnosti rova, prije polaganja elemenata betonskog kanala kao i prethodno čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog rastinja, i sl. . Obračun po m3 u uraslom stanju. | m3 | 522,03 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije, na mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama, ili je potrebno odraditi fine iskope oko postojećih instalacija i objekata. Procjenjena količina radova iznosi 10% ukupnih mašinskih iskopa. - obračun po m3 | m3 | 52,20 |  |  |  |  |
| 3. |  | Planiranje dna rova prema kotama sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti prije izgradnje zatvorenog betonskog kanala. Obračun po m2 | m2 | 324,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka, transport, raznošenje šljunka frakcije d= 8-16mm sa razastiranjem i planiranjem ispod dna zatvorenog betonskog kanala, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja šljunka koji se ugradjuje iznosi dp = 25cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30cm, kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta. Obračun po m3 | m3 | 145,86 |  |  |  |  |
| 5. |  | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm, i odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti zidove kanala. Obračun po m3 | m3 | 243,71 |  |  |  |  |
| 6. |  | Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione, transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na deponiju, a to je obaveza izvođača radova. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na deponiji. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu. Obračun po m3 | m3 | 333,96 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | C. BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI | . Nabavka, transport i ugradnja betona MB20 za izradu libažnog sloja ispod temeljne ploče d=5.0cm. Obračun po m3 | m3 | 12,76 |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30, VDP8, M100 (C30/37 prema EN 206) u prethodno formiranu oplatu prema potrebnim dimenzijama temeljne ploče armiranobetonskog kanala.. Obračun po m3 | m3 | 63,14 |  |  |  |  |
| 3. | C. BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30, VDP8, M100 (C30/37 prema EN 206) u prethodno formiranu oplatu prema potrebnim dimenzijama zidova armiranobetonskog kanala. Obračun po m3 | m3 | 66,85 |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 VDP8, M100 (C30/37 prema EN 206) polumontažnih OMNIA ili ekvivalentno poklopnih ploča prema detalju iz grafičkog dijela projekta. Obračun po m3 | m3 | 44,40 |  |  |  |  |
| 6 |  | Nabavka, transport, čišćenje, savijanje i ugradnja armature B500B, za armirano betonski kanal, koju treba ugraditi sa minimalnim zaštitnim slojem betona od a=3cm. Obračun po kg | kg | 9585,67 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| 1. | D. OSTALI RADOVI | Radovi na spajanju novoprojektovanog kanala sa propustom uzvodno, kao i spoj sa postojećim šahtom nizvodno. Paušalno | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Radovi na izmještanju postojećih vodovodnih liveno-gvozdenih cijevi ø100, ukupne dužine 15 m, jednog elektro stuba, 2 drveta visine 2 metra i postojećih SN i NN vodova dužine 140 metara . Paušalno | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka i ugradnja rešetke dimenzija 160x230cm na kanalu uzvodno. Obračun po m2 | m2 | 3,68 |  |  |  |  |
| 4. |  | Snimanje izvedenog stanja kanala i vodova prije zatrpavanja. Snimanje se vrši od strane licenciranog geodete. Pozicijom je obuhvaćena i izrada zvaničnog elaborata i unošenje podataka u katastar podzemnih instalacija sa izdavanjem protokola. Obračun po m' | m' | 120 |  |  |  |  |
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA