Opština Bar

br. 01- 1623/1

Datum: 10.06.2019. godine

IZMJENA I TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-1623 objavljena dana 07.06.2019. godine za nabavku novih motornih vozila za potrebe organa lokalne uprave, uz zamjenu starih motornih vozila .

# Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” –

i glasi:

| 1. | Nabavka i isporuka novog motornog vozila | MOTOR Vrsta benzin Snaga motora (Kw): min.55 Kw Radna zaperemina motora (cm3): min 990 Mjenjač: Manuelni KAROSERIJA Oblik: Limuzina Broj sjedišta: 5 Prtljažnik: min.330 lit. Broj vrata: 5 Dužina (mm): min. 3990 mm Međuosovinsko rastojanje (mm): min. 2469 mm OBAVEZNA OPREMA Servo upravljač ESC Airbag za vozača i suvozača Centralno zaključavanje sa daljinskom komandom Start/stop sistem Klima uredjaj Radio aparat USB priključak Vozačevo sjedište podesivo po visini Čelične felne Putni računar Prednja svijetla za maglu Indikator pritiska u gumama El. Podesivi spoljašnji retrovizori sa grijačima El. Podizači prednjih stakala | kom | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nabavka i isporuka novog motornog vozila | Oblik karoserije: limuzina Pogonsko gorivo: BENZIN Radna zapremina: od 995 cm- do 1.500 ccm Snaga motora: min 85 kw -max 110 kw Generacija motora: Euro 6 Mjenjač: manuelni Dužina vozila: min 4660 mm Medjuosovinsko rastojanje :min 2680 mm Zapremina prtljažnika: min 580 l Obavezna oprema: Klima uređaj, ESC, putni računar, indikator probušene gume, radio aparat, centralno zaključavanje sa daljinskom komandom, sklapajući retrovizori, multi funkcionalni volan prednji naslon za ruku, rezervni točak punih dimenzija , airbag za vozača i suvozača, elektro podizači prednjih i zadnjih stakala prednja svijetla za maglu USB | kom | 5 |
| 3. |  | Tehničke karakteristike: Oblik karoserije: SUV Pogonsko gorivo: BENZIN Snaga motora ( Kw ): min 110 KW Radna zapremina motora (cm3) : min 1495 Generacija motora: Euro 6 Mjenjač: automatski Dužina vozila (mm): min 4232 Međuosovinsko rastojanje (mm): min 2585 Zapremina prtljažnika (l): min 445 Obavezna oprema na vozilu: Aluminijumske felne 16” Kožni volan Kožna ručica mjenjača Airbag za vozača i suvozača Prednji bočni airbag-ovi Klima uređaj ESC Radio aparat Centralno zaključavanje sa daljinskom komandom Elektro podizači prednjih i zadnjih stakala Prednja svijetla za maglu Comfort telefoniranje Prednji naslon za ruku LED dnevna svijetla Vozačevo i suvozačevo sjedište podesivo po visini Kontrola pri vožnji u brdima Unutrašnji retrovizori sa automatskim zatamnjenjem I senzorom za kišu Indikator pritiska u pneumaticima Start/stop sistem USB utičnica | kom | 1 |
| 4. | Nabavka i isporuka novog motornog vozila | MOTOR Vrsta: benzin Snaga motora (Kw): min.200 Kw Radna zaperemina motora (cm3): od 1965 do 1985 Mjenjač: automatski 7 stepeni KAROSERIJA Oblik: Limuzina Broj sjedišta: 5 Prtljažnik: min. 580 Broj vrata: min. 4 Dužina (mm): min. 4765 mm Međuosovinsko rastojanje (mm): min. 2790 mm OBAVEZNA OPREMA Servo upravljač ESC Airbag za vozača i suvozača Vazdušne zavjese El podesivi,sklopivi i grijani spoljašnji retrovizori Automatski klima uređaj Pogon 4x4 Alu felne 18“ El. podešavanje prednjih sjedišta Navigacioni uređaj Bi-Xenon farovi Led dnevna svijetla Prednji i zadnji parking senzori Senzor za kišu Rezervni točak radio aparat USB,SD kartica tonirana stakla kontrola pri vožnji u brdima start/stop sistem indikator pritiska u gumama prednja svijetla za maglu multi funkcionalni volan | kom | 1 |

NAPOMENA

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, sa svim troškovima prevoza, špedicije, carinjenja.

Garantni rok: Minimum  2 (dvije) godine i teče od dana primopredaje robe.

Izabrani ponuđač će biti u obavezi da Naručiocu obezbijedi rezervne djelove za isporučeno vozilo i pruži postgarantnu podršku Naručiocu u periodu od 7 (sedam) godina nakon isteka garantnog roka.

Garancija kvaliteta:

Budući da predmet javne nabavke nužno uključuje i servisiranje, neophodno je da ponuđač dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlašćenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač nije ovlašćeni serviser, potrebno je dostaviti dokaz o obezbjeđenju ovlašćenog servisera na teritoriji Crne Gore.

U slučaju podnošenja autorizacije od ovlašćenog distributera, potrebno je dostaviti potvrdu kojom se dokazuje da je distributer ovlašćen za prodaju i servisiranje od strane proizvođača.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Kontrolu kvaliteta robe vrši naručilac koji obrazuje komisiju za prijem robe. Komisija naručioca je dužna da prilikom primopredaje  pregleda robu i da svoje primjedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti dobavljaču i konstatuje u zapisnik.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik o primopredaji vozila (starih i novih) za svako pojedinačno, koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Naručilac je obavezan da preuzme vozilo odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju.

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljivana i da nema starnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet robe i obavezuje se da u garantnom roku bez  odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Dobavljaču, putem e-mail poruke, odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca  ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostatka u svom servisnom centru, Dobavljač  je dužan da obavijesti Naručioca da je nedostatak otklonjen i kada Naručilac  može da preuzme vozilo iz servisnog centra Dobavljača.

Dobavljač je dužan da, Naručiocu uz motorno vozilo dostavi:

- Plan servisih intervala za isporučeno vozilo sa prikazom normativa radnih sati i rezervnih djelova po servisnom intervalu, odnosno godišnjih servisa, minimalno do predviđene kilometraže;

- Garantne rokove za vozilo.

Dobavljač  se obavezuje da sve servisne intervencije u garantnom roku započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijema vozila u servisni centar, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da opravka  traje duže od sedam dana, Dobavljač je dužan neispravno vozilo zamijeniti ispravnim ekvivalentnim po funkcionalnosti, koju će Naručilac koristiti do okončanja opravke ili u slučaju kada nije moguća popravka u toku garantnog roka, Dobavljač je u obavezi da u roku od 45 dana od dana prijema vozila u servisni centar, zamijeni neispravno vozilo novim.

Dobavljač se obavezuje da:

- navedenu robu isporuči u svemu prema ponudi br._____

- da preuzme stara vozila u svemu prema ponudi br._____

- po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- zajedno sa naručiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;

- dostavi garanciju za dobro izvršenje posla

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi preuzimanje starih vozila

- izvrši kontrolu kvaliteta isporučene robe

- obezbijedi dobavljaču pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da dobavljač:

- jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora

- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Dobavljač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća  u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Naručilac i dobavljač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se roba zaštiti  od propadanja. Troškove zaštite robe snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Vrijednosti otkupa starih vozila su definisane Izvještajem o procjeni vrijednosti upotrebljavanih vozila Opštine Bar,  koji je izradio sudski vještak saobraćajne-mašinske struke mr Igor Radojević, dIpl.ing., dana 27.05.2019. godine.

- Audi  A6 3,0 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Audi A6 3,0 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 001 |
| Broj šasije: | WAUZZZ4F47N057263 |
| Zapremina/snaga motora | 2967/171 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2006. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 300790 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 51.692,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 5.583,00 € |

- Škoda Octavia A5 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda Octavia A5 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 002 |
| Broj šasije: | TMBBS21Z582011975 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/77 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 161607 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 16.383,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 4.194,00 € |

- Škoda Octavia A5 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda Octavia A5 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 003 |
| Broj šasije: | TMBBS21Z982011171 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/77 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 223763 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 16.383,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 3.702,00 € |

- Škoda Superb TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda SUPERB TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 004 |
| Broj šasije: | TMBBG23U559080963 |
| Zapremina/snaga motora | 2496/120 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2004. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 249415 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 31.091,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 2.487,00 € |

- Škoda Octavia A5 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda Octavia A5 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 005 |
| Broj šasije: | TMBBS21Z382011165 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/77 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 260000 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 16.383,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 3.342,00 € |

- Škoda Octavia A5 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda Octavia A5 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 006 |
| Broj šasije: | TMBBS21Z182011181 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/77 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 231923 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 16.383,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 3.342,00 € |

- Škoda Octavia A5 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda Octavia A5 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 007 |
| Broj šasije: | TMBBS21Z682011029 |
| Zapremina/snaga motora | 186/77 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 176632 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 16.383,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 3.997,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 051 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y374192859 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 166882 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.935,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 052 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y274175935 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 198833 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 2.046,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 053 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y274181122 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 137000 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 2.046,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 054 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y974169677 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 142511 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 2.046,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 056 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y974170795 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 90985 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 2.046,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 057 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y674179799 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 233781 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.935,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 071 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y574181261 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 171457 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.712,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 221 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y774181083 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 125720 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.935,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 153 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y674181060 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Loše |
| Pređeno kilometara : | 195959 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.156,00 € |

- Škoda fabia 1,9 SDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,9 SDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 218 |
| Broj šasije: | TMBPF16Y774170987 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/47 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2007. god. |
| Opšte stanje | Loše |
| Pređeno kilometara : | 214284 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.120,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.156,00 € |

- Škoda 1,2 HTP

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,2 HTP |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR - CG 030 |
| Broj šasije: | TMBCH45J483175330 |
| Zapremina/snaga motora | 1198/51 |
| Vrsta motora | Benzin |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2008. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 236640 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.354,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.748,00 € |

- Škoda fabia 1,2 HTP

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda fabia 1,2 HTP |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR – CG 147 |
| Broj šasije: | TMBBH45J193913448 |
| Zapremina/snaga motora | 1198/51 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2008. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 123253 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 11.354,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.771,00 € |

- Volkswagen golf 1,9 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Volkswagen golf 1,9 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR – CG 115 |
| Broj šasije: | WVWZZZ1JZYW213473 |
| Zapremina/snaga motora | 1896/66 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2000. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 286984 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 17.437,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.046,00 € |

- VW Caravelle 2,5 TDI

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | VW Caravelle 2,5 TDI |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR – CG 110 |
| Broj šasije: | WV2ZZZ70ZXH011979 |
| Zapremina/snaga motora | 2461/75 |
| Vrsta motora | Nafta |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 1999. god. |
| Opšte stanje | Prosječno |
| Pređeno kilometara : | 128628 |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 32.348,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 1.617,00 € |

- Volkswagen Bora 1,6

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Volkswagen Bora 1,6 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | Bez oznaka |
| Broj šasije: | WVWZZZ1JZYW588274 |
| Zapremina/snaga motora | 1600/74 |
| Vrsta motora | Benzin |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 1999. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 15.262,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 305,00 € |

- Škoda felicia

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda felicia |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR AH 815 |
| Broj šasije: | TMBEFF653Y7274380 |
| Zapremina/snaga motora |  |
| Vrsta motora | Benzin |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 1999. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 6.347,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 127,00 € |

- Škoda felicia

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Škoda felicia |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR CG 145 |
| Broj šasije: | TMBEG613X0128328 |
| Zapremina/snaga motora | - |
| Vrsta motora | Benzin |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 1999. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 6.347,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 127,00 € |

- Volkswagen golf

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Volkswagen golf |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR CG 109 |
| Broj šasije: | WVWZZZ1JZXW643295 |
| Zapremina/snaga motora |  |
| Vrsta motora | Benzin |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 1999. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 17.437,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 174,00 € |

- Zastava 128 skala 55

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Zastava 128 skala 55 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR CG 111 |
| Broj šasije: | VX1128A0005234280 |
| Zapremina/snaga motora | 1116/40 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2002. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 5.316,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 106,00 € |

- Zastava 128 skala 55

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Zastava 128 skala 55 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR CG 112 |
| Broj šasije: | VX1128A0005234318 |
| Zapremina/snaga motora | 1116/40 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2002. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 5.316,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 106,00 € |

- Zastava 128 skala 55

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Zastava 128 skala 55 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR CG 114 |
| Zapremina/snaga motora | 1116/40 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| Broj šasije: | VX1128A0005234320 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2002. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 5.316,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 106,00 € |

- Zastava 128 skala 55

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Zastava 128 skala 55 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR AH 045 |
| Broj šasije: | VX1128A0005234313 |
| Zapremina/snaga motora | 1116/40 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2002. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 5.316,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 106,00 € |

- Zastava 128 skala 55

| 1. PODACI VOZILA |
| --- |
| Marka, Tip, Model : | Zastava 128 skala 55 |
| Vrsta vozila: | putnički automobil |
| Registarski broj: | BR AH 206 |
| Broj šasije: | VX1128A0005234331 |
| Zapremina/snaga motora | 1116/40 |
| Vrsta motora | Benzin 98 |
| 2. stanje vozila |
| Godina proizvodnje: | 2002. god. |
| Opšte stanje | loše |
| Pređeno kilometara : | neutvrđeno |
| 3. OBRAČUN VRIJEDNOSTI VOZILA |
| Cijena novog vozila | 5.316,00 € |
| PROCJENJENA VRIJEDNOST | 106,00 € |

| Red.br. | Marka i tip vozila | Procijenjena vrijednost |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUDI A6 3.0 TDI | 5.583,00 |  |
| 2 | ŠKODA OCTAVIA A5 1,9 TDI | 4.194,00 |  |
| 3 | ŠKODA OCTAVIA A 5 1,9 TDI | 3.702,00 |  |
| 4 | ŠKODA SUPERB 2,5 TDI | 2.487,00 |  |
| 5 | ŠKODA OCTAVIA A5 1,9 TDI | 3.342,00 |  |
| 6 | ŠKODA OCTAVIA A5 1,9 TDI | 3.342,00 |  |
| 7 | ŠKODA OCTAVIA A5 1,9 TDI | 3.997,00 |  |
| 8 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.935,00 |  |
| 9 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 2.046,00 |  |
| 10 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 2.046,00 |  |
| 11 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 2.046,00 |  |
| 12 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 2.046,00 |  |
| 13 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.935,00 |  |
| 14 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.712,00 |  |
| 15 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.935,00 |  |
| 16 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.156,00 |  |
| 17 | ŠKODA FABIA 1,9 SDI | 1.156,00 |  |
| 18 | ŠKODA FABIA 1,2 HTP | 1.748,00 |  |
| 19 | ŠKODA FABIA 1,2 HTP | 1.771,00 |  |
| 20 | VW GOLF 1,9 TDI | 1.046,00 |  |
| 21 | VW CARAVELLE 2,5 TDI | 1.617,00 |  |
| 22 | VW BORA 1,6 | 305,00 |  |
| 23 | ŠKODA FELICIA | 127,00 |  |
| 24 | ŠKODA FELICIA | 127,00 |  |
| 25 | VW GOLF | 174,00 |  |
| 26 | ZASTAVA 128 SKALA 55 | 106,00 |  |
| 27 | ZASTAVA 128 SKALA 55 | 106,00 |  |
| 28 | ZASTAVA 128 SKALA 55 | 106,00 |  |
| 29 | ZASTAVA 128 SKALA 55 | 106,00 |  |
| 30 | ZASTAVA 128 SKALA 55 | 106,00 |  |
| UKUPNO | 52.105,00 |  |

NAPOMENA:

- Po potpisivanju ugovora, Naručilac će istovremeno omogućiti Ponuđaču preuzimanje starih vozila, o čemu će lica određena od strane Ponuđača i Naručioca sačiniti Zapisnik o primopredaji.

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA