Opština Bar

br. 01- 2252/3

Datum: 05.09.2019. godine

IZMJENA II TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-2252 od 02.08.2019. godine za uređenje park - Topolica III.

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu - XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

i glasi:

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 17.09.2019.  godine do 12 časova.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.09.2019. godine u 12,30 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

II Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” – 4. Popločavanje

i glasi:

| Redni br. | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6 |
| POPLOČAVANJE |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 1 |
| 1. | I RADOVI | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje sloja šljunka debljine 20сm frakcije 20-40. Nabijanje šljunka vibro mašinom. | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
| 2. |  | Postavljanje folije, аrmiranje mrežom MA 500/600, Q524. | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
| 3. |  | Isporuka i ugradnja perimetrijske oplate od vodootporne šperploče sa pričvršćivanjem strana. Ručno planiranje gornjeg sloja betona. Nabijanje dubinskim vibro mašinama. Nanošenje boje na površinu betona. Nanošenje završne obloge. | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
| 4. |  | Brušenje završnog sloja betona u tri etape. Poliranje gornjeg sloja betona. Nanošenje litijumske impregnacije. Boju dekorativnog betona u sivoj nijansi. | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
| 5. |  | Narezivanje navoja širine 3mm i dubine 10сm. Čišćenje navoja od prašine, premazivanje osnovnom bojom – grundiranje i zaptivanje navoja. | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | II MATERIJAL | Geotekstil | m² | 1910 |  |  |  |  |
| 2. |  | Šljunak frakcije 20-40, 20 сm | m³ | 350 |  |  |  |  |
| 3. |  | Polietilenska folija | m² | 1800 |  |  |  |  |
| 4. |  | Mrežna armatura MA 500/600, Q524 | m² | 1750 |  |  |  |  |
| 5. |  | Beton MB30, debljina ploče 100mm | m³ | 185 |  |  |  |  |
| 6. |  | Litijumska impregnacija | lit | 260 |  |  |  |  |
| 7. |  | Boja za beton - siva | lit | 260 |  |  |  |  |
| 8. |  | Potrošni materijal za brušenje i poliranje | m² | 1737.06 |  |  |  |  |
| 9. |  | Zaptivanje | kom | 35 |  |  |  |  |
| 10. |  | Završni sloj | lit | 87 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGE TIP 2 |
| 1. | III RADOVI | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje sloja 5 сm od smjese za cement. Nabijanje vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | m² | 892.50 |  |  |  |  |
| 2. |  | Ugradnja ploča za trotoar. Obrada fuga. Ploče kvadratnog oblika dimenzije 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno. Potrebno je da ploče budu prilagođene na spoljašnje atmosferske uticaje i otporne na so i mraz. | m² | 892.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | IV MATERIJAL | šljunak frakcije 20-40, 15 сm | m³ | 140.60 |  |  |  |  |
| 2. |  | Smjesa za cement | m³ | 46.88 |  |  |  |  |
| 3. |  | Geotekstil (sa dva sloja i koef. =1,1) | m² | 1968.40 |  |  |  |  |
| 4. |  | Ploče za trotoar 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno | m² | 892.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGE TIP 3 |
| 1. | V RADOVI | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje sloja 5 сm od smjese za cement. Nabijanje vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | m² | 283 |  |  |  |  |
| 2. |  | Ugradnja ploča za trotoar. Obrada fuga. Ploče kvadratnog oblika dimenzije 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno. Potrebno je da ploče budu prilagođene na spoljašnje atmosferske uticaje i otporne na so i mraz. | m² | 283 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | VI MATERIJAL | šljunak frakcije 20-40 15 сm | m³ | 44.40 |  |  |  |  |
| 2. |  | Smjesa za cement | m³ | 14.80 |  |  |  |  |
| 3. |  | Geotekstil (sa dva sloja i koef. =1,1) | m² | 621.60 |  |  |  |  |
| 4. |  | Ploče za trotoar 40x40x8 cm sive boje proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno | m² | 283 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| POSTAVLJANJE IVIČNJAKA |
| 1. | VII RADOVI | Priprema podloge za ivičnjake, betoniranje podloge, postavljanje ivičnjaka na betonske elemente. | m¹ | 669 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | VIII MATERIJAL | Ivičnjaci trotoara 800х200х70m | kom | 837 |  |  |  |  |
| 2. |  | Beton MB30 | m³ | 11 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGE TIP 4 |
| 1. | IX RADOVI | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih visina na licu mjesta. Kopanje jame za osnovu staze 25 cm. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | m² | 360 |  |  |  |  |
| 2. |  | Postavljanje gumenih ploča minimalne debljine 30mm na podlogu od šljunka. Lijepljenje spojeva poliuretanskim lijepkom. Ugradnja drenažnih otvora. Boju gumenih ploča prilagoditi mobilijaru za dječija igrališta. Dimenzije da su prilagodnjive površini koju je potrebno obložiti. | m² | 360 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | X MATERIJAL | Šljunak frakcije 20-40 15 сm | m³ | 55 |  |  |  |  |
| 2. |  | Šljunak frakcije 5-20 5 сm | m³ | 18 |  |  |  |  |
| 3. |  | Geotekstil (sa dva sloja) | m² | 790 |  |  |  |  |
| 4. |  | Gumene podloge za dječija igrališta | m² | 360 |  |  |  |  |
| 5. |  | Poliuretanski lijepak | kg | 72 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |
| REKAPITULACIJA _ POPLOČAVANJE |
| Redni broj. | Opis Predmet | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 1 |
| 1. | RADOVI |  |  |  |
| 2. | MATERIJAL |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 2 |
| 3. | RADOVI |  |  |  |
| 4. | MATERIJAL |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 3 |
| 5. | RADOVI |  |  |  |
| 6. | MATERIJAL |  |  |  |
| POSTAVLJANJE IVIČNJAKA |
| 7. | RADOVI |  |  |  |
| 8. | MATERIJAL |  |  |  |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 4 |
| 9. | RADOVI |  |  |  |
| 10. | MATERIJAL |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |

III Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – u dijelu “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova” – 6. Planiranje površine parka

i glasi:

| Redni br. | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6 |
| PLANIRANJE POVRŠINE PARKA |
| 1. | I RADOVI | Uklanjanje zemlje do projektovanih kota, odvoženje zemlje do deponije u skladu sa planom vertikalnog planiranja kako je projektom predviđeno. | m³ | 1334 |  |  |  |  |
| 2. |  | Uklanjanje zemlje za travnjak visine do 20сm za popločavanje visine do 25 сm, odvoženje do deponije | m³ | 1870 |  |  |  |  |
| 3. |  | Меhaničko čišćenje zemljišta za travnjak. Sijanje sa selekcijom kamenja, ostataka od biljaka itd. Оrjentaciona pokrivenost korovom К=0,3. | m³ | 1500 |  |  |  |  |
| 4. |  | Završno planiranje zemljišta sa slojevitim nabijanjem zemljišta za travnjak pomoću tehnike. | m² | 5253 |  |  |  |  |
| 5. |  | Sijanje trave, uklanjanje korova nakon sijanja; dodavanje đubriva; оbrada preparatima protiv gljivica. | m² | 5253 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| 1. | II MATERIJAL | Sjemenje. | kg | 260 |  |  |  |  |
| 2. |  | Đubriva, | kg | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Materijal | Hemijski preparati | kg | 60 |  |  |  |  |
| 4. |  | Humus | m3 | 787,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| REKAPITULACIJA _ PLANIRANJE POVRŠINA PARKA |
| Redni broj. | Opis Predmet | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| 1. | RADOVI |  |  |  |
| 2. | MATERIJAL |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

PREDSJEDNIK  KOMISIJA ZA OTVARANJE

I VREDNOVANJE PONUDA

Asim Andrić