Opština Bar

br. 01- 3417/3

Datum: 25.11.2019. godine

IZMJENA II TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-3417 od 02.08.2019. godine za izgradnju nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije).

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”,

i glasi:

| Red. broj | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jed. mjere | Količina | jed. cijene bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A)NADVOŽNJAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | I PRIPREMNI RADOVI | Nabavka i postavljanje gradilišnih tabli sa obavještenjem o izvođenju radova i podacima o Projektu, u skladu sa Pravilnikom o obliku I izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Pripremni radovi - mobilizacija, demobilizacija, osiguranja, formiranje gradilišta prema važećim propisima, obezbjeđenje i izvođenje gradilišnih priključaka itd. Nabavka i postavljanje dva nova modularna kontejnera-kancelarija za potrebe Investitora i Nadzora dimenzija 6.00x4.80m sa mini kuhinjom i WC-om. Prostorije opremiti stolovima, stolicama, plakarima i policama za projektnu i gradilišnu dokumentaciju, klima uredjajima - split sistem, kao i sa jednom direktnom ISDN / ADSL telefonskom linijom. Nakon završetka radova, objekte ukloniti, a kontejneri, mobilijar i oprema postaje vlasništvo izvođača. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Izrada projekta geodetskih mjerenja i osmatranja objekta u toku izgradnje. Postavljanje geodetske mreže za praćenje objekta u toku izgradnje, u svemu prema navedenom projektu. Izrada četiri betonska stubića (4x1,2 m3 betona/kom) sa uređajima za prisilno centrisanje instrumenta i nulto mjerenje - vezivanje za stalne geodetske tačke državnog premjera. Prenošenje objekta na teren, iskolčavanje i osiguranje osovina. Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Izrada detaljnih geotehničkih terenskih i laboratorijskih istraživanja i geomehaničkog elaborata. | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2. DONJA KONSTRUKCIJA |
| 2.1 | II DONJA KONSTRUKCIJA | Čišćenje terena potrebnog za izradu mosta. U cijenu uključena sječa grmlja i stabala sa odvozom na deponiju | m² | 1,920.00 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Iskop, utovar i odvoz na deponiju materijala iz iskopa III kategorije, za potrebe izrade temelja stubova, uz svu potrebnu podgradu | m³ | 1,296.16 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Zatrpavanje temelja stubova materijalom iz iskopa uz nabijanje. | m3 | 594.20 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Izrada šljunčanog klina iza krajnjih oslonaca. | m3 | 339.20 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja podložnog betona MB 15 ispod temelja stubova i prijelaznih ploča | m³ | 49.60 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 30 za izradu temelja stubova, krajnjih stubova, krila, prelaznih ploča i temelja potpornog zida | m³ | 434.74 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 40 za izradu srednjih stubova, ležisnih greda i potpornog zida | m³ | 283.41.41283.41 283.41 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Nabavka i ugradnja armature B500B za sve elemente donje konstrukcije | kg | 107,722.19 |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Izrada hidroizolacije betonskih površina krajnjih stubova, krila i parapeta koji dolaze u dodir sa nasipom. Izolacija se sastoji iz dva sloja vrućeg bitumenskog premaza. | m² | 314.22 |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Izrada armiranobetonskih bušenih šipova prečnika Ø 150 cm. Dužina pojedinih šipova određena je na osnovu geotehničkog profila postojećeg terena. Pozicija uključuje bušenje, odvoz iskopanog materijala, izradu i ugrađivanje armaturnih koševa od armature RA 400/500-2 te betoniranje sa betonom MB 30. Materijal za dužni metar šipa: iskop m3 ,77 be on m3 1,77 | m¹ | 198,00 |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Odstranjivanje gornjih završnih dijelova šipova Ø 150 cm u visini cca 30-60 cm prije betoniranja naglavnih ploča. | kom | 18 |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Nabavka i ugradnja elastomernih ankerisanih ležišta pokretnih u svim pravcima Ø 300 ,Vdop= 883kN ,umax=50mm | kom | 18 |  |  |  |  |
| UKUPNO DONJA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 3. GORNJA KONSTRUKCIJA |
| 3.1 | III GORNJA KONSTRUKCIJA | Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45 za izradu montažnog AB prednapregnutog nosača. U cijenu su uračunati izrada, transport i montaža nosača po detaljima iz crteža, potrebna oplata, njena nabavka, montaža, premještanje, demontaža i otprema | m3 | 415.80 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45 za izradu monolitne AB konstrukcije ploče i poprečnih nosača.. U cijenu uračunati svu potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu. | m3 | 324.80 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 40 za izradu monolitne AB konstrukcije prijelazne ploče. U cijenu uračunati svu potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu | m3 | 14.84 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Nabavka, priprema i ugradnja armiranog aeriranog betona MB 40 u pješačke staze i ivične vijence na području objekta i zidova. Beton mora biti otporan na uticaj soli. | m3 | 189.81 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Nabavka i ugradnja armature B500B za sve elemente gornje rasponske konstrukcije. | kg | 151,240.35 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Nabavka, priprema, ugradnja, prednaprezanje i injektiranje kablova za rasponsku konstrukciju. Kvalitet čelika f02/fz = 1670/1860 N/mm2. Kod formiranja cijene uzeti u obzir sav potrebni materijal sa svom pripadajućom opremom. | kg | 24,819.48 |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Izrada hidroizolacije kolovozne ploče sa koje je odstranjena cementna emulzija peskarenjem. Sastoji se od hladnog bitumenskog premaza, lepljenja visokokvalitetne bitumenske trake za mostove, debljine 5 mm, sa mrežicom i površinskim mineralnim posipom, oplemenjene polimerima i elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog asfalta i rad finišera. | m2 | 1,486.80 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Priprema i ugradnja zaštitnog sloja asfaltbetona AB, debljine 4-11 cm, pripremljen iz krečnjačkog lomljenog materijala i modificiranog bitumena | m2 | 980.00 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Priprema i ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona AB 11 S, debljine 4 cm, pripremljen iz drobljenog eruptivnog materijala i modificiranog bitumena sa dodatkom polimera. | m2 | 980.00 |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Obrada i zalijevanje spojnica između asfalta kolovoza i ivičnjaka te ivičnjaka i betona pješačke staze. Zalijevanje se izvodi trajno elastičnom masom za spojnice | m¹ | 668.00 |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Izrada, dovoz i ugradnja pješačke ograde od čeličnih cijevi Ø 60 mm sa vertikalnom ispunom. Visina ograde 110 cm. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Stubovi se zalivaju malterom koji se ne skuplja pri stvrdnjavanju, po detalju iz projekta | m¹ | 334.00 |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne ograde. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Stubići se zalivaju malterom koji se ne skuplja pri stvrdnjavanju. | m¹ | 334.00 |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na ogradi. Visina ograde 200 cm. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Postavlja se po detalju iz projekta | m¹ | 20.00 |  |  |  |  |
| 3.14 | III GORNJA KONSTRUKCIJA | Nabavka, i ugrađivanje vodonepropusne elastomerne dilatacije D120 (±60mm). | m¹ | 22.64 |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Premaz pešačkih staza i parapeta smesom na bazi cementa i polimera za zaštitu od soli. | m2 | 651.30 |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Nabavka, priprema i ugradnja repera za praćenje deformacija sa povezivanjem na postojeću nivelmansku mrežu i nultim snimanjem visine. | kom | 20.00 |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Nabavka i ugradnja u pešačku stazu PVC cijevi promjera Ø125 mm za prolaz komunalnih instalacija preko objekta | m | 1,670.00 |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Izrada prelaznog revizijskog šahta sa priključkom dvije cijevi. Šaht je iz betona dimenzija 95x135 cm, dubine 100 cm. Kod formiranja cijene uzeti u obzir iskop, betoniranje, zatrpavanje, poklopac od lijevanog željeza i priključak PVC cijevi sa objekta. | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Nabavka, doprema i ugradnja ivičnjaka od paljenog granita 18/24/80 cm, zajedno sa malterom. | m | 334.00 |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Probno opterećenje mosta sa Elaboratom ispitivanja. | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO GORNJA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| UKUPNO NADVOŽNJAK |  |  |  |
| B) TRASA |
| I PRIPREMNI RADOVI |
| 1.1 |  | Iskolčavanje i obnavljanje trase i operativnog poligona prije početka radova. | km | 0.27 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Odstranjivanje korjenja, grmlja i drveća | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije | m2 | 45 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Rušenje objekta. Objekat je od tvrdog materijala, prizemni, armirano-betonske konstrukcije, površine 90 m2 | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| II ZEMLJANI RADOVI |
| 2.1 | ZEMLJANI RADOVI | Mašinsko skidanje humusa i odvoz na deponiju | m3 | 612.84 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ostali iskopi sa odvozom viška materijala na deponiju .Troškovi deponovanja materijala sa uredjenjem deponije su obaveza izvodjača radova | m3 | 23.71 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Izrada nasipa od materijala dobijenog iz pozajmišta | m3 | 4,130.63 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Uredjenje podtla | m2 | 2,085.76 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Izrada bankina posutih kamenom sitneži širine 0.50m (iza trotoara) | m2 | 97.00 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Vegetativna zaštita kosina nasipa | m2 | 912.76 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |
| 1. |  | Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm, d=20cm | m³ | 307,81 |  |  |  |  |
| 2. | III KOLOVOZNA K ONSTRUKCIJA | Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/31,5 mm, d=15cm | m³ | 141,56 |  |  |  |  |
| 3. |  | Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm | m2 | 943,70 |  |  |  |  |
| 4. |  | Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm | m2 | 943,70 |  |  |  |  |
| 5. |  | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm | m2 | 943,70 |  |  |  |  |
| 6. |  | Izrada trotoara na dijelu van nadvožnjaka i zidova: • Beton MB 30 d = 12 cm, • Donji noseći sloj - tampon d = 15 cm | m2 | 371,80 |  |  |  |  |
| 7. |  | Nabavka i ugradnja ivičnjaka od betona 18/24cm na dijelu van nadvožnjaka i zidova | m¹ | 194,00 |  |  |  |  |
| UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| OSTALI RADOVI |
| 1. | IV OSTALI RADOVI | Nabavka i ugradnja ograde za pješake na dijelu van nadvožnjaka i zidova sa temeljom. | m' | 115 |  |  |  |  |
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |
| B)UKUPNO TRASA |  |  |  |
| C) SAOBRAĆAJNAOPREMA I SIGNALIZACIJA |
| 1.Horizontalna signalizacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Objelježavanje bijele pune linije b=0.12m | m' | 270 |  |  |  |  |
| 1.2.Objelježavanje pješačkih prelaza širine 3m rastera 0.50+0.50m | m2 | 10.5 |  |  |  |  |
| 1.3.Objelježavanje neisprekidane zaustavne linije širine b=0.50m,dužine 3.5m | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| 2.Vertikalna signalizacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1Nabavka standardnih saobraćajnih znakova reflektujućih osobina ,sa dopremom do mjesta ugradnje ,sa svim elementima za pričvršćavanje za nosač znaka(pojačanje,obujmice,zavrtnji,manžetne I dr.),kao I montaža na ugradjeni nosač |  |  |  |  |  |  |
| -III-6(kvadrat stranice 600mm) klasa I | kom. | 1 |  |  |  |  |
| -II-30(krug prečnika 600mm) klasa I | kom. | 2 |  |  |  |  |
| -II-34(krug prečnika 600mm)klasa I | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.2 Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka ,prečnika R=60mm,obojenih temeljnom bojom za metale I prekriveni lakom tamno sive boje ,doprema do mjesta postavljanja,sa ugradnjom u betonski temelj do dubine od 60cm |  |  |  |  |  |  |
| -jednostubni cijevni nosač dužine 3.4m | kom. | 1 |  |  |  |  |
| -jednostubni cijevni nosač dužine 4.2m | kom. | 2 |  |  |  |  |
| UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| 3.Saobraćajna oprema |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja elastične odbojne ograde van objekata uključujući katadioptere na ogradi | m' | 115 |  |  |  |  |
| UKUPNO SAOBRAĆAJNA OPREMA |  |  |  |
| UKUPNO SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| REKAPITULACIJA | UKUPNA CIJENA (€) |
| --- | --- |
|  | NADVOŽNJAK I POTPORNI ZIDOVI |  |
|  | TRASA |  |
|  | SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |
|  | NEPREDVIDJENI TROŠKOVI 5% |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |
| PDV (21%) |  |
| UKUPNA CIJENA SA PDV-om |  |

II Dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”, i glasi:

Skica koja se odnosi na pozicije radova:

3.12 – izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne ograde…

3.13 – izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na ogradi…

C saobraćajna oprema i signalizacija - 3. saobraćajna oprema

Detalj iz projekta

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

PREDSJEDNIK  KOMISIJE

Asim Andrić