Opština Bar

br. 01- 3417/6

Datum: 27.11.2019. godine

IZMJENA III TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-3417 od 02.08.2019. godine za izgradnju nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije).

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”, u dijelu 2. Donja konstrukcija – 2.10

i glasi:

| Red. broj | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jed. mjere | Količina | jed. cijene bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 |  | Izrada armiranobetonskih bušenih šipova prečnika Ø 150 cm. Dužina pojedinih šipova određena je na osnovu geotehničkog profila postojećeg terena. Pozicija uključuje bušenje, odvoz iskopanog materijala, izradu i ugrađivanje armaturnih koševa od armature RA 400/500-2 te betoniranje sa betonom MB 30. Materijal za dužni metar šipa: iskop m3 1,77 beton m3 1,77 | m¹ | 198,00 |  |  |  |  |

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

PREDSJEDNIK  KOMISIJE

Asim Andrić