OPŠTINA BAR

Broj: 04-426/20-1544/1

Datum: 03.07.2020. godine

IZMJENA I TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 04-426/20-1544 od 01.07.2020. godine za rekonstrukciju mosta 1 na putu prema Zupcima, MZ Bar V.

.

# I Mijenja se Zahtjev za dostavljanje ponuda u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke male vrijednosti, odnosno predmjer radova”

i glasi:

| Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radovi na rasčišćavanju terena u zoni mosta. Uklanjanje niskog i visokog rastinja | pauš | 1,00 |  |  |
| 2. | Zasijecanje postojećeg kolovoza u širini saobraćajnice. Zasijecanje se vrši mašinski. Obračun po m' zasiječenog kolovoza | m' | 8,00 |  |  |
| 3. | Rušenje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 5cm, mašinskim putem. U cijenu uključiti skidanje, utovar i transport materijala na deponiju do 10km. | m2 | 143,00 |  |  |
| 4. | Nabavka, transport i ugradnja betona u dvostranoj oplati AB ploče i ivičnih greda, beton MB 30 | m3 | 16,58 |  |  |
| 5. | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature i armaturnih mreža | kg | 3,026 |  |  |
| 6. | Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od materijala krupnoće zrna 0-32mm | m3 | 22,60 |  |  |
| 7. | Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog zastora AB 16 debljine 5cm po svim standardima za tu vrstu | m2 | 158,13 |  |  |
| 8. | Izrada bankine od sitnog materijala (kamene sitneži) u zoni saobraćajnice van mosta do uklanjanja u postojeće stanje. | m' | 40,00 |  |  |
| 9. | Nabavka materijala, transport, izrada i postavljanje ograde. Ograda je čelična od vertikalnih i horizontalčnih čeličnih cijevi | m, | 28,36 |  |  |
| 10. | Injektiranje po potrebi lokalno ispalih kamenih komada. Injektiranje se vrši reparturnim malterom. U cijenu uključiti nabavka, transport i ugradnju maltera. | m3 | 0,60 |  |  |

II Mijenja se Zahtjev za dostavljanje ponuda u tački X  Rok i način dostavljanja ponuda

i glasi:

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 15.07.2020.   godine do 10,30 časova.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana

15.07.2020. godine u 11,00 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, kancelarija 125.

Ostali dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda ostaje nepromijenjen.

RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA JAVNE NABAVKE

Marija Marković