OPŠTINA BAR

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 01-018/20-2296/4

Mjesto: Bar, 11.09.2020. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeću:

IZMJENU/DOPUNU II TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tenderske dokumentacije br. 01-018/20-2296 od 28.08.2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju saobraćajnice Topolica-Bjeliši, prema nadvožnjaku:

.

# I Mijenja/dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke” – Raskrsnica Bulevar Revolucije i ulica Rista Lekića 1. Saobraćajnica“ – III Kolovozna konstrukcija

i glasi

| Redni broj | Opis predmeta | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RASKRSNICA BULEVAR REVOLUCIJE I ULICA RISTA LEKIĆA |
| SAOBRAĆAJNICA |
| 1. | III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala 0/31.5mm debljine 15, 30 i 35cm | m3 | 2215.99 |
| 2. |  | Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA d=6cm | m2 | 2397.72 |
| 3. |  | Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA promjenjive debljine | t | 77.56 |
| 4. |  | Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA d=12cm | m2 | 2575.38 |
| 5. |  | Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm | m2 | 5986.00 |
| 6. |  | Nabavka i ugradnja betonskih ploča d=10cm za popločanje pješačkih staza na sloju pijeska d=3cm | m2 | 1743.27 |
| 7. |  | Izrada popločanja parking prostora od raster elemenata beton-trava, na sloju pijeska 3cm | m2 | 1962.00 |
| 8. |  | Izrada betonskih traka za razdvajanje parking mjesta i betoniranje parkinga za invalide | m3 | 34.36 |
| 9. |  | Nabavka i ugradnja ivičnjaka u bijeloj boji: |  |
|  |  | 18/24/80 | m1 | 498.46 |
|  |  | 20/24/80 | m1 | 1446.40 |
|  |  | prelazni | m1 | 21.60 |

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA